МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ОТДЕЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

«ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА»

Лабораторный практикум

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

2012

УДК								Печатается по решению

К							РИС НовГУ

Рецензент

Зыкова И.В.

К		Физико-химические методы анализа. Оптические методы анализа: лабораторный практикум / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2012. – 20 с.

ББК

©	Новгородский государственный университет, 2012

©	И.В. Зыкова, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| Глава 1. РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА Лабораторная работа №1 Задача 1. Определение состава смеси глицерин-вода методом градуировочного графика Задача 2. Определение молярной рефракции твёрдого вещества Задача 3. Идентификация вещества по молярной рефракции Глава 2. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА Лабораторная работа №2 Задача 1. Определение Cu2+ методом градуировочного графика Задача 2. Определение концентрации фурацилина методом калибровочного графика Задача 3. Фотометрическое определение дихромат- и перманганат- ионов при их совместном присутствии ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА Лабораторная работа №3 Задача 1. Идентификация оптически активного вещества Задача 2. Определение концентрации глюкозы в растворе методом градуировочного графика Задача3. Определение концентрации глюкозы в растворе методом добавок | 4 7 8 9 10 13 15 16 19 20 20 21 |
| --- | --- |

Глава 1. РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

Рефракция – это явление преломления света на границе раздела двух сред, различных по оптической плотности.

Рефрактометрия – это измерение преломления света. Поэтому рефрактометрический метод анализа – это метод, основанный на зависимости угла или показателя преломления света от состава системы.

Рефрактометрический метод находит широкое применение для проведения различных анализов и исследований. Рефрактометрические измерения имеют не только прикладной характер, но являются важным инструментом научно-исследовательских работ. С помощью этого метода можно провести качественный анализ, установить структурную формулу вещества, установить полярность молекулы, рассчитать радиус молекулы, определить степень чистоты вещества, провести количественный анализ.

Качественный анализ

Зависимость показателя преломления от природы вещества используют для идентификации. Для этого с помощью рефрактометра измеряют показатель преломления вещества и любым способом определяют его плотность. По полученным данным с учётом температуры в справочнике находят вещество. Для подтверждения правильности результата, используя формулу Лоренц-Лорентца, рассчитывают значение молярной рефракции Rn:

,

где M – молярная масса вещества, г/моль; ρ – плотность вещества, г/см3.

Далее рассчитывают теоретическое значение молярной рефракции как сумму атомных рефракций. Если опытное и теоретическое значение рефракций различаются не более чем на 0,4; природа вещества подтверждается. Идентификацию вещества можно также провести, используя зависимость показателя преломления от длины волны падающего света. Для этого измеряют показатель преломления анализируемого вещества на двух различных длинах волн и сравнивают с табличным значением, или измеряют показатели преломления предполагаемых веществ на различных длинах волн, рассчитывают среднюю дисперсию: n(λ1) - n(λ2) и сравнивают с анализируемым веществом.

Установление структурной формулы молекулы

Для этого также сравнивают экспериментальное и теоретическое значение мольной рефракции вещества. Например, нужно установить структурную формулу молекулы С6Н7N. Экспериментальные данные показателя  преломления  и  плотности  соответственно равны: RD = 1,5863 и ρ = 1,0218 г/см3. Расчёт по формуле Лоренц-Лорентца даёт значение мольной рефракции с = 30,49. Брутто-формуле C6H7N соответствуют следующие структурные формулы:

Для каждого вещества рассчитывают теоретическое значение мольной рефракции как сумму рефракций атомов и сложных связей и сравнивают со значением Rn.

Установление полярности молекулы

Для подтверждения полярности молекулы сравнивают величины мольной рефракции Rn и мольной поляризации. Мольную рефракцию рассчитывают по формуле Лоренц-Лорентца, мольную поляризацию – по формуле Клазиуса-Мосотти:

,

где ε – диэлектрическая проницаемость, M – молярная масса вещества, г/моль; ρ – плотность вещества, г/см3.

Молекула полярна в том случае, если мольная рефракция Rn меньше мольной поляризации РD.

Можно также установить меру поляризуемости молекул α, используя ее связь с мольной рефракцией:

Поляризуемость в свою очередь характеризует деформируемость молекул под действием электрического поля. Зная диэлектрическую проницаемость по показателю преломления можно рассчитать дипольный момент по уравнению Онзагера:

Определение степени чистоты вещества

Показатель преломления является одной из важнейших индивидуальных констант вещества. Наличие примесей изменяет его значение. Для того чтобы определить, содержит ли вещество примеси, достаточно при определённой температуре измерить его показатель преломления и сравнить с табличным значением.

Количественный анализ

Зависимость показателя преломления от концентрации растворов используют для проведения количественного анализа. Рефрактометрическим методом можно анализировать двух и трёхкомпонентные системы. Обычными объектами рефрактометрического метода являются такие бинарные системы, как растворы спиртов, сахара, глицерина, смеси органических жидкостей.

Чаще всего в рефрактометрии используют метод градуировочного графика. Так, для определения концентрации сахара в растворе, готовят стандартные растворы с известной концентрацией сахара и измеряют показатель преломления (рис. 1.1).

n

1,333

C

Рис 1.1. Градуировочный график зависимости показателя преломления

от концентрации сахара в растворе

При анализе смеси двух органических жидкостей градуировочный график может иметь различный характер, в зависимости от того, концентрация какого компонента отражена на оси Х. Например, для системы глицерин-вода графики представлены на рис. 1.2.

n							n

C, % глицерин					           C, % вода

Рис. 1.2. Графики зависимости показателя преломления для системы глицерин-вода

Определение рефракции твёрдого вещества

Рефракцию твёрдого вещества можно определить, используя свойство аддитивности рефракции по значению рефракции раствора и растворителя.

В этом определении при расчёте удобнее пользоваться значениями удельной рефракции:

rраствора = rвещества + rрастворителя, откуда

rвещества = rраствора –  rрастворителя, или

где: rраствора – удельная рефракция раствора; rвещества – удельная рефракция растворенного вещества; rрастворителя – удельная рефракция растворителя; α – массовая доля вещества в растворе, %.

Мольную рефракцию растворённого вещества рассчитывают по формуле:

Лабораторная работа № 1

Задача 1. Определение состава смеси глицерин-вода

методом градуировочного графика

Для выполнения задачи готовят серию стандартных растворов с заданным соотношением компонентов смеси глицерин-вода, Представленным в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Соотношение компонентов смеси глицерин-вода

| Глицерин, см3 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода, см3 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |

Растворы тщательно перемешивают и измеряют показатель преломления каждой смеси, а также чистых глицерина и воды. Полученные данные заносят в табл. 1.2.

Таблица 1.2

Экспериментальные данные для построения градуировочного графика

| № смеси | Концентрация глицерина (или воды), % | nD |
| --- | --- | --- |

Строят градуировочные графики в координатах: концентрация глицерина (или воды), % об. – показатель преломления.

Измеряют показатель преломления анализируемого раствора и по графику находят состав смеси глицерин-вода.

Задача 2 Определение молярной рефракции твёрдого вещества

Работу проводят на рефрактометре ИРФ-454.

Готовят раствор глюкозы с массовой долей глюкозы – 10-20%. Для этого рассчитанную навеску глюкозы взвешивают на аналитических весах и растворяют в мерной колбе дистиллированной водой. Точно определяют плотность раствора (при 20°С плотность равна 0,998 г/см3). Затем определяют показатели преломления раствора и воды, а также плотность раствора и воды, рассчитывают удельную рефракцию глюкозы r.

Опытное значение мольной рефракции глюкозы рассчитывают как произведение удельной рефракции на молярную массу М глюкозы: Rn=r·М.

Для сравнения рассчитывают теоретическое значение мольной рефракции RT глюкозы по сумме атомных рефракций. Значения атомных рефракций приведены в табл. 1.4. Полученные данные заносят в табл. 1.3.

Таблица 1.3.

Экспериментальные данные для расчета молярной рефракции твердого вещества

| В-во | ω, % | nр-ра | nH2O | ρр-ра | ρH2O | r | M | Rn | Rт | ΔR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 1.4.

Значение атомных рефракций атомов и атомных групп

| Атомы, атомные группы | По Айденлору |  | По Фогелю |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| группа CH2 | CH2 | 4,618 | CH2 | 4,647 |
| углерод | С | 2,418 | С (в CH2) | 2,591 |
| водород | Н | 1,100 | Н (в CH2) | 1,028 |
| кислород в гидроксильной группе | О` | 1,525 | О (в эфирах) | 1,764 |
| кислород в карбонильной группе | О`` | 2,211 | О (в спиртах) | 2,546 |
| двойная связь С=С |  | 1,733 | СООН | 7,226 |
| тройная связь С≡С |  | 2,398 |  |  |
| хлор | Cl | 5,967 |  |  |
| бром | Br | 8,865 |  |  |
| йод | I | 13,900 |  |  |

Задача 3 Идентификация вещества по молярной рефракции

Работу проводят на рефрактометре ИРФ-454.

Для идентификации вещества необходимо измерить его плотность и показатель преломления. По полученным данным (плотность, показатель преломления, температура раствора) по справочнику ориентировочно находят вещество. Для подтверждения правильности результата рассчитывают опытное значение мольной рефракции по формуле Лоренц-Лорентца и теоретическое значение по сумме атомных рефракций. Данные заносят в табл. 1.5.

Таблица 1.5.

Экспериментальные данные по идентификации вещества

| nв-ва | ρр-ра | Т, °С | Найденное вещество | Rn | Rт | ΔR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава 2. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

Фотометрические методы анализа объединяют фотоколориметрию и спектрофотометрию.

Фотоколориметрия – поглощение полихроматического света, спектрофотометрия – поглощение монохроматического света.

Оба метода основаны на зависимости величины, характеризующей светопоглощение, от концентрации определяемого вещества в растворе.

В фотоколориметрии используют видимый свет, что дает возможность анализировать окрашенные растворы. В спектрофотометрии можно анализировать неокрашенные растворы при работе в ультрафиолетовой области спектра.

Для определения концентрации исследуемого вещества по аналитическому сигналу, измеренному на оптическом приборе, существуют следующие основные методы: метод сравнения, метод градуировочного графика, метод молярного коэффициента поглощения, метод добавок, метод дифференциальной фотометрии, метод фотометрического титрования.

Метод сравнения

В этом методе сравнивают абсорбционность стандартного и исследуемого окрашенных растворов.

Сначала в кювету помещают аликвотную часть исследуемого раствора и измеряют его абсорбционность. Затем готовят 2-3 стандартных раствора, по интенсивности окраски близкие к исследуемому раствору. Эти растворы поочередно помещают в ту же кювету, что и исследуемый раствор, и измеряют абсорбционность.

Значения абсорбционности сравниваемых растворов равны:

для исследуемого раствора	Dх = ε·Сх·l;

для стандартного раствора	Dст = ε·Сст·l.

Разделив одно выражение на другое, получим:

(т.к. толщина слоя не меняется, а ε = const не зависящая от концентрации) отсюда:

В зависимости от числа стандартных растворов рассчитывают несколько значений Сх и берут среднее арифметическое.

Метод градуировочного графика

Готовят 5-8 стандартных растворов различных концентраций. По стандартному раствору максимальной концентрации подбирают условия (светофильтр, кювету). Абсорбционность раствора максимальной концентрации должна быть близкой к единице. Измеряют абсорбционность всех стандартных растворов относительно растворителя. По полученным данным строят градуировочный график: абсорбционность – концентрация. При тех же условиях измеряют абсорбционность исследуемого раствора и по графику находят концентрацию.

Метод молярного коэффициента поглощения

Готовят 2-3 стандартных раствора и при одинаковых условиях измеряют их абсорбционность. Рассчитывают значение ε:

Выводят среднее значение ε. Измеряют абсорбционность исследуемого раствора и рассчитывают его концентрацию:

Метод добавок

Сначала определяют абсорбционность исследуемого раствора. Затем к исследуемому раствору добавляют определенные объемы стандартного раствора с известной концентрацией, каждый раз фиксируя значение абсорбционности в одной и той же кювете. При этом можно воспользоваться пропорцией:

| Dx…Cx | => |  |
| --- | --- | --- |

где: Dx+д – оптическая плотность исследуемого раствора с добавкой стандартного раствора.

Метод дифференциальной фотометрии

Если растворы имеют интенсивную окраску, может получиться так, что даже при минимальной толщине слоя абсорбционность превышает 1. Чтобы уменьшить сильное разбавление растворов, что приводит к увеличению погрешности определения, используют дифференциальной метод фотометрии.

В этом случае для сравнения интенсивности окраски растворов используют не растворитель, а окрашенный раствор определенной концентрации, и тогда на приборе измеряют относительную абсорбционность, которая фактически представляет собой разность (Dмах – D).

Готовят серию стандартных растворов, измеряют их относительную абсорбционность. Строят график в координатах: относительная абсорбционность-концентрация. Вид зависимости представлен на рис. 2.1.

Dотн

С

Рис 2.1. График зависимости относительной абсорбционности

от концентрации раствора

Метод фотометрического титрования

Метод используют для определения концентрации анализируемого раствора в том случае, если в процессе титрования изменяется окраска раствора. Анализируемый раствор помещают в прозрачном сосуде на пути светового потока, предварительно подобрав необходимый светофильтр. В процессе титрования измеряют абсорбционность (оптическую плотность) раствора. Графики фотометрического титрования могут иметь различный характер (рис. 2.2):

| А Vт.э. V | А Vт.э. V | А Vт.э. V |
| --- | --- | --- |
| титруемое вещество не поглощает свет, а добавляемый титрант поглощает свет данной длины волны | титруемое вещество поглощает свет, а добавляемый титрант не поглощает свет данной длины волны | титруемое вещество и титрант поглощают свет данной длины волны |

Рис. 2.2. Графики фотометрического титрования

Пересечение линий на графиках дает объем, соответствующий точке эквивалентности при титровании, по которому рассчитывают концентрацию анализируемого раствора.

Лабораторная работа №2

Задача 1. Определение Cu2+ методом градуировочного графика

Для фотометрического определения количественного содержания ионов Cu2+ в растворе может быть использовано образование ионами меди (II) окрашенных в видимой области соединений с аммиаком (аммиачный метод) или другими ионами. Аммиачный метод основан на образовании окрашенных в интенсивно-синий цвет комплексов [Cu(NH3)4]2+. Чтобы полностью связать ионы меди в окрашенной комплекс в соответствии c реакцией:

Cu2+ + 4NH4OH ↔ [Cu(NH3)4]2+ + 4H2O

необходимо применить избыток аммиака.

Последовательность выполнения работы:

1.	Определение λопт для растворов Cu2+;

2.	Выбор кюветы для анализа растворов Cu2+;

3.	Построение калибровочного графика (в координатах D-CCu);

4.	Задача. Определение неизвестной концентрации раствора Cu2+.

Методика выполнения работы.

Готовим 100 см3 стандартного раствора Cu2+ с концентрацией 1 мг/см3, для чего взвешиваем на аналитических весах соответствующую навеску химически чистой соли CuSO4·5H2O, переносим навеску количественно в мерную колбу на 100 см3, добавляем немного дистиллированной воды, растворяем соль. Затем добавляем к этому раствору 0,5 см3 концентрированной серной кислоты и доводим объем до метки.

Раствор аммиака готовят разбавлением 14,0 см3 концентрированного NH4OH (к которому прибавляют четыре капли концентрированной серной кислоты) дистиллированной водой до 200 см3.

В мерные колбы емкостью 100 см3 отмеряют, соответственно 2, 5, 10, 15, 20, 25 см3 стандартного раствора соли меди (II). Затем в каждую колбу прибавляют по 20 см3 раствора аммиака и доводят до метки водой. Получают растворы с концентрацией Cu2+, соответственно 0,02; 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 мг/ см3.

Используя раствор максимальной концентрации, измеряют на фотоэлектроколориметре его оптическую плотность D при каждой длине волны λ. Затем строят график D-λ и находят λопт, при которой оптическая плотность максимальна, но не превышает А = 1.

При этом одновременно подбирают размер кюветы для работы, так, чтобы оптическая плотность D находилась в интервале 0,5-0,9. Кювета выбирается сначала чисто визуально. Если раствор интенсивно окрашен, то пользуются кюветой с малой рабочей длиной (10-20 мм), а для слабоокрашенных растворов выбирают кюветы с рабочей длиной 30-50 мм.

После выбора кюветы и λопт фотометрируют все приготовленные эталонные растворы в выбранной кювете и на оптимальной длине волны  и строят калибровочный график в координатах D-СCu (рис. 2.3)

D

C, мг/см3

Рис 2.3. Калибровочный график

Затем, получив раствор с неизвестной концентрацией Cu2+ (задачу) определяют для него оптическую плотность D и по калибровочному графику – концентрацию раствора. Результат проверяют у преподавателя.

Задача 2. Определение концентрации фурацилина

методом калибровочного графика

Фурацилин – противомикробное средство. Метод основан на измерении интенсивности поглощения щелочных растворов фурацилина различных концентраций.

Оборудование и реактивы: фотоэлектроколориметр; колбы мерные вместимостью 100 см3 – 5 шт.; пипетка вместимостью 10 см3 – 2 шт; раствор NaOH, 0,1 М; исходный раствор фурацилина, 0,1 мг/см3.

Методика выполнения работы.

Для приготовления стандартных растворов в пять мерных колб вносят 2; 4; 6; 8; 10 см3 исходного раствора фурацилина. Это соответствует следующим концентрациям 2 мг/дм3; 4 мг/дм3; 6 мг/дм3; 8 мг/дм3; 10 мг/дм3. В каждую мерную колбу вносят 10 см3 0,1 М раствора NaOH и доводят до метки водой. Растворы выдерживают 20 мин, далее фотометрируют. Используя раствор с концентрацией фурацилина 10 мг/дм3, выбирают оптимальный светофильтр, соответствующий максимальному поглощению вещества. Измерения проводят в кювете с l = 30 мм. На выбранном светофильтре проводят измерения оптической плотности в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм, 20 мм, 50 мм и выбирают оптимальную толщину поглощающего слоя. Далее измеряют оптическую плотность стандартных растворов на выбранных светофильтре и толщине поглощающего слоя. По полученным данным строят градуировочный график.

Задача. 10 см3 исследуемого раствора фурацилина помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3, прибавляют 10 см3 0,1 М раствора NaOH, перемешивают и доводят дистиллированной водой до метки. Через 20 мин измеряют оптическую плотность раствора в такой же кювете с выбранным светофильтром и по градуировочному графику определяют концентрацию фурацилина в растворе Ск.гр. (в мг/дм3). Истинную концентрацию фурацилина рассчитывают по формуле:

Задача 3. Фотометрическое определение дихромат- и перманганат- ионов

при их совместном присутствии

Растворы, содержащие перманганат- и бихромат- ионы, имеют значительно различающиеся спектры поглощения. В спектрах поглощения этих ионов можно выделить участок (λ1), где поглощением одного из компонентов (К2Cr2O7) можно пренебречь. Тогда можно записать:

,

где соответственно: Dλ1(X) и Dλ2(X) – оптическая плотность анализируемой смеси при длине волны соответственно λ1 и λ2; Dλ1(Mn) и Dλ2(Мп) – оптическая плотность р-ра КМnO4 при длине волны λ1 и λ2; Dλ2(Cr) - оптическая плотность р-ра К2Cr2O7 при длине волны λ2; C(Cr) и C(Mn) – молярные концентрации хрома и марганца; ελ1 и ελ2 – молярные коэффициенты поглощения веществ при длинах волн λ1 и λ2.

Концентрацию хрома и марганца можно найти графическим способом. При этом поступают следующим образом:

1.	Снимают кривые светопоглощения для KMnO4 и К2Cr2O7;

2.	Выбирают два светофильтра с длиной волны λ1 и λ2. При этом один из светофильтров соответствует максимальному поглощению КMnO4 (λ1), а второй – максимальному поглощению К2Cr2O7 (λ2);

3.	Строят градуировочные графики для КMnO4 (1 и 2) и для К2Cr2O7 (3) при выбранных светофильтрах. Для К2Cr2O7 строят лишь один график, так как при другой длине волны λ2 его светопоглощение пренебрежимо мало;

4.	Измеряют D(Х) исследуемого раствора при λ1 и λ2, Dλ1(X) и Dλ2(Х);

5.	Зная Dλ1(Х), по графику 1 (для КMnO4 при λ1) находят C(Mn);

6.	С помощью найденного значения С(Мn) по графику 2 (для КMnO4 при длине волны λ2) находят значение оптической плотности, обусловленное присутствием КMnO4 – Dλ2(Мn);

7.	Из уравнения находят: Dλ2(Cr) = Dλ2(X) – Dλ2(Mn);

8.	С помощью градуировочного графика 3 находят C(Cr).

Градуировочные графики для определения хрома и марганца фотометрическим методом представлены на рис. 2.4.

D			         3

Dλ2(Cr)					   1

Dλ1(X)						   2

Dλ2(Mn)

C(Cr)  C(Mn)	      C

Рис. 2.4. Градуировочные графики для определения хрома и марганца

фотометрическим методом  при их совместном присутствии

Реактивы, посуда, аппаратура: перманганат калия KMnO4 – 0,001 М раствор; бихромат калия К2Cr2O7 – 0,01 М раствор; серная кислота H2SO4 – 0,1 н. раствор; колбы мерные вместимостью 100 см3; пипетки вместимостью 10 см3; фотометр или фотоэлектроколориметр типа КФК – 3.

Методика выполнение работы.

Порядок работы на фотоэлектроколориметре КФК – 3:

1.	В кюветное отделение прибора устанавливают кюветы с контрольным раствором, по отношению к которому производится измерение, и исследуемым раствором. Кювету с контрольным раствором рекомендуется устанавливать в дальнее гнездо кюветодержателя, а кювету с исследуемым раствором – в ближнее. В световой пучок установите кювету с контрольным раствором, двигая рукояткой под кюветным отделением влево до упора;

2.	Установите ручкой на передней панели прибора длину волны, на которой будут проводится измерения. Длина волны высветится на верхнем цифровом табло;

3.	При закрытой крышке кюветного отделения нажмите клавишу «Г». На нижнем цифровом табло слева от мигающей запятой высветится соответственно символ «Е» (при определении оптической плотности) или «П» (при определении коэффициента светопропускания), а справа от мигающей запятой – соответственно значения «0,000» или «100,0», означающие, что начальный отсчет оптической плотности (0,000) или пропускания (100,0%) установился правильно. Если значения «0,000 ± 0,2» или «100,0 ±0,2», то отсчеты установились с большим отклонением, нажмите на клавиши «Г», «Е» или «П» повторно, соблюдая небольшую паузу (3-5 сек.). Откройте крышку кюветного отделения и нажмите клавишу НУЛЬ, закройте крышку, нажмите клавишу «Е» или «П»;

4.	Затем рукоятку под кюветным отделением установите вправо до упора, при этом в световой пучок вводится кювета с исследуемым раствором. Отсчет на световом табло справа от мигающей' запятой соответствует оптической плотности или коэффициенту пропускания исследуемого раствора;

5.	Повторите все описанные операции три раза, вычислите среднее арифметическое значение измеряемой величины;

6.	Для построения спектральной кривой коэффициента пропускания или оптической плотности образца измерения проведите по описанной выше методике.

Построение градуировочных графиков.

При помощи пипетки в 5 колб вместимостью 100 мл отбирают точно отмеренные объемы (10, 12, 15, 18, 20 см3) раствора перманганата калия, добавляют в каждую колбу 10 см3 H2SO4, доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. Затем также готовят серию стандартных растворов дихромата калия, но серную кислоту не добавляют. При измерении оптической плотности всех растворов рекомендуется использовать кювету длиной 1 = 30 мм. Измеряют оптическую плотность серии растворов КMnO4 при двух длинах волн: λ1 = 540 нм и λ2 = 400 нм, (так как в области максимального поглощения дихромат-иона (λ2) оптическая плотность перманганата калия остается еще значительной, то для растворов перманганата калия измерение оптической плотности проводят при двух указанных длинах волн λ1 и λ2), а серии растворов К2Cr2O7 только при λ2 = 400 нм. По полученным данным строят градуировочные графики в координатах оптическая плотность (D)-концентрация вещества (C, моль/дм3) – два графика для перманганата калия (при λ1 и λ2) и один график – для дихромата калия (при λ2). (см. рисунок)

Анализ исследуемого раствора.

Анализируемый раствор помещают в колбу вместимостью 100 см3, подкисляют 10 см3 серной кислоты, доводят дистиллированной водой до метки, перемешивают и фотометрируют при выбранных светофильтрах λ1 и λ2. С помощью градуировочных графиков находят C(Mn) и C(Cr), как указано выше. Рассчитывают массу хрома и марганца в смеси в мг, учитывая проведенные разбавления.

Глава 3. ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА

Метод, в котором используется плоскополяризованный свет для проведения анализа, является поляриметрическим. Поляриметрический метод анализа широко применяют во всех отраслях народного хозяйства.

Вращение плоскости поляризации кристаллическими веществами является характеристикой кристалла, которую используют в микроскопии и кристаллохимии. По изменению угла вращения плоскости поляризации можно проследить за ходом реакции, в которой участвуют или образуется оптически активное вещество, можно также определять константу скорости химической реакции. По значению молярного вращения плоскости поляризации можно провести идентификацию вещества.

Явление вращения плоскости поляризации используют для определения концентрации оптически активных веществ в растворах: сахара, никотина, камфоры, кокаина и др.

Известно несколько методов количественного поляриметрического анализа: расчетный метод, метод градуировочного графика, метод добавок, метод спектрополяриметричеокого титрования, определение смеси оптически активных веществ.

Расчетный метод

Так как удельное вращение плоскости поляризации для индивидуального вещества есть величина постоянная при постоянной температуре, концентрацию оптически активного вещества в растворе можно рассчитать:

где С – концентрация оптически активного вещества, г/мл; β – угол вращения плоскости поляризации, град; αm – удельное вращение плоскости поляризации плоскополяризованного света, град·дм2/г; l – толщина слоя, дм.

Следовательно, для определения концентрации оптически активного вещества достаточно измерить угол вращения плоскости поляризации в поляриметрической трубке с известной длиной.

Метод градуировочного графика

Обычно этим методом пользуются, когда имеется большая серия анализируемых растворов. Готовят серию стандартных растворов оптически активного вещества. При постоянной температуре в одной и той же поляриметрической трубке измеряют угол вращения плоскости поляризации всех стандартных растворов. По полученным данным строят градуировочный график в координатах: концентрация оптически активного вещества-угол вращения.

Измеряют в той же трубке угол вращения анализируемого вещества и по графику находят его концентрацию.

Метод добавок

Сначала измеряют угол вращения плоскости поляризации контрольного раствора. Затем берут определенный объем контрольного раствора, добавляют к нему также фиксированный объем стандартного раствора определенной концентрации и измеряют угол вращения. Рассчитывают концентрацию анализируемого раствора, используя пропорцию:

| ∆β…Cд βх…Сх | => |  |
| --- | --- | --- |

где: Сд – концентрация добавки с учетом разбавления стандартного раствора в объеме анализируемого раствора; Сх – концентрация анализируемого раствора; βх – угол вращения плоскости поляризации анализируемого раствора; Δβ – разница между значениями угла вращения анализируемого раствора с добавкой и значением угла вращения анализируемого раствора.

Спектрополяриметрическое титрование

Оптически активные кислоты и их соли различаются по знаку и по значению угла вращения плоскости поляризации. Такие вещества можно использовать в качестве индикаторов и как титранты. Угол вращения измеряют при оптимальной длине волны поляризованного света.

Например, к определенному объему анализируемого раствора сильной кислоты добавляют раствор оптически активной D-винной кислоты и титруют раствором NaOH, который нейтрализует сначала сильную кислоту, что не изменяет угол вращения. За точкой эквивалентности винная кислота вступает в реакцию с NaOH, что приводит к изменению угла вращения плоскости поляризации.

Определение смеси оптически активных веществ

Для определения концентрации смеси двух оптически активных веществ пользуются спектрополяриметрическим методом, то есть измеряют углы вращения на разных длинах волн. Методика проведения этого метода аналогична определению смеси двух окрашенных компонентов фотометрическим методом. Для каждого оптически активного вещества строят свой градуировочный график на соответствующей длине волны.

Спектрополяриметрические измерения дают также информацию о структуре и других свойствах оптически активных веществ. Изменение стехиометрического расположения отдельных групп и другие структурные особенности соединений находят отражение на кривой эффекта Коттона, следовательно, это можно использовать в целях идентификации веществ.

Лабораторная работа №3

Задача 1. Идентификация оптически активного вещества

Идентификация вещества основана на определении удельного вращения плоскости поляризации плоскополяризованного света растворов одинаковой концентрации и сравнении их с удельным вращением анализируемого раствора. Работу проводят на поляриметре СМ-2 (см. инструкцию к прибору).

Готовят стандартные растворы оптически активных веществ (сахарозы, глюкозы, фруктозы, аскорбиновой кислоты) с концентрацией 0,05 г/дм3 в мерной колбе вместимостью 100 мл. Анализируемое вещество также переводят в раствор с концентрацией 0,05 г/дм3.

Готовят поляриметрическую трубку для работы. Определение нулевого отсчета проводят с кюветой, заполненной дистиллированной водой. Заливают поочередно в поляриметрическую трубку стандартные и анализируемый растворы и измеряют угол вращения плоскости поляризации.

Рассчитывают значение удельного вращения плоскости поляризации для всех веществ:

где: β – угол вращения плоскости поляризации, град; С – концентрация оптически активного вещества, г/дм3; l – толщина слоя, дм.

Затем; сравнивают с анализируемым образцом и тем самым устанавливают его природу.

Задача 2. Определение концентрации глюкозы в растворе

методом градуировочнаго графика

Определение основано на прямолинейной зависимости угла вращения плоскости поляризации плоскополяризованного света от концентрации оптически активного вещества в растворе. Работу проводят на поляриметре СМ-2.

Готовят стандартные растворы глюкозы, используя в качестве исходного 50%-ный раствор глюкозы. В мерную колбу вместимостью 25 см3 помещают последовательно 20; 15; 10; 7; 5; 2 см3 исходного раствора глюкозы, каждый раз доводя до метки дистиллированной водой.

Рассчитывают концентрацию (в %) стандартных растворов по формуле:

Готовят поляриметрическую трубку для работы. Определение нулевого отсчета проводят с кюветой, заполненной дистиллированной водой. Заливают поочередно в поляриметрическую трубку стандартные и анализируемый растворы и измеряют угол вращения плоскости поляризации. Из значений угла вращения растворов вычитают значение нулевого отсчета.

Полученные данные заносят в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Экспериментальные данные

| № раствора | Концентрация раствора, % | β (с учетом βводы), град |
| --- | --- | --- |

Строят градуировочный график в координатах: концентрация глюкозы-угол вращения плоскости поляризации. По графику находят концентрацию глюкозы в контрольном растворе.

Задача 3. Определение концентрации глюкозы в растворе методом добавок

Работу проводят на поляриметре СМ-2

Анализируемый раствор заливают в подготовленную поляриметрическую трубку и измеряют угол вращения плоскости поляризации.

К 20 см3 анализируемого раствора в стакан вместимостью 50 см3 добавляют 5 см3 стандартного раствора аскорбиновой кислоты (С = 0,05 г/дм3). Раствор перемешивают, заливают в поляриметрическую трубку и измеряют угол вращения. Последнюю операцию повторяют несколько раз, добавляя к 20 см3 анализируемого раствора 7; 10; 12; 15 см3 стандартного раствора аскорбиновой кислоты, каждый раз измеряя угол вращения. Концентрацию добавки Сд рассчитывают по формуле:

где: Сст – концентрация стандартного раствора аскорбиновой кислоты, 0,05 г/дм3; Vд – объем добавленного стандартного раствора аскорбиновой кислоты, дм3; Vобщ – общий объем в стакане анализируемого и добавленного растворов, дм3.

Концентрацию аскорбиновой кислоты в анализируемом растворе рассчитывают, используя пропорцию:

Рассчитывают столько значений Сх, сколько было сделано добавок и затем считают среднее значение Сх.