Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Политехнический институт

______________________________________________________________

Кафедра технологии машиностроения

ЗАДАНИЕ №2 на  курсовую работу по дисциплинам

"Детали машин и основы конструирования", "Прикладная механика"

Студент________________     Вариант ___              Группа________________

Спроектировать домкрат настенный по исходным данным, представленным в таблице.

Выполнить проектные и проверочные расчёты передачи винт-гайка, основанные на критериях её работоспособности и расчёты других основных элементов устройства: рукоятки, корпуса и др.

Выполнить сборочный чертёж устройства и рабочие чертежи винта и гайки.

Результаты представить в виде альбома, содержащего пояснительную записку и чертежи согласно

требованиям ЕСКД и ЕСТД.

| Наименование | Вариант |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наибольшая нагрузка F, кН | 25 | 18 | 22 | 30 | 40 |
| Высота подъема Н, мм | 300 | 400 | 350 | 550 | 500 |
| Вылет L, мм | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
| Расстояние между болтами l, мм | 450 | 400 | 450 | 600 | 650 |
| Толщина стены В, мм | 400 | 500 | 600 | 500 | 300 |
| Материал стены | бетон | кирпич | бетон | кирпич | бетон |
| Тип резьбы | упорная | трапец. | упорная | трапец. | прямоугольная |
| Материал и термообработка винта | Сталь 35Л нормализованная | Сталь 35 горячекатанная | Сталь 45 горячекатанная | Сталь 40Х улучшенная | Сталь 40Х закалённая |
| Материал гайки | АЛ 4 | СЧ28 | БрОЦС | СЧ 15 | БрОЮФ1 |

Дата выдачи _________________________    Срок защиты  _______________