МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

НОВГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ЯРООСЛАВА МУДРОГО

А. С. Ярмоленко, Е. Ю. Шошина

ФОТОГРАММЕТРИЯ  И ДИСТАНЦИОННОЕ

ЗОНДИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

2011

УДК 528.7(075.8)                                                                       Печатается  по решению

ББК65.32+26.12                                                                                РИС НовГУ

Я73

Рецензенты:

Кандидат технических наук, доцент СПбГАУ Васильев Г. В.,

Главный специалист по геодезическим и топографическим работам ОАО «Новгородземпредприятие» Захаров М. А.

Ярмоленко А. С. , Шошина Е, Ю.

Я73       Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории: учебное пособие/

НовГУим. Ярослава Мудрого.- Великий Новгород, 2011.-   с.

Рассмотрены методы  аэрокосмических съемок,  технология изготовления фотосхем,

анализ одиночного снимка, пары снимков, трансформирование снимков, построение фотопланов, аналитической фототриангуляции способом связок с использованием программы Excel.

Изложена технология построения  в среде цифровой фотограмметрической станции PHOTOMOD:  пространственной фототриангуляции, цифровой модели рельефа, векторных объектов, ортофотопланов, кадастровых планов на основе обработанных  материалов  аэрофотосъемки.

Рекомендуется в качестве учебного пособия по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории» для студентов   вузов  направления подготовки «Землеустройство и кадастры».

УДК 528.7(075.8)

ББК65.32+26.12

Я73

Новгородский государственный университет, 2011

А. С, Ярмоленко, Е. Ю. Шошина

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.Методы аэрокосмических съемок

1.1.Виды аэрокосмических съемок.

1.2. Блок-схема топографического  АФА

1.3.Требования к топографическим аппаратам.

1.4.Определение   элементов внутреннего  ориентирования снимка и дисторсии изображения

1.5 . Определение сдвига оптического изображения и его компенсация.

1.6.Доплеровское измерение скорости  и сноса самолета

1.7. Разрешающая способность объектива

1.8.Диафрагма и выдержка аэрофотоаппарата.

1.9. Геометрические параметры плановой  топографической аэрофотосъемки

1.10.Оценка фотограмметрического качества аэрофотосъемочного материала.

2.Фотосхемы

2.1. Изготовление одномаршрутной фотосхемы.

по начальным направлениям.

2.2.Изготовление фотосхемы по контурам при совместной обрезке снимков.

2.3.Изготовление фотосхемы по контурам при индивидуальной обрезке снимков.

2.4.Монтирование многомаршрутной фотосхемы.

3.Анализ одиночного снимка

3.1.Зависимость координат точек местности от координат точек снимка

3.2.Трансформирование снимка.

3.3.Зависимость координат точек снимка от координат точек местности

3.4.Масштаб снимка

3.5. Смещение точек, искажение направлений и площадей на наклонном снимке

3.6. Смещение точек, искажение направлений и площадей на снимке, вызванные рельефом местности

3.7.Совместное влияние угла наклона  снимка и рельефа местности на геометрические свойства снимка

3.8 . Построение фотопланов

3.9. Планово-высотная привязка снимков

4.Анализ пары снимков.

4.1.Определение координат точки местности по координатам ее изображения на  стереопаре снимков

4.2.Частный случай стереопары снимков при горизонтальной аэрофотосъемке.

4.3. Понятие о взаимном ориентировании снимков

4.4. Внешнее ориентирование модели.

4.5.Стереоскопический эффект. Стереоскопы.

5. Фотограмметрические методы сгущения геодезической опоры.

5.1. Теоретические основы построения аналитической аэрофототриангуляции способом связок

5.2.Пример построения аналитической аэрофототриангуляции в среде Excel. Выполнение первого приближения.

5.3.Выполнение второго приближения и последующих

5.4.Оценка точности построения аэрофототриангуляции

6.Построение  пространственной фототриангуляции в среде  PHOTOMOD LITE(PHOTOMOD 4.4.722)

6.1.Создание(открытие ) проекта

6.2.Вызов модуля построения пространственной фототриангуляции

6.3.Внутреннее ориентирование снимков

6.4.Измерение опорных точек

6.5.Межмаршрутные связи

6.6.Измерение точек сети

6.7.Работа с модулем PHOTOMOD AAT

6.8.Уравнивание аналитической пространственной фототриангуляции

6.9.Подготовка материалов уравнивания

7. Создание цифровой модели рельефа местности в среде PHOTOMOD

7.1.Создание первичной сеточной модели и построение горизонталей

7.2.Корректировка сетки TIN

8.Создание  векторных объектов в среде PHOTOMOD

8.1.Вызов модуля создания объектов

8.2.Создание слоя объектов

8.3.Создание кодов объектов.

8.4.Определение атрибутов объектов

8.5.Построение площадных объектов (полигонов)

8.6.Построение линейных объектов

8.7.Подписывание объектов

8.8.Создание точечных объектов

8.9.Экспорт данных во внешние форматы

9.Построение ортофотопланов в среде PHOTOMOD

9.1.Настройка параметров для построения фотоплана

9.2. Предварительный просмотр результатов нарезки

9.3. Контроль точности построения ортофотоплана

9.4.Вывод ортофотоплана

10. Построение кадастровых планов и карт в модуле VectOr(Панорама)на основе обработки материалов аэрофотосъемки

10.1. Настройка карты(плана)

10.2. Построение площадных объектов

10.3.Построение линейных объектов.

10.4. Подписи объектов

10.5.Создание  векторного плана на основе ортофотоплана

Введение

В связи с широким развитием  информационных и цифровых технологий происходит автоматизация процессов аэро- и космосъемок, обработки получаемых при этом снимков, составления  планов и карт, разрабатываются  и совершенствуются  цифровые фотограмметрические станции.

В связи с этим встает острая проблема подготовки соответствующих специалистов и издания  современной учебной литературы.  Поскольку информационно-цифровые методы все больше  находят применение  в землеустройстве и кадастре , то издание современного  учебного пособия по фотограмметрии  и дистанционному зондированию территории  является весьма актуальной задачей. Решению этой задачи и посвящено настоящее пособие, написанное  для студентов специальности «Земельный кадастр»

по дисциплине «Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории».

Пособие состоит из двух частей  - теоретической  и прикладной, реализуемой в среде цифровой фотограмметрической станции PHOTOMOD(ФОТОМОД).

В данной работе на современном уровне изложен весь курс фотограмметрии за исключением  наземной  фотосъемки и дешифрирования. Названные разделы могут составить предмет отдельного пособия.

В первой части пособия  изложены следующие вопросы: виды аэрокосмических съемок,  блок-схема топографического  АФА,  определение   элементов внутреннего  ориентирования снимка и дисторсии изображения. визуальный способ калибровки АФА,  пример расчета  элементов внутреннего ориентирования и остаточной дисторсии в визуальном способ, определение сдвига оптического изображения и его компенсация,  доплеровское измерение скорости  и сноса самолета,  разрешающая способность объектива, диафрагма и выдержка аэрофотоаппарата, геометрические параметры плановой  топографической аэрофотосъемки, оценка фотограмметрического качества аэрофотосъемочного материала, изготовление фотосхем и фотопланов,  зависимость между координатами точки снимка и местности,  масштаб снимка. смещение точек на наклонном снимке,   трансформирование снимков,  определение координат точки местности по координатам ее изображения на  стереопаре снимков, взаимное ориентирование снимков, фотограмметрические методы сгущения геодезической опоры, построение аналитической аэрофототриангуляции способом связок в среде Excel.

Таким образом в этой части охвачены все вопросы  аэрофотосъемки  и обработки снимков. После теоретического изложения каждого вопроса приводятся числовые примеры и задачи для выполнения лабораторных работ. Все разделы сопровождаются контрольными вопросами.

Теоретическая часть является исходной  для изучения прикладной части пособия на базе ФОТОМОД.

Во второй части пособия  излагается  работа с проектом в цифровой    фотограмметрической системе PHOTOMOD по построению пространственной фототриангуляции, созданию цифровой модели местности, созданию объектов, экспорту данных во внешние форматы, построению ортофотопланов, работе с модулем VectOr(Панорама).  Изложение ведется технологично на конкретном примере.В пособии полностью описана технология работы  в одной из последних версий цифровой фотограмметрической системы PHOTOMOD, чем подчеркивается инновационность ее для учебных целей. Решение сложных задач проводится в среде  системы Excel, чем также отмечается ее современность.

1.Методы аэрокосмических съемок

1.1.Виды аэрокосмических съемок.

Аэрокосмической  фотосъемкой называется процесс  фотографирования  земной поверхности  летательным аппаратом (ЛА)  с воздуха или с космоса.

Аэрокосмические съемки подразделяются[1,2,6,7]:

- по спектральному диапазону, в котором производится  съемка (от ультрафиолетовой зоны спектра  до инфракрасной (тепловой), многозональная),

- по виду приемника  излучения ( фотографическая, цифровая,  телевизионная,  радиометрическая, инфракрасная),

- по конструкции построения изображения ( кадровая, щелевая,  панорамная, сканерная)

Фотографирование с воздуха  называется аэрофотосъемкой, а фотографирование с  космоса космическими летательными  аппаратами (КЛА)  - космической фотосъемкой.

Аэрофотосъемки можно классифицировать:

- по назначению (топографическая. разведывательная  для инженерных , геологических изысканий и др.),

# - по конструкции  построения изображения (кадровые, щелевые , панорамные),

-  по  характеру светочувствительных материалов (черно-белая,  цветная, спектрозональная),

- по направлению оптической оси аэрофотоаппарата (АФА) ( плановая  - с углами  наклона  до 3º,  перспективная  - с заданным  углом наклона более 3º, планово-перспективная),

# -  по охвату территории(маршрутная, площадная),

Кроме того  аэрофотосъемку можно  класссифицировать по масштабу, времени суток и др. В табл. 1.1 приведены зоны спектра электромагнитного излучения, имеющие отношение к съемкам

К настоящему времени  наибольшее распространение имеет  кадровая аэрокосмическая съемка (рис.1.1) .

# Таблица.1.1. Зоны спектра, в которых может вестись съемка

| Длина волны излучения | Излучение |
| --- | --- |
| 1 нм 10 – 100 нм 1 – 10 мкм 10 мкм – 1 мм 1 мм – 100 мм 1 м – 100 км | Рентгеновское Ультрафиолетовое Видимое Инфракрасное (теплое) Микроволновое (горячее) Радиоволны |

Из центра проекции S(рис.1.1) в результате одной экспозиции производится  1  фотоснимок – кадр - местности.

Рис.1.1. Кадровая съемка

Однако развитие получают панорамная и щелевая аэро- и космические съемки

В   панорамной  (рис. 1.2)  съемке объектив фотоаппарата вращается вокруг точки S. В результате получается обзор большого участка местности. Специальная щель проходит по всему периметру пленки и передает на нее изображение местности  на определенном интервале. Иногда  этот интервал представляет собой полосу - панораму от горизонта до горизонта

# Рис. 1.2.Панорамная съемка

При щелевом аэрофотографировании (рис. 1.3) изображение земной поверхности представляется сплошной лентой – непрерывной последовательностью  изображений узких полос земной поверхности

Рис. 1.3. Щелевая съемка

Щелевые системы бывают двух видов:

- с неподвижной щелью, но с подвижной пленкой;

- с подвижной щелью, но с неподвижной пленкой.

1.2. Блок-схема топографического  АФА

Кадровые топографические АФА являются основными при топографических съемках местности.   Составными блоками  кадрового топографического аппарата являются (рис.1.4):  I – аэрокамера, II – кассеты, III – аэрофотоустановка,  IV – командный прибор,V – фотоотсек самолета.  В состав аэрокамеры входят: 1 – внутренний блок, 2 –наружный блок, 3 – объектив, 4 – затвор, 5 – прикладная рамка.

Затвор – это устройство для проникновения света в течение времени от объекта фотографирования до фотоматериала.

Затвор характеризуется диафрагмой (перегородкой) обеспечивающей изменение площади действующего отверстия затвора в течение времени t.

Затворы бывают:

# -   центральные

  - жалюзийные

  - ленточные

  - шторно-щелевые.

Вторая характеристика затвора – выдержка - это промежуток времени в течение которого осуществляется экспонирование светочувствительного слоя.

Прижимным  столом 7 фотопленка 6 прижимается к выравнивающему стеклу 8. В блоке регистрации информации 9  записываются сведения    о времени полета  и  объекте фотографирования, типе АФА, данные о элементах внешнего ориентирования снимков, координаты точек фотографирования,  курс носителя и др. Светофильтром 10  обеспечивается пропускание излучение определенной зоны спектра.  Защитное стекло 11  защищает объектив от повреждений.

# Рис. 1.4. Блок – схема АФА

В кассете II находятся сматывающая и наматывающая катушки12, 13 аэрофотопленки.

Обычно аэрофотоснимок имеет координатные метки по осям x и y (рис.1.5).

# Рис. 1.5.Система координат снимка

Они фотографируются на пленку в плоскости прикладной рамки 5.

Аэроустановка III необходима для крепления аппарата,  его ориентирования и виброизоляции.

Аэроустановки бывают:

- Плановые, при угле наклона  оптической оси  фотоаппарат  меньше 3°;

- Перспективные, при угле наклона больше 3°;

- Гиростабилизирующие, обеспечивающие горизонтальность АФА в пределах до 10´ наклона;

- Качающие.

# Командные приборы (КП) IV бывают:

- КП с компенсацией сдвига изображения;

- КП с компенсацией скорости движения изображения;

- КП с определением интервала фотографирования

- КП с регулированием экспозиции

Для обеспечения тройного перекрытия, триплета снимков,  при аэрофотосъемке требуется продольное перекрытие снимков более  50%.(рис.1.6). Обычно задают  продольное перекрытие более 60%  Интервал фотографирования определяется исходя из продольного перекрытия снимков.

# Рис. 1.6. Продольное перекрытие снимков

Согласно рис. 1.6 интервалу фотографирования τ соответствует расстояние B - базис фотографирования - между центрами проекций  и . Тогда можно вычислить

τ =                                                       (1.1)

# Поскольку

B =  -  ,                            (1.2)

где   - длина зоны перекрытия,

и

= p ∙ L                               (1.3)

то получим

B = (1- p) ∙L                        (1.4)

# Зная знаменатель масштаба аэрофотосъемки m, можно записать

L =l∙ m        .                       (1.5)

# Тогда

# B = (1- p)∙l∙m

и

τ =                       (1.6)

Полагая, что p = 60% = 0,6 , l= 18 см , m = 3000 , W = 600 .

Найдем

τ =  сек

Задача 1.1. Рассчитать интервал фотографирования τ в секундах при аэрофотосъемке, если известны следующие величины: размер снимка l, продольное перекрытие снимков p, путевая скорость W, знаменатель масштаба аэрофотосъемки m.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Исходные данные к задачам 1 и 3.

| Вариант | l, см | P, % | W, | m | T, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 | 60 | 300 | 20000 | 0,001 |
| 2 | 18 | 70 | 400 | 20000 | 0,001 |
| 3 | 23 | 80 | 500 | 20000 | 0,0005 |
| 4 | 23 | 80 | 600 | 20000 | 0,0005 |
| 5 | 23 | 60 | 400 | 15000 | 0,0005 |
| 6 | 23 | 60 | 500 | 15000 | 0,0003 |
| 7 | 23 | 70 | 600 | 8000 | 0,001 |
| 8 | 18 | 60 | 500 | 5000 | 0,0012 |
| 9 | 23 | 60 | 400 | 2000 | 0,001 |
| 10 | 23 | 60 | 500 | 4500 | 0,0005 |
| 11 | 18 | 70 | 600 | 3000 | 0,0006 |
| 12 | 18 | 80 | 700 | 2000 | 0,0008 |
| 13 | 23 | 80 | 600 | 2000 | 0,0004 |
| 14 | 23 | 60 | 700 | 3000 | 0,001 |
| 15 | 18 | 70 | 600 | 8000 | 0,0008 |
| 16 | 18 | 60 | 500 | 4500 | 0,0004 |
| 17 | 18 | 70 | 400 | 2000 | 0,0005 |
| 18 | 18 | 80 | 400 | 15000 | 0,0010 |
| 19 | 23 | 60 | 300 | 10000 | 0,0011 |
| 20 | 23 | 60 | 500 | 20000 | 0,0012 |
| 21 | 23 | 80 | 600 | 20000 | 0,0030 |
| 22 | 18 | 60 | 700 | 15000 | 0,0021 |
| 23 | 18 | 70 | 500 | 10000 | 0,002 |
| 24 | 23 | 60 | 400 | 8000 | 0,005 |
| 25 | 18 | 60 | 300 | 4500 | 0,0006 |

# Фотоотсеки  V бывают:

- герметичные

- негерметичные, но в них обеспечивается постоянство  давления и воздуха

1.3.Требования к топографическим аппаратам.

В АФА изображение местности находится в фокальной плоскости, потому что расстояние Д от объектива до местности можно принимать бесконечным. В таком случае говорят, что АФА фокусирован на бесконечность

АФА должны обеспечивать ортоскопичность изображения.

Ортоскопичность изображения предполагает прямолинейность и параллельность оптических лучей проходящих через объектив. Нарушение ортоскопии объектива ведет к явлению дисторсии. Из-за нее изображение искажается на величину Δ (рис.1.7), так как проецирующий луч отклонился от прямолинейности. И вместо истинного изображения точки а наблюдается ее искаженное изображение а´  .

# Рис. 1.7. Дисторсия

В связи с этим аэрофотоаппараты должны удовлетворять следующим требованиям:

  - остаточная дисторсия должна быть менее 1 мкм;

  - точность выравнивания фотопленки 1 мкм;

  - уменьшение сдвигов и вибраций аппарата до 50 мкм;

  - применение высокоразрешающих, но малочувствительных пленок;

  - компенсация сдвига изображения;

  - возможность определения в полете фотографических свойств пленки;

  - фиксация колибровочной сетки для учета систематических ошибок.

  - элементы внутреннего ориентирования камеры должны быть постоянны(рис.1.8).

Рис.1.8. Элементы внутреннего ориентирования снимка

Под элементами внутреннего ориентирования  снимка понимают  координаты главной точки снимка xo,yo  системе координат, создаваемой координатными меткамии фокусное расстояние аэрофотоаппарата f. На рис.1.8 S – точка фотографирования, О – главная точка снимка, SО = f   - фокусное расстояние АФА.

1.4.Определение   элементов внутреннего  ориентирования снимка и дисторсии изображения

Задача  определения дисторсии изображения и элементов внутреннего ориентирования съемочной камеры называется фотограмметрической калибровкой аэрофотоаппарата (АФА).  Существуют следующие способы калибровки

Существуют следующие методы калибровки:

- визуальный

- фотографический

- полевой

1.4.1.Визуальный способ калибровки АФА.

В визуальном способе измеряются углы, нанесенные на выравнивающем стекле оптико-механического устройства.

Схема измерений приведена на рисунке 1.9. Здесь  а - метка,

b – видимое изображение метки, f – фокусное расстояние аэрофотоаппарата.  Дисторсия равна  разности

δ=oa-bo;

Поскольку

,             ,

то очевидно, что

;

Обозначая

f tgψ =r

запишем

.                                             (1.7)

Рис.1.9. Дисторсия аэрофотоаппарата

Поскольку в данном уравнении два  неизвестных- δ, f – то фокусное расстояние находят при условии , т.е записывается следующая минимизирующая функция.

.

В таком случае  производная этой функции по фокусному расстоянию равна нулю

.

Тогда будет справедливо равенство

,

или

,                         (1.8)

из которого находится фокусное расстояние.

.                                             (1.9)

Описанный способ является оценочным и не полным, так как в нем не определяются координаты главной точки снимка. Для совместного определения элементов внутреннего ориентирования  и  дисторсии  измеряют углы W(рис.1.10) в вершине задней узловой точки объектива между марками контрольной сетки. Сама сетка помещается в фокальной плоскости АФА.

Рис. 1.10. Визуальный способ  определения элементов внутреннего ориентирования АФА.

Измеренные углы W связаны с определяемыми элементами следующим образом:

W=-θ(xo)+ψ(r,f)

для точек слева от центра С сетки и

W=θ(xo)+ψ(r,f)

для точек справа от этого центра.

Очевидно, что можно записать следующее уравнение, связывающее измеренный угол с неизвестными f, xo.

W= θ(xo) +arctg(r/f).                                                                    (1.10)

Для записи его в линейном виде введем обозначения

f=fo+Δf,

r=ro+Δr,

где  fo, ro – приближенные значения фокусного расстояния f и отрезка r, Δf, Δr – поправки к ним. Через u обозначим поправку в измеренный угол W. В качестве приближенного значения  угла θ примем нуль.

Тогда  уравнение (1.10) в разложении в ряд Тейлора можно записать так

W+u= arctg(ro/fo)+θ+(fo²/(ro²+fo²))(Δr/fo)-(r/(ro²+fo²))Δf.

Для удобства вычислений его несколько преобразуют

W+u= arctg(ro/fo)+θ(xo)+(fo²/(ro²+fo²))(Δr/fo)-(ro²/(ro²+fo²))(Δf/ro

Поскольку

fo²/(ro²+fo²))=cos²W,

ro²/(ro²+fo²)=sin²W,

то это  уравнение будет иметь такой вид

W+u= arctg(ro/fo)+ θ(xo )+ cos²W (Δr/fo)- sin²W (Δf/ro),

или

u= θ(xo )+ cos²W (Δr/fo)- (sin²W۰100/ ro)۰(Δf/100)+l,                                                            (1.11)

где

l= arctg(ro/fo)-W.       	(1.12)

Положим, что

Δr=xo,

θ(xo )= xo/f= Δr/f,                                                                                                                                                                    (1.13)

Дифференциалом  угла θ примем сам  этот угол, дифференциалом   xo= Δr

примем Δr .

Тогда дифференциал  выражения (1.13) будет

Θ= Δr/f- ΔrΔf /f²,                                                                                                                       (1.14)

Полагая приближенное значение Δr равным нулю, (1.14) перепишем так

Θ= Δr/f.

После подстановки его в  (1.11) получим окончательный вид уравнения связи измеренной величины W и неизвестных Δr/fo, Δf/100:

-для точек справа от центра С

u= (1+ cos²W) (Δr/fo)- (sin²W۰100/ ro)۰(Δf/100)+l,                                                              (1.15)

и

u= (-1+ cos²W) (Δr/fo)- (sin²W۰100/ ro)۰(Δf/100)+l                                                              (1.16)

-для точек слева от центра С.

В общем виде  эти уравнения можно записать так

u= a ۰(Δr/fo)- b ۰ (Δf/100)+l  .                                                                                               (1.17)

Для удобства изложения    введем следующие обозначения

u= Δr/fo,   v= Δf/100.                                                                                                                  (1.18)

а (1.17) перепишем в матричном виде

АХ+L=V  ,                                                                                                                                 (1.19)

где

,     ,                                                                                     (1.20)

Уравнений вида (1.17) составляется столько, сколько измеряется углов W.

Решаются они по методу наименьших квадратов, т.е. при следующем экстремуме:

(1.21)

В точке экстремума  производные  функции (1.21)  по переменным должны равняться нулю:

dФ/du=

dФ/dv=                                                                     (1.22)

Выражениям (1.22) соответствует следующая система нормальных уравнений

,                                                                  (1.23)

матричный вид которой  следующий

NX+AL=0  ,                                                                               (1.24)

где  N =A´A, а А´ -транспонированная матрица.

Из решения (1.21) находятся u и  v. В матричном виде  это такое решение

X=-Nֿ¹A´L,                                                                                                          (1.25)

где  Nֿ¹ - обратная к N матрица

а по ним  из (1.18)  Δr и  Δf.

Значение  Δr равно хо, а фокусное расстояние вычисляется по формуле

f=fo+ Δf.

После подстановки вектора неизвестных в  (1.19) находят  вектор  V остаточной дисторсии.

Отметим, что в частном случае при Δr=0  система (1.23) преобразуется в (1.8).

Это легко проследить  по выражениям (1.15),(1.16), приняв в них

ro=fo tgWo

1.4.2. Пример расчета  элементов внутреннего ориентирования и остаточной дисторсии в визуальном способе.

Рассмотрим настоящий  пример с расчетами в табличном процессоре Excel.

Пусть измерены углы ψ(табл.1.2). Приближенное значение фокусного расстояния аэрофотоаппарата равно 200,000мм, а приближенное значение элемента внутреннего ориентирования  хо=0,000мм. Определить  фокусное расстояние  и элемент внутреннего ориентирования хо.

Таблица 1.2.Результаты измерений при определении дисторсии

| Номера измерений | Расстояние от центра сетки, мм | Значение угла ψ, º ´ ” |
| --- | --- | --- |
|  | вправо |  |
| 1 | 10 | 2 51 47,2 |
| 2 | 20 | 5 42 40,3 |
| 3 | 30 | 8 31 51 ,1 |
|  | влево |  |
| 4 | 10 | 2 51 46,8 |
| 5 | 20 | 5 42 40, 8 |
| 6 | 30 | 8 31 53,7 |

Работу в Excel изложим в следующем порядке.

1.Ввод исходных данных

Приведенные в табл.1.2 углы вводятся также в виде столбца (рис.1.11). Для удобства их значения переведены в секунды.  Процесс перевода можно выполнить по приведенной формуле (рис. 1.11), расписав  градусы, минуты и секунды углов по отдельным столбцам. Ниже вводятся приближенные(предварительные) значения фокусного расстояния f и элемента внутреннего ориентирования хо

2. Вычисление матрицы уравнений поправок

В соответствии с (1.15-1.17) вычисляются коэффициенты матрицы уравнений  поправок (рис. 1.12)

а=1+ cos²W или  а=-1+ cos²W,

в=sin²W۰100/ ro

На рис.1.12 приведена формула вычисления коэффициентов а,  а на рис. 1.13  - коэффициентов в.

Рис.1.11. Ввод исходных данных

Рис.1.12 Вычисление коэффициентов а.

- Вычисление свободных членов уравнений поправок

Свободные члены вычисляются по формуле (1.12), которая в Excel имеет вид, приведенный на рис.1.14

Рис.1.13. Вычисление коэффициентов в

Рис.1.14. Вычисление свободных членов

- Составление нормальных уравнений и их решение

Нормальные уравнения составляются в соответствии с (1.23),(1.24), и в соответствии с (1.25) решаются. При этом в Excel выполняются следующие действия (рис.1.15):

- составляется транспонированная матрица,

-составляется матрица нормальных уравнений,

- находится обратная к ней матрица,

-составляется решение в соответствии с (1.25).

Транспонированная матрица составляется  библиотечной  функцией ТРАНСП()(рис.1.15). Матрица нормальных уравнений строится  библиотечной функцией МУМНОЖ() умножения транспонированной матрицы А´ на исходную А (рис.1.16). Обращение  матрицы нормальных уравнений осуществляется функцией МОБР()(рис. 1.17). Каждая из  этих функций завершаются следующей командой  ОК→ F2→Ctrl+Shift +ENTER

Рис. 1.15. Функция транспонирования матрицы

Рис. 1.16. Построение матрицы нормальных уравнений

Рис. 1.17. Обращение матрицы нормальных уравнений

Для получения решения находится  вектор A´L, формула вычисления которого приведена на рис. 1.18. Само решение осуществляется  в соответствии с (1.25)  по формуле, приведенной на рис. 1.19

Рис.1.18. Вычисление вектора A´L

Рис.1.19. Решение

Для представления решения в миллиметрах осуществляется перевычисление

на основании формул (1.16):

Δf=v۰100/206265,

xo=u۰fo/206265.

В Excel перевычисление осуществляется по формулам, приведенным на рис.1.20, 1.21.

Рис.1.20. Вычисление Δf

Рис. 1.21. Вычисление xo

Окончательный результат следующий:

f=fo+Δf=200,000-0,018=199,982(мм),       xo=0,00005(мм).

- Вычисление остаточной дисторсии.

В соответствии с (1.19) вычисляется вектор остаточной дисторсии в угловых секундах (рис.1.22)

Рис.1.22.Остаточная дисторсия в секундах

И в соответствии с формулой

δ=u۰(f/cosW/206265)۰1000

вычисляется ее значение в микронах(рис. 1.23)

Рис. 1.23. Остаточная дисторсия в микронах

Задача 1. 2. Расчитать  элементы внутреннего ориентирования  и  дисторсию аэрофотоаппарата по данным, приведенным в таблице 1.3.  Приближенные значения названных элементов взять из примера.  По этим же данным самостоятельно рассчитать  фокусное расстояние в соответствии с (1.9) и остаточную дисторсию по (1.7)

Таблица 1.3.  Исходные данные к задаче 2

| Номера вариантов | Значения углов ψ в секундах при расстояниях r в мм |
| --- | --- |
|  | Справа от центра сетки | Слева от центра сетки |
|  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |

| 1 | 10307,2 | 20561,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30713,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10308,2 | 20562,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30713,7 |
| 3 | 10309,2 | 20563,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30713,7 |
| 4 | 10310,2 | 20564,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30713,7 |
| 5 | 10311,2 | 20565,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30714,7 |
| 6 | 10312,2 | 20566,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30714,7 |
| 7 | 10302,2 | 20560,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30714,7 |
| 8 | 10303,2 | 20561,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20560,8 | 30714,7 |
| 9 | 10304,2 | 20562,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20560,8 | 30714,7 |
| 10 | 10305,2 | 20563,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30715,7 |
| 11 | 10306,2 | 20564,3 | 30712,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30715,7 |
| 12 | 10307,2 | 20565,3 | 30712,1 | 10306,8 | 20563,8 | 30715,7 |
| 13 | 10308,2 | 20566,3 | 30712,1 | 10306,8 | 20564,8 | 30715,7 |
| 14 | 10309,2 | 20567,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20565,8 | 30715,7 |
| 15 | 10310,2 | 20561,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30716,7 |
| 16 | 10311,2 | 20562,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30716,7 |
| 17 | 10312,2 | 20563,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20563,8 | 30716,7 |
| 18 | 10313,2 | 20564,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20564,8 | 30716,7 |
| 19 | 10314,2 | 20565,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30713,7 |
| 20 | 10315,2 | 20561,3 | 30714,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30713,7 |
| 21 | 10301,2 | 20562,3 | 30714,1 | 10306,8 | 20563,8 | 30713,7 |
| 22 | 10302,2 | 20563,3 | 30714,1 | 10306,8 | 20564,8 | 30713,7 |
| 23 | 10303,2 | 20564,3 | 30714,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30713,7 |
| 24 | 10304,2 | 20565,3 | 30714,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30716,7 |
| 25 | 10305,2 | 20561,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20563,8 | 30718,7 |
| 26 | 10306,2 | 20562,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20561,8 | 30718,7 |
| 27 | 10307,2 | 20563,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20562,8 | 30718,7 |
| 28 | 10306,2 | 20565,3 | 30711,1 | 10306,8 | 20565,8 | 30715,7 |
| 29 | 10307,2 | 20565,3 | 30712,1 | 10306,8 | 20565,8 | 30715,7 |
| 30 | 10308,2 | 20565,3 | 30713,1 | 10306,8 | 20567,8 | 30715,7 |

1.4.3. Иные способы калибровки АФА

Фотографический способ.

В данном способе измеряются углы ψ1, ψ2 между коллиматорами(рис.1.24), а также углы ψ1´, ψ2´ на изображения марок коллиматоров m1, m2, m3.

По выведенным ранее формулам определяется фокусное расстояние и дисторсия.

Рис.1.24. Фотографический способ калибровки АФА

Полевой способ калибровки.

Этот способ включает следующие виды:

а) Фотографирование искусственных объектов. Этот способ похож на фотографический. Только вместо марок коллиматоров наблюдаются точки местности. В точке установки объектива измеряют углы ψ1, ψ2. Далее фокусное расстояние и дисторсию вычисляют рассмотренным выше способом.

б) Фотографирование испытательного полигона – вместо искусственных объектов фотографируются точки испытательного полигона.

в) Фотографирование звездного неба – опорными здесь служат звезды зодиака, астрономические координаты которых известны..

г) Самокалибровка – в этом способе элементы внутреннего ориентирования определяются при фотограмметрическом сгущении планово-высотной опоры аэрофотосъемки. Да                          нный раздел будет рассмотрен нами ниже

1.5 . Определение сдвига оптического изображения и его компенсация.

1.5.1 . Сдвиг оптического изображения

Согласно рис.1.25 сдвиг изображения точки за время экспозиции T соответствует отрезку аа1.

# Рис.1.25.Сдвиг оптического изображения

# Из подобия заштрихованных треугольников запишем

(1.26)

и

(1.27)

где f – фокусное расстояние аэрофотоаппарата, H – высота аэрофотографирования.

# Поскольку

=                               (1.28)

то

(1.29)

# Поскольку скорость полета W и выдержка T известны, то

D= W∙T                               (1.30)

и

δ = ∙T                              (1.31)

# Пусть W = 300 , m = 5000, T = 0,001 сек , тогда

δ =  (мм)

Для определения знаменателя масштаба съемки, при котором сдвиг будет менее 5 мкм (δ = 5 мкм = 0,005 мм), следует найти

m =                            (1.32)

при тех же исходных данных.

Задача 1. 3. Определить сдвиг изображения δ точки на снимке в процессе полета самолета со скоростью W за время экспозиции T при масштабе аэрофотосъемки . При каком масштабе съемки сдвиг изображения будет менее 5 мкм? Исходные данные приведены в таблице 1.1.

# 1.5.2. Компенсация сдвига изображения

Компенсировать сдвиг изображения можно способами  линейной и угловой компенсации. Рассмотрим способы  линейной компенсации:

- перемотка пленки вдоль направления полета со скоростью, исходя из формулы (1.31), равной

Vп=δ/T=W/m                                 (1.33)

- смещение объектива в сторону, противоположную полету, на величину  S2S2´ (рис.1.26).

Величину смещения  объектива можно найти из следующего соотношения подобия треугольников

.

Тогда

.

Cкорость передвижения объектива  для компенсации сдвига  составит

.                    (1.34)

Рис.1.26. Компенсация сдвига изображения способом смещения объектива.

Рассмотрим теперь способ угловой компенсации (рис.1.27). Для того, чтобы изображения точек а и а1 совпадали,  ось камеры необходимо повернуть на угол φ.  Найдем скорость поворота камеры. Так как

Рис.1.27. Компенсация сдвига изображения способом поворота объектива

и

,

то взяв производную по времени, получим

(1.35)

В выражении (1.35) производные являются соответствующими скоростями :линей ной и угловой.

Тогда скорость компенсации будет

,

или

,

где V-  скорость движения точек изображения,  принимаемая равной Vп.

Пусть W = 300 , m = 5000, H=1000,φ=30º. Тогда

Vп =W/m=300/5000=0,06(км/час)=16,666(мм/сек),

,

Задача 1.4.  При заданных  по вариантам значениях  W, m (табл.1.1),  H=1000м найти:

- скорость перемотки пленки Vп, скорость  передвижения объектива Vs в способе  линейной компенсации,

-  скорость компенсации   в угловом способе компенсации при углах φ, равных  0º и 45º.

1.6.Доплеровское измерение скорости  и сноса самолета

Пусть приемник, установленный на самолете, принимает электромагнитные колебания излучателя, неподвижно установленного на земле. Фаза колебаний излучателя в момент t равна

φ = 2πft                                              (1.36)

# В момент t их приема фаза колебаний приемника будет

φ = 2πft,                    (1.37)

где t = t+ τ ,  f – частота колебаний, а τ – время прохождения колебаниями расстояния D (рис.1.28) .

Считается, что приемник неподвижен.

приемник                                                                излучатель

(носитель АФА)

# Рис. 1.28.Прием электромагнитных колебаний при неподвижном приемнике

# Разность фаз составит величину

φ- φ = 2πf∙τ                  (1.38)

Если приемник подвижен и им  за время ∆t пройден путь S со скоростью W (Рис. 1.29), то

# Рис. 1.29. Прием электромагнитных колебаний при подвижном приемнике

очевидно, что

S = W ∙ ∆t                                (1.39)

D – S = c ∙∆t ,                                 (1.40)

где  с – скорость распространения электромагнитных волн.

# Фаза колебаний приемника в момент t - ∆t будет

φ = 2πf∙(t - ∆t) = 2πf∙(t- )               (1.41)

# Разность фаз

∆φ = φ - φ = 2πf∙(t - t -  + )           (1.42)

# Поскольку

t - t =,                                       (1.43)

то разность фаз будет

∆φ = 2πf∙ ()                              (1.44)

# Поскольку

,

где λ – длина электромагнитной волны

то

∆φ = 2π∙                              (1.45)

# Величину

= F

называют допплеровским сдвигом частот. Таким образом, по разности фаз ∆φ из (1.45) можно найти F

F =                           (1.46)

и вычислить скорость полета

W = F ∙ λ                               (1.47)

Скорость в направлении β относительно оси излучатель – приемник вычисляется по формуле

W =                                 (1.48)

Угол сноса α приемника можно найти по формуле  (рис. 1.30)

tgα =  ,                                (1.49)

где

# и     ,

а F и F - доплеровские сдвиги относительно излучателей 1 и 2.

# Рис. 1.30. Допплеровские измерения.

# Пусть ∆φ = 100056,7 , π = 3,14 , λ = 3 см, ∆t = 5 сек, β = 40̊ .

Тогда исходя из (1.46)

()

и сходя из (1.47)

Задача 1.5. Используя метод Доплера, определить скорость самолета носителя АФА W  и его угол сноса α через ∆t секунд после взлета.

Исходные данные приведены в таблице 1.4.

Таблица1.4. Исходные данные к задаче 4.

| Вариант | ∆φ | λ, см | ∆t, сек | β,гр | δ ,гр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11002 | 3 | 4 | 65 | 15 | 27000 | 26000 |
| 2 |  | 3 | 1 | 66 | 15 | 28000 | 26000 |
| 3 |  | 3 | 2 | 67 | 16 | 27000 | 26000 |
| 4 |  | 3 | 3 | 68 | 17 | 28000 | 27000 |
| 5 |  | 4 | 4 | 69 | 18 | 27000 | 26000 |
| 6 |  | 4 | 5 | 70 | 19 | 26000 | 25000 |
| 7 |  | 5 | 6 | 71 | 20 | 25000 | 24000 |
| 8 |  | 5 | 7 | 72 | 21 | 24000 | 23000 |
| 9 |  | 5 | 8 | 73 | 22 | 23000 | 22000 |
| 10 |  | 5 | 9 | 74 | 23 | 25000 | 23000 |
| 11 |  | 3 | 10 | 75 | 24 | 27000 | 25000 |
| 12 |  | 3 | 11 | 76 | 25 | 29000 | 27000 |
| 13 |  | 3 | 12 | 77 | 26 | 30000 | 28000 |
| 14 |  | 3 | 13 | 78 | 27 | 31000 | 29000 |
| 15 |  | 4 | 14 | 79 | 28 | 32000 | 30000 |
| 16 |  | 4 | 15 | 80 | 29 | 33000 | 31000 |
| 17 |  | 4 | 16 | 66 | 30 | 34000 | 32000 |
| 18 |  | 4 | 17 | 67 | 31 | 35000 | 33000 |
| 19 |  | 5 | 18 | 68 | 32 | 36000 | 33000 |
| 20 |  | 5 | 19 | 69 | 33 | 37000 | 36000 |
| 21 |  | 5 | 20 | 70 | 34 | 38000 | 37000 |
| 22 |  | 5 | 21 | 71 | 35 | 39000 | 37000 |
| 23 |  | 5 | 22 | 72 | 36 | 40000 | 38000 |
| 24 |  | 3 | 23 | 73 | 37 | 41000 | 40000 |
| 25 |  | 3 | 24 | 74 | 38 | 42000 | 40000 |

1.7. Разрешающая способность объектива

Из-за аберрации объектива может нарушиться прямолинейное распространение света (Рис. 1.31). В результате точка изобразится в виде отрезка r.

# Рис. 1.31. Определение разрешающей способности объектива

# Разность хода лучей ВС и ОА составляет величину

∆ = 1,22λ                                        (1.50)

# где λ – длина световой  волны.

# Поскольку

(1.51)

то

(1.52)

или

,                             (1.53)

где  nо=f/i –  диафрагменное число(диафрагма).

Величину r называют дифракционной разрешающей способностью объектива. Примем, что λ = 0,5 мкм = 0,0005 мм, а n = 0,2

# Тогда

мм = 3 мкм

Круг диаметром 3 мкм является изображением идеальной точки в объективе. Или на 1 мм изображения будетраздельно передаваться

линии.

Задача 1.6. Определить разрешающую способность R аэрофотообъектива при следующих исходных данных: относительное отверстие объектива равно n, а длина световой волны равна λ.

Исходные данные приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5. Исходные данные к задачам 5 и 6.

| Вариант | λ, мкм | n | f, мм | H, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 0,2 | 200 | 1000 |
| 2 | 0,5 | 0,3 | 100 | 2000 |
| 3 | 0,6 | 0,4 | 200 | 3000 |
| 4 | 0,7 | 0,5 | 100 | 4000 |
| 5 | 0,8 | 0,6 | 500 | 5000 |
| 6 | 0,3 | 0,7 | 200 | 6000 |
| 7 | 0,4 | 0,8 | 100 | 7000 |
| 8 | 0,5 | 0,9 | 500 | 8000 |
| 9 | 0,6 | 1,0 | 100 | 9000 |
| 10 | 0,7 | 0,2 | 200 | 10000 |
| 11 | 0,8 | 0,3 | 300 | 1000 |
| 12 | 0,3 | 0,4 | 400 | 2000 |
| 13 | 0,4 | 0,5 | 500 | 3000 |
| 14 | 0,5 | 0,6 | 100 | 4000 |
| 15 | 0,6 | 0,7 | 200 | 5000 |
| 16 | 0,7 | 0,8 | 300 | 6000 |
| 17 | 0,8 | 0,9 | 400 | 7000 |
| 18 | 0,3 | 1,0 | 500 | 8000 |
| 19 | 0,4 | 0,2 | 100 | 9000 |
| 20 | 0,5 | 0,3 | 200 | 10000 |
| 21 | 0,6 | 0,4 | 300 | 1000 |
| 22 | 0,7 | 0,5 | 400 | 2000 |
| 23 | 0,8 | 0,6 | 500 | 3000 |
| 24 | 0,3 | 0,7 | 100 | 4000 |
| 25 | 0,4 | 0,8 | 200 | 5000 |

Минимальный размер объекта на снимке равен величине , так как промежутки между раздельно передаваемыми линиями также являются объектами.

Поскольку знаменатель масштаба съемки m связан с фокусным расстоянием и высотой фотографирования соотношением (Рис. 1.32),

# Рис.1. 32. К масштабу горизонтального снимка.

то будем иметь минимальный размер объекта местности, распознаваемого на снимке

# Полагая, что R= 0,003 , f = 200 мм, H = 1000 м найдем

мм

Задача 1.7. Определить минимальный размер L объекта фотографирования при разрешающей способности R, фокусном расстоянии АФА f и высоте фотографирования H.

Исходные данные берутся из таблицы 1.5, значение R взять из решения задачи 1.5.

1.8.Диафрагма и выдержка аэрофотоаппарата.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого светочувствительный слой подвергается воздействию световой энергии  - определяют, исходя из формулы

H = E∙ t,                                           (1.54)

где  H – экспозиция, E – энергетическая освещенность. Тогда

(1.55)

# В формуле (1.55) экспозицию выражают через светочувствительность

,                                            (1.56)

где S – светочувствительность, K – произвольный коэффициент.

# В соответствии с  [1, (3.20)] полагают

,                                       (1.57)

где T - коэффициент прозрачности объектива, вычисляемый по формуле

,                                          (1.58)

а Ф – пропущенный через объектив световой поток, Ф- падающий на объектив световой поток.

В (1.57) яркость объекта В определяется энергией, излучаемой в единицу времени внутри телесного угла элементом поверхности. Она измеряется в канделах на 1 м.  1 - яркость поверхности, излучающей в пределах 1 стерадиана световой поток, равный 1 люмену. После подстановки (1.56),(1.57) в (1.55) найдем

(1.59)

# Пусть K = 1, S = 10, π = 3,14 , B = 50, T = 0,9 , n = 0,01

Тогда

# сек

Для определения светочувствительности S фотоматериала необходимо построить его характеристическую кривую. Для этого по оси ординат откладывают оптические плотности D изображения, а по оси абсцисс десятичные логарифмы экспозиции LgH. По значениям оптических плоскостей и логарифмов экспозиций строится график(рис.1.33). На нем для плотности D + 0,85 интерполируется значение логарифма экспозиции. По логарифму экспозиции находится её значение H и вычисляется светочувствительность.

Здесь D - оптическая плотность вуали, т.е. потемнения фотоматериала при его экспонировании в абсолютной темноте.

# Рис. 1.33. Характеристическая кривая

Характеристическая кривая имеет следующие участки [1, § 6,21]:

- начальный, до точки 1, – градиент плотности увеличивается;

- прямолинейный ( интервал 1-2) – градиент плотности постоянный;

- конечный (2-3) – градиент плотности  увеличивается непрямолинейно с последующим  убыванием.

Рабочим участком является прямолинейный участок. В таблице 1.6 по вариантам приведены значения D и LgH для построения характеристической кривой.

Задача 1.8. Установить оптимальное соотношение между диафрагменным числом n (диафрагмой) и выдержкой t, исходя из характеристической кривой фотографического материала. Вычислить выдержку по диафрагме.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6. Исходные данные к задаче 1.7.

| Вариант | LgH D | Номера точек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | - 2,9 | - 2,0 | - 1,5 | - 1,1 | 0,8 | 1,6 | 2,5 |
|  |  | 0,2 | 0,21 | 0,4 | 0,9 | 3,0 | 3,5 | 3,1 |
| 2 |  | - 2,7 | - 2,1 | - 1,7 | - 1,2 | 0,7 | 1,5 | 2,4 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 3,1 | 3,5 | 2,9 |
| 3 |  | - 3,1 | - 2,1 | - 1,8 | - 1,1 | 0,9 | 1,6 | 2,7 |
|  |  | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 3,2 | 3,7 | 2,9 |
| 4 |  | - 2,9 | - 2,0 | - 1,7 | - 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,7 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 3,9 | 2,5 |
| 5 |  | - 2,7 | - 1,9 | - 1,5 | - 0,8 | 1,1 | 1,4 | 2,6 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 2,5 | 3,8 | 2,6 |
| 6 |  | - 3,1 | - 2,0 | - 1,4 | - 0,9 | 1,0 | 1,7 | 2,8 |
|  |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2,6 | 4,0 | 2,6 |
| 7 |  | - 3,0 | - 2,1 | - 1,5 | - 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,9 |
|  |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,6 | 3,3 | 2,7 |
| 8 |  | - 3,1 | - 2,2 | - 1,6 | - 1,0 | 1,2 | 3,9 | 3,0 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 3,4 | 2,6 |
| 9 |  | - 3,2 | - 2,3 | - 1,7 | - 1,1 | 1,3 | 4,0 | 3,1 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 2,5 | 3,3 | 2,5 |
| 10 |  | - 3,3 | - 2,4 | - 1,8 | - 1,2 | 1,4 | 2,1 | 3,2 |
|  |  | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 2,3 | 3,2 | 2,2 |
| 11 |  | - 2,9 | - 2,1 | - 1,5 | - 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,9 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 2,2 | 3,3 | 2,4 |
| 12 |  | - 2,7 | - 2,0 | - 1,4 | - 0,8 | 1,0 | 1,7 | 2,8 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2,5 | 3,6 | 2,2 |
| 13 |  | - 2,6 | - 1,9 | - 1,3 | - 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,7 |
|  |  | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,6 | 3,6 | 2,6 |
| 14 |  | - 3,1 | - 2,0 | - 1,4 | - 0,6 | 0,8 | 1,8 | 3,2 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,7 | 3,5 | 2,7 |
| 15 |  | - 2,9 | - 1,9 | - 1,5 | - 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,4 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | 3,5 | 2,6 |
| Вариант | LgH D | Номера и названия точек |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 |  | - 2,8 | - 1,7 | - 1,4 | - 0,7 | 0,8 | 1,8 | 3,2 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 2,6 | 3,4 | 2,6 |
| 17 |  | - 2,7 | - 1,6 | - 1,3 | - 0,9 | 0,9 | 1,7 | 3,1 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 2,5 | 3,5 | 2,6 |
| 18 |  | - 3,2 | - 2,2 | - 1,7 | - 1,0 | 1,2 | 2,1 | 3,1 |
|  |  | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,7 | 3,1 | 2,5 |
| 19 |  | - 3,1 | - 2,0 | - 1,6 | - 0,9 | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 2,7 | 3,3 | 2,6 |
| 20 |  | - 3,0 | - 2,0 | - 1,5 | - 1,0 | 1,1 | 2,1 | 3,1 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 2,8 | 3,2 | 2,7 |
| 21 |  | - 3,1 | - 1,9 | - 1,4 | - 0,8 | 1,0 | 2,1 | 3,2 |
|  |  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,6 | 3,1 | 2,5 |
| 22 |  | - 3,0 | - 1,8 | - 1,3 | - 0,9 | 1,1 | 2,2 | 3,1 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 2,6 | 3,0 | 2,5 |
| 23 |  | - 3,0 | - 1,9 | - 1,0 | - 0,5 | 1,0 | 2,1 | 3,2 |
|  |  | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 3,1 | 2,5 |
| 24 |  | - 2,9 | - 2,6 | - 2,0 | - 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,2 |
|  |  | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 2,6 | 3,0 | 2,4 |
| 25 |  | - 2,8 | - 2,7 | - 2,1 | - 1,0 | 1,4 | 2,4 | 3,4 |
|  |  | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 2,6 | 3,2 | 2,4 |

1.9. Геометрические параметры плановой  топографической аэрофотосъемки

К настоящему времени аэрофотосъемка производится  с летательных аппаратов – носителей аэрофотосъемочной аппаратуры,  приведенных в  табл. 1.5[1]

Таблица1.7. Основные технические  характеристики  носителей, применяемых для аэрофотосъемки.

| Характеристики | Самолеты | Вертолеты |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ- 134 | АН-30 | Ил-14 | АН-2 | Ка-26 | Ми-8 |
| Максимальная взлетная масса,кг | 44 500 | 23 000 | 17 000 | 5 250 | 3 070 | 12 000 |
| Вес пустого носителя,кг | 27 000 | 15 500 | 12 000 | 3 560 | 2 020 | 7 200 |
| Топливо | Керосин | Керосин | Бензин | Бензин | Керосин | Керосин |
| Максимальный запас топлива, л | 14 500 | 7 100 | 4 380 | 1 200 | 360 | 1 450 |
| Примерный часовой расход топлива при крейсерской скорости,кг | 2 500 | 1 200 | 600 | 200 | - | - |
| Крейсерская скорость, км/час | 600-800 | 350-400 | 300 | 160-190 | 140 | 200 |
| Скорость отрыва, км/час | 260 | 210 | 160 | 80-90 | - | - |
| Длина разбега при взлете, м | 1090 | 770 | 500 | 250 | - | - |
| Длина разбега при посадке,м | 850 | 660 | 500 | 250 | - | - |
| Практический потолок , в м | 11 800 | 8 000 | 6 500 | 4 500 | 3 100 | 6 000 |
| Дальность полета с навигационным часовым запасом топлива,км | 2 900 | 2 300 | 2 100 | 1 200 | 400 | 640 |
| Длина взлетно-посадочной полосы,м | 2 180 | 1 200 | 1 100 | 750 | - | - |
| Допустимая центровка самолета, передняя-задняя,% | 26-37 | 15-33 | 13-21 | 17-33 | - | - |
| Наличие фотолюков | - | 3 | 3 | 2 | - | - |

Аэрофотосъемка  производится при отсутствии облачности и дымов над фотографируемой местностью.  Высота Солнца над горизонтом  должна быть  не менее   20º для фотографирования на черно-белую пленку и не менее 25º при фотографировании на цветную и спектрозональную.

К основным  геометрическим параметрам плановой АФС относят:

- высоту полета летательного аппарата(ЛА),

– максимальную выдержку,

– число маршрутов,

– число аэроснимков в маршруте,

– время на аэрофотосъемку участка

- Высота полета ЛА необходима для определения  масштаба аэрофотоснимков. Ее соблюдением выдерживается масштаб аэрофотосъемки. Достоверной известностью высоты повышается точность фотограмметрических построений и соответственно карт и планов, изготовляемых по аэрофотоснимкам.

# Рис.1.34. Высота полета ЛА, используемая при топографической съемке.

Под ней понимается  расстояние по вертикали от  начального уровня высот  до ЛА(рис.1.34). При этом различают следующие виды высот ЛА:

# - Набс  -  абсолютная высота над уровнем моря,

- Нотн – высота над уровнем  аэродрома или относительным уровнем высот,

# - Нист  -  высота над  точкой надира земной поверхности,

- Нф   -    высота фотографирования – это высота над средним уровнем съемочного участка

Обычно измеряют истинную высоту Нист.  По ней находится высота фотографирования

Нф = Нист+h – hср,	                 (1.60)

где

,

а h ,  hmin,  hmax  -  соответственно  абсолютные высоты точек земной поверхности над уровнем моря:  надирной, минимальная и максимальная из абсолютных высот

точек съемочного участка.

При выполнении аэрофотосъемки постоянно выдерживается  заданная высота фотографирования

# Нф=f۰m,

где f – фокусное расстояние АФА, m - масштаб АФС.

Ее определенное  в полете  по формуле  (1.60) значение должно быть равно заданной высоте.

# Рис. 1.35. Расчет истинной высоты фотографирования.

Для навигации по высоте фотографирования расчитывают  Hист, по которой контролируется высота полета

# Из рис. 1.35 следует, что

Hист= (HB+ hB)-hN   .                                                                 (1.61)

# Для вычисления HB из подобия треугольников запишем пропорцию

,                                                                (1.62)

# Очевидно, что по условию задачи

А´В= lп М  .                                                                  (1.63)

# Поправка за рельеф δh вычисляется по формуле

.                                                                         (1.64)

# Высоту Н для вычисления этой поправки можно найти из выражения

Mlп=mlс,                                                                         (1.65)

где m –масштаб  аэрофотоснимка. Подставляя  в эту формулу  вместо  m его выражение через высоту фотографирования и фокусное расстояние

m=H/f                                                                               (1.66)

найдем

.                                       (1.67)

В формуле (1.67)

= m.                                                                             (1.68)

# Подставляя (1.63) и (1.64) с учетом (1.67)  в   (1.62) можно найти HB

(1.69)

и соответственно Нист по формуле (1.61)..

Пусть :

f=200мм,

lc=153.4мм, lп=302,1мм, М=2000,

hA=106,7м, hB=206,1м, hN=105,8м, hср=153,4(м,),

r=74,8мм.

# Найдем

А´В=302,1 ۰2000=604,2(м),

h= hB- hA=206,1-106,7=99,4(м),

H=(302,1׃153.4)۰200۰2000=787,7(м),

δh=74,8۰99,4׃787,7=9,4(мм),

НВ=200۰604,2:( 153.4+9,4)=742,3(м),

Нист=(742,3+206,1)-105,8=842,6(м).

m=(302,1׃153.4)۰ 2000=3938

Далее по формуле (1.61) можно найти высоту фотографирования Нф.

Нф=(842,6+105,8)-153,5=794,9(м).

Задача 1.9.    Даны  (рис.1.35):

- абсолютные высоты точек: надира hN, A – hА, B – hB.

-  расстояние  между точками А и В на снимке – lс,

- фокусное расстояние АФА –f,

- расстояние lп.между точками А и В на плане масштаба М .

- измерено расстояние r от главной  точки снимка до точки А .

Определить истинную высоту фотографирования Hист, высоту фотографирования Нф,    масштаб  аэрофотосъемки m. Числовые значения  исходных данных по вариантам приведены в табл.1.8. Недостающие значения берутся из  приводимого ниже числового примера.

Таблица 1.8. Исходные данные к задаче 1. 8

| № варианта | hN | hср | hA | lп | lc | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 105,0 | 153,1 | 106,1 | 301,2 | 151,7 | 75,2 |
| 2 | 106,0 | 152,1 | 107,1 | 302,2 | 152,7 | 76,2 |
| 3 | 107,0 | 151,1 | 108,1 | 303,2 | 152,7 | 77,2 |
| 4 | 104,0 | 152,1 | 105,1 | 300,2 | 150,7 | 74,2 |
| 5 | 103,0 | 151,1 | 105,1 | 300,2 | 150,7 | 73,2 |
| 6 | 102,0 | 150,1 | 104,1 | 300,0 | 150,7 | 72,2 |
| 7 | 101,0 | 149,1 | 103,1 | 299,2 | 149,7 | 71,2 |
| 8 | 100,0 | 148,1 | 102,1 | 299,7 | 148,7 | 70,2 |
| 9 | 99,0 | 147,1 | 101,1 | 298,2 | 147,7 | 69,2 |
| 10 | 106,0 | 157,1 | 100,1 | 304,2 | 153,7 | 77,2 |
| 11 | 107,0 | 158,1 | 100,1 | 305,2 | 154,7 | 78,2 |
| 12 | 108,0 | 159,1 | 99,1 | 306,2 | 155,7 | 79,2 |
| 13 | 109,0 | 158,1 | 98,1 | 306,2 | 156,7 | 80,2 |
| 14 | 110,0 | 159,1 | 99,1 | 307,2 | 157,7 | 81,2 |
| 15 | 111,0 | 160,1 | 98,1 | 306,2 | 156,7 | 80,2 |
| 16 | 109,0 | 158,1 | 98,1 | 307,2 | 157,7 | 82,2 |
| 17 | 109,0 | 148,1 | 98,1 | 306,2 | 156,7 | 80,2 |
| 18 | 112,0 | 158,1 | 97,1 | 301,2 | 156,7 | 83,2 |
| 19 | 113,0 | 157,1 | 96,1 | 302,2 | 151,7 | 75,2 |
| 20 | 114,0 | 158,1 | 96,1 | 302,2 | 152,7 | 76,2 |
| 21 | 115,0 | 157,1 | 97,1 | 303,2 | 153,7 | 77,2 |
| 22 | 113,0 | 157,1 | 96,1 | 302,2 | 151,7 | 75,2 |
| 23 | 115,0 | 158,1 | 98,1 | 303,2 | 152,7 | 78,2 |
| 24 | 115,0 | 159,1 | 99,1 | 303,2 | 153,7 | 79,2 |
| 25 | 116,0 | 157,1 | 96,1 | 302,2 | 154,7 | 80,2 |

2. Максимальная выдержка рассчитывается на основании формулы (1.31)

где δ – максимальная допустимая величина сдвига изображения (смаза), m – знаменатель масштаба изображения, W – путевая скорость.

Например, при δ=0,01 мм, W=200 км/час, m=10000.

3. Число маршрутов определяется по формуле:

(1.70)

# Рис. 1.36. Число маршрутов.

где Dy – ширина съемочного участка(рис.1.36), Ву – поперечный базис фотографирования, n – число продольных границ съемочного участка, в данном случае равное 2.

Значение базиса Ву рассчитывается по формуле:

(1. 71)

где ly – размер снимка, Py – поперечное перекрытие, выраженное в процентах.

4. Число аэроснимков в маршруте рассчитывается аналогично числу маршрутов, только здесь вместо ширины съемочного участка берется длина маршрута, а вместо поперечного базиса  - продольный базис фотографирования:

(1.72)

где DM – длина маршрута, Bх – продольный базис фотографирования, NЗ – число аэроснимков для зарамочного оформления.

Продольный базис вычисляется по формуле:

(1.73)

5. Время, затрачиваемое на  аэрофотосъемку участка, вычисляется по формуле:

(1.74)

где                                                                                                   (1.75)

S – площадь участка в квадратных километрах.

На основе выполненных расчетов составляют задание на аэрофотосъемочные работы, в котором указываются:

– географические и прямоугольные координаты границ объекта;

– масштаб аэрофотосъемки;

– высоту полета;

– величины продольных и поперечных перекрытий;

– тип АФА и его фокусное расстояние;

– размер стороны аэрофотонегатива;

– число маршрутов и общее количество аэрофотоснимков;

– съемочное время.

По требованию летносъемочного отряда дополнительно в задании могут быть приведены тип и количество аэрофотопленки, объем   горюче-смазочных материалов.

Задача 1.10.Рассчитать задание на аэрофотосъемку площади. При этом :

# - выбрать летательный аппарат(ЛА) – носитель аэрофотосъемочной аппаратуры,

-  рассчитать:

- высоту полета летательного аппарата(ЛА),

– максимальную выдержку,

– число маршрутов,

– число аэроснимков в маршруте,

– время на аэрофотосъемку участка

при исходных данных, приведенных в табл.1.9.

# Таблица 1. 9. Исходные данные для выполнения задачи 9.

| № варианта | W | m | δ, мм | Dy,км | DM, км | lx=ly, см | Px | Py |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 20000 | 0,010 | 60 | 80 | 23 | 60 | 30 |
| 2 | 150 | 10000 | 0,005 | 50 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 3 | 200 | 20000 | 0,010 | 50 | 80 | 23 | 60 | 30 |
| 4 | 150 | 10000 | 0,005 | 60 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 5 | 150 | 20000 | 0,010 | 50 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 6 | 200 | 10000 | 0,005 | 60 | 70 | 18 | 60 | 30 |
| 7 | 200 | 20000 | 0,010 | 50 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 8 | 200 | 10000 | 0,005 | 60 | 70 | 18 | 60 | 30 |
| 9 | 150 | 20000 | 0,010 | 50 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 10 | 150 | 10000 | 0,005 | 60 | 80 | 23 | 60 | 30 |
| 11 | 150 | 20000 | 0,010 | 60 | 80 | 23 | 60 | 30 |
| 12 | 200 | 10000 | 0,005 | 50 | 70 | 18 | 60 | 30 |
| 13 | 200 | 20000 | 0,010 | 50 | 80 | 23 | 60 | 30 |
| 14 | 200 | 10000 | 0,005 | 60 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 15 | 150 | 20000 | 0,010 | 60 | 70 | 18 | 60 | 30 |
| 16 | 150 | 10000 | 0,005 | 50 | 80 | 23 | 60 | 30 |
| 17 | 150 | 20000 | 0,010 | 60 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 18 | 200 | 10000 | 0,005 | 50 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 19 | 200 | 20000 | 0,010 | 60 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 20 | 200 | 10000 | 0,005 | 50 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 21 | 150 | 20000 | 0,010 | 60 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 22 | 150 | 10000 | 0,005 | 50 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 23 | 150 | 20000 | 0,010 | 60 | 70 | 23 | 60 | 30 |
| 24 | 200 | 10000 | 0,005 | 50 | 80 | 18 | 60 | 30 |
| 25 | 200 | 20000 | 0,010 | 60 | 70 | 23 | 60 | 30 |

1.10.Оценка фотограмметрического качества аэрофотосъемочного материала.

# Оценка фотограмметрического качества  аэрофотосъемочного материала осуществляется по накидному монтажу.

Перед выполнением накидного монтажа после фотолабораторной обработки нумеруются и регистрируются:

- аэрофильмы,

- статограммы,

-высотограммы.

# Каждый негатив получает подпись, например

17

И-912А-  --------  - 87-201,

Х

где  указан шифр объекта	И-912А,  дата фотографирования – 17 октября 1987 года и номер негатива - 201.

Монтаж начинается с северного маршрута. Каждый маршрут монтируется   с восточного края.  Аэроснимки  располагаются так,  чтобы  были видны их регистрационные номера, расположенные в верхних правых углах. В результате получается непрерывное изображение местности.

По накидному монтажу определяют:

- Обеспечение границ съемочного участка

- Прямолинейность  съемочных маршрутов

- Отклонение продольных и поперечных перекрытий от заданных величин

- Непараллельность продольной стороны снимков продольному базису фотографирования

# Обеспеченность границ.

Вначале  участок съемки на накидном монтаже  разбивается  на трапеции, границы которых  определяются  по идентичным контурам мелкомасштабной карты проекта съемки и снимков. Если такие граничные контура отсутствуют, то соответствующие точки  получают  засечками от существующих идентичных контуров. Также определяются и границы съемочного участка, которые обозначаются полосками  белой бумаги шириной 5мм. Обеспечение границ достигается, если:

-оси крайних маршрутов проходят по границам участков

-маршруты  превышают  поперечную границу на 1 базис

# Прямолинейность съемочных маршрутов.

Непрямолинейность выражается стрелой прогиба ∆ и вычисляется как ,

где L- длина съемочного маршрута(рис.1.37).

# Рис. 1.37. Непрямолинейность съемочных маршрутов.

Она не должна превышать 2% при аэрофотосъемке в масштабе  мельче 1:5000 и при  высоте  полета более 750м.  При высоте полета  менее 750м , масштабе  фотографирования  1:5000 и крупнее  непрямолинейность маршрута допускается до 3%

Отклонение продольных и поперечных перекрытий от заданных величин.

Контроль  продольного  и поперечного  перекрытий аэроснимков  производится  специально-изготовленной линейкой , продольная шкала которой  оцифрована в процентах и имеет разбивку, пропорциональную размеру снимка. Формат снимка -18см, 22см, 30см – принимается в линейке равным 100%. Требования   к продольному и поперечным перекрытиям приведены в  табл.1.10 и 1.11 соответственно[1].

Таблица 1.10. Требования к продольным перекрытиям.

| Заданное Рх, % | Рх ,% | Δh/Hф≤0,2 | Δh/Hф>0,2 | Δh/Hф>0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 56 | 66 | 70 | 75 |
| 80 | 78 | 83 | 85 | 75 |
| 90 | 89 | 92 | 93 | 75 |

Таблица 1.11. Требования к поперечным  перекрытиям.

| Масштаб аэроснимков | Ру ,% | Руmin ,% | Руmax ,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:25 000- 1:70 000 | 30 +70 Δh/Hф | 20 | Ру+ 10 |
| 1:25 000- 1:10 000 | 35 +65 Δh/Hф | 20 | Ру+ 15 |
| 1:10 000 и крупнее | 40 +60Δh/Hф | 20 | Ру+ 20 |

Непараллельность продольной стороны снимков продольному базису фотографирования.

Для  определения непараллельности базиса  на соседних снимках наносится базис фотографирования (рис.1.38 ) и координатная ось х.  Угол α между ними измеряется транспортиром. Максимальные  углы непараллельности  базиса  фотографирования  стороне  снимка  при фокусных расстояниях  100, 140, 200,350 и 500мм не должны  превышать соответственно  5, 7, 10, 12 и 14'.

# Рис. 1.38. Непараллельность базиса.

С накидного монтажа  изготовляется  уменьшенная в 3 – 4 раза репродукция.  Масштаб и качество репродукции должны  обеспечивать  хорошую читаемость  номеров  аэрофотоснимков и контуров местности. На всех  негативах  репродукции с эмульсионной стороны тушью  в свободном поле  указывается  шифр объекта, год  производства аэрофотосъемки  и условная номенклатура.

# Отклонение  фактической высоты фотографировании от заданной.

Вначале по статограмме определяется  изменение высоты фотографирования (рис.1.39)

# Рис. 1.39. Схема выполнения измерений на статограмме.

Изменение высоты полета между двумя снимками с номерами m и n вычисляется по формуле

,

где  K – коэффициент пропорциональности, Сm и Сn – отсчеты по статограмме, ΣА – сумма переключений  статограммы  между снимками m и n.

Отсчетом  по статограмме называется расстояние, измеренное в миллиметрах  по перпендикуляру к оси симметрии в точку  экспозиции данного  аэроснимка между кривыми линиями. Такой отсчет положителен, если  прерывистая кривая  находится   выше оси симметрии и отрицателен, если она ниже оси симметрии. Точно также определяется  и величина переключения А.

Очевидно,  что истинную высоту полета в точке надира снимка  n можно определить по формуле

.

# Фактическая высота фотографирования Нфак для снимка  n будет равна

,

где h, - высота  над уровнем моря(отметка) точки местности, над которой определялась  Нп ,   hср -  высота над уровнем моря  средней плоскости съемочного участка.

Отметим, что Нп  может определяться и по радиовысотомеру.

Средняя  фактическая высота полета вычисляется по формуле

.

Отклонение Δ Нф средней фактической высоты  фотографирования от заданной  Н вычисляется по формуле

,

и не должно превышать  3% в равнинных и 5% в горных районах.

Задача 1.11.  Оценить фотограмметрическое качество АФС-материалов. Определить отклонение  фактической высоты фотографирования от заданной.

2.Фотосхемы

Фотосхема -  фотографическое изображение местности, составленное из плановых фотоснимков.

В равнинной и равнинно-всхолмленной местности фотосхема может рассматриваться как приближенный фотографический план.

Фотосхемы применяются:

# - для полевого  дешифрирования  в качестве обзорного материала,

- для измерительных работ в случаях, когда необходима более низкая точность измерений, чем на планах и картах.

При изготовлении фотосхемы осуществляется монтаж аэрофотоснимков одним из следующих способов:

- по начальным направлениям,

- по контурам.

Для выполнения измерительных операций фотосхему   монтируют по начальным направлениям, для дешифрирования -  по контурам.

В зависимости от количества маршрутов фотосхемы бывают:

- одномаршрутные ,

-многомаршрутные.

2.1. Изготовление одномаршрутной фотосхемы.

по начальным направлениям.

Порядок изготовления фотосхемы  по начальным направлениям следующий.

- На всех  снимках маршрута выбирают и накалывают центральные точки Оi  и переносят их на соседние снимки. В качестве центральной точки принимается четко видимая точка контура в двухсантиметровой области центра снимка.

- На  нечетных снимках карандашом проводят начальные направления – прямые отрезки, соединяющие  их центральные точки  О1(рис.2.1)  и изображенные на них центральные точки соседних снимков О2.

- Примерно в середине продольного перекрытия  вблизи начальных направлений

накалывают  контрольные точки K1,  K2, …

- На четных снимках  пуансоном пробиваются отверстия во всех наколотых точках

# Рис.2.1. Начальные направления О1О2

5.  При монтаже снимок с пробитыми отверстиями (четный) должен быть верхним. Он укладывается так, чтобы  вначале центр отверстия K1  совместился с наколом нижнего снимка. Потом снимок поворачиавается в своей плоскости так, чтобы начальное направление на нижнем снимке прошло через пробитые отверстия в точках О1 и О2  на верхнем.

6.Снимки прижимаются грузиками  и разрезаются посередине продольного перекрытия.

Разрезание снимков еще называют обрезкой. Она бывает совместной и индивидуальной.

В данном случае осуществляется совместная обрезка.

Для того, чтобы можно было восстановить взаимное положение снимков перед их разрезанием, форма линии разреза должна быть извилистой.

При этом соблюдаются следующие условия.

.             -  линию пореза рекомендуется  проводить  по изображениям, имеющим  ровный фототон при отсутствии  явно выделяющихся  контуров;

-линейные контуры (дороги, реки, канавы, границы сельскохозяйственных угодий  и растительности) разрезаются  под углом, близким к прямому;

- населенные пункты  по возможности необходимо  обходить. Если их невозможно обойти, то разрез следует располагать по областям одинакового фона – улицам, площадям, огородам и др.

Разрезают снимки скальпелем. Для соблюдения качества разреза необходимо соблюдать следующие правила:

-  скальпель располагается под углом 60-90 градусов к горизонтальной плоскости;

- при разрезании указательным пальцем  следует надавливать на режущую часть скальпеля;

-  с целью исключения заминаний и разрывов снимков  не делать резких поворотов скальпеля;

-   при недостаточной остроте поправляется скальпель на мелкозернистом бруске;

-   не допускается  проводить скальпелем  второй раз вдоль линии пореза. Если нижний снимок получился неразрезанным, то его изгибают по линии продавленной эмульсии  в сторону подложки. После этого  снимок разрезается снизу  по сгибу.

Центральные части снимков  монтируют с соседними соответственно в левую и правую стороны от середины. Отрезанные краевые части снимков откладываются в сторону для дальнейшего контроля фотосхемы. Эти части снимков еще называют обрезками.

7. Центральные части снимков  соединяют в одно общее изображение и на основе отмечают  границы занимаемого снимками участка. Для приклеивания снимков к основе используется только безводный клей – в основном резиновый или ацетоновый.

Вначале приклеивают к основе средний снимок маршрута. Для этого тонкий слой клея наносится  на подложку снимка. Снимок изгибают в сторону подложки, прикладывают его среднюю часть к основе и раскатывают от середины к краям.

Соседние снимки подклеивают  состыковывая их с предыдущим  по линии пореза так, чтобы не было разрывов и напластований.

# Контроль фотосхемы по порезам

Обрезки снимков прикладывают  к порезам  на фотосхеме  таким образом, чтобы разрезанные ранее на снимках объекты снова соединились. Закрепив обрезки  грузиками накалывают на них примерно через 2 см  в двухсантиметровой полосе линии пореза  ряд четких контуров. По несовпадениям наколов и контуров на фотосхеме можно судить о точности ее изготовления.

# Рис. 2.2. Корректурный лист

На корректурном листе – схеме линий порезов(рис.2.2  ) - выписываются измеренные с точностью 0,1мм значения δ названных несовпадений. По их значениям  вычисляют среднюю квадратическую ошибку m монтирования фотосхемы

(2.1)

# Ее значение  не должно превышать  1 мм  при предельной величине расхождения

контуров 2мм.

# Определение масштаба фотосхемы

Масштаб фотосхемы определяется  многократно и из нескольких значений находится  его среднее значение

,                                        (2.2)

где  n- число отрезков, используемых для определения масштаба, mi  и m  - соответственно частное и среднее значения знаменателя масштаба.

# Частный знаменатель масштаба определяется по формуле

(2.3)

где li – длина отрезка на фотосхеме, Li- длина соответствующего отрезка на местности. Если известны координаты крайних точек отрезка, то его длина вычисляется из обратной геодезической задачи по координатам.  Если данный отрезок определяется по карте, то его длина равна

,                                                                                            (2.4)

где lk- длина отрезка на карте, M- знаменатель масштаба карты

Допустимое отклонение частных масштабов друг от друга рассчитывается по формуле

(2.5)

где δl,δm – соответственно предельные ошибки измерения отрезка на фотосхеме и знаменателя масштаба.

Из (2.5) следует, что для определения масштаба следует выбирать отрезки максимальной длины

# Оформление фотосхемы.

После наклеивания всех снимков осуществляется обрез фотосхемы по краям  и ее зарамочное оформление (рис.2.3). Для этого  над фотосхемой  посередине выписывают «Фотосхема», в следующей строке  указывают  номенклатуру трапеции или наименование района местности фотосхемы. Над ее правым верхним углом подписывают год изготовления.

Внизу фотосхемы посередине подписывается численное значение масштаба. В нижнем правом углу указывается фамилия исполнителя.

# Рис. 2.3. Оформление фотосхемы.

2.2.Изготовление фотосхемы по контурам при совместной обрезке снимков.

- Берутся два соседних снимка из середины маршрута. Правый снимок кладется на монтажный стол и прикрепляется грузиками. Левый снимок , являясь верхним,  располагается так, чтобы  контура в середине продольного перекрытия максимально совпали с соответствующими контурами  правого снимка.  Такое расположение достигается  приближениями. При этом каждый раз для проверки  левой рукой придерживают левый снимок, а правой приподымают его правый край. И если контура левого снимка зрительно не «прыгают», то можно считать, что  эти два снимка  смонтированы.

- Ориентировочно намечается линия пореза (совместной обрезки снимков). Она проводится так же, как и в способе по начальным направлениям. Для уточнения ориентации левого снимка относительно правого вдоль линии пореза  намечаются и накалываются три четких контура – в середине продольного перекрытия и по краям.

Передвигают и разворачивают левый снимок относительно правого таким образом, чтобы  идентичные контуры в центре перекрытия совпали, а наколы на крайних контурах располагались  выше или ниже идентичных контуров на правом снимке, но не имели продольного сдвига (рис.2.4)

# Рис. 2.4. Монтаж пары снимков по контурам.

- Совместная обрезка снимков, дальнейшее монтирование фотосхемы, приклеивание снимков к основе, контроль фотосхемы, определение ее масштаба, оформление фотосхемы осуществляется так же как и в способе по начальным направлениям.

2.3.Изготовление фотосхемы по контурам при индивидуальной обрезке снимков.

- На левом и правом  снимках находят два и более идентичных  контура (рис. 2.5), например 1 и  2  соответственно на краях снимков в середине области продольного перекрытия

# Рис.2.5. Идентичные контура для индивидуальной обрезки

- Снимки разрезаются индивидуально по линиям 1 и 2 на центральные и краевые части. Центральные части монтируют таким образом, чтобы достигалось максимальное совпадение контуров в центральной части продольного перенкрытияя.

- Дальнейшее монтирование фотосхемы, приклеивание снимков к основе, контроль фотосхемы, определение ее масштаба, оформление фотосхемы осуществляется описанным выще образом.

2.4.Монтирование многомаршрутной фотосхемы.

Монтирование  многомаршрутной фотосхемы может осуществляться одним из способов:

- подмонтированием к среднему маршруту,

-монтированием каждого маршрута в отдельности.

Рассмотрим каждый из способов  в отдельности.

# Подмонтирование к среднему маршруту.

- Описанным выше способом осуществляют монтирование  среднего маршрута. При этом приклеиваются к основе лишь средние части снимков. Верхние и нижние остаются свободными.

- Два средних снимка смежного маршрута укладываются (но не приклеиваются)  таким образом, чтобы совпадали контуры как в продольном перекрытии, так и в поперечном с предыдущим маршрутом.

- Укладываются остальные снимки нового маршрута.

- В случае недопустимых расхождений с предыдущим маршрутом на краях выполняется переукладка  в обратном направлении.

- Уложенные  снимки нового маршрута разрезаются по продольным перекрытиям и приклеиваются к основе  их средние части.

- Перекрывающиеся части обоих маршрутов разрезают по поперечным перекрытиям и приклеивают.

- Контроль фотосхемы, определение ее масштаба, оформление фотосхемы осуществляется описанным выше  способом. Оценка точности при этом осуществляется как по продольным порезам, так и по поперечным.

# Монтированием каждого маршрута в отдельности.

- Каждый маршрут монтируют на отдельную основу – кальку или тонкую бумагу.

- Средний маршрут приклеивают к общей основе, оставляя неприклеенными  его верхнюю и нижнюю части, т. е. зоны поперечного перекрытия.

- Следующий (смежный с ним ) маршрут располагают так, чтобы в его середине по поперечному перекрытию достигалось максимальное совпадение контуров. Потом его поворачивают так, чтобы совпадали контура на краях. Или чтобы их поперечные отклонения были одинаковы как по величине, так и по знаку.

- Поперечным смещением  маршрута уменьшают эти отклонения наполовину.

- Продольным сдвигом маршрута добиваются  различных по знаку  и одинаковых продольных отклонений.

- Маршрут подклеивают к основе в средней части и разрезают оба маршрута  по поперечному перекрытию. После чего приклеивают крайние части  к основе.

Контроль фотосхемы, определение ее масштаба, оформление фотосхемы осуществляется описанным выше  способом. Оценка точности при этом осуществляется как по продольным порезам, так и по поперечным

Задача 2.1. Изготовить одномаршрутную и многомаршрутную фотосхемы

3.Анализ одиночного снимка

3.1.Зависимость координат точек местности от координат точек снимка

Исходя из рис.3.1 установим зависимость координат точки местности от координат этой же точки, измеренной на снимке .

Исходной примем фотограмметрическую систему координат XYZ.

# Рис. 3.1. Связь координат точек снимка и местности

Вектор  обозначим через RSA, т.е.   = RSA.  А вектор   через r, т. е.

= r.

# Введем векторы RА и RS.   А вектор RSA  запишем дважды  в следующем виде

RSA=mr,   где m – масштабный фактор  и

RSA= RА - RS;                   	 (3.1)

Очевидно, что

RА - RS= mr	(3.2)

Это есть уравнение коллинеарности векторов. Оно является фундаментальным для установления связей между координатами точек снимка и местности.

Перепишем (3.2) в координатном виде:

;                                (3.3)

Очевидно, что

XA-XS=mx;

YA-YS=my;

ZA-ZS=mz;

Тогда,

XA=XS+mx;	(3.4)

# YA=YS+my;

Неизвестный  множитель m найдем так:

;

Тогда   формулы   (3.4)  примут вид

(3.5)

(3.6)

Настоящие формулы являются основными для установления зависимости координат точек местности от координат точек снимка.

Только выразим в них  координаты x,y через измеренные на снимке и элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка.

Координаты точек снимка x, y, z даны в фотограмметрической системе координат, начало которой перенесено в точку фотографирования S. А снимок находится под наклоном к данной системе координат на углы α, ω, æ.(рис.3.2)

# Рис.3.2.Первая система внешнего ориентирования снимка

В системе координат снимка координаты точки определяются следующими значениями xc, yc, zc=-f. Задача заключается в том, чтобы от координат xc,  yc,  zc=-f перейти к координатам x, y, z используя углы наклона снимка α, ω, æ,, называемые еще углами Эйлера. Такой переход осуществляется по формуле

,                                (3.7)

где                                                ,                      (3.8)

,	            (3.9)

.	(3.10)

# Отметим, что матрица

(3.11)

называется матрицей направляющих косинусов.

Таким образом, вычисляя по формуле (3.6) координаты x,y,z и подставляя их в (3.5),(3.6)

находят координаты точки местности в фотограмметрической системе координат.

(3.12)

(3.13)

Пример. Пусть xс=80,637мм, yс=2,517мм,  α=3º, ω =0, κ=0. cosα=0,998630,  sinα=0,0523360. Значения тригонометрических функций берутся в таких задачах  с точностью  до шестого знака после запятой и с соблюдением шести значащих чисел.

Тогда

Aα=,     Aω=E,  Aκ=E,   где Е – единичная матрица – матрица с единичными диагональными членами и нулевыми – недиагональными. Тогда А=Аα и  в соответствии с (3.6) найдем

# По  формулам  (3.5),(3.6) окончательно получим

ХА=6426,16+(154,160-1654,17)85,7601/(-95,6428)=7771,176(м),

УА=52346,11+(154,160-1654,17)2,517/(-95,6428)=52385,585(м)

Задача 3.1.Вычислить координаты точки местности, измеренной на фотоснимке.  Исходные данные приведены в таблице 3.1. Принять Хs=6426,16 м, Ys =52346,11 м, Zs=1654,17 м, ZА=154,16 м, f=100,000 мм.

# Таблица 3.1. Исходные данные к задачам 3.1 и 3.2.

| № варианта | α, град. | ω, град. | κ, град. | хс, мм | yс, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10,637 | 0,512 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | -100,150 | 7,112 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 93,250 | 6,350 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 86,117 | -11,125 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 93,106 | -106,370 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 86,204 | -25,512 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 93,106 | 67,191 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 106,250 | 98,116 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 14,820 | -106,171 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 26,703 | -83,151 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 62,503 | -87,161 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 87,114 | -89,205 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 93,116 | 93,163 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 43,527 | 94,115 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 34,867 | 11,671 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 56,342 | 25,375 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 43,117 | 31,114 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | -14,206 | 59,206 |
| 19 | 0 | 0 | 3 | -15,430 | 74,371 |
| 20 | 0 | 3 | 0 | -67,104 | 81,116 |

3.2.Трансформирование снимка.

Трансформирование  снимков – это процесс преобразования изображения снимка в проекцию создаваемой карты или плана.

В фотограмметрии под трансформированием еще понимают преобразование центральной проекции снимка в ортогональную проекцию.

Существуют  следующие методы трансформирования:

- аналитический;

- графический;

- фотомеханический;

- оптический;

- графомеханический;

- цифровой.

В аналитическом методе за основу принимаются  известные выражения (3.12), (3.13). Известные формулы преобразуют изображение точки с координатами x, y, -f в ее изображение на горизонтальной плоскости с координатами X, Y. Если эти координаты X, Y уменьшить в определенном масштабе, то мы получим плановое положение точки.

Графический метод осуществляется  построением специальных проективных сеток на плане и на снимке, с помощью которых  осуществляют перенос изображения  снимка на план.

В фотомеханическом методе  трансформирование осуществляется специальными фотомеханическими приборами – фототрансформаторами.

В оптическом методе  преобразование наклонного снимка в горизонтальный осуществляется оптическими проекторами.

В графомеханическом  применяют оптико-механические приборы, занимающие промежуточное положение между оптическими проекторами и фототрансформаторами.

В цифровом методе каждый элемент цифрового изображения преобразуется из  центральной проекции в ортогональную.  В связи с развитием цифровых фотограмметрических систем настоящий метод является основным.

В основу цифрового трансформирования снимка также  полагаются известные формулы (3.12), (3.13). Чтобы получить изображение точки  на горизонтальной плоскости в ортогональной проекции  и в определенном масштабе  m необходимо найти ее координаты:

(3.14)

(3.15)

- высота фотографирования над конкретной точкой.

На основе формул (3.14), (3.15)  можно вывести формулы так называемого ортофототрансформирования – трансформирования каждой точки изображения в проекцию плана .

Ортогональной проекции А°(рис.3.3) точки  А  соответствует проекция на плане  а°.  Абсцисса  этой точки  в соответствии с пропорцией

равна

.

После подстановки сюда (3.12), и предполагая, что Xs=0 и Ys=0, получим

(3.16)

Аналогично можно записать, что

(3.17)

Рис. 3.3. Влияние рельефа на трансформирование снимков

По формулам (3.16) и (3.17) осуществляется ортофототрансформирование снимков.   Пример. Фокусное расстояние равно 100,000мм,  Хs=0м, Ys =0м,  ZA°= 0м, Zs=1654,17м, Z=154,16 м. Измеренные значения координат точки на наклонном снимке, угловые элементы внешнего ориентирования снимка примем равными приведенным  в примере п.3.1

Тогда следуя примеру п.3.1 найдем

и соответственно

Задача 3.2. Выполнить ортофототрансформирование точки снимка по формулам (3.16), (3.17) с измеренными координатами на снимке, приведенными  в табл. 3.1. Остальные элементы взять из приведенного в этом параграфе примера

3.3.Зависимость координат точек снимка от координат точек местности

Для вывода формул связи координат точек снимка и местности  рассмотрим соответствующий чертеж (рис. 3.4):

# Рис.3.4. К зависимости координат точек снимка от координат точек местности

# Поскольку ось Х´ параллельна оси хс, то можно записать  отношение подобия

,

из которого следует

.

# Аналогично

и

Выразим   X′, Y′, Z′ через  X, Y, Z.

Между  этими системами координат существует следующая зависимость:

Очевидно, что такая зависимость будет справедлива и для приращений координат:

,

где Х,У,Z – координаты точки А в системе координат ХУZ.

Отсюда

Тогда окончательно запишем:

(3.18)

(3.19)

Выражениями (3.18), (3.19) решается задача вычисления координат точек снимка по координатам тэтих точек на местности. Их называют уравнениями коллинеарности

Пример. Пусть

Х=ХА=7771,176 м,   У=УА=52385,585м,       f=100,000 мм, Хs=6426,16 м, Ys =52346,11 м, Zs=1654,17 м, ZА=154,16 м,.  По формулам (3.18), (3.19) найдем хс, ус..

Задаваясь такими же значениями  α=3º, ω=0, κ=0 , что и в предыдущее задаче, найдем матрицу Аα, которая в данном случае равна А (3.11).  Вычислим знаменатель формул (3.18),(3.19)

-0,0523360(7771,176-6426,16)+0+ 0,998630(154,16-1654,17)=-1568,348.

Тогда получаем

хс=-100,000(0,998630(7771,176-6424,160)+0+0,0523360(154,16-1654,17)/

(-1568,348)=80,637(мм),

ус=-100,000(0+ 1(52385,585-52346,11)+0)/(-1568,348)=2,517(мм).

Как видим, результат абсолютно совпал с  исходными данными числового примера парагрвфа 3.1

Задача 3.3. Решить обратную  к задаче 3.1. По известным координатам точки местности вычислить соответствующие ей координаты на снимке. Исходными принять данные к задаче 3.1 и результаты ее решения.

3.4.Масштаб снимка

В общем случае  масштаб снимка зависит  от углов его наклона и рельефа местности.  Однако исследование  его масштаба в зависимости от одного угла наклона, например, от  продольного – α,  имеет также практический интерес. В этом случае можно определить допуски на углы наклона, при которых снимком можно пользоваться как горизонтальным и при которых такой снимок можно считать планом для тех или иных целей.

В случае одного угла наклона снимка центральная проекция имеет вид линейной перспективы (рис. 3.5)

Рис. 3.5. Линейная перспектива

На  рис.3.5  S – центр проекции или точка фотографирования,SO – главный луч, SO = f – фокусное расстояние,  Н – высота фотографирования, Е – предметная плоскость, Р – плоскость снимка, О – главная точка снимка как пересечение главного луча со снимком, α – угол наклона снимка (в данном случае только продольный), ТТ – линия основания, Q – плоскость главного вертикала ( ее обозначают еще через W), υυ – главная вертикаль как пересечение плоскостей снимка и главного вертикала,  hh – главная горизонталь, ii – линия истинного горизонта,  I – главная точка схода, N,n – точки стояния (надира) на местности и на снимке.

Обозначая отрезок изображения на снимке через dl (рис.3.6)как элементарный отрезок, а ему соответствующий  на местности  - dL, запишем формулу  масштаба изображения:

(3.20)

Рис. 3.6. Элементарный отрезок на снимке

Для придания выводам большей общности примем, что настоящий отрезок  находится под углом  к оси x.

Для упрощения выводов формула (3.20) несколько изменяется:

.                              (3.21)

где  dx,  dX – дифференциалы координат точки на снимке и на местности

Поскольку

то

где

,

а  dX и dY  -дифференциалы координат точки местности.

Выразим их через дифференциалы координат на снимке

Для этого воспользуемся формулами связи координат точек снимка и местности (3.5)

для частного случая,  когда  α=α, ω=0, κ=0

,     или

,

zc=-f,

Тогда

(3.22)

(3.23)

, где Н – высота фотографирования.

Для простоты  дальнейшего изложения примем XS=YS=0, XA=X, YA=Y.

Тогда

(3.24)

(3.25)

Найдем dX, dY

Раскроем скобки

,

и получим

В учебниках по фотограмметрии эта формула несколько преобразовывается. В ней числитель и знаменатель делятся на f2

Вводится обозначение  и тогда

.

Для вычисления dY запишем

.

Тогда

В данной формуле с помощью выражения

заменим dy через  dx  и запишем

Числители этого выражения разделим и умножим на f, а знаменатели разделим и умножим на f².  Тогда

.

Обозначая

запишем

или

Зная dx , dy,  найдем

или

.

Вернемся к формуле масштаба

С учетом полученного выражения для dL запишем ее так

(3.26)

В зависимости от значений φ и угла наклона α возможны различные значения масштаба снимка. Так при φ=0, y=0 в частности будет:

- в главной точке снимка при  x=0 ;

- в точке стояния (n)  при  х =- ftgα  ;

- в точке i  при х=fctgα   ;

- в точке нулевых искажений c  при х=- ftg(α/2) будет k=-1 и

Задача 3.4. Вычислить масштаб снимка в точке с заданными координатами в его характерных точках при значениях х,у, α, φ, f, H,  заданным по вариантам (табл.3.2).

Таблица 3.2. Исходные данные по вариантам к задачам 3.4 3.5

| Номер варианта | x,мм | y,мм | α в градусах | φ в градусах | f, мм | H,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 1 | 30 | 100 | 1000 |
| 2 | 20 | 30 | 2 | 40 | 200 | 2000 |
| 3 | 30 | 20 | 3 | 50 | 100 | 3000 |
| 4 | 40 | 20 | 3 | 60 | 200 | 1000 |
| 5 | 50 | 20 | 2 | 70 | 100 | 2000 |
| 6 | 60 | 20 | 3 | 80 | 200 | 3000 |
| 7 | 70 | 30 | 1 | 90 | 100 | 1000 |
| 8 | 80 | 40 | 2 | 100 | 100 | 2000 |
| 9 | 90 | 50 | 3 | 110 | 200 | 3000 |
| 10 | 100 | 60 | 1 | 120 | 100 | 1000 |
| 11 | 110 | 70 | 2 | 130 | 200 | 2000 |
| 12 | 130 | 80 | 3 | 140 | 100 | 2000 |
| 13 | 120 | 90 | 1 | 150 | 200 | 1000 |
| 14 | 10 | 100 | 2 | 160 | 100 | 2000 |
| 15 | 20 | 20 | 3 | 170 | 200 | 3000 |
| 16 | 30 | 120 | 1 | 180 | 100 | 1000 |
| 17 | 40 | 110 | 2 | 190 | 200 | 3000 |
| 18 | 50 | 100 | 3 | 200 | 100 | 2000 |
| 19 | 60 | 100 | 1 | 210 | 200 | 1000 |
| 20 | 70 | 100 | 2 | 220 | 100 | 2000 |
| 21 | 80 | 100 | 3 | 230 | 200 | 3000 |
| 22 | 90 | 100 | 1 | 240 | 100 | 1000 |
| 23 | 100 | 20 | 2 | 250 | 200 | 2000 |
| 24 | 110 | 20 | 3 | 260 | 100 | 3000 |
| 25 | 120 | 20 | 1 | 270 | 200 | 1000 |
| 26 | 130 | 20 | 2 | 280 | 100 | 2000 |
| 27 | 10 | 120 | 3 | 290 | 200 | 3000 |
| 28 | 20 | 110 | 1 | 300 | 100 | 1000 |
| 29 | 30 | 100 | 2 | 310 | 200 | 2000 |
| 30 | 40 | 90 | 3 | 320 | 200 | 1000 |

3.5. Смещение точек, искажение направлений и площадей на наклонном снимке

3.5.1.Смещение точки за угол наклона на снимке плоской местности

Для удобства выводов начало координат располагают в точке нулевых искажений с (рис.3.7). И в такой системе устанавливают зависимость координат точек местности от координат точек снимка. По таким зависимостям в дальнейшем выводится формула  смещения точки  за угол наклона снимка.

Рис.3.7.  Линейная перспектива с началом координат в точке с

Координатой Х тачки А на местности  является отрезок СА, координатой х на снимке  - отрезок СА.  Нужно  выразить Х через х ,фокусное расстояние f и угол α, а так же высоту аэрофотосъёмки Н.

Из точки а проведём линию, параллельную горизонтальной плоскости, на которой находится точка А. Через d обозначим  точку пересечения этой линии с надирной, через а´ - пересечение с лучом SC и запишем исходное выражение для определения Х.

.

Тогда

(3.27)

Выразим отрезки   Sd и аа' через х,f,α.

Здесь

аа'=са=х.                                                                                                     (3.28)

Поскольку  Sd= аа'‘, то из соотношения

найдем

Sd=аа''=аi

Поскольку

аi=iс-х,

iс=Si=

то

аi=.

Тогда

Sd= аа''=  =                             (3.29)

С учетом (3.28), (3.29) выражение  (3.27) перепишем так

Х=                                                                (3.30)

Без вывода запишем аналогичное выражение для У:

У=                                                               (3.31)

Перейдём теперь к вопросу определения смещения точки за угол наклона снимка(рис.3.8).

Рис.3.8. Влияние наклона снимка на положение точки

Cмещение точки за наклон снимка  можно выразить так

δ r=оа-о'а'=rº - r,

где  rº, r    -соответствующие отрезки  горизонтального и наклонного снимков, вычисляемые по формулам

rº=                                          (3.32)

r=                                                     (3.33)

Полагая  в  (3.30), (3.31)   H=f, запишем

xº=                                                    (3.34)

yº=                                                                (3.35)

Тогда на основе (3.32) с учетом (3.33) – (3.35) получим

rº=

Тогда искажение на снимке из-за его наклона равно δα

δ α=r- rº =r--

Полагая

x=r,

окончательно получим

δα=-                                                                            (3.36)

Пример.      Пусть r=75мм, φ=0°, α=3°.  Тогда

(3.37)

3.5.2. Искажение направления на наклонном снимке плоской местности

Влияние углов наклона снимка на направление будем анализировать при перенесении начала координат в главную точку снимка о. Выведем формулы связи координат точек снимка и местности в этом начале координат, и применим их к данному вопросу.

Рис.3.8.  Линейная перспектива с началом координат в точке o

Из соотношения подобия (рис.3.9)

найдем

(3.38)

Здесь

(3.39)

Поскольку

и

то

Отрезок   ia находится как разность

,

причем

Тогда

.

и

(3.40)

После  подстановки(3.39), (3.40) в (3.38)  окончательно находим

(3.41)

Выполняя аналогичные выводы  по ординатам можно получить

(3.42)

Вывод формулы влияния угла наклона снимка на направление

Выведенные формулы применим для анализа влияния угла наклона на направления.

Для горизонтального снимка при    H=f   можно записать

(3.43)

Условно будем считать, что направление проведено из центра снимка под углом φ  к оси х(рис. 3.10)

Рис. 3.10. Направление на снимке

Можно записать очевидное соотношение

,

где

Искаженное значение равно

.

Исходя из выведенных формул (3.35) связи координат наклонного и горизонтального снимков запишем

или

(3.44)

Разложим tg в ряд Тейлора:

или

Тогда в соответствии с (3.44)

Полагая

,

Окончательно, обозначая    через Δφα  найдем

(3.45)

Пример: Пусть  ,. Тогда

(3.46)

3.5.3.Искажение площади на наклонном снимке  плоской местности

Влияние угла наклона на искажение площади проиллюстрируем на прямоугольнике, ориентированном  вдоль оси х снимка, перспектива которого приведена на рис.3.11.

Рис. 3.11. Перспектива прямоугольника

Искажение площади на наклонном снимке будем анализировать по формуле масштаба(3.26)

Cтороны  прямоугольника  на горизонтальном снимке обозначим  через lx0, ly0, а на наклонном снимке – через lx, ly .Тогда можно записать

где при φ=0°,Н=f

,                            	(3.47)

а при  φ=90°, Н=f

(3.48)

Запишем формулу площади  прямоугольника на горизонтальном снимке

Искажение площадей составит

,

,

.

Теперь в соответствии с (3.47),(3.48) и обозначая Δр через Δрα  можно записать

(3.49)

Пример. Пусть:

,

,

.                                                               (3.50)

Задача 3.5.  При заданных x, y, f, φ и α в градусах  рассчитать:

- смещение точки  за наклон снимка по формуле (3.36),

- величину искажения направления по формуле (3.45),

- величину относительного искажения площади по формуле (3.49)

Исходные данные по вариантам приведены в табл. 3.2

3.6. Смещение точек, искажение направлений и площадей на снимке, вызванные рельефом местности

3.6.1 Смещение точек за рельеф

Рис.3.12.Смещение точки за рельеф

При построении планов  точки местности отображаются в виде их ортогональных проекций. Так, на рис. 3.12 ортогональной проекцией точки А будет точка А‘ на плоскости основа. Для того, чтобы на снимке также получить ортогональную проекцию точки, необходимо точку а снимка сместить в точку а‘. Такое преобразование  изображений точек из центральной проекции в ортогональную называется также трансфрормированием.  Найдем величину смещения δh точки а в точку а‘. Для этого запишем пропорцию

,

из которой следует

(3.51)

Для исключения   А‘А‘‘  запишем пропорцию

,

из которой следует

(3.52)

После подстановки (3.52) в (3.51) окончательно получим

(3.53)

Пример .  Пусть  r=75мм, h =6м, H=1000м.

Тогда

(3.54)

3.6.2. Искажение направления из-за рельефа местности

Искажение  направления из-за рельефа является следствием  смещения точки за рельеф. Поэтому  вывод формулы  искажения направления  из-за рельефа осуществим  на основе чертежа (рис.3.13), который строится на основе  рис.3.12.  Из рис.3.13 следует, что

искажение  направления из-за рельефа Δφh   является функцией смещения точки за рельеф

δh.  Для его определения запишем теорему синусов

Полагая, что

lo=l,

и заменяя из-за малости   значение синуса угла значением  самого угла,

запишем

.                             (3. 55)

В максимальном случае при

sinψ=1

c учетом (3.53) окончательно имеем в радианах

Для вычисления Δφh   в градусах, минутах или секундах необходимо  умножить (3.55) на значение радиана  в соответствующей угловой мере.

Пример. Пусть  r=75мм, h =6м, H=1000м,   l= 120мм.

Тогда в максимальном случае.

(3.56)

Рис.3.13. Искажение направления из-за рельефа

Отметим, что при ψ=0 искажения за рельеф также равны нулю. Это значит, что направления, проведенные с главной точки планового снимка не искажаются.

3.6.3. Искажение площадей из-за рельефа

В качестве модели для определения названных искажений рассмотрим прямоугольник (рис.3.14),  расположенный  вдоль оси иксов. Считаем, что настоящий прямоугольник имеет положительный угол наклона  ν (рис.3.15), из-за чего он  на рис.3.14 изображается в виде слабо выраженной трапеции.

Искажение площади из-за рельефа будем находить  по формуле

Δph=p-po,                                                                 (3.57)

где р- площадь, вычисленная по измерениям на аэрофотоснимке, а ро -  значение  проекции площади на горизонтальную плоскость в масштабе снимка.  Поскольку крайние точки прямоугольника  симметричны по высоте (+h =-h) относительно плоскости  основания, а линия  ef находится  на этой плоскости, то значение р можно определить как следующее  произведение

р=аb۰ef,                                                                    (3. 58).

При этом

ef =,                                                                      (3.59)

где  L‘o- длина горизонтальной проекции поперечной стороны прямоугольника, т. е. длина отрезка ef на местности, f/H  - масштаб снимка. Отрезок ab найдем из рисунка (3.15). Для этого запишем

.                                                               (3.60)

А‘‘В‘‘ выразим  через горизонтальную проекцию  Lo , отрезки А‘А‘‘, В‘В‘‘

А‘‘В‘‘=Lo+ А‘А‘‘+В‘В‘‘.

А в соответствии с (3.52) запишем

А‘‘В‘‘=Lo+ = Lo+     .              (3. 61)

Учитывая, что исходя из рис. 3.15

после подстановки (3.61) в (3.60) найдем

(3.62)
Подставляя  (3.62) и  (3.59) в (3. 58) на основании (3.57) получим

.

Но поскольку

,

то

(3.63)

Принимая в соответствии с рис.3.14

где  ψр  - угол между направлениями из центра снимка на  точки е и g –центр фигуры,

окончательно получим

(3.64)

Здесь для удобства индекс при переменной р специально опущен.

Пример.     Пусть  rср=75мм, f=200мм, ν=3°, ψр=0°.

Тогда

(3.65)

Рис.3.14. Изображение прямоугольника  на снимке  из-за влияния рельефа.

Рис. 3.15.Влияние рельефа на изображение отрезка местности на снимке

3.7.Совместное влияние угла наклона  снимка и рельефа местности на геометрические свойства снимка

Для плановых снимков можно принять следующее.

Влияние угла наклона и превышение на положение точки аэрофотоснимка выражается алгебраической суммой смещения за угол наклона и рельеф

δα,h=δα+δh ,                               (3.66)

где δα и  δh   определяются по формулам  (3.36) и (3.53).   Так, следуя  результатам (3.37) и (3.54) найдем

δα,h =-1.50+0.45=-1.05(мм)

Влияние угла наклона и превышение на направление  также выражается  соответствующей алгебраической суммой

δα,h= δα+ δh,                           (3.67)

где δα, находятся по формулам (3.45),(3.55).  По результатам (3.46), (3.56) найдем

δα,h=3‘ + 12‘=15‘.

Влияние угла наклона и превышения на значение площади  выражается тоже  соответствующей суммой

=+,    (3.68)

где слагаемые этой суммы найдены по  (3.49), (3.64). По числовым значениям (3.50), (3.65)

найдем

=0,10+0,02=0,12

Задача 3.6. По заданным значениям:

- превышения  h точки А над  плоскостью основания,

- расстояния  r от центра снимка  точки А,

- высоты фотографирования Н,

- углов ориентирования направления  ψ и фигуры ψр,

-  расстояния rср  от центра снимка до центра фигуры,

- угла наклона  местности ν,

- фокусного расстояния  АФА f

определить:

- смещение точки за рельеф по формуле (3.53),

-  искажение направления из-за рельефа по формуле (3.55),

-  искажение площадей из-за рельефа по формуле (3.64).

Определить совместное влияние угла наклона  снимка и рельефа местности на смещение точек, искажения направлений и площадей по формулам (3.66), (3.67), (3.68). Соответствующие значения взять из решения задачи 3.4.

Исходные данные для решения задачи 3.6 взять из табл.3.3

Таблица 3.3. Исходные данные для решения задачи 3.6

| Номера вариантов | h,м | r,мм | H,м | Ψ, градусы | Ψp,градусы | rср,мм | ν,градусы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 70 | 1000 | 20 | 10 | 70 | 4 |
| 2 | 6 | 80 | 2000 | 30 | 20 | 20 | 1 |
| 3 | 7 | 90 | 3000 | 40 | 30 | 30 | 2 |
| 4 | 8 | 10 | 1000 | 50 | 40 | 40 | 3 |
| 5 | 9 | 20 | 2000 | 60 | 50 | 50 | 4 |
| 6 | 10 | 30 | 3000 | 70 | 60 | 60 | 5 |
| 7 | 11 | 40 | 1000 | 80 | 70 | 70 | 6 |
| 8 | 12 | 50 | 2000 | 90 | 10 | 80 | 1 |
| 9 | 13 | 60 | 3000 | 100 | 20 | 90 | 2 |
| 10 | 14 | 70 | 1000 | 120 | 30 | 20 | 3 |
| 11 | 15 | 80 | 2000 | 130 | 40 | 30 | 4 |
| 12 | 16 | 90 | 3000 | 140 | 50 | 40 | 5 |
| 13 | 17 | 20 | 1000 | 150 | 60 | 50 | 6 |
| 14 | 18 | 30 | 2000 | 160 | 70 | 60 | 1 |
| 15 | 19 | 40 | 3000 | 170 | 10 | 70 | 2 |
| 16 | 20 | 50 | 1000 | 180 | 20 | 80 | 3 |
| 17 | 21 | 60 | 2000 | 20 | 30 | 20 | 4 |
| 18 | 22 | 70 | 3000 | 30 | 40 | 30 | 5 |
| 19 | 23 | 80 | 1000 | 40 | 50 | 40 | 6 |
| 20 | 24 | 20 | 2000 | 50 | 60 | 50 | 1 |
| 21 | 25 | 30 | 3000 | 60 | 70 | 60 | 2 |
| 22 | 26 | 40 | 1000 | 70 | 10 | 70 | 3 |
| 23 | 27 | 50 | 2000 | 80 | 20 | 80 | 4 |
| 24 | 28 | 60 | 3000 | 90 | 30 | 90 | 5 |
| 25 | 29 | 70 | 1000 | 100 | 40 | 10 | 6 |
| 26 | 30 | 80 | 2000 | 120 | 50 | 20 | 1 |
| 27 | 31 | 90 | 3000 | 130 | 60 | 20 | 2 |
| 28 | 32 | 10 | 1000 | 140 | 70 | 30 | 3 |
| 29 | 33 | 20 | 2000 | 150 | 10 | 40 | 4 |

3.8 . Построение фотопланов

Фотоплан -  фотографическое  изображение местности заданного масштаба  в ортогональной проекции.

Математическую   модель фотоплана можно построить  по формулам (3.16),(3.17).

Настоящие формулы выражают координаты точек ортогональной проекции в масштабе снимка.   Для перехода к масштабу плана необходимо, исходя из равенства

,

где  m и М соответственно масштабы снимка и создаваемого плана,  xп о-    значение координаты точки  в системе координат снимка в масштабе плана, найти

И выполнить вычисление координат точек  фотоплана по формуле как для абсцисс

(3.68)

так и для ординат

(3.69)

И если, например, координаты центра проекций Xs, Ys,  Zs  заданы в геодезической системе координат, то в этой системе координат будет составлен и фотоплан.

Фотоплан, созданный из нескольких трансформированных аэрофотоснимков, называется мозаикой.  Если фотоплан построен по точкам с кординатами (3.68, 3.69), то такой фотоплан называется  ортофотопланом.

К настоящему времени с помощью цифровых фотограмметрических систем строятся ортофотопланы.  Но еще возможны случаи построения фотопланов  и по трансформированным снимкам на жесткой основе, поря          док которого  следующий.

- Строится координатная основа, на которой наносятся все опорные точки.

- Осуществляется контроль трансформирования.  Для этого  на  снимке  в опорных точках пробиваются отверстия диаметром 1мм. Каждый снимок укладывается на основу так, чтобы опорные точки на ней совпали с пробитыми отверстиями  на снимке. Если такого совпадения не достигается, то снимок перетрансформируется.

- Монтируют фотоплан, начиная с его  северо-эападного угла. Крайний снимок совмещается по пробитым отверстиям с опорными точками. Резиновым клеем  середина левой части этого снимка приклеивается  к основе. Приклеивание осуществляется приглаживанием его от середины к краям, чтобы не было под снимком воздушных пузырей.

- Аналогично совмещается с опорными точками смежный(правый) снимок,  середина которого тоже  приклеивается к основе . Правая часть левого снимка укладывается на правый снимок и осуществляется совместная обрезка обоих снимков. Во избежание пореза основы под снимки подкладывается полоска писчей бумаги. Требования к линии пореза те же, что и при изготовлении фотосхем.  Обрезки убираются для оценки точности  изготовления фотоплана. После обрезки верхняя часть левого снимка и верхний  левый угол правого приклеивают к основе Аналогично монтируются последующие снимки маршрута.

- Монтирование снимков нижнего маршрута осуществляется так же. Смонтировав первых два, разрезают их по продольному перекрытию. Потом уложив нижнюю часть верхнего аэрофотоснимка на первый в текущем (нижнем) маршруте разрезают их по поперечному перекрытию и приклеивают к основе. Монтируют второй и третий снимки текущего маршрута, разрезают их по продольному и поперечному перекрытиям. Приклеивают вторые снимки обоих маршрутов и т. д.. Фотоплан оформляют так же как и фотосхему, только вместо слова «Фотосхема» пишут «ФотопланОценка точности изготовления фотоплана осуществляется  по опорным точкам и , как фотосхемы, по обрезкам. При контроле по опорным точкам, их отклонение от цетра пробитых отверстий не должны превышать 0.5ммПри контроле по обрезкам отклонение накола от контура не должно превышать 0,7мм.

При контроле совпадения контуров на смежных фотопланах допустимое расхождение 1мм,

Все перечисленные допуски для фотопланов горной местности увеличиваются в 1.5 раза.

3.9. Планово-высотная привязка снимков

Как следует из предыдущего параграфа для составления  фотопланов, ортофотопланов  необходимо наличие опорных точек - опознаков. Такими точками  могут быть  опознанные на снимках контурные точки  или  маркированные  перед производством аэрофотосъемки точки местности. Должны быть известны координаты и высоты этих точек. Процесс создания таких точек называется планово-высотной привязкой снимков или их планово-высотной подготовкой.  Планово-высотная привязка снимков бывает сплошной и разреженной. При сплошной привязке на продольное перекрытие  снимков должно быть определено не менее четырех плановых опознаков, располагаемых в зонах   тройного и поперечного перекрытий.  Высотные опознаки совмещают с плановыми  и добавляется  пятый опознак для контроля (рис3.16 )

Рис.3.16. Схема сплошной привязки

Согласно инструкции [  4 ]  планово-высотная подготовка подразделяется на плановую и высотную. Рассмотрим каждую из них в отдельности.

Плановая подготовка  аэрофотоснимков

Для создания планов масштабов 1:500-1:5000  при разреженной привязке на участках съемки  протяженностью 160-200 см  в масштабе создаваемого плана плановые опорные точки  располагаются по схеме приведенной на рис. 3.17.  Границы,  совпадающие

Рис. 3.17. Схема разреженной привязки

с направлением  маршрутов аэрофотосъемки  обеспечиваются  дополнительными плановыми точками посередине (че5рез 40-50 см), если  число маршрутов  на участке больше трех.

При создании карты  масштаба 1:10000 расстояние между рядами опознаков  увеличивается  до 10-12км.

Все плановые опознаки  по возможности должны быть определены по высоте.

Высотная  подготовка  аэрофотоснимков

Высотные опознаки  располагаются также рядами, но расстояние между ними в зависимости от высоты сечения рельефа создаваемого плана не должны превышать:

-  2 - 2,5 км при  высоте сечения рельефа  0,5 , и 1 м;

-  8 - 10км  при высоте сечения  рельефа  2-2,5м;

- 20 -25 км при   высоте сечения 5м.

К крайним маршрутам  снимаемого участка  при съемках в масштабах 1:500 – 1:5000 предъявляются следующие требования:

- при съемках с сечением рельефа 0,5 и 1 м должна вестись их сплошная привязка;

-  при съемках с сечением рельефа 2м каждая стереопара обеспечивается двумя опознаками;

- при съемках с сечением рельефа  5м опознаки располагаются через  2-3 базиса.

Высоты опознаков определяют техническим нивелированием.

На каждую съемочную трапецию должно быть еще не менее пяти контрольных точек, выбираемых для контроля фотограмметрического сгущения.

Все высотные опознаки  желательно совмещать с плановыми.

Планово-высотная подготовка при определении  координат центров проектирования ( КЦП)  GPS - методом

Согласно инструкции [ 3  ] при условии,, что точность КЦП, выраженная в масштабе  снимков, сопоставима с измерительной  точностью  самих снимков, использование   при фототриангулировании таких координат в качестве  дополнительной  исходной информации позволяет  существенно  сократить число опорных точек. На блок среднего размера(10 маршрутов по 15 стереопар) в этом случае необходимо  определять не менее пяти  планово-высотных опознаков, располагая их по схеме «конверт». При большем размере блока и повышенных  требованиях  к точности сети количество  необходимых опознаков увеличивается. В первую очередь дополнительные опознаки  следует  располагать в середине сторон блока, а затем –равномерно по его площади.

Закрепление и маркировка опознаков

В качестве опознаков  выбираются  контурные точки, которые можно определить на  аэрофотоснимке с точностью 0,1мм в масштабе составляемого плана. Запрещается  использовать в качестве плановых опознаков контуры с нечеткими границами, контуры, которые могут быть закрыты на  аэрофотоснимках перспективными изображениями высоких предметов.

Не следует в качестве  опознаков выбирать контуры, расположенные на крутых склонах и на дне оврагов, кусты, деревья, если не просматриваются их основания.

Для повышения точности опознавания  на аэрофотоснимках рекомендуется  предусматривать маркировку всех точек  - геодезического обоснования и опознаков.

Размеры маркировочных знаков определяются в зависимости от масштаба  фотографирования так, чтобы их изображения на снимке были не менее:

- 0,15мм и 0,05мм для длины и ширины знака «крест»;

-0,05мм для  длины луча  от центра знака;

- 0,10мм для стороны квадрата или диаметра круга.

Маркировочные знаки  осей маршрутов аэрофотосъемки оформляются в виде стрелок и прямоугольников(полос) длиной  0,6мм , шириной0,10-0,15мм в масштабе фотогрвафирования.

На каждый маркировочный знак составляется карточка, содержание которой приведено в п.12.13.8 инструкции[ 4 ].

Оформление опознанного пункта

Опознанный пункт геодезического обоснования  оформляется на лицевой стороне  аэрофотоснимка  окружностью диаметром  10мм с центром в опознанной точке(без  накола   знака).  Рядом подписывается его номер или название. Цвет оформления  - красный.

Если рядом  с  опознанным пунктом на аэрофотоснимке изобразились детали, которые могут затруднить идентификацию точки, то на обратной стороне аэрофотоснимка составляется  абрис.

Если  замаркированный знак   четко выделяется на  аэрофотоснимке ,  то на обратной стороне аэрофотоснимка карандашом  обводится место расположения знака кружком диаметром 2- 3 мм, записывается его номер и указывается форма маркировочного знака .

Оформление опознака.

Если в качестве  опознака  был выбран  контур, то он  накалывается тонкой иглой. С  лицевой стороны  аэрофотоснимка обводится окружностью диаметром  10 мм и нумеруется (рис.3.18).  Обычно название опознака  состоит  из номера снимка и заглавной буквы русского алфавита. Например : ОП176А, где 176 – номер снимка.

На  обратной стороне(рис.3.19)  составляется  абрис в масштабе,  более крупном, чем  масштаб аэрофотоснимка,  и описание опознанной точки .

Рис. 3.18. Подписанный опознак

Рис.3.19. Абрис и описание опознака

4.Анализ пары снимков.

4.1.Определение координат точки местности по координатам ее изображения на  стереопаре снимков

Стереопара снимков -  это два снимка одного и того же участка  местности, полученные из двух точек пространства.

На основе стереопары снимков выводятся формулы связи координат точек местности и координат  идентичных точек левого и правого снимков.  А задача  определения  пространственных координат  точки местности  по ее изображениям на стереопаре снимков называется  прямой  пространственной  фотограмметрической  засечкой.

# Рис. 4.1. Прямая  пространственная  фотограмметрическая  засечка.

Лучи стереопары S1a1  и  S2a2 (рис. 4.1)  называются соответственными (одноименными) лучами. Их пересечение создает точку стереомодели (или просто -  модели) – точку А. Согласно рис.4.1  для этой точки в силу коллинеарности  векторов можно записать

,                                                                                                   (4.1)

где N – масштаб модели .

Здесь

,     .

# Для определения множителя N запишем

,                                                                        (4.2)

или

.

# Тогда справедливы следующие отношения подобия

и

.                                (4.2)

Принимая общепринятые обозначения

,

,

,

выражение (4.2) перепишем в виде

,

или

,

из которого найдем

.                                    (4.3)

Тогда в соответствии с (4.1) координаты точки по координатам её изображений на паре снимков x, y, x, y вычисляются по формулам

(4.4 )

,

# Координаты вычисляются по известным формулам

,                             (4.5 )

,                          (4.6 )

где

,       ,

Таблица 4.1. Исходные данные к задаче 4.1.

| Вариант | Координаты изображения первой точки на паре снимков, мм | Угловые элементы внешнего ориентирования снимка в градусах |
| --- | --- | --- |
| 1 | 93,630 | -63,639 | 2,760 | -61,637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 94,504 | -96,301 | 3,864 | -93,830 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 91,984 | 6,703 | 0,624 | 8,034 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 85,099 | -56,198 | -1,161 | -53,871 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 83,737 | -96,120 | -1,587 | -93,885 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 88,281 | 1,113 | 0,739 | 3,869 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 3,050 | -57,480 | -83,499 | -56,709 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 3,298 | -94,111 | -82,277 | -93,081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 33,087 | -95,018 | -52,583 | -93,547 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 40,754 | -57,139 | -45,840 | -55,680 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1,053 | -3,308 | 86,980 | -2,833 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 96,002 | -58,838 | 8,106 | -54,622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 87,661 | -105,81 | 1,179 | -102,033 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 89,111 | 4,557 | -91,935 | -57,927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | -4,736 | -58,543 | -91,935 | -57,927 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | -1,760 | -96,044 | -87,374 | -95,347 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 28,140 | -103,593 | -57,421 | -101,889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | 46,382 | -58,591 | -41,046 | -56,152 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 0,804 | -3,344 | -88,331 | -2,769 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | -1,281 | 62,739 | -93,086 | 62,517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

Пример. Пусть , , , , ; , , , , , , B= X= 900.00 м, B= Y= 0.00 м, B= Z= 0.00

Найдем

# Тогда

(м)

(м)

(м)

Задача 4.1.Вычислить координаты точки  в фотограмметрической системе координат по координатам её изображения на стереопаре снимков. Измеренные координаты этой точки на левом снимке обозначены через x и y, а на правом через x и y. Фокусное расстояние объектива аэрофотоаппарата равно 100.00 мм. Составляющие базиса фотографирования принять равными B= X= 900.00 м, B= Y= 0.00 м, B= Z= 0.00 м.

Исходные данные по вариантам приведены в таблице 4.1.

  - Частный случай стереопары снимков при горизонтальной аэрофотосъемке.

При горизонтальной аэрофотосъемке все углы наклона равны нулю. Тогда (4.4) с учетом (4.3),  (4.5), (4.6) можно переписать так

(4.7)

При этом

,                                                                  (4.8)

а  В=Вх

В данном случае примем, что

.

Тогда

,                                                                        (4.9)

а     и называется продольным параллаксом точки.

Отметим, что разница     называется поперечным параллаксом точки.

В данном случае съемки поперечный параллакс равен нулю.

Если для двух точек на основании (4.7) с учетом (4.9) записать

то превышение между ними можно найти по формуле

( 4.10)

В (4.10), следуя рис. 4.2  и пропорции

обозначим

,
а

.

.

Рис.4.2.Горизонтальная аэрофотосъемка

Тогда

(4.11)

Пример.  Пусть Н1=1000м, Δp=-2,345мм, p=67,567мм.

Тогда

Таблица 4.2.Координаты  второй точки стереопары

| Варианты | Координаты изображения второй точки на паре снимков, мм |
| --- | --- |
| 1 | 33,087 | -95,018 | -50,583 | -93,547 |
| 2 | 40,754 | -57,139 | -45,840 | -55,680 |
| 3 | 1,053 | -3,308 | 86,980 | -2,833 |
| 4 | 96,002 | -58,838 | 8,106 | -54,622 |
| 5 | 87,661 | -105,81 | 1,179 | -102,033 |
| 6 | 89,111 | 4,557 | -1,935 | -57,927 |
| 7 | -4,736 | -58,543 | -91,935 | -57,927 |
| 8 | -1,760 | -96,044 | -87,374 | -95,347 |
| 9 | 28,140 | -103,593 | -57,421 | -101,889 |
| 10 | 46,382 | -58,591 | -41,046 | -56,152 |
| 11 | 0,804 | -3,344 | -88,331 | -2,769 |
| 12 | -1,281 | 62,739 | -93,086 | 62,517 |
| 13 | 93,630 | -63,639 | 2,760 | -61,637 |
| 14 | 94,504 | -96,301 | 3,864 | -93,830 |
| 15 | 91,984 | 6,703 | 0,624 | 8,034 |
| 16 | 85,099 | -56,198 | -1,161 | -53,871 |
| 17 | 83,737 | -96,120 | -1,587 | -93,885 |
| 18 | 88,281 | 1,113 | 0,739 | 3,869 |
| 19 | 3,050 | -57,480 | -83,499 | -56,709 |
| 20 | 3,298 | -94,111 | -82,277 | -93,081 |
| 21 | 93,630 | -63,639 | 2,760 | -61,637 |
| 22 | 94,504 | -96,301 | 3,864 | -93,830 |
| 23 | 91,984 | 6,703 | 0,624 | 8,034 |
| 24 | 85,099 | -56,198 | -1,161 | -53,871 |
| 25 | 83,737 | -96,120 | -1,587 | -93,885 |
| 26 | 88,281 | 1,113 | 0,739 | 3,869 |
| 27 | 3,050 | -57,480 | -83,499 | -56,709 |
| 28 | 3,298 | -94,111 | -82,277 | -93,081 |
| 29 | 93,630 | -63,639 | 2,760 | -61,637 |

Задача 4.2. По заданным измеренным координатам  двух точек, приведенным в табл. 4.1, 4.2  определить превышение между ними с учетом углов наклона снимков, приведенных в табл.4.1, и без учета  - по формуле 4.11.

Порядок выполнения задачи принять следующим:

-в соответствии с алгоритмом задачи 4.1 (4.4)  вычислить координату Z для второй точки; значения составляющих базиса фотографирования взять из задачи (4.1);

-превышение h найти как разность координат Z этих точек;

- найти продольные параллаксы этих точек  и  , их разность

- принимая в качестве Н1 значение Z  для первой точки по формуле (4.11) найти снова превышение между этими точками h‘.

- для оценки влияния углов наклона снимков найти разность  δh= h‘-h.

4.3. Понятие о взаимном ориентировании снимков

Геометрической основой  взаимного ориентирования снимков является  компланарность  трех векторов (рис.4.1): ,  и  = ,

которая  выражается следующим смешанным произведением.

В координатной форме этому условию  соответствует равенство следующего определителя

(4.12)

В фотограмметрии  уравнение (4.12) называют уравнением компланарности.

Рассмотрим  теперь элементы взаимного ориентирования снимков

Пара снимков может быть ориентирована двумя способами:

1-й способ подразумевает ориентирование каждого снимка по известным элементам внешнего ориентирования, как показано на рис.3.2. Т.о. пара снимков здесь ориентируется своими элементами:

-,,α1,ω1,æ1,

-,,,α2,ω2,æ2

Во 2-ом способе правый снимок ориентируется относительно левого.

Он имеет две разновидности или две системы взаимного ориентирования

1 система: Неподвижным считается базис фотографирования (4.3). Здесь правый снимок ориентируется относительно левого. Положение точки М здесь определяется в системе координат X′, Y′, Z′.Ось X′ совпадает с базисом фотографирования. Ось Z′-перпендикулярна к базису. Угол α′1 лежит в базисной плоскости. Угол æ′1 строится по оси Y′. Таким образом, элементами внешнего ориентирования левого снимка будут: , , , α′1, ω′1=0, æ′1.

Рис. 4.3.Первая система взаимного ориентирования

Правый снимок ориентируется относительно левого следующими элементами: , , , α′2, ω′2, æ′2.

Тогда  элементами взаимного ориентирование будут:

α′1, æ′1, , α′2, ω′2, æ′2.

2 система: Неподвижным является левый снимок (рис.4.4). Элементами внешнего ориентирования снимков в системе координат левого  здесь являются:

-- ,,,α=0,ω=0,æ=0  для левого снимка

-, , , , α2=∆α,  ω2=∆ω, æ2=∆æ для правого.

Тогда элементами взаимного ориентирования будут:

B, , , ∆α,  ∆ω,  ∆æ.

Рис. 4.4. Вторая система взаимного ориентирования

Элементы взаимного ориентирования определяются из уравнения компланарности (4.12). Поскольку в каждой системе по  6 элементов взаимного ориентирования, то уравнений (4.12) составляется не менее  шести.  Их приводят к линейному виду при определенных приближенных значениях искомых элементов и из решения по методу наименьших квадратов находят поправки к  соответствующим приближенным значениям.  К приближенным значениям  прибавляют соответствующие поправки и получают окончательные значения  элементов взаимного ориентирования.

По элементам взаимного ориентирования строится фотограмметрическая модель в системе координат левого снимка в соответствии с формулами(4.4).

Далее по опорным точкам  можно вычислить координаты фотограмметрической модели в геодезической системе координат. Такой процесс называется внешним ориентированием модели.

4.4. Внешнее ориентирование модели.

Рис. 4.5. Внешнее ориентирование модели

Будем считать, что система Xф, Yф, Zф (рис.4.5)– фотограмметрическая. Например, ось Xф совпадает с базисом фотографирования. Координаты точки А известны в фотограмметрической системе. Необходимо определить ее координаты в геодезической системе XГ, YГ, ZГ.

Элементами  внешнего ориентирования модели здесь являются:

- три угла Эйлера: θ, η, ξ.

-  прямоугольные координаты X0, Y0, Z0  начала координат  фотограмметрической системы.

- масштабный фактор t.

Если они известны, то перевычисление в геодезическую систему координат осуществляется по  следующим формулам

(4.13)

,

где направляющие косинусы  вычисляются  по  формуле (3.11), в которой  вместо углов α, ω, κ принимаются θ, η, ξ.

Поскольку  обычно  элементы внешнего ориентирования модели неизвестны, то для  их определения запишем выражение устанавливающее связь между координатами точки фотограмметрической и геодезической систем координат.

Одна точка позволяет составить 3 уравнения вида (4.13). Для вычисления семи элементов внешнего ориентирования необходимо составить не менее  семи таких  уравнений.  Это означает, что для решения задачи необходимо иметь 3 идентичные точки и более , координаты которых известны в обоих системах координат.

Обычно идентичных точек больше и число уравнений больше числа неизвестных. Для их решения по методу наименьших квадратов осуществляется линеаризация, т.е приведенные уравнения разлагаются в ряд Тейлора и записывается в линейном виде. Для этого задаются приближенными значениями линейных элементов преобразования из одной системы в другую X0′, Y0′, Z0′. Приближенные значения угловых элементов принимаются равными нулю. Приближенное значение масштабного фактора принимается равным единице. (t0=1).

Тогда в разложении в ряд Тейлора уравнения (4.13) можно переписать так

(4.14)

На основе такого выражения записываются уравнения поправок. При этом учитывая, что углы η, θ, ξ близкие к нулю, то настоящее уравнение можно упростить.

В первом уравнение отсутствуют: Y0, Z0.

Во втором: Х0, Z0.

В третьем: Х0, Y0.

Тогда уравнение поправок будут иметь вид:

(4.15)

Где:

Система (4.15) решается по методу наименьших квадратов:

Находятся , , , η, ξ, θ, δt.

и

Задача решается методом приближений до тех пор, пока поправки в в определяемые  элементы ориентирования не станут меньше заданной величины.

4.5.Стереоскопический эффект. Стереоскопы.

Наблюдение объектов двумя глазами, позволяющее непосредственно воспринимать пространственность (глубинность) называется бинокулярным стереоскопическим зрением. Пространственное восприятие объекта возможно не только при непосредственном его наблюдении в натуре, но и при рассматривании пары снимков этого объекта, полученных с двух точек базиса, т.е. стереопары снимков.

Условие получения искусственного стереоэффекта следующие:

- снимки объекта должны быть получены с двух различных точек пространства;

- угол под которым пересекаются соответственные лучи не должен превышать 160;

- разность масштабов снимков стереопары не должна превышать 16%;

-снимки должны быть взаимно ориентированы;

-каждый глаз должен видеть только один из снимков.

При рассматривании пары снимков можно получить прямой, обратный и нулевой стереоэффект.

Способы получения стереоэффекта:

Анаглифический – снимки устанавливают в камеры и проектируют на экран через цветные светофильтры (красный и сине-зеленый);

Поляроидный – вместо цветовых используются поляроидные светофильтры с углом поляризации между ними 900;

Способ миганий – снимки проектируются на экран поочередно с помощью вращающихся перед объективом бленд. Такие же бленды установлены перед глазами наблюдателя. Они должны вращаться синхронно. Частота вращений не менее 10 миганий в секунду;

Растровый – два снимка проектируются на экран составленный из линз цилиндрической формы;

Оптический – основан на разделении зрения с помощью оптических систем. Простейший прибор, реализующий это явление –  зеркально-линзовый стереоскоп (рис.4.6). В нем 1,2- внешние зеркала, 3,4- внутренние зеркала, 5,6 – увеличивающие линзы. Ход лучей в таком стереоскопе  приведен на рис.4.7.

Рис.4.6. Стереоскоп со стереопарой снимков

На рис.4.7  bс≈20см  – базис стереоскопа, длина луча по ломаной линии от точки одо точки Л – фокусное расстояние  f≈ 21 смстереоскопа без линз 5 и 6. Фокусное расстояние  стереоскопа f‘ ≈ 16см с линзами  - это расстояние  от точки одо линзы.

В общем случае   фокусное расстояние  f‘ не равно фокусному расстоянию аэрофотоаппарата,  поэтому горизонтальный и вертикальный масштабы модели разные.

Вертикальный масштаб  приближенно можно оценить по формуле

,

где  m -  знаменатель масштаба наблюдаемого снимка, 250мм  -  расстояние наилучшего зрения невооруженным глазом. Поскольку f‘<250 мм, то вертикальный масштаб  всегда больше горизонтального, что позволяет лучше дешифрировать снимки, четко различать перепады высот и при необходимости вычерчивать рельеф по пикетам.

Перед работой выполняют  поверку попарной параллельности зеркал стереоскопа.

Для этого на листе бумаги прочерчивают прямую линию и устанавливают над ней стереоскоп так, чтобы базис располагался параллельно прямой. В стереоскопе при этом должна быть видна одна прямая. Если будут видны две параллельные линии, то поворотом прибора уточняют ориентирование его над линией. В случае, когда двоение линий происходит под некоторым углом одна к другой, необходимо устранить непараллельность зеркал. Для этого открепляя поочередно закрепительные винты оправы зеркал 3, 4 и отклоняя зеркала от основы прибора, устанавливают по изменению положения изображения линий, какой край зеркала с оправой надо отодвинуть от его основы. Подкладывая тонкую полоску бумаги или станиоля между одной из оправ зеркала и основой прибора, устраняют непараллельность зеркал. Закрепив винты, поверку повторяют до получения в стереоскопе одного изображения прямой.

Рис.4.7. Создание пространственной модели АВ

Получение  прямого, обратного и нулевого стереоэффектов.

Для получения первого представления о стереоэффекте и предварительной тренировки зрения наблюдателя вначале рассматриваются под стереоскопом простейшие стереопары геометрических фигур (рис. 4.8). Для этого под левое зеркало стереоскопа кладут левый (Л) из двух фотоотпечатков геометрических фигур, а под правое зеркало – правый (П) так, чтобы в каждом зеркале видна была только одна фигура. Вначале будет казаться, что две фигуры сближаются (окружности и точки сходятся), а затем они сольются в одну пространственную фигуру. Для первой стереопары такой фигурой будет пирамида с вершиной, направленной к наблюдателю, а для второй – пирамида с вершиной, направленной от наблюдателя. При рассматривании третьей и четвертой стереопар будут видны окружности и точки, располагающиеся на разных уровнях.

Рис. 4.8.Простейшие стереопары геометрических фигур

После тренировки с простейшими стереопарами перейти к рассмотрению стереомодели местности.

Рис. 4.9. Рассмотрение стереомодели местности

,

Для получения прямого стереоэффекта под левое зеркало стереоскопа укладывается левый, а под правое – правый аэрофотоснимок так, чтобы начальные направления располагались на одной прямой (рис. 4.9а), параллельной базису прибора. Передвигают их вдоль начальных направлений до возникновения стереоэффекта. Это можно сделать с меньшими затратами времени, если к идентичным участкам местности (контурами) левого и правого снимков приложить указательные пальцы соответствующих рук и, раздвигая их, добиться совмещения двух пальцев. Ориентирование стереомодели уточняются путем продольных и поперечных перемещений аэрофотоснимков, а также вращением их в своих плоскостях.

Для получения обратного стереоэффекта снимки под стереоскопом необходимо поменять местами (рис. 4.9б). Ориентирование их производится аналогично предыдущему случаю.

Нулевой стереоэффект можно получить путем поворота аэрофотоснимков в своих плоскостях на 90° по ходу часовой стрелки (рис. 4.9в). Ориентирование стереопары остается таким же, как в предыдущих двух случаях.

В случае трудности восприятия прямого, обратного и нулевого стереоэффектов по аэрофотоснимкам  местности аналогичные действия следует повторить со стереопарами геометрических фигур.

Изучение  рельефа местности в пределах двойного продольного перекрытия аэрофотоснимков стереопары.

Ориентируют стереопару местности для получения прямого стереоэффекта и закрепляют грузиками. Рассматривают всю стереомодель под стереоскопом и изучают по отметкам точек основные формы рельефа При этом на правом аэрофотоснимке вычерчивают в карандаше водоразделы, тальвеги и направления основных скатов местности, а гидрографию – синей тушью.

Интерполируя высоты вдоль тальвегов и водоразделов, выполняют рисовку горизонталей. Работают мягким карандашом на правом аэрофотоснимке .Исходя из заданного сечения, вначале определяют количество горизонталей, которое разместится между конкретными пикетными точками, и намечают точки их прохождения. Для правильного интерполирования надо представить себе рельеф местности между этими точками и соответственно изменить ширину заложений. Так, профиль тальвега всегда представляет собой вогнутую кривую с быстрыми возрастанием ее крутизны по мере приближения к вершине тальвега. При этом нужно следить за взаимной связью формы смежных горизонталей и за тем, чтобы они казались лежащими на поверхности стереомодели.

Точность зарисованного рельефа оценивается по контрольным точкам.

Совмещая точки идентичных контуров, на аэрофотоснимок с горизонталями накладывают кальку с контрольными точками. Эти точки накладываются на аэрофотоснимок и оформляются окружностями радиусом 1 мм красной тушью.

По горизонталям определяют их отметки. Данные записываются в соответствующую  таблицу(табл.4.2)

Таблица 4.2.Оценка точности рисовки рельефа

| № пикета | Отметка точки, м | Разность отметок, м (∆) | ∆2 | № пикета | Отметка точки, м | Разность отметок, м (∆) | ∆2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На аэрофотоснимке | На кальке |  |  |  | На аэрофотоснимке | На кальке |  |  |
| 1 | 179,2 | 179,0 | 0,2 | 0,04 | 7 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | n |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [∆2]= |

Оценка точности производится по средней квадратической ошибке положения горизонталей, которую вычисляют по формуле:

количество всех отклонений (пикетов).

Правильность выполнении задании контролирует преподаватель по мере рисовки рельефа в карандаше. После выполнения работы во всей зоне совместного перекрытия аэрофотоснимков и оценки точности горизонтали вычерчивают тушью, обратив внимание на плавность их проведения и правильность всех форм рельефа.

5. Фотограмметрические методы сгущения геодезической опоры.

5.1. Теоретические основы построения аналитической аэрофототриангуляции способом связок

Для решения задачи сгущения геодезической опоры фотограмметрическим методом в способе связок составляются уравнения связи определяемых параметров  и измеренных величин – параметрические уравнения поправок  -  на  основе уравнений коллинеарности (3.18),(3.19). Их линейный вид после разложения в ряд Тейлора следующий

(5.1)

где (X S, (YS , (ZS , ((, ((, (( , (X , (Y, (Z –  поправки к приближенным значениям неизвестных параметров:

- координатам центров проекций -X 0S , Y0 S ,  Z0S  ,

-  угловым элементам внешнего ориентирования  (0 ,(0 ,(0 ,

- координатам определяемых точек Xº,Yº,Zº.

а, b,... m / – частные производные от функций (3.18),(3.19). по соответствующим неизвестным;

Vx и VY – поправки к измеренным на снимке координатам x  и y;

x в   и yв –  вычисленные по формулам(3.18),(3.19) координаты точки аэрофотоснимка при приближенных значениях неизвестных параметров:

Значения частных производных а, b,... m / в (5.1) имеют следующий стандартный вид

(5.2)

где a1 ... a3 , b1 ... b3 ,   c1 ... c3 – значения направляющих косинусов, определяемых  в соответствии с (3.10) по формулам ( 5.3)

(5.3)

Величина  определяется по формуле:

.                (5.4)

Отметим, что в (5.1) коэффициенты g,,h,i,g',h´,i' относятся к поправкам в элементы внутреннего ориентирования (xо,yо – координаты главной точки снимка,f – фокусное расстояние) правого и левого снимков. Однако на практике эти элементы известны и в уравнения поправок не включаются.

Уравнения (5.1) составляются для всего объекта – маршрута или блока снимков. Если

ввести матричные обозначения:

,

,

,

то для всего объекта система уравнений (5.1) примет вид

(5.5)

Поскольку уравнений (5.1) всегда больше числа неизвестных параметров, то переопределенная  система уравнений (5.5) решается  методом максимального правдоподобия в предположении распределения ошибок измерений  по нормальному закону. Такое решение в теории математической обработки геодезических измерений называется уравниванием. При этом должен достигаться минимум следующего функционала

,

где Р –весовая матрица измерений.

Минимизация такого функционала называется уравниванием по методу наименьших квадратов

Для получения решения производная по приравнивается к  нулю

,

или

что соответствует уравнению

.

# После раскрытия скобок получим систему нормальных уравнений

,                        (5.6)

где

.                                        (5.7)

Из ее решения находится вектор параметров

(5.8)

# Такое решение допустимо, если приближенные значения неизвестных параметров

достаточно точно известны. В случае, когда приближенные значения  угловых ЭВО

известны с точностью до одного градуса, а координаты определяемых точек с точностью нескольких метров, решение  находится методом приближений .

Следующее приближение выполняется так:

-на основе предыдущего приближения находится исправленный вектор приближенных

значений  неизвестных параметров

,                                    (5.9)

где  , - значения вектора неизвестных параметров в приближениях n   и n-1

- решение (5.8) в приближении n.

- с учетом  новых значений  вектора неизвестных параметров составляется система (5.5) и решение повторяется по алгоритму (5.6)-(5.8).

- если поправки Х в приближенные значения параметров не превосходят наперед заданной величины – приближения завершаются.

Точность вектора Х характеризуется  его следующей корреляционной матрицей

,                                                 ( 5.10)

де σ – стандарт измерения, вес которого принят равным единице. Такими измерениями  являются измерения координат точек на снимке. Оценкой величины σ после уравнивания является средняя квадратическая ошибка измерения, вес которого равен единице

(5.11)

где  число избыточных измерений  в уравниваемом объекте, определяемое по

формуле

(5.12)

где число уравнений поправок, число неизвестных параметров.

Диагональные элементы матрицы (5.10) являются дисперсиями параметров, полученных из уравнивания.

Дополнительно отметим, что в аэрофототриангуляции  оценка точности производится  и по контрольным точкам в соответствии с Инструкцией  по фотограмметрическим работам  при создании цифровых топографических карт и планов.- ГКИНП(ГНТА)-02-036-02-М.,ЦНИИГАиК.-2002-100с(далее просто - Инструкцией  по фотограмметрическим работам) .

5.2.Пример построения аналитической аэрофототриангуляции в среде Excel. Выполнение первого приближения

5.2.1. Постановка задачи

Построив аэрофототриангуляцию по стереопаре снимков определить координаты измеренной на снимках точки при следующих исходных данных.

Фокусное расстояние аэрофотоаппарата  - 100,00мм. Координаты опорных точек  приведены в таблице 5.1. Из них  точка 20 является контрольной. На рис.5.1 приведено расположение

Таблица 5.1. Координаты опорных точек в метрах

| Номер точки | Координаты |
| --- | --- |
|  | Х | Y | Z |
| 10 | 802,00 | 802,00 | 12,00 |
| 11 | 803,50 | 1203,50 | 18,50 |
| 12 | 802,00 | 2,00 | 12,00 |
| 20 | 1604,00 | 804,00 | 14,00 |
| 21 | 1604,50 | 1204,50 | 19,50 |

как опорных точек, так и определяемой – 22.

# Рис.5.1. Стереопара снимков

Координаты центров проекций, соответственно Хs, Ys, Zs,  известны из GPS-определений и приведены в табл. 5.2

# Таблица 5.2. Координаты центров проекций

| Координаты центров проекций в метрах |
| --- |
| Первого снимка |
| 810,00 | 810,00 | 1012,50 |
| Второго снимка |  |
| 1607,50 | 807,50 | 1015,00 |

# Измеренные на снимках значения координат точек приведены  в табл.3.5

# Таблица 5.3.Измеренные на снимках координаты точек.

| Измеренные значения координат точек в микронах |
| --- |
| на первом снимке |
| Номер точки | х |  |
|  |  | у |
| 10 | 2094,00 | -2849,00 |
| 11 | 2454,00 | 37246,00 |
| 12 | 1655,00 | -84208,00 |
| 20 | 84393,00 | -3143,00 |
| 21 | 84438,00 | 37847,00 |
| 22 | 85388,00 | -87125,00 |
| на втором снимке |
| 10 | -76046,00 | 2978,00 |
| 11 | -76010,00 | 42734,00 |
| 12 | -76816,00 | -74127,00 |
| 20 | 2301,00 | 1342,00 |
| 21 | 3309,00 | 41862,00 |
| 22 | 226,00 | -77911,00 |

Приближенные значения угловых элементов α(альфа),ω(омега),χ(каппа) внешнего ориентирования (ЭВО) снимков приведены в в табл.5.4, а приближенные координаты определяемой точки – в табл.5.5.

# Таблица 5.4. Приближенные значения угловых элементов внешнего ориентирования снимков

| Приближенные значения угловых элементов |
| --- |
| внешнего ориентирования снимков в градусах |
| альфа | омега | каппа |
| Первого снимка |  |
| -1,6666 | 1,1666 | 0,3333 |
| Второго снимка |
| -1,500 | -1,000 | 1,333 |

# Таблица 5.5. Приближенные координаты определяемой точки

| Приближенные значения координат определяемой точки |
| --- |
| в метрах |
| Номер точки | X | Y | Z |
| 22 | 1602,00 | 0,00 | 15,00 |

# Значение радиана в градусах принято равным 57,295833

5.2.2.Ввод исходных данных

Стандартными средствами вводятся:

- фокусное расстояние в миллиметрах (рис.5.2),

- координаты опорных точек в метрах,

- координаты  центров проекций в метрах,

-измеренные значения координат точек в микронах,

-приближенные значения  угловых элементов  внешнего ориентирования в градусах(рис.5.3),

-приближенные значения координат определяемой точки в метрах.

-значение радиана.

Рис.5.2. Ввод исходных данных (начало)

# Рис.5.3. Ввод исходных данных (продолжение)

# 5.2.3.Вычисление направляющих косинусов

По формулам (5.3) вычисляются направляющие косинусы. Порядок их вычисления в EXCEL проиллюстрируем на примере вычисления а1.

Вообще в  EXCEL формулы набираются с клавиатуры в Строке формул (рис.5.4), начиная со знака равенства. Однако в формулах всегда присутствуют стандартные функции. Их набор осуществляется мастером функций.

Активируя инструмент «Формулы» (рис. 5.5 ) по команде «Вставить функцию» (рис.5.6 )  в окне « Мастер функции» (рис.5.6) выбирается соответствующая функция – в данном примере COS - как элемент формулы вычисления направляющих косинусов.  Операторы  формулы вводятся с клавиатуры. Аргументы функций – указанием мышью соответствующих ячеек.  Так, для  величины а1  соответствующее  выражение представлено на рис.5.7.  Его набор подтверждается командой ENTER.

# Рис.5.4. Инструмент «Формулы»

# Рис.5.5. Команда «Вставка функции»

В результате в соответствующей ячейке появится результат вычисления по формуле (рис.5.8).

Для того чтобы развернуть формулу в ячейке необходимо мышью  указать  на нее  вначале в командной строке, а потом в ячейке (рис. 5.9).

Аналогично в матричном порядке набираются и вычисляются остальные направляющие косинусы (рис.5.10)

# Рис.5.6. Выбор функции

# Рис.5.7.Выражение для а1

# Рис.5.8. Результат вычисления а1

# Рис.5.9.Выражение для а1 в ячейке

# Рис.5.10.Значения направляющих косинусов первого сшимка

Для вычисления направляющих косинусов второго снимка  соответствующие формулы копируются  из ячеек, соответствующих первому снимку(рис. 5.10) в следующем порядке:

- выделяется ячейка с соответствующей формулой (рис.5.11)

# Рис.5.11. Выделение соответствующей ячейки

- выполняется команда копирования в буфер(рис.5.12)

# Рис.5.12. Копирование содержимого ячейки в буфер.

-выделяется ячейка, в которую выполняется копирование(рис.5.13). По команде «Вставить»(рис.5.14) – осуществляется копирование;

# Рис.5.13. Выделение ячейки для копирования

# Рис.5.14. Копирование

-  поскольку  копирование производится не с абсолютной адресацией, то в  командной строке формулы (рис.5.15) необходимо изменить ссылки – например в данном случае соответственно с 43 на 41 и с 46 на 42(рис.5.16).  Изменения подтвердить командой ENTER.

# Рис.5.15.Исходная формула

# Рис.5.16.Исправленная формула

# Таким образом будут получены направляющие косинусы для второго снимка (рис.5.17)

# Рис.5.17. Направляющие косинусы второго снимка

5.2.4. Вычисление коэффициентов уравнений поправок

Вычисление коэффициентов уравнений поправок (5.1) выполняется по формулам (5.2). Поскольку в данном задании координаты центров проекций снимков известны, то в уравнениях поправок будут отсутствовать  составляющие, соответствующие поправкам в приближенные координаты центов проекций снимков. Тогда вид уравнений (5.1) будет следующим

(5.13),

Коэффициенты уравнений поправок набираются  поточечно  вначале для первого снимка , потом – для второго в соответствии с формулами (5.2). Ввод формул осуществляется так же, как описано выще для направляющих косинусов. Например, значение коэффициента d  для уравнения точки 10 на первом снимке осуществляется по  нижеприведенной формуле (рис.5.18  )

Рис. 5.18. Формула вычисления коэффициента d уравнения (5.13) для точки 10 на первом снимке.

Значение  Z* определялось по формуле (5.3).

Аналогично описанному выше с редакцией ссылок осуществляется и копирование формул. На рис.5.19 приведен пример вычисления  коэффициентов уравнений поравок, а рис. 5.20 является  его продолжением.

# Рис.5.19. Вычисление коэффициентов уравнений поправок для точек первого снимка

# Рис. 5.20. Продолжение вычисления коэффициентов уравнений поправок

5.2.5. Вычисление свободных членов уравнений поправок

Свободные члены уравнений поравок вычислялись по формулам

В них  x в   и yв  вычисляются  по формулам (3.18),(3.19) при приближенных значениях неизвестных параметров или по их значениям, полученным из предыдущего приближения. На рис 5.21 приведена формула вычисления для точки10 первого снимка. А на рис. 5.22

# Рис. 5.21.Формула вычисления   для точки 10 первого снимка

приведены результаты вычисления всех свободных членов уравнений поправок. Справа от столбца коэффициентов для удобства  в работе выписаны  номера точек

# Рис. 5.22. Свободные члены уравнений поправок.

5.2.6. Составление матрицы   уравнений поправок

Составление матрицы уравнений поправок А  осуществляется копированием  блоков вычисленных коэффициентов в подготовленный блок матрицы А.  Покажем это на примере блока коэффициентов уравнений поправок точки 10 первого снимка. Порядок действий здесь следующий:

-  выделяется копируемый блок(рис.5.23)

# Рис.5.23.Выделение копируемого блока коэффициентов

-выполняется команда копирования в буфер(рис.5.24)

# Рис.5.24. Копирование выделенного блока в буфер

- выделяется место (рис.5.25) для будущей  вставки значений из буфера в матрицу

# Рис. 5.25. Выделенное место для  вставки из буфера

-выполняется команда

# Вставка→Вставить  значения(рис.5.26)

# Рис.5.26. Команда вставки значений

В выделенный блок матрицы А  будут вставлены значения коэффициентов уравнений поправок (рис.5.27)

# Рис.5.27. Результат команды вставки

Аналогично осуществляется вставка в матрицу остальных блоков коэффициентов. Вид готовой матрицы показан на рис. 5.28, на котором изображена лишь ее левая часть.

В данном примере  эта матрица представлена в виде массива   А141:L164

# Рис. 5.28. Матрица  коэффициентов уравнений поправок А

5.2.7. Составление транспонированной матрицы уравнений поправок

Составление транспонированной матрицы А' осуществляется так:

-  мышью выделяется место для расположения  транспонированной матрицы. В нашем примере  - это пустой  массив  в диапазоне А166:Х177,

- выполняется  команда  «Вставить функцию»(рис.5.29)

# Рис.5.29. Команда вставки функции

# Рис.5.30. Команда транспонирования матрицы

-в появившемся окне  « Мастер функций» в категории «Ссылки и массивы» выбирается функция  ТРАНСП(рис.5.30). Нажимается ОК.

-мышью осуществляется  захват  матрицы А(рис.5.31) – в окне Аргументы функций  заполнится строка Массив,

# Рис. 5.31. Захват матрицы А

в  которой указывается  диапазон значений данной матрицы. После последовательного нажатия ОК и выполнения команды      F2→Ctrl+Shift +ENTER  произойдет транспонирование матрицы, вид которой приведен на рис.5.32

# Рис.5.32.Транспонированная матрица

5.2.8. Составление матрицы  нормальных уравнений

Матрица нормальных уравнений N вычисляется по формуле (5.7) в следующем порядке( здесь  матрица Р единичная и ее можно не учитывать):

- мышью выделяется место для расположения этой матрицы. В нашем примере  - это пустой массив в диапазоне А182:L193,

- выполняется команда Вставить функцию,

- в появившемся окне Мастер функций в категории Математические выбирается функция МУМНОЖ(рис. 5.33), нажимается ОК.

# Рис.5.33. Функция умножения матриц

- мышью захватывается  транспонированная матрица  - в строке Массив1 указывается диапазон значений этой матрицы, курсор переводится в строку Массив2, осуществляется захват исходной матрицы – в этой строке  указывается соответствующий диапазон значений (рис.5.34), нажимается ОК, выполняется команда   F2→Ctrl+Shift +ENTER    и  в подготовленном ранее массиве

# Рис.5.34. Умножение матриц

появится результат – матрица нормальных уравнений (рис. 5.35)

# Рис.5.35. Матрица нормальных уравнений(фрагмент)

# 5.2.9.Обращение матрицы нормальных уравнений

Обращение матрицы нормальных уравнений осуществляется также стандартными средствами EXCEL:

- мышью выделяется место для расположения этой матрицы – диапазон А198:L209,

- выполняется команда Вставить функцию,

-- в появившемся окне Мастер функций в категории Математические выбирается функция МОБР(рис. 5.36), нажимается ОК.

# Рис.5.36. Обращение матрицы.

-- мышью захватывается  матрица нормальных уравнений – в строке Массив указывается диапазон  матрицы А182:L193(рис.5.37), нажимается ОК , выполняется команда  F2→Ctrl+Shift +ENTER  -   в выделенном ранее пустом диапазоне появится обратная матрица(рис.5.38)

# Рис.5.37. Ввод массива

# Рис.5.38. Обратная матрица(фрагмент)

# 5.2.10.  Вычисление вектора  свободных членов нормальных уравнений

Вектор  свободных членов APL системы нормальных уравнений(5.6) вычисляется произведением  матрицы А и вектора L, так как  матрица Р единичная. Порядок действий здесь такой же, как и в пункте вычисления матрицы нормальных уравнений(не забывайте команду!: F2→Ctrl+Shift +ENTER  ). Только Массивом 2 здесь будет вектор-столбец L.  Результатом  - тоже вектор (рис.5.39)

# Рис. 5.39. Вектор АРL

# 5.2.11. Вычисление вектора  неизвестных

Произведением обратной матрицы N⁻¹ на вектор АРL находится вектор неизвестных с обратным знаком – вектор –Х.(рис.5.40). Умножением его на -1 получают окончательный результат в первом приближении. Умножение  массива на -1  можно осуществить так:

# Рис.5.40. Вектор –Х

-выделяется место для будущего результата – диапазон ячеек  А246:А257,

- составляется формула вычисления (рис.5.41), в формуле диапазон массива

# Рис. 5.41.. Умножение массива на -1

указывается мышью, остальные элементы вводятся с клавиатуры. После команды

# F2→Ctrl+Shift+Enter

получают результат(рис.5.42) в выделенном ранее диапазоне ячеек.

# Рис.5.42.Окончательный результат

# 5.2.12. Вычисление вектора  поправок в измеренные величины

Поправки в измеренные значения вычисляют произведением матрицы А на вектор Х с последующим суммированием  вектора L  - то есть по формуле(5.5). Порядок вычислений может быть принят следующим:

- выделяется место для результата АХ+L(рис.5.43)

# Рис. 5.43. Выделение места для АХ+L

- описанным ранее способом  набирается функция произведения матриц  А и Х (рис.5.44)

# Рис. 5.44. Произведение АХ

- к произведению в формуле  добавляется вектор L(рис.5.45)

# Рис.5.45. Формула вычисления вектора поправок.

- выполняется команда

# F2→Ctrl+Shift+Enter

# Рис. 5.46. Вектор поправок V в измерения координат точек снимков в метрах

и появляется результат – вектор поправок в измерения координат точек снимка (рис.5.46).

Настоящий вектор выражен в метрах. Для перевода его в микроны осуществим произведение на 1 000 000(рис. 5.47)

В данном примере значения поправок в измерения не превышают точности измерений – 10 микрон. Поэтому следующее приближение можно не выполнять.  Однако в учебных целях его необходимо выполнить

# Рис. 5.47. Поправки в измерения в микронах

# 5.3.Выполнение второго приближения и последующих

По формуле (5.9) находим значения неизвестных параметров, которыми здесь являются угловые ЭВО снимков и координаты точек  20 и 22.

5.3.1.Вычисление ЭВО по результатам первого приближения

Поправки в    ЭВО необходимо перевести из радианной меры в градусную.  И поскольку в исходных данных ЭВО представлены построчно (рис. 5.3), то блок  ЭВО окончательного результата(рис.5.42) необходимо транспонировать. В связи с этим порядок действий будет следующим:

- выделяем блок, соответствующий  поправкам в ЭВО, копируем его в буфер и вставляем в определенный диапазон (рис.5.48) по команде

# Вставить →Вставить значения

# Рис. 5.48.Вставка блока  поправок в ЭВО  с буфера

-  копируем этот блок в буфер и транспонируем по команде

# Вставить →Транспонирование(рис.5.49).

# Рис. 5.49. Транспонирование блока ЭВО

Результат транспонирования представлен на рис. 5.50.

# Рис. 5.59. Результат транспонирования

- перевод поправок в ЭВО в градусную меру производим по формуле произведения  на радиан(рис.5.60)

# Рис.5.60. Преобразование поправок в ЭВО в градусную меру

- складывая поправки  в ЭВО с их значениями, принимаемыми в качестве исходных данных,  находим значения ЭВО для второго приближения для первого снимка(рис.5.61) ( здесь и в дальнейшем не забывайте команду F2→Ctrl+Shift+Enter для вычисления по формуле !).

# Рис. 5.61. Значения ЭВО для второго приближения для первого снимка

и для второго (рис. 5.62)

# Рис. 5.62. Значения ЭВО для второго приближения для второго снимка

# 5.3.2. Вычисление координат определяемых точек по результатам первого приближения

Описанным ранее способом транспонируя блок поправок в координаты точек 20 и 22 и прибавляя их к координатам, заданным в исходных данных, находим координаты этих точек для второго приближения (рис. 5.63, 5.64)

# Рис. 5.63. Координаты точки 22

# Рис.5.64. Координаты точки 20.

5.3.3. Замена старых значений неизвестных вычисленными по результатам первого приближения

На основе новых значений  неизвестных параметров составляется система(5.5) и повторяется решение по алгоритму (5.6)-(5.8).  Для этого новые значения параметров по известным правилам копируются в буфер и вставляются в алгоритм на место старых(рис.5.65- 5.67)

# Рис. 5.65. Новые значения ЭВО

# Рис.5.66. Новые значения координат определяемой точки 22

# Рис.5.67. Новые значения координат контрольной точки 20.

После ввода новых значений параметров  все вычисления в настоящем алгоритме производятся автоматически. В качестве окончательного результата  снова получаем

вектор поправок в новые приближенные значения параметров (рис. 5.68) и вектор

# Рис. 5.68. Поправки в приближенные значения неизвестных во втором приближении

поправок в измерения (рис.5.69).  Наибольшая поправка в координаты (рис. 5.68, строка 253) составляет величину  0,065 м.  Поправки в ЭВО снимков уже ничтожны. Если потребовать точность вычисления  поправок в координаты -  0,100 м, то в данном случае приближения можно прекратить.

Для повышения точности вычислений приближения повторяют. Для этого значения неизвестных в третьем приближении  вычисляются по такому же по такому же алгоритму , что и  во втором:

- из блока окончательных значений через буфер и транспонирование  формируем строки

поправок ЭВО в градусной мере и поправок в координаты,

-автоматически вычисляются новые значения параметров для следующего приближения(рис.5.70)

- через буфер  старые параметры заменяются новыми и автоматически осуществляется уже третье приближение. Результат третьего приближения приведен на рис.5.71

Судя по вектору Х(рис.5.71) поправки  в приближенные значения определяемых координат не превосходят 0,03м. Для всех случаев землеустройства и кадастра такой точности вычислений достаточно. На этом можно прекратить приближения, результат третьего приближения принять окончательным(рис.5.72) и переходить к оценке точности  результатов.

# Рис. 5.69. Поправки в измерения из второго приближения

# Рис.5.70.Значения параметров для третьего приближения

# Рис. 5.71.Поправки в определяемые параметры в третьем приближении

# Рис. 5.72. Результат третьего (последнего) приближения

# 5.4.Оценка точности построения аэрофототриангуляции

5.4.1.Оценка точности по расхождениям на контрольных точках

В данном примере контрольной была точка 20. Ее точные координаты  в метрах следующие:

Х=1604,00;      У=804,00;      Z=14,00.

Полученные из уравнивания из последнего приближения (рис. 5.72) :

Х=1603,95;      У=804,01;     Z=14,16

Расхождения координат по модулю составляют соответственно по осям координат: 0,05;     0,01;  0,16.

5.4.2.Оценка точности по значению средней квадратической ошибки единицы веса

Для вычисления средней квадратической ошибки единицы веса найдем значение квадратичной формы .

Выполнив транспонирование вектора  поправок V(рис.5.73)   и  соответствующее умножение (рис.5.74,5.75)  находим =185,966 . Поскольку  в нашем примере

,

то в соответствии с (5.11) найдем(рис.5.76)

# Рис.5.73. Команда транспонирования вектора  поправок измерений V

# Рис. 5.74. Вычисление

# Рис.5.75. Значение

# Рис. 5.76 . Вычисление СКО единицы веса

5.4.3.Оценка точности по средним квадратическим ошибкам  уравненных координат определяемых пунктов

Теперь по формуле (5.10) найдем средние квадратические ошибки координат определяемой и контрольной точек. По каждой координате  вычисление производится по формуле

,                                                             (5.14)

где  - средняя квадратическая ошибка координаты точки, - диагональный член обратной матрицы, соответствующий  этой координате. В данном примере для  координаты Х точки 22  вид  соответствующей формулы приведен на рис. 5.77

# Рис.5.77. Вычисление средней квадратической ошибки точки 22 по оси Х

Здесь G204 –  ячейка соответствующего диагонального члена обратной матрицы, КОРЕНЬ( ) –  стандартная функция корня, выбранная из категории «Математические»,

1000 000 – множитель перехода от микрон в метры. В307- ячейка СКО единицы веса. На рис. 5.78 приведены средние квадратические ошибки  по осям координат обоих точек

# Рис. 5.78. Средние квадратические ошибки координат точек.

# Средние квадратические ошибки положения точек  в плане вычисляются по формуле

,

где  ,  - средние квадратические ошибки  положения точек по осям Х и У.

Соответствующие вычисления приведены на рис. 5.79

# Рис. 5.79. Средние квадратические ошибки планового положения точек

# 5.4.4.Выводы по оценке точности

- Средняя квадратическая ошибка измерений координат точек снимков составляет 3,9 микрона

- Расхождение координат на контрольных точках составляет:

-  в плане ,

- по высоте 0,16 м

3.   Максимальная средняя квадратическая ошибка положения определяемой точки (рис.5.79):

- в плане 0,09 м,

- по высоте 0,09 м(округлено из 0,086м).

Согласно п. 3.7.6 Инструкции  по фотограмметрическим работам  средние расхождения плановых координат на контрольных точках не должны превышать 0,2мм в масштабе плана(карты), такие расхождения по высоте  не должны превышать  1/5 высоты сечения рельефа.

Поскольку в данном примере   расхождение в плане  составляет 0,11м, то можно заключить , что точность данной  аэрофототриангуляции  достаточна даже для обоснования съемки масштаба 1:1000(здесь 0,2 мм соответствует величине 0,2м).

По высоте расхождения на контрольных точках соответствуют высоте сечения рельефа 1 м, так как 0,16м,  умноженное на 5 равно 0,80м, что меньше 1м.

# Comments

.

ло отрезков,

.3.70

# Text boxes

Местность

S

Фотоснимок

S

Полоса-панорама

Аэрофотоматериал

щель

Аэрофотоматериал

щель

S

Узкая полоса

земной поверхности

S

S2

B

Lп

L

l

r

xo

S

О

В1

В2

В3

C

А1

А2

θ

W

ψ

f

а

а

а

А

D

S

S2

f

H

a

a1

S2

S2´

f

H

A

а

D

S

f

H

Наклонная

ось объектива

r

φ

A

а

α

δ

β

1

2

x

y

i

r

Δ

C

A

f

φ

φ

B

О

Н

А

В

S

f

a

b

lgH

1

2

3

4

D

1

2

3

4

Doo

0,85

hmin

Нист

Нф

Нотн

Набс

ЛА

hmax

hср

h

Точка надира надира

Уровень моря

Средний уровень съемочного участка

Относительный

уровень высот

S

А

N

В

hА

hN

hB

HB

A´

δh

h=hB-hA

Hист

Уровень моря

lс

f

By

By

базис

ось х

Cn

А1

А2

Сm

m

n

О11

K1

О2

О1

K1

О2

K2

0.9

1.1

0.5

0.3

0.8

0.3

0.1

1.0

0.7

1.1

ФОТОСХЕМА

Ряльский район Вольской области

1:10000

Сетнов П. Р.

2010              2010

Положение накола на правом (нижнем) снимке

Контур на правом (нижнем) снимке

1

2

1

2

с

с

S

XA

a

a°

A

A°

-(Z-Zs)

-(ZA°-Zs)

XA

x°

f

Плоскость

основания

X

Z´

X´

XA´-XS´

Z

X´

Z´

S

A

ZA´-ZS´

снимок

xc

a

f

xс

o

α

Y

T

o

O

c

C

n

N

α

α/2

α

S

T

h

h

i

i

v

v

I

Q

P

E

H

X

x

f

C

α/2.

c

f

o

i

n

α

a´

A

X

S

H

d

α

а‘

а‘‘

α

A

S

о

а

о´

а´

f

f

α

α

H

O

a´´

a´

a

o

A

d

S

X

α

H

f

i

α

x

φφ

y

x

y

x

y

x

lx

ly

A‘

H

A

h

A‘‘

f

a

a‘

r

S

δh

Плоскость основания

r

a‘

a

ψ

b

Δφh

o

l

δh

a

b

c

d

e

f

X

o

ψр

rср

g

A

S

B

E

+h

-h

a

b

e

A‘‘

ν

f

H

B‘‘

Lo

l

Плоскость основания

A‘

B‘

плановый

Опознаки:

высотный

160-200cм

40-50cм

Опознано и наколото  основание железобетоннй опоры № 46 линии электропередач напряжением 220 киловольт.

Точность опознания  0,5м

Опознал и наколол  Олоконов Ф.С.                                                                              05.11.2010

Пространственная

Модель местности

Правый снимок

Левый снимок

2

1

S

H

f

f

B

S

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Л

П

А

В

Левый снимок

Правый снимок

bc

а

b

a

b

o

o

o‘

o‘

o

201

o

200

o

200

o

201

а)

б)

в)

10

11

12

20

21

22