ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени

Ярослава Мудрого»

# Кафедра «Технология переработки сельскохозяйственной продукции»

# Методическое пособие

по выполнению лабораторной работы по модулю «Оборудование и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» для студентов направления 35.03.07 – «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

## МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ И ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

|  | Разработал: профессор Л.Ф. Глущенко Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры ТПСХП «__» _________ 2017 года (Протокол № ) |
| --- | --- |

### Великий Новгород

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ                                                                                           3

ОБОРУДОВАНИЕ                                                                                      3

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                 3

1 МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ И ПЛОДОВ                              4

2 МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ                           7

2.1 Ручная чистка овощей и фруктов                                                        7

2.2 Механизированный способ чистки овощей и фруктов                     8

2.3 Автоматизированные очистительные машины                                 11

3 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА ARESA (модель Р-01)                                     13

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ                                                            14

ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ                                                              14

Вопросы к защите лабораторной работы                                                 15

Приложение. Картофелечистка ARESA (модель Р-01).

Руководство по эксплуатации.                                           16

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучить устройство, работу, основы эксплуатации машин для мойки и чистки овощей и фруктов и приобрести навыки работы с картофелечисткой ARESA (модель Р-01)

ОБОРУДОВАНИЕ: картофелечистка ARESA (модель Р-01)

ВВЕДЕНИЕ

Термины и определения

В настоящей работе применены следующие термины с соответствующими определениями:

1 чистка: Технологическая операция отделения от клубней овощей и фруктов несъедобных частей механическим способом.

2 очистка: Операция удаления остатков овощей и фруктов из оборудования после окончания его работы.

3 рабочий орган: Вращающийся узел машины в виде специального инструмента (дисковых насадок) для перемешивания клубней овощей и фруктов и удаления с них при этом несъедобных частей.

Подготовка овощей и фруктов к тепловой обработке включает в себя следующие основные операции:

- приёмка;

- кратковременное хранение;

- сортировка и калибровка;

- мойка;

- чистка;

- доочистка;

- промывание;

- нарезание.

При этом в зависимости от объёма производства овощи могут обрабатываться вручную, либо с использование соответствующего технологического оборудования, к которому относятся машины сортировочные, калибровочные, моечные, очистительные, резательные.

При приёмке овощей и фруктов проверяют массу партии, доброкачественность, соответствие продуктов требуемым стандартам. При сортировке удаляют побитые, загнившие экземпляры, посторонние примеси, разделяют по степени зрелости и пригодности к производству, потом калибруют продукты по размерам. При мойке овощей и фруктов удаляют загрязнения, при этом уменьшается обсеменённость продуктов микроорганизмами.

1 МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ И ПЛОДОВ

Мойка овощей и фруктов может быть:

- ручная;

- механизированная;

- автоматизированная.

Для ручной мойки используют ёмкости для замачивания, из которых овощи и фрукты направляют для мойки в ванны с перфорированными решётками (см. рис. 1). В этих ваннах после мойки продукты оставляют для стекания воды.

Рисунок 1 – Моечная ванна с перфорированными решётками

Для механизированной мойки овощей и фруктов используют моечные машины активаторного и барабанного типа.

На рисунке 2 представлена схема лопастной моечной машины                  А9 – КЛА/1, которая предназначена для предварительной мойки корнеплодов.

На станине 1 смонтированы загрузочный бункер и три отсека: первичной мойки, основной мойки и ополаскивания.

В опоре станины 1 со стороны загрузки находится желоб с люком для слива воды и удаления грязи при мойке машины. Предварительно вода сливается через вентили в канализацию, а затем с помощью рычажной системы открывается сливной люк. В отсеке основной мойки находятся два люка и вентиль для санитарной обработки машины.

Лопастной вал 2 проходит через все отсеки станины, осуществляя перемешивание и перемещение продукта из одного отсека в другой и выгрузку его через выгрузочное окно.

Барабан 3 представляет собой перфорированную в нижней части обечайку, установленную в опорах на лопастном валу 2 машины. Он расположен в отсеке основной мойки. Через отверстия в нижней части барабана 3 частицы песка и грязи оседают на дно ванны. Барабан 3 закреплён двумя фиксаторами, которые необходимо отпускать во время санитарной обработки для возможности поворота барабана.

1 – станина; 2 – вал лопастной; 3 – барабан; 4 – привод

Рисунок 2 – Схема лопасной моечной машины А9 – КЛА/1

Привод 4 лопастного вала осуществляется от мотор-редуктора и цепной передачи с передаточным отношением 1,6. Натяжение цепи производится за счёт подъёма подредукторной плиты, один конец которой имеет шарниры, а второй отжимается специальным болтом.

Вода подаётся в машину через коллектор с запорным мембранным вентилем, который автоматически отключает воду при остановке машины. Подача воды в отсек первичной мойки и отсек ополаскивания регулируется вентилями. Уровень воды в ванне поддерживается при помощи переливного патрубка.

Продукт загружается в бункер, а из него лопастями вала перегружается в отсек первичной мойки. Здесь он перемешивается лопастями и посредством взаимного трения очищается от грязи. Частицы грязи оседают на дно и периодически выводятся из машины через сливной люк.

Конструкция машины предусматривает возможность сухой очистки корнеплодов от грязи. Для этого сливной люк открывают полностью, а подачу воды в отсек первичной мойки ограничивают до 0,2 м3. Необходимость сухой очистки корнеплодов диктуется степенью их загрязнения. Продукт далее перегружается в центральный отсек, в котором осуществляется основная мойка. Примеси, пройдя через сетчатую часть барабана, оседают в ванне станины и во время санитарной обработки уплотняются. Затем продукт перегружается в отсек ополаскивания, а оттуда идёт на выгрузку.

К автоматизированным моечным машинам относят вибрационные моечные машины, которая приведена на рисунке 3.

Энергия импульса при работе вибрационной машины создаётся за счёт роликового транспортёра или вращающихся по принципу «пьяная бочка» роликов.

Рисунок 3 – Вибрационная моечная машина

К достоинствам вибрационных моечных машин относят высокую производительность и возможность применения при мойке моющих средств.

На качество мойки оказывают влияние следующие факторы:

- температура воды;

- скорость движения воды;

- продолжительность обработки;

- первичная загрязнение продуктов.

2 МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Различают следующие виды чистки овощей и фруктов:

- ручная;

- механизированная;

- автоматизированная.

2.1 Ручная чистка овощей и фруктов

При ручной чистке используют ножи и овощечистки.

Ножи (рисунок 4), как правило, имеют небольшое лезвие, вогнутое во внутрь, толщина лезвия от 0,8 до 1,2 мм, лезвие гибкое, угол заточки лезвия 20º.

Овощечистки, используемые для очистки овощей и фруктов, бывают двух видов:

- щелевые;

- с плавающим лезвием (см. рисунок 5).

При использовании овощечисток толщина кожуры зависит от силы надавливания на продукт в процессе чистки.

Рисунок 4 – Нож для чистки овощей и фруктов

Рисунок 5 – Овощечистка с плавающим лезвием

2.2 Механизированный способ чистки овощей и фруктов

Конструкция овощеочистительных машин основана на принципе трения поверхности плода (наружный покров) о жёсткую поверхность рабочего органа машины, вид которого определяется плотностью наружного покрова.

Очистка овощей и фруктов механизированным способом производится на машинах, которые в зависимости от структуры рабочего цикла подразделяются на машины периодического (камерные) и непрерывного действия, которые значительно различаются по своей конструкции и принципу действия.

В зависимости от формы рабочего органа (см. рисунок 6) очистительные машины для овощей и фруктов периодического действия подразделяются на конусные и дисковые, а у очистительных машин непрерывного действия рабочие органы выполнены в виде роликов.

Принципиальное устройство картофелечисток может отличаться расположением электродвигателя – верхним (выше уровня рабочего органа) или нижним (ниже уровня рабочего органа). Схема с верхним расположением двигателя благодаря небольшой высоте удобна для настольной картофелечистки.

Конусные картофелечистки имеют рабочий орган в виде вращающегося усечённого конуса, у которого днище и поверхность конической части с внутренней стороны выполнены из абразивного материала. Днище имеет три волнообразных выступа с увеличением высоты волны к конической части рабочего органа.

а – конусный рабочий орган; б – дисковый рабочий орган; в – рабочий орган в виде ролика

Рисунок 6 – Рабочие органы машин для чистки овощей и фруктов

Дисковые картофелечистки имеют рабочий орган в виде вращающегося диска, верхняя поверхность которого имеет волнообразную форму и выполнена из абразивного материала.

На поверхности диска имеются 2-4 волны, высота которых постепенно увеличивается от середины диска к его краям. В центре диска высота волн стремится к нулю. По своей высоте эти волны значительно выше, чем волны на днище конического рабочего органа.

На нижней стороне рабочих органов картофелечисток периодического действия расположены вертикальные лопасти для удаления отходов.

Для сдирания кожицы клубней рабочие органы картофелечисток вместо абразивного материала могут быть выполнены из специального обработанного металла или пластмассы.

Щёточные очистительные машины с рабочими органами в виде чередующихся вращающихся валиков с капроновыми и резиновыми щётками применяются для овощей, предварительно прошедших термическую обработку наружного покрова (острым паром или обжигом).

Валики установлены вдоль цилиндрического корпуса в нижней его части, а в центральной части установлен вращающийся с остановками шнек. Шнек периодически перемещает овощи от загрузочного бункера к люку для выгрузки по поверхности вращающихся щёток.

В верхней части корпуса смонтирован коллектор для подачи воды, которая смывает очищенную кожуру, и она проваливается через щёточные валы в специальную ванну.

Поскольку в объеме очищаемых овощей наибольший удельный вес занимает картофель, такие машины для очистки корнеплодных овощей и картофеля носят название картофелечисток, хотя в них очищаются и другие овощи.

В процессе сдирания с клубней поверхностного слоя на абразивные рабочие органы подается вода, которая смывает с них и с клубней удаленные частицы верхнего слоя и уносит их за пределы рабочей камеры. При этом участки поверхности клубней многократно соприкасаются с абразивными поверхностями и, следовательно, сдирается не только кожура, но и часть самого клубня, что приводит к увеличению отходов. Для их снижения клубни должны быть откалиброваны, а очистку целесообразно прекращать, когда очищено     85-90 % клубней.

Глазки, участки с вогнутой, механически и биологически поврежденной поверхностью дочищаются вручную.

Пример схемы типовой машины для чистки овощей и фруктов приведён на рисунке 7.

1 - впускной патрубок для воды; 2 - впускное отверстие для воздуха; 3 - камера чистки;         4 - стенки; 5 - рабочий орган; 6 - выпускной патрубок для воды; 7 - отверстие для выгрузки отходов; 8 - корпус; 9 - проем для выгрузки с желобом для очищенных клубней;                   10 - электродвигатель; 11 - приводной механизм; 12 - загрузочный люк; 13 - шибер выгрузочного проема; 14 - шкив

Рисунок 7 – Схема типовой машины для чистки овощей

Самыми распространенными в России на сегодняшний день являются картофелечистки типа МОК (Производитель: Beltorgmash, Барановичи, Беларусь). При использовании машин типа МОК наилучшие результаты по качеству обработки достигаются при чистке картофеля.

На рисунке 8 приведена схема машины для чистки картофеля марки  МОК – 250.

Машина имеет неподвижную чугунную рабочую камеру 7, внутренняя поверхность которой имеет чередующиеся выступы и впадины, препятствующие совместному вращению корнеплодов с вращающимся абразивным сегментом.

Загрузка продукта в машину ведётся периодически. При этом крышка 8 открыты, разгрузочная дверца, расположенная в нижней части разгрузочного лотка 9, закрыта. Рабочий диск приводится во вращение валом от электродвигателя. Удаление снятой кожуры от машины осуществляется скребками. Чтобы смыть разрушенную кожуру с продукта внутрь рабочей камеры через форсунку под напором подаётся чистая водопроводная вода.

1 – основание; 2 – облицовка; 3, 4 – шкивы; 5, 6 – абразивные сегменты; 7 – камера рабочая; 8 – крышка; 9 – лоток разгрузочный; 10 – ремень; 11 – электродвигатель

Рисунок 8 – Схема машины для чистки картофеля марки МОК – 250

Универсальная машина для чистки овощей и лука МООЛ-500 (Производитель: ОАО «Салют», Самара) в отличие от машин типа МОК совмещает чистку лука, моркови, свеклы, картофеля и других овощей без забоин и повреждений и выдает их чистыми, готовыми к употреблению. После удаления донцев и шеек луковиц их можно сразу без доочистки нарезать в салаты. Количество отходов при этом не больше, чем при предварительной сортировке овощей: грязные, даже проросшие овощи выходят из камеры чистыми и пригодными к нарезке.

Рабочим органом является стандартный шлифовальный круг плоского профиля, смонтированный на валу электродвигателя с установленной мощностью 2,2 кВт. Диск толщиной 40 мм практически не срабатывается даже за несколько лет эксплуатации. Производительность машины составляет по луку до 500 кг/ч (при цикле 30 с); по картофелю, моркови и свекле — до 300 кг/ч (при цикле по картофелю 20 с) при единовременной загрузке 5 кг и расходе воды не более 0,2 м3/ч.

Отечественные и белорусские машины оснащаются абразивным материалом как на дне камеры (съемные рабочие органы), так и на её стенках (абразивные сегменты).

Картофелечистки западных производителей отличаются от белорусских и отечественных наличием нескольких видов съёмных абразивных рабочих органов, которые называют дисками:

- крупнозернистый для чистки преимущественно «старых» картофеля, моркови, свеклы;

- мелкозернистый для чистки молодого и среднего по возрасту картофеля, а также зеленой редьки, молодой свеклы и моркови;

- щёточный для чистки лука;

- ножевой для чистки картофеля за счет среза минимального количества кожуры ножами, установленными с минимальным зазором.

В импортных моделях чаще встречается вариант, когда абразив располагается только на дне камеры, и реже, когда дно и стенки выполнены из абразива. Кроме того, в ряде импортных машин применяются съёмные перфорированные барабаны, стенки которых напоминают мелкую тёрку (используются для чистки всех видов продуктов, кроме лука), и специальные корзины для мойки и сушки овощей и зелени.

Универсальные машины для чистки овощей, фруктов, моллюсков выпускает компания Imperial Machine Company (Peelers) Limited (Англия).

Универсальные очистительные машины типа PPF (фирма FIMAR, Италия) применяются для чистки овощей, корнеплодов и мидий. Возможность работы машин на двух скоростях позволяет выбрать наиболее оптимальный режим обработки продукта с учётом его особенностей. Машина PPF-5 обеспечивает производительность до 100 кг/ч при единовременной загрузке 5 кг и мощности двигателя 0,37 кВт (PPF-10: 300 кг/ч, 10 кг, 0,55 кВт; PPF-18: 500 кг/ч, 18 кг, 0,9 кВт).

Установка напольных овощеочистительных машин на рабочем месте предполагает наличие вокруг них специального влагозащитного бортика высотой не менее 100 мм. Внутри зоны, ограниченной бортиком, обустраивают дренажный слив с отверстием не менее 100 мм в диаметре.

2.3 Автоматизированные очистительные машины

Принцип действия автоматизированных очистительных машин аналогичен принципу действия механизированных машин. Отличительными особенностями их являются следующие:

- автоматическое дозирование выгружаемой партии продукта;

- автоматическая загрузка продукта;

- сортировка, отправленных на переработку овощей.

3 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА ARESA (модель Р-01)

Картофелечистка ARESA (модель Р-01) предназначена для чистки картофеля в бытовых условиях для обработки не более 1 кг картофеля за один раз.

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации картофелечистки ARESA (Приложение), проверьте комплектность. Обратите внимание на меры предосторожности при эксплуатации картофелечистки.

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Ознакомиться с устройством и работой машин для мойки овощей и фруктов.

- Ознакомиться с устройством и работой машин для чистки овощей и фруктов.

- Привести схемы и описать работу машин для мойки и чистки овощей и фруктов, наиболее распространённых в перерабатывающей промышленности.

- Ознакомиться с устройством, правилами технического обслуживания и техники безопасности при работе с картофелечисткой ARESA (модель Р-01).

- Подготовить машину к работе.

- Приготовить отмеренную для чистки порцию картофеля.

- Провести чистку картофеля на машине ARESA (модель Р-01).

- Определить количество образованных отходов при чистке картофеля.

- Провести расчёт выхода очищенного картофеля и оценить качество его чистки.

- Провести чистку машины и сдать её на хранение лаборанту.

11. Описать устройство, работу, правила технического обслуживания и техники безопасности при работе с картофелечисткой ARESA (модель Р-01).

12. Составить выводы и предложения по работе.

ОТЧЕТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Схемы и описание устройства и работы машин для мойки и чистки овощей и фруктов, наиболее распространённых в перерабатывающей промышленности.

- Схему, устройство, работу, правила технического обслуживания и техники безопасности при работе с картофелечисткой ARESA (модель Р-01).

- Результаты расчёта выхода очищенного картофеля и сведения о качестве его чистки.

- Выводы и предложения.

## ВОПРОСЫ

к защите лабораторной работы

## МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ И ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

- Перечислите и дайте характеристику основным операциям первичной подготовки овощей и фруктов к тепловой обработке.

- Какие машины используются для механической мойки овощей и фруктов (приведите технологические схемы и опишите устройство и работу).

- Приведите технологическую схему моечной машины А9-КЛА-1 и опишите её устройство и работу.

- Какие машины используются для автоматизированной мойки овощей и фруктов (приведите технологические схемы и опишите устройство и работу).

- Как осуществляется механический способ чистки овощей и фруктов.

- Как очистительные машины периодического действия подразделяются в зависимости от формы рабочего органа? Как устроены и работают эти рабочие органы?

- Опишите устройство и работу щёточной очистительной машины (приведите технологическую схему машины).

- Приведите схему типовой машины для чистки овощей и опишите её устройство и работу.

- Приведите схему машины МОК-250 для чистки овощей и опишите её устройство и работу.

- Перечислите конструктивные особенности картофелечисток западного производства.

- Опишите устройство и работу картофелечистки ARESA.

- Приведите основные требования правил эксплуатации картофелечистки ARESA.

- Приведите основные правила очистки и хранения картофелечистки ARESA.

- Приведите основные требования ТБ при эксплуатации картофелечистки ARESA.

- Как определить выход очищенного картофеля при использовании картофелечистки ARESA.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАРТОФЕЛЕЧИСТКА ARESA

Модель: Р-01

Методические указания

к лабораторной работе

## МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ И ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

по модулю «Сооружения и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

для студентов направления 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Разработал:

профессор кафедры ТПСП Л.Ф. Глущенко,