Цель работы:

- Изучение линейно-колориметрического метода анализа загазованности воздушной среды.

- Ознакомление с принципом нормирования содержания вредных веществ в воздухе.

- Ознакомление с методом оценки пожаровзрывной безопасности в производственных условиях.

Теоретическая часть

Одним из необходимых условий здорового высокопроизводительного труда является обеспечение чистоты воздуха в рабочих помещениях.

Вредное вещество – это вещество, которое в случае нарушения требований безопасности может вызвать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящих и последующих поколений.

Характерным воздействием на организм человека таких производственных загрязнений, как пары соляной кислоты, бензин, хлор, сернистый газ, аммиак является, прежде всего, раздражение и заболевание дыхательных путей и глаз (конъюнктивит), возникновение различных кожных заболеваний (дерматиты),  а при действии паров металлов (меди, цинка, магния и др.) развивается так называемая литейная лихорадка

При нормировании содержания вредных веществ в воздухе по ГОСТ 12.1.005-88 они дополнительно делятся на:

- вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля над их содержанием в воздухе;

- вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;

- канцерогены, вещества, способные вызывать злокачественные новообразования (рак);

- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия.

По действию на человека вредные химические вещества (факторы) подразделяются на:

  - общетоксические - вызывающие отравление клеток всего организма (оксид углерода, свинец, ртуть, мышьяк и его соединения и др.);

  - раздражающие - вызывающие патологические раздражения и отеки слизистых оболочек дыхательных путей и глаз (хлор, аммиак, сернистый газ, оксиды азота, фтористый водород, ацетон);

  - сенсибилизирующие - повышающие реактивную чувствительность клеток и тканей (ряд органических соединений, растворителей на основе нитро- и нитразосоединений);

  - канцерогенные   -   вызывающие   раковые   заболевания (бен(а)пирен и другие углеводороды, никель и его соединения, окислы хрома, асбест, амины и др.);

  - мутагенные - вызывающие патологическую мутацию путем изменения наследственной информации (свинец, марганец, радиоактивные вещества др.);

  - влияющие на репродуктивную (детородную) функцию (ртуть, свинец, марганец, стирол, радиоактивные вещества и др.).

Для оценки качества воздушной среды в ГОСТ 12.1.005-88 и ГОСТ 12.1.007-76 введено понятие предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны и классы опасности веществ.

ПДК - это такая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, которая в течение 8 часов или при другой продолжительности, но не более 41 часа  в неделю, в течение всего рабочего стажа, не вызывает отклонений в состоянии здоровья работающих, а также не влияет на настоящее и будущие поколения, обнаруживаемые современными методами исследований. Единицей измерения ПДК является мг/м3.

В соответствии с указанным выше ГОСТом установлены ПДК для более чем 1300 вредных веществ. Еще приблизительно для 500 вредных веществ установлены ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ).

В зависимости от ПДК, средней смертельной концентрации в воздухе и других показателей все вредные вещества подразделяются на следующие четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й – вещества высоко опасные;

3-й – вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

Однако, следует иметь в виду, что класс опасности не определяет характер воздействия. При больших концентрациях, превышающих ПДК вещества малоопасные  (4-й класс) могут вызвать острые и смертельные отравления.

Для контроля содержания вредных газов в воздухе рабочей зоны и атмосфере применяются различные методы анализа.

По способу получения данных они делятся на:

- лабораторные,

- экспрессные,

- автоматические.

Лабораторные методы сводятся к отбору проб воздуха и разборке результатов.

При экспрессном методе используются газоанализаторы, позволяющие осуществлять мгновенный контроль содержания вредных паров и газов. Автоматические методы сводятся к снятию показаний с приборов.

По своей физической и химической сущности методы анализа подразделяются на:

–	лазерный,

- фотоколориметрический,

- электрохимический,

- кондуктометрический,

- химиолюминисцентный,

- оптико-абсорбционный,

- линейно-колориметрический и др.

Кроме профессиональных заболеваний и отравлений, наличие некоторых вредных газов и паров в воздухе рабочей зоны создает предпосылки для пожара и взрыва на производстве и отрицательно действует на расходные материалы и технологическое оборудование.

Основными показателями пожарной опасности, определяющими критические условия возникновения и развития процесса горения, является температура самовоспламенения и концентрационные пределы воспламенения.

Температура воспламенения характеризует минимальную температуру вещества или материала, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающиеся возникновением пламенного горения.

Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при которой они способны загораться и распространять пламя, называется нижним концентрационным пределом воспламенения.

Максимальная концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно распространение пламени называется верхним пределом воспламенения.

Отечественная система оценки пожарной опасности веществ и материалов регламентируется ГОСТ 12.1.044-84 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения".

Приборы и приспособления

В данной работе используется линейно-колориметричекий метод анализа с использованием универсального газоанализатора упрощенного типа УГ-2, предназначенного для определения в воздухе производственных помещений концентрации вредных газов (паров) при следующих условиях:

- содержание пыли не более 40 мг/м3

- давление от 740 до 780 мм рт.ст.

- относительная влажность не более 90%

- температура от 10 до 30°С

Универсальный газовый анализатор УГ-2, серийно выпускаемый промышленностью, позволяет определить концентрацию 16 газов и паров, в том числе таких распространенных, как аммиак, ацетон, бензин, бензол, толуол и др.

Принцип работы газоанализатора УГ-2 основан на прокачке воздуха, содержащего вредные газы (пары) через индикаторную трубку воздухозаборным устройством.

Для экспрессного анализа (измерения) содержания вредных веществ в воздухе, в промышленных выбросах предприятий, в выхлопах автомобилей, в атмосфере широко используется, также, аспиратор сильфонный АМ-5М. Сильфон данного аспиратора предназначен для прокачки исследуемой газовой смеси с вредным веществом через индикаторные трубки конкретных типов, анализируемых газовых сред.

Аспиратор представляет собой сильфонный насос ручного действия, работающий на всасывание воздуха за счет предварительно сжатого сильфона и выброса воздуха из сильфона через клапан при сжатии пружины.

Индикаторная трубка для измерения концентрации веществ в парогазовых смесях предназначена для:

- контроля воздуха рабочей зоны;

- контроля промышленных выбросов в атмосферу;

- контроля производственных и технологических процессов;

- химическая разведка при чрезвычайных ситуациях в случаях химических и экологических аварий;

- геологическая разведка;

- химический контроль на пожаро- и взрывоопасных объектах.

На индикаторной трубке указаны:

- вид анализируемого газа (вещества);

- объем воздуха, который необходимо  прокачать через трубку;

- количество циклов аспираций (в случае применения меховых аспираторов);

- индикаторная шкала.

Изменение цвета индикаторного порошка в трубке происходит вследствие реакции, возникающей между анализируемым газом (паром) и реактивом наполнителя индикаторной трубки (колориметрический от англ. color). Длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке прямо пропорциональна концентрации анализируемого газа в воздухе (поэтому название линейно-) и измеряется по шкале, отградуированной в мг/м3. При проведении анализа объемы воздуха, которые необходимо прокачать через индикаторную трубку (они указанны на самой трубке V= 600…) и  на головке штока УГ-2, должны совпадать.

Проведение анализа

- При открытой крышке воздухозаборного устройства, отвести фиксатор и вставить шток (с числом, соответствующим объему прокачиваемого воздуха, указанным на головке штока) в направляющую втулку так, чтобы наконечник фиксатора скользил по канавке штока.

- Давлением руки на головку штока сжать сильфон до тех пор, пока наконечник фиксатора не совпадет с верхним углублением на канавке штока, фиксируя сильфон в сжатом положении (до щелчка).

- Конец резиновой трубки соединить со стеклянной трубкой заполненной индикаторным порошком, другой конец трубки ввести в испытуемую воздушную среду

- Слегка надавливая рукой на головку штока, другой рукой отвести фиксатор. Как только начал двигаться шток, фиксатор отпустить. В это время испытуемый воздух просасывается через индикаторную трубку. По истечении нескольких секунд наконечник фиксатора войдет в нижнее углубление канавки штока (слышен щелчок) и движение штока прекратиться.

Подготовка индикаторной трубки к измерению

Для проведения измерений необходимо:

- обломать оба конца индикаторной трубки;

- вставить  трубку в гнездо аспиратора концом, на который указывает стрелка,     изображенная на шкале.

Индикаторную трубку ввести в условную рабочую зону (колбу), где находятся пары исследуемого вещества (бензин, ацетон).

Провести прокачку анализируемого газа и определить концентрацию вредного газа по шкале (длине окрашенного участка).

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Полученную концентрацию сопоставить с предельно допустимой по санитарным нормам для данного вещества, указанную в приложении 2

2. Сопоставить полученную концентрацию с нижним пределом взрываемости данного вещества в смеси с воздухом (см. приложение 2) для чего произвести перерасчет концентрации с мг/м3 в объемные проценты по формуле:

где: g – полученная концентрация пересчитанная в мг/л;

t – температура воздуха в условиях исследования в оС;

М – молекулярный вес анализируемого вещества в граммах;

Н – барометрическое давление в мм. рт. ст. (см. лаб. работу № 1)

При повышении ПДК по заданному варианту произвести расчет потребного воздухообмена по формуле:

где: G – интенсивность образования вредного вещества в данных условиях, мг/час;

qпдк – предельно допустимая концентрация вредного вещества в мг/м3;

qв = 0,3qПДК – максимальная концентрация данного вещества допустимая в проточном воздухе.

В данной работе интенсивность образования паров вредных веществ рассчитывается по удельной интенсивности испарения и площади испарения 1 м2 поверхности зеркала ванны и площади испарения:

G = 60·Gуд·S мг/мин*м2,

где: Gуд - удельная интенсивность испарения при заданной температуре и нулевой скорости движения воздуха над зеркалом ванны, мг/(мин м2) - принимается по таблице (приложение);

S - площадь испарения, принимается фактическое значение или условно по варианту, заданному преподавателем (0.005; .0.1; 1.5; 1.0; 2.0; 5.0;10.0 м2).

3. Результаты занести в отчет и сделать выводы.

4. Ответить на вопросы преподавателя (Список вопросов приведен после приложения).

Приложение2

Таблица ПДК веществ и концентрационных пределов взрываемости

| ВАРИАНТ (по списку ) группы | Вещество | Формула | Молекулярный вес | Удельная интенсивность испарения (мг/м3) | Концентрационные пределы взрываемости в % | ПДК мг/м3 | Результат измерения конц. В-ва мг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нижний | верхний |  |  |  |
| 1 | Аммиак | NH3 | 17.01 |  | 15 | 28 | 20 | 16 |  |
| 2 | Ацетон | C3H6O | 58.08 | 83000 | 2.2 | 13.0 | 200 | 120 |  |
| 3 | Бензин |  | 100.00 | 75000 | 0.93 | 5.1 | 100 | 90 |  |
| 4 | Бензол | C6H6 | 78.11 | 82000 | 1.43 | 7.1 | 20 | 10 |  |
| 5 | Толуол | C7H8 | 92.14 | 83000 | 1.3 | 6.7 | 50 | 30 |  |

Контрольные вопросы

- Какой метод содержания вредных газов в воздухе рабочей зоны используется  в данной лабораторной работе?

- Какой метод анализа по физико-химической сущности используется в данной работе?

- В каких единицах измеряется ПДК?

- К какому классу опасности относятся «высокоопасные» вещества?

- Какой прибор аспирационного типа, как воздухозаборное устройство используется в данной работе?

- В какой зависимости находится длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке к концентрации анализируемого газа?

- Что показывают обозначения под головкой металлического штока у воздухозаборного устройства УГ-2?

Список использованных источников

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/С.В. Белов, А.В. Ильицкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ.ред. С.В. Белова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.

- Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие  для вузов/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – 2 изд., испр. и доп. М.: Высш. шк. ,2002 г.

# Text boxes

фиксатор

шток

втулка

Измерение с помощью АМ-5М