Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Политехнический институт

______________________________________________________________________________

Кафедра строительного производства

ОРГАНИЗАЦИЯ,  ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Методические рекомендации к практической работе студентов для направления подготовки бакалавра 08.03.01 –  Строительство Профиль – Промышленное и гражданское строительство

|  | Разработал доцент кафедры СП ______________ О.С. Наумова «____» _____________ 2019 г. |
| --- | --- |
|  | Принято на заседании кафедры Заведующий каф. СП ______________ З.М. Хузин «____» _____________ 2019 г. |

Великий Новгород

2019

#### Введение

Практические занятия являются важной и неотъемлемой составляющей образовательного процесса по дисциплине «Организация, управление и планирование в строительстве» и является обязательной для каждого студента. Основной целью практических занятий является усвоение дидактических единиц и последовательная выработка навыков эффективной профессиональной деятельности в соответствии с видами, определенными в ФГОС ВПО.

Практические занятия относятся к аудиторным занятиям и проводятся в отведенное расписанием время в последовательности, установленной технологической картой дисциплины (приложение В, [1]). При необходимости преподаватель может изменять последовательность проведения практических занятий, заранее уведомив при этом студентов.

Перечень тем практических занятий:

ПР 1 — Организация проектирования в строительстве

ПР 2 — Проект организации строительства

ПР 3 — Проект производства работ

ПР 4 — Методы организации строительства

ПР 5 —  Поточный метод организации строительства

ПР 6 — Принципы проектирования потоков

ПР 7 — Проектирование календарных планов строительства объектов

ПР 8 — Сетевое моделирование в строительстве

ПР 9 – Проектирование строительных генеральных планов

ПР 10 — Особенности организационно-технологического проектирования при реконструкции

ПР 11 — 	Организационные формы производства и структуры управления в стро-ительстве

ПР 12 -  Изыскательские работы в строительстве. Экспертиза в строительстве

ПР 13 -  Инвестирование в строительстве

Для успешного усвоения материала практических занятий студентам рекомендуется самостоятельно подготовиться к грядущему занятию путем анализа задач, поставленных данными методическими указаниями и просмотра наглядных материалов будущего занятия. При подготовке студентов к практическим занятиям рекомендуется использовать данные методические указания и рекомендации к самостоятельной работе студентов, расположенные на портале НовГУ по адресу http://people.novsu.ru/profiles/html/myProfileView.do?lang=ru

А также литературу, указанную в п.7 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». [1]

Работа студентов в процессе прохождения практических занятий, а также выполнение ими домашних заданий оценивается в соответствии с баллами, установленными технологической карты дисциплины.

- Рекомендации по проведению практических занятий

ПР 1 — Организация проектирования в строительстве

Практическое занятие предполагает выступление студентов с докладами-презентациями, возможно выполнение задания группами, состоящими из 2-3 человек.

- стадии и этапы проектирования,

- состав проектной документации,

- разновидности проектных организаций.

ПР 2 — Проект организации строительства Практическое занятие предполагает обсуждение предложенной темы в форме круглого стола.

ПР 3 — Проект производства работ

Практическое занятие предполагает обсуждение предложенной темы в форме круглого стола.

ПР 4 — Методы организации строительства

Практическое занятие предполагает выступление студентов с докладами-презентациями, возможно выполнение задания группами, состоящими из 2-3 человек.

Необходимо произвести анализ методы организации строительства, исследовать алгоритмы из применения.

- последовательный метод

- параллельный метод

- поточный метод

В процессе коллективного обсуждения методов организации строительства рекомендуется составление сводной таблицы (табл. 1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование метода организации строительства | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПР 5 —  Поточный метод организации строительства

Практическое занятие предполагает выступление студентов с докладами-презентациями, возможно выполнение задания группами, состоящими из 2-3 человек.

- классификация потоков

- принципы проектирования потоков

- расчетные параметры потоков

- условия соблюдения ритмичности потоков

ПР 6 — Принципы проектирования потоков

Целью данного практического занятия является детальный анализ принципов проектирования потоков.

ПР 7 — Проектирование календарных планов строительства объектов

Практическое занятие предполагает выступление студентов с докладами-презентациями, возможно выполнение задания группами, состоящими из 2-3 человек.

- основные принципы проектирования календарных планов строительства

- классификация календарных планов строительства

- сводные календарные планы строительства

- объектные календарные планы строительства

- линейные календарные планы строительства

ПР 8 — Сетевое моделирование в строительстве

Целью данного практического занятия является детальный анализ принципов проектирования сетевых графиков строительства

- сущность и назначение сетевых графиков строительства

- сравнительный анализ линейных и сетевых графиков строительства

- основные элементы сетевых графиков строительства

- правила проектирования сетевых графиков строительства

- методы определения критического пути сетевых графиков строительства

- построение  сетевых графиков строительства в масштабе времени

- оптимизация сетевых графиков строительства

ПР 9 — Проектирование строительных генеральных планов

Целью данного практического занятия является детальный анализ принципов проектирования строительных генеральных планов:

- Назначение и виды стройгенпланов.

- Общеплощадочный и объектный стройгенпланы.

- Размещение монтажных кранов и подъемников. Определение зон влияния кранов и подъемников. Выявление условий работы и введение ограничений в работу кранов. Варианты привязки монтажных кранов.

- Временные дороги на стройплощадке.

- Организация приобъектных складов.

- Временные здания на строительных площадках.

- Электроснабжение строительной площадки.

- Временное теплоснабжение на строительной площадке.

- Временное водоснабжение и канализация на строительной площадке.

- Снабжение строительства сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом.

-  Использование постоянных сетей в период строительства.

ПР 10 — Особенности организационно-технологического проектирования при реконструкции

Практическое занятие предполагает выступление студентов с докладами-презентациями, возможно выполнение задания группами, состоящими из 2-3 человек.

- Особенности организации строительного производства при реконструкции.

- Разработка календарного плана реконструкции объектов и комплексов.

- Особенности разработки стройгенпланов при реконструкции.

ПР 11 — 	Организационные формы производства и структуры управления в строительстве

Практическое занятие предполагает обсуждение предложенной темы в форме круглого стола.

ПР 12 -  Изыскательские работы в строительстве. Экспертиза в строительстве

Практическое занятие предполагает обсуждение предложенной темы в форме круглого стола.

ПР 13 -  Инвестирование в строительстве

Практическое занятие предполагает обсуждение предложенной темы в форме круглого стола.

- Список использованной литературы

- Рабочая программа «Организация, управление и планирование в строитель-стве» / Сост. Наумова О.С.; НовГУ – Великий Новгород, 2017

- ГОСТ 7.32 – 2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»

- ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»

- ГОСТ 7.80 -2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления»

- ГОСТ 7.82 – 2001 ««Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

- СТО 1.701 – 2010 «Текстовые документы. Общие требования к построению и оформлению»