Cоздание  тематических карт на основе растра

                - Организация слоев

Рис.1

Например, создаем слой УЧАСТКИ со всеми атрибутами(рис. 1). Аналогично можно создать  слой ДОРОГИ и др.

Рис.2

- По команде MAP-> Image->Insert вводим растр (Рис 2)

- MAP-> tools ->transform (Рис 3) привязываем растр к системе координат.

- На приглашение SELECT LAYER  нажать пкм на растре, вводим имя растра на команду  LAYER  TO TRANSFORM — нов.

- На сообщение FIRST SOURCE POINT — вводим координаты первой опорной точки (1000,4000). Тоже самое делаем со второй точкой согласно  расчетам.

Рис. 3

6.Теперь приступаем к построению тематической карты, напр. в слое УЧАСТКИ. В этом слое будем создавать площадные объекты.

Порядок работы следующий

  - Команда THEMATIC MAPPING  (Рис.4)

Рис.4

(пкм на THEMATIC MAPPING -   выбираем все режимы (рис 5))

  - Командой CREATE  POLYGON  создаём графическую часть карты (рис 6)

  - лкм  обводим контур, предварительно командой POLYGON FILL SETTINGS задав атрибуты оформления (рис 7)

  - Вводим тематическую информацию командой DEFINE OBJECT DATA (рис 8) и в соответствующем окне вводим поля базы данных (рис 9) подвтердив ввод командой ок

Рис.5

Рис.6

рис.7

рис 8

рис 9

  - Присоединяем базу данных УЧАСТКИ к слою УЧАСТКИ. Для этого вводим команду ATTACH/DETACH OBJECT DATA (Рис 10)

Рис 10.

6.7.Теперь выполняем команду Attach to object  (Рис 11)

рис 11

  - Указываем на границу обьекта.  Обьект поменяет цвет и будет обозначен. Вводим ENTER!!

  - Заполняем базу данных. Для этого указываем лкм на границу объекта , он выделяется (рис  12)

Рис 12.

6.10  пкм указываем на середину обьекта в открывшемся меню вводим команду PROPERTIES (Рис 13)

Рис 13.

Рис.14

  - В одноименном окне PROPERTIES   вводим тематическую информацию об объекте (рис 14)

  - Построим второй полигон, для этого в порядке учебы заменим цвет заполнения по команде Polygon fill settings выберем зеленый цвет, по команде Create Polygon  создаем второй полигон. Вводим команду Attach/Detach Object Data. Далее команду Attach to object . По известному алгоритму вводим данные и для этого полигона в окне PROPERTIES.

  - Создаем слой линейных обьектов ДОРОГИ.

7.1 Делаем этот слой текущим (CURRENT)

7.2 Вводим режим OSNAP захвата существующих объектов, для того чтобы не было пересечений на смежных границах и перекрытий.

  - Строим дорогу инструментом POLYLINE и выполняем

команды в соответствии с пунками 6.5-6.11:

DEFINE OBJECT DATA(Создаем поля базы данных ДОРОГИ),

ATTACH/DETACH OBJECT DATA (присоединяем базу данных к объекту)

в таблице PROPERTIES вводим тематическую информацию о дороге

8. Редактирование карты

8.1 Выполняем команду  EDIT OBJECT DATA

8.2 Курсором указываем на границу обекта , напр. На ось дороги. Появится одноименное окно (Рис 15) и в нем введем значение поля направление — На Псков.(Рис 16)

Рис 15

Рис 16

к окне PROPERTIES  появится введенная информация (рис 17)

Рис. 1.17.

9. Построение текста

Построение текста можно вести отдельным слоем. Вообще для  большей оперативности в черчении желательно вводить побольше слоев.

Поэтому  по пути создадим слой Подписи черного цвета (рис.1.18).

Подпишем теперь название проспекта — Проспект Мира.

При этом в строгой последовательности выполним следующие команды.

1.                     Draw - Text -Single Line Text(Рис.1.19)

2.Указать начальную точку(start point)текста(рис.1.20),

подтвердить  или ввести высоту(height) шрифта нажатием Enter,

на приглашение указать  угол наклона строки текста (angle of text)указать нажатием ЛКМ вторую точку направления этой строки.

- Ввести требуемый текст(рис.1.21). Он может получиться несоразмерно большим или малым. Его необходимо отмасштабировать

- Для масштабирования выполнить следующие команды.

4.1.           Modify-Object-Text-Scale (рис1.22)

4.2.            Указать ЛКМ на объект (рис.1.23)

4.3.  Ввести Еnter

4.4. На сообщение   Existing ввести Enter(рис.1.24)

4.5. На сообщение ввести новую высоту шрифта(new height)(рис.1.25)

или ввести новую высоту, нолучше щелкнуть на экране ПКМ и выбрать команду

Scale factor(рис.1.26)

Рис.1.18

Рис.1.20

Рис.1.21

Рис.1.22

Рис.1.23

Рис.1.24

Рис.1.25

Рис.1.26

Рис.1.27

4.6. В командной строке ввести масштабирующий фактор, например — 5(рис.1.27). Нажать Enter.

Текст будет иметь желаемый размер(рис.1.28)

Рис.1.28

Текст можно и подредактировать по команде(рис.1.29)

Modify-Object-Text-Edit

Рис.1.29

Но лучше редактировать текст в панели PROPERTIES(рис.1.30).

Для ее вызова ЛКМ указать на текст. Потом нажать ПКМ.

Порядок действий будет таким:

- нажать кнопку Select Objects,

- указать ЛКМ на текст, Enter.

-  в полях палитры выполнить редактирование, нажимая Enter.

Рис.1.30

10.Нанесение  размеров

Для удобства                                  Создадим отдельный слой -Размеры(рис.1.31).

Рис.1.31

Выгрузим теперь растровую подложку(потом ее можно будет загрузить снова), так как она создает мешающий фон.

Для этого выполним команды:

- Insert-Image Manager(рис.1.32),

Рис.1.32

    - в одноименном о

Рис.1.33

кне(рис.1.33) выполнить команду -Unload -ОК;  растр временно исчезнет(рис.1.34).

Рис.1.34

На рисунке без растра, сделав слой Подписи текущим, будем располагать размеры объекта.

10.1. Линейные размеры по осям координат

По команде Tools-Drafting Settings

в  одноименном окне   рекомендуется выбрать все виды привязки (Object Snap)(рис.1.35) к точкам измеряемого объекта

    - Рис.1.35

    - По команде

Dimension – Linear(Рис.1.36)

Рис.1.36

указать ЛКМ на первую точку, потом, в соответствии с указаниями командной строки, вторую(рис.1.37). Передвинуть указатель в сторону для подходящего положения размерного текста.

Рис.1.37.

Все получилось нормально, но маленькая высота текста. Для ее увеличения вводим команду Dimension Style панели Dimension (рис.1.38)

Рис.1.38

В соответствующем окне вводим команду Modify(рис.1.39).

Рис.1.40

и устанавливаем высоту текста, равной 10(рис.1.40)

После нажатия ОК размерная подпись уже будет читаемой(рис.1.41)

Рис.1.41

  - Параллельные размеры

Здесь все действия такие же, но выполняются по команде Dimensi on – Aligned.

Рис.1.42

Соответствующий фрагмент приведен на рис.1.42

10.3. Координатные размеры

По команде

Dimension – Ordinate.

Указать на точку(вершину), передвинуть указатель вдоль оси Х — выведется координата Х. Закрепить ее нажатием ЛКМ

Снова по той же команде

Dimension – Ordinate.

С передвижением вдоль оси У выведется координата У(рис.1.43)

Рис.1.43

  - Угловые размеры

Выполнить команду

Dimension – Angular

На сообщение командной строки(рис.1.44)  о выборе  объекта ввести Enter

Рис.1.44

Далее плоследовательно указать вершину угла, левую точку, правую и удобно расположить дугу. Подтвердить нажатием ЛКМ(рис.1.45)

Рис. 1.45

Аналогично выставляются и другие подписи, которые мы будем рассматривать в процессе работы

2.Создание проектных объектов

В качестве примера создадим проект   круглой площади как центра  населенного пункта. Считаем, что выполнены все начальные установки и команда обзора всего чертежа View——Zoom—All.

Поскольку при планировке населенных пунктов часто используются прямоугольные построения, то рекомендуется включить режим  ORTHO (рис.2.1 )

Рис.2.1

- Вводим размеры центральной площади. Для этого выполняем команду

Line,

вводим координаты первой точки(рис.2.2).

Рис.2.2

- Для ввода параметров площади последовательно выполняем команды

Specify next point or [Undo]: 700 Enter,

Specify next point or [Undo]: 800 Enter,

Specify next point or [Undo]: 700 Enter,

Specify next point or [Undo]: Enter,

Рис.2.3

В итоге получим некоторый каркас площади (рис.2.3)

- Впишем теперь дугу и окружность клумбы.

Для построения дуги выполним команду

Draw ——Arc ——3 Point

Далее следует строго соблюдать следующие действия.

1. Мышью навести курсор  на конечную точку дуги(рис.2.4) - при этом не нажимать ни на какие клавиши   в том числе и мыши.

рис.2.4

2.  Выполнить команду

Schift — ПКМ

а в появившемся окне  выбрать  команду

Endpoint (рис.2.5)

Рис.2.5

Рис.2.6.

- На запрос командной строки _endpf of (рис.2.6)

указать на эту точку ЛКМ(рис.2.7)

Рис.2.7

4.            Нажать ПКМ и выбрать команду

Center  (рис.2.8)

Рис.2.8

  - В соотв

Рис.2.9

  - дуги — 400м относительно этой точки  вверх по линии етствии с запросом  системы(рис.2.9) введем  положение центра

.

  - Сдвинуть курсор (  по указанной линии !) несколько вверх(рис.2.10),

Рис.2.10

нажать Enter

Рис.2.11

- На запрос указания следующей точки дуги(рис.2.11)

перевести курсор(рис.2.12) на следующую точку и указать на нее ЛКМ -  дуга будет построена(рис.2.13).

Рис.2.12

Рис.2.13

Рис.2.14

Рис.2.15

Для построения окружности сделаем активным еще и режим OSNAP.

Выполним команду

Draw-Circle-Center,Radius(рис.2.14)

Указываем ЛКМ на центр окружности, вводим радиус -150м(рис.2.15). Командой Line достраиваем объект

Удалим теперь линию,проходящую через окружность.

С учебной целью для этого используем команду Break — разрыв.

1.Установим режим OSNAP

- Выполним команду

Modify-Break

Рис.2.16

- ЛКМ укажем на первую точку разрыва(рис.2.16), потом на вторую. Произойдет стирание части выделенного объекта. Остальную часть можно удалить стандартными средствами(Delete). Командой

Line достраиваем объект(рис.2.17)

Рис.2.17

Запроектируем теперь массив земельных участков размерами 200Х250м.

Вначале создадим один такой участок. Отступим от края площади 10м и введем начальную точку первого участка по координатам 300, 510(рис.2.18,2.19). Остальные точки введем описанным выше образом(лучше командой  -Polyline)

Рис.2.18

Рис.2.19

Строим массив этих участков. Для этого выполняем команду

Modify –Array

Рис.2.20

В одноименном  окне вводим 4 столбца и 1 строку массива,

смещение столбцов -250м(длина участка)(рис.2.20).

Выполняем команду

Select objects

указываем объект на участке(рис.2.21), вводим Enter.

В окне Array нажимаем ОК, получаем результат(рис. 2.22)

Рис.2.21

Рис.2.22

C учебной целью продолжим работу дальше.

Запроектируем новую улицу шириной 100м. Поскольку она будет примыкать

к дуге, то  в режиме  OSNAP по команде

Draw -Point -Singl Point

построим соответствующую точку(рис.2.23)

Рис.2.23

- Под углом 60  градусов отложим  от нее ось улицы длиной 800м. Для этого выполним команду Line и введем полярные координаты( рис.2.24). На рис.2.25 получим соответствующее излбражение

Рис.2.24

Рис.2.25

Для ускорения вычерчивания построим параллельную предыдущей  линию на расстоянии 100м по команде

Modify – Offset

При этом вводим расстояние 100м (рис.2.26)

Рис.2.26

ЛКМ указываем эту линию(рис.2.27).

Указатель переводим в ту сторону, где должна находиться вторая параллельная первой линия (рис.2.28).

После нажатия ЛКМ получаем параллельную линию (рис.2.29)

Рис.2.27

Рис.2.28

Рис.2.29

Далее командами

Modify-Break

и Del убрать лишние линии(рис.2.30)

Рис.2.30

Запроектируем теперь участки вдоль новой улицы.

Для этого вдоль нее развернем систему координат, выполнив команду

TOOLS-NewUCS-Z

По известным правилам построим теперь исходный участок.

Определим координату  У оси новой дороги (рис.2.31)

Рис.2.31

Границы участков будут отступать на расстоянии 10м от этой оси. Введем  координаты начальной точки (рис.2.32)

Рис.2.32

От этой точки по известным правилам строим участок и весь массив.

После удаления лишних точек получим окончательный вид(рис.2.33)

Рис. 2.33

Выполнив команду

TOOLS-NewUCS-World

возвращаются в привычную систему координат