# Министерство образования и науки Российской Федерации

# Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

# «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

# Политехнический институт

Кафедра “Автомобильный транспорт”

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТА УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Практическая работа по учебной дисциплине

“Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте”

по специальности 190601.65– автомобили и автомобильное хозяйство

##### Отчёт

Преподаватель кафедры АТ

__________  А. Н. Чадин

’’___’’ _____________2013 г.

Студент группы 0061з

________ П.А Макаров

’’___’’______________2013 г.

ВВЕДЕНИЕ

Среди множества задач экономического и социального развития России на современном этапе можно выделить задачи по созданию принципиально новых методов государственного контроля и регулирования, способствующих формированию и развитию рыночных механизмов.

Идея абсолютной рыночной свободы предприятий имеет чисто академический характер, поскольку эффективное ведение рыночного хозяйства невозможно без государственного регулирования. Во всех странах с рыночной экономикой, рыночные отношения находятся под государственным контролем, регулируются действием нормативно-правовых актов федерального, регионального и местного уровней управления. При этом все участки рыночных отношений должны знать “правила” игры и следовать им.

В современном обществе особое внимание должно уделяться вопросам технического регулирования. Грамотная государственная политика в области технического регулирования позволяет стимулировать обеспечение безопасности товаров и услуг, процессов их производства и реализации, способствует экономическому росту государства.

Ранее созданная система технического регулирования базировалась на двух основных составляющих – Законах “О стандартизации” и “О сертификации продукции и услуг”. Система, по своей сути, была предельно проста. Сначала производится товар, который должен соответствовать определенному набору ГОСТов, т.е. стандартов. Потом производитель по соответствующим процедурам получает документ (сертификат), что его продукция действительно соответствует этому набору стандартов. И с этим документом выходит на рынок. Анализ показал, что за этой очевидной простотой и ясностью развились процессы, явно тормозящие прогресс в области техники и технологии и, что самое главное, все равно не обеспечивающие должный уровень безопасности, как самой продукции, так и процессов ее эксплуатации. Все отчетливее стали проявляться и развиваться негативные тенденции, такие как явно избыточная зарегулированность, обюрокрачивание, сосредоточение в одном лице функций сертификации, аккредитации и надзора за их исполнением.

Федеральный Закон “О техническом регулировании” (№ 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года) позволяет разрешить проблемную ситуацию, связанную с несовершенством ранее сложившихся форм и методов технического регулирования, в том числе касающихся деятельности и автотранспортного комплекса.

Одним из принципиальных положений ФЗ "О техническом регулировании" является акцент на доминирующее развитие систем добровольной оценки свойств и характеристик объектов через добровольные системы сертификации (ДС).

Для автотранспортного комплекса в этой части - широкое поле деятельности, тем более что уже создана фундаментальная база для развития такой системы в виде уже зарегистрированной Системы добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДС АТ)  (регистрационный номер РОСС RU.0010.04УТ00) [2].

В рамках данной системы аккредитован ряд региональных органов по сертификации услуг (ОСУ) с целью максимального охвата сертификацией рынка транспортных услуг.

Функционирование этих органов невозможно без наличия четкого механизма предъявления единых требований к предприятиям автомобильного транспорта, сертифицирующих свои услуги (работы) в рамках ДС АТ.

Одним из основных видов работ, предусмотренных схемами сертификации ДС АТ, является проведение выборочных проверок результатов услуг (работ). Проведение этих работ должно иметь соответствующее обеспечение в виде методик, позволяющих:

  - использовать их в работах по сертификации, проводимых по различным схемам;

  - восполнить отсутствие методических частей в отдельных нормативных документах.

В качестве основы для разработки методик выборочной проверки должны служить рекомендации, основные положения которых представлены в данных методических указаниях.

В результате ознакомления с рекомендациями студенты должны приобрести практические навыки по самостоятельному освоению разработки методик выборочной проверки результатов оказания услуг (выполнения работ) на автомобильном транспорте при сертификации.

1 Общие положения

Настоящая методика предназначена для проверки результатов услуги по регулировке тормозной системы, осуществляемой в рамках сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств.

Используемые в документе термины, требования и методы соответствуют законам Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральному закону «О техническом регулировании» и положению о системе добровольной сертификации на автомобильном транспорте,  а также стандарту ГОСТ Р 51709-2001.

2 Цели и задачи

Настоящая методика устанавливает объем, условия и порядок испытаний результатов услуги по регулировке тормозной системы автомобиля марки КамАЗ.

Целью проверки является оценка качества предоставления услуги по регулировке тормозной системы автомобиля марки КамАЗ путем установления соответствия результатов услуги требованиям нормативной документации, направленным, в первую очередь, на обеспечения безопасности и здоровья граждан, охраны окружающей среды и безопасности движения.

При оценке качества предоставления услуги проверяют:

  - надежность крепления суппортов к фланцам мостов;

  - затяжку гаек осей колодок и гаек болтов крепления кронштейнов разжимных кулаков;

  - состояние фрикционных накладок;

  - вращение вала разжимного кулака.

3 Область применения

Методика распространяется на сертификационную регулировку тормозной системы автомобилей марки КамАЗ при оказании услуги «Регулировка тормозной системы» (код услуги 017312 по Общероссийскому классификатору услуг населению – ОКУН).

Методика может быть использована также при проведении сертификационного контроля для оценки качества регулировки тормозной системы при предоставлении указанной услуги.

4 Нормативное обеспечение

При проведении оценки результатов выполнения работ по  регулировке тормозной системы автомобиля марки КамАЗ используется следующая нормативно-техническая документация:

- Федеральный закон “О техническом регулировании” № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г.

- Положение о Системе добровольной сертификации на автомобильном транспорте. Утверждено Министерством транспорта Российской федерации, зарегистрировано в Государственном реестре Госстандарта России 27 декабря 2001 г., регистрационный № РОСС RU.0010.04УТ00.

- Правила добровольной сертификации услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Утверждены Министерством транспорта Российской федерации, зарегистрированы в Государственном реестре Госстандарта России 27 декабря 2001 г.,  регистрационный № РОСС RU.0010.04УТ00.

- Правила добровольной сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. Утверждены Министерством транспорта Российской федерации, зарегистрированы в Государственном реестре Госстандарта России 27 декабря 2001 г.,  регистрационный № РОСС RU.0010.04УТ00.

- Рекомендации. Технологическое содержание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утв. руководителем Центрального органа по сертификации услуг на автомобильном транспорте, зам. руководителя Департамента автомобильного транспорта Минтранса России В.А. Абрамовым 24 сентября 1999 г.

- Перечень законодательно-правовых документов и нормативной документации, устанавливающей требования к объектам сертификации и методы испытаний.

- Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93, утвержден Постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 г.,  № 163.

- Система добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДС АТ). Область  аккредитации  органа по сертификации услуг. Услуги (работы) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств.

- Система добровольной сертификации на автомобильном транспорте (ДС АТ). Область аккредитации  органа по сертификации услуг. Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

- Определение трудоемкости работ по сертификации услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств Р-3112199-2510-02.

- Номенклатура параметров диагностирования автомобилей и автобусов (РД 46448970-1040-99), утверждены Центральным органом по сертификации услуг на автомобильном транспорте, Фондом сертификации «ФТОЛА-НАМИ», Москва, 1999 г.

- Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. № 720.

- Технологические карты ТР агрегатов автомобилей КАМАЗ.

5 Организация проведения проверки

5.1 Форма организации проверки

В связи с тем, что полностью контролировать весь процесс оказания услуги по регулировке тормозной системы грузовых автомобилей и автобусов не предоставляется возможным, так как процессы расположены на разных технологических площадях выберем форму организации проверки:

  - специальные испытания отобранных образцов автотранспортных средств, которым были оказаны заранее заданные технические воздействия соответствующих услуг (работ) по ТО и ремонту;

5.2 Объём проверки

Проверку результатов оказания услуги производят на отремонтированных образцах тормозной системы, готовых к реализации потребителю. Отбор образцов у исполнителя услуги – заявителя производят члены комиссии по сертификации. Выбрано для проверки должно быть не менее двух комплектов тормозной системы, но не более 10% от всей партии. По завершению отбора составляется акт отбора образцов при проверки оказания услуг (Приложение Б).

При получении неудовлетворительных результатов испытаний на одном их образцов по решению комиссии могут быть проведены повторные испытания. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

Все испытания проводят на месте оказания услуги с использованием аттестованного для этих целей оборудования. Проверка осуществляется экспертами комиссии по сертификации услуг с привлечением штатного персонала заявителя. Квалификация, опыт работы и знания персоналом технологической и нормативной документации распространяющейся на услугу, должны быть проверены до начала проведения проверки.

Сроки проверки, методика ее проведения должны быть согласованы с заявителем. Заявителю разрешается находиться при проведении проверки.

5.3 Обеспечение ознакомителя заявителя с процедурой и результатами проверки

Ознакомление заявителя с процедурой и результатами проверки производится в следующем порядке:

-   согласование с заявителем срока проведения проверки;

-  предоставление возможности ознакомления заявителя с методикой проведения проверки, а также с комплектом нормативной, технической и метрологической документации, используемой при проведении проверки;

- представление заявителю возможности непосредственного наблюдения за ходом проведения проверки;

-   ознакомление заявителя с результатами проверки;

-  ознакомление заявителя о возможности и о процедуре апелляции в случае его несогласия с результатами проверки.

5.4 Оценка трудоемкости проведения проверки

Расчёт трудоемкости работ по сертификации:

, где

- трудоемкость работ по сертификации, связанных с рассмотрением и принятием решения по заявке, а также оформлением результатов сертификации по схеме 2.

- коэффициент корректирования трудоемкости в зависимости от количества услуг, включенных в заявку.    =1

- Коэффициент, учитывающий принадлежность услуги к технологически однородным группам услуг. Для регулировки тормозной системы.    К2 = 0,7

Коэффициент корректирования трудоемкости в зависимости от технологической совместимости услуг, включенных в заявку.    К3 = 0,88

n – Количество услуг, n = 1

- Базовая трудоемкость сертификации по схеме 2, включая: оценку процесса оказания услуги и выборочную проверку результатов услуги.

= 3,3

toc = 1,6+1*0,7*0,88*1*3,3 = 3,63 чел.-дн.

5.5 Материально - техническое обеспечение и условия проведения проверки

При выполнении измерений применяют следующие СИ:

1) Диагностическая линия Spesial 3.2 MSD:

- калия обслуживаемых автомобилей – от 780 до 2200 мм;

- размер роликового агрегата – 280х680х2320;

- скорость вращения колес при тесте – соответствует 5 км/ч;

- диапазон измерения – 0...8 кН;

- цена деления шкалы не более 0,2;

- точность результатов испытаний – 2% от конечной величины, 2% разница между левой и правой стороной.

2) Измеритель эффективности тормозных систем автомобилей ЭФФЕКТ:

- тормозной путь Sт – 0 – 50 м;

- пределы основной допускаемой относительной погрешности:

установившееся замедление – ± 4%

усилие нажатия на тормозну – ± 5%;

- диапазон рабочих температур – от -10 до +45 0С.

3) Стационарный универсальный стенд контроля тормозных систем СТС-10У-СП-11:

- начальная скорость торможения, имитируемая на стенде не менее 4,4 км/ч;

- измеритель тормозной силы (на одном колесе) – 1 – 6 Кн;

- предел допускаемой основной погрешности – ± 2%;

- предел допускаемой дополнительной погрешности – ± 5%.

5.6 Требования к персоналу, привлекаемого к проведению проверки

5.6.1. Контролеры должны пройти подготовку и (или) переподготовку по соответствующей программе и иметь соответствующее удостоверение единого государственного образца. Примечание. На период формирования системы подготовки контролеров и руководителей ПТО допускается привлекать специалистов с высшим или средним специальным образованием по автотранспортным специальностям.

5.6.2. Минимальный возраст контролеров при поступлении на работу должен быть не менее 18 лет.

5.6.3. Контролеры должны иметь удостоверение водителя тех категорий транспортных средств, контроль технического состояния которых входит в их обязанности.

5.6.4. Контролеры обязаны знать:

нормативные правовые основы проведения контроля технического состояния транспортных средств в Российской Федерации;

показатели технического состояния транспортных средств, влияющие на безопасность дорожного движения и экологию;

методы и средства проверки технического состояния транспортных средств;

средства технического диагностирования для проверки технического состояния транспортных средств;

технологию проверки технического состояния транспортных средств;

методы оценки результатов проверки технического состояния транспортных средств и формирования по ним решений.

5.6.5. Контролеры обязаны уметь:

проводить проверку технического состояния транспортных средств;

применять методы и средства технического диагностирования для проверки технического состояния транспортных средств;

определять техническое состояние автомототранспортных средств по внешним признакам неисправностей;

по результатам проверки параметров и внешним признакам неисправностей определять техническое состояние транспортных средств;

проверять работоспособность и исправность средств технического диагностирования для проверки технического состояния транспортных средств;

документировать результаты проверки технического состояния транспортных средств, в том числе с применением ПЭВМ.

6  Методы проведения замеров

| Наименование параметра | Значение параметра | Погрешность измерения или класс точности | Средство измерения (пункт стандарта) | Нормативная или конструкторская документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уклон | До 30 ‰ | ± 15' | Уровень-угломер с ценой деления 15' (5.1.1, 5.2.1, 6.2.4) | Технические условия (далее - ТУ) изготовителя |
| Скорость ветра | 5 м/с | 10 % | Анемометр крыльчатый (5.1.3) | ГОСТ 6376 |
| Температура бандажа (обода) колеса или тормозных дисков | До 80 °С | ± 1°С | Термометр контактный цифровой (5.1.6) | ТУ изготовителя |
| Скорость ТПС | 80,100, 120, 140, 160 км/ч и более | ±1 % | Многоканальный регистрирующий прибор с маркировкой времени (5.1.1, 5.1.6, 5.1.8, 6.1.2.2) | ТУ изготовителя |
| Давление в тормозном цилиндре | До 1,0 МПа | 2,5 | Манометр образцовый (5.1.9, 5.1.10) | ТУ изготовителя |
| Тормозной путь | До 20 м | 3 | Рулетка (6.1.2) | ГОСТ 7502 |
| Время торможения | Со шкалами 60 с и 60 мин | 2 | Секундомер (6.1.3) | ТУ изготовителя |
| Число оборотов колеса колесной пары ТПС | До 999999 импульсов ± | ± 1 ед. на 106 импульсов С | Счетчик импульсов (6.1.3) | ТУ изготовителя |
| Диаметр бандажа, обода колеса | От 870 до 1070 мм и от 1100 до 1260 мм | ± 0,2 мм | Штангенбандажемеры (6.1.3) | ТУ изготовителя |
| Силы нажатия колодок или накладок | До 19990 единиц относительной деформации (далее - е.о.д.) | ± 20 е.о.д. | Тензометрический измеритель деформации (6.2.2) | ТУ изготовителя |
| Усилие на автосцепке | До 100 кН | 2 | Динамометр растяжения (6.2.4) | ГОСТ 13837 |

7. Оформление результатов проверки

#### Приложение А

ПРОТОКОЛ

сертификационной проверки результатов услуги

по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей

1.	Наименование и адрес организации, проводящей сертификационную проверку  «Санкт-Петербургское бюро сертификатов» г.Санкт-Петербург,пер.Лодыгина,д.1/28 офис 80

2.	Наименование и адрес заявителя  СТО “SweetCars”, г. В. Новгород, ул Державина 5

3.	Наименование и номер документа, на основании которого производится проверка:  Заявка на проведение добровольной сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей  от 07.10.2012 № 99б

4.	Состав комиссии экспертов Проханов Д.А. Захаров А.А.

5.	Состав представителей от заявителя Путов Д.В.  Королёв М.Ю.

6.	Дата проведения проверки 1 декабря  2012 г.

7.	Марка автомобиля, по которому заявитель оказывает услугу  КАМАЗ-5320   _________________________________________________________________

8.	Перечень конструктивных особенностей подвески без особенностей

9.	  Перечень имеющихся у заявителя руководств по регулировке тормозной системы КАМАЗ-5320, подлежащих сертификации: Руководство по ремонту и ТО автомобилей КамАЗ; М.: Транспорт, мяг. пер.,2004 г. – 314 с.

10.	 Проверка содержания руководств по регулировкетормозной системы КАМАЗ-5320 на основополагающие операции проверки результатов выполнения работ по ремонтным работам  Содержание руководства полностью  удовлетворяет условиям проверки

—	указать показатели, зависящие от конструктивных особенностей подвески, не вошедшие в перечень основных показателей

_________________________________________________

11.	Проверка применяемой системы эталонирования:

—	наличие паспортов на стенды и приборы, используемые для проверки качества регулировочных работ системы зажигания: имеется

—	наличие журнала проверки, периодичность проверок, дата последней проверки имеется,, 15ноября 2012 г.

—	наличие средств проверки или применяемого способа проверки_________________________________________________________

12.	Проверка соответствия технических характеристик стендов, приборов параметрам оценки качества регулировочных работ топливной системы

—	идентификация стендов, приборов, приспособлений

—	характеристика стендов, приборов, приспособлений

—	класс точности измерительных приборов и наличие актов их поверки _____________________________________________________________

13.	Оценка квалификации исполнителя услуг соответствует выполнению данной услуги

14.	Дата окончания работ 3 декабря  2012 г.

15.	Особое мнение заявителя ______________________________________

_________________________________________________________________

| 15. Подписи экспертов: | От заявителя: |
| --- | --- |
| ___________ Проханов Д.А., Захаров А.А. | ______ Путов Д.В.. ______ Королёв М.Ю. |

#### Приложение Б

«Санкт-Петербургское бюро сертификатов»

_________________________________________________________________

(Наименование органа по сертификации услуг)

АКТ

ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ПРИ ПРОВЕРКЕ

РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

№ 99

г.    Великий Новгород                                                  “1”декабря 2012 г.

###### Услуги(а)  017312  “Регулировка тормозной системы”

(Код и наименование услуг(и) по ОКУН)

Заявитель: СТО “SweetCars”, г. В. Новгород, ул Державина 5 (наименование, адрес исполнителя услуг(и)

Составлен экспертом(ами) Прохановым Дмитрием Александровичем,

(Ф. И. О. эксперта(ов)

Захаровым Александром Александровичем

Для проведения сертификационной проверки результатов услуг были отобраны следующие образцы АМТС (агрегатов), приведенные в таблице.

Таблица

| Наименование образца (марка, модель АМТС, агрегата) | Государственный регистрационный № АМТС, № агрегата | Вид работ | Код услуги по ОКУН | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего выполнение услуги (заказ-наряда, ремонтного листка и т. п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАМАЗ-5320 | В 353 ОР 53 | Регулировка тормозной системы | 017312 | Заказ-наряд № 99 от 1 декабря 2012 г. |

Дополнительные данные _________________________________________

| Эксперт(ы) | (подпись) | Проханов Д.А., (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | Захаров А.А. (Ф. И. О.) |
| С актом ознакомлен: Представитель Заявителя | (подпись) | Путов Д.В гл. инженер (Ф. И. О., должность) |

#### Приложение В

«Санкт-Петербургское бюро сертификатов»

_________________________________________________________________

(Наименование органа по сертификации услуг)

АКТ

СЕРТИФИКАЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

№ 99

г.    Великий Новгород                                                  “3”декабря 2012 г.

###### Услуги(а)  017312  “Регулировка тормозной системы”

(Код и наименование услуг(и) по ОКУН)

Заявитель  СТО “SweetCars”, г. В. Новгород, ул Державина 5

(наименование, адрес исполнителя услуг(и)

Комиссия в составе:

| 1. | Проханов Д.А. (Ф. И. О.) | механик (должность) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Захаров А.А. (Ф. И. О.) | механик (должность) |
| 3. | Путов Д.В. (Ф. И. О.) | гл. инженер (должность) |

рассмотрела протоколы сертификационной проверки результатов услуг

№ 98 от 1 декабря 2012 г.

(№ протоколов, даты проведения проверок)

на предмет соответствия результатов выполнения услуг(и) требованиям, установленным нормативной документацией. При проведении проверки установлено: соответствие результатов регулировочных работ тормозной системы требованиям установленными ГОСТ Р 51709-2001

Выводы и предложения: Принятие решения о выдаче сертификата соответствия. Выдача сертификата соответствия и разрешения на применение знака соответствия.

| Члены комиссии: | Проханов Д.А. (Ф. И. О.) | механик (должность) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захаров А.А. (Ф. И. О.) | механик (должность) |  |  |
|  | Путов Д.В. (Ф. И. О.) | гл. инженер (должность) |  |  |
| С актом ознакомлен: Представитель Заявителя Королёв М.Ю. (гл. инженер) |  |  | (подпись) | Никитин А.В.,гл. инженер (Ф. И. О., должность) |