Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Политехнический институт

Кафедра автомобильного транспорта

Электротехника и электроника

Дисциплина по направлению

32.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

Методическое  пособие для самостоятельной работы студентов

Великий Новгород

2018

ВВЕДЕНИЕ

Изучение дисциплины «Электротехника и электроника» является важнейшей составляющей подготовки бакалавров по эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов.

Постоянное совершенствование конструкций и систем современного автомобиля сопровождается внедрением все новых и более сложных электро- и электронных систем, требующих грамотной эксплуатации и профессионального ремонта. Все это невозможно без знания и умения применять основные законы и методы расчета и анализа электрических цепей, принципов построения и работы основных электронных устройств из которых и строятся сложные системы.

Знания и умения , полученные при изучении  этой дисциплины потребуются при изучении дисциплины « Автотроника».

ТЕМА 1 ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

  - Содержание темы

Основные понятия и определения электрической цепи. Классификация электрических цепей . Элементы цепи постоянного тока: Резисторы, генераторы. Понятие идеального генератора ЭДС и идеального генератора тока. Способы представления реальных источников энергии схемами замещения. Расчет цепи методом Кирхгофа. Расчет цепей методами Максвелла. Баланс мощностей.

  - Методические указания

При изучении этой темы важно знание основных законов электрической цепи постоянного тока – Закона Ома, первого и второго Закона Кирхгофа.

Необходимо уяснить свойства и характеристики резисторов, способу их соединения и возможности преобразования с целью упростить электрическую цепь. Характеристики схем замещения генераторов и способы взаимного преобразования, позволяющие упростить расчет электрической цепи. Необходимо уметь провести энергетические расчеты в электрической цепи постоянного тока и составить уравнение баланса мощностей.

  - Контрольные вопросы

- Что такое принцип суперпозиции применительно к электрическим цепям.

- Что такое резистор и сопротивление. Укажите его обозначение на схеме по ЕСКД.

- Запишите Законы Ома и Кирхгофа для цепи постоянного тока.

- Запишите уравнение баланса мощностей.

- Дайте определение идеального генератора ЭДС и изобразите схему замещения реального источника.

- Дайте определение идеального генератора тока и изобразите схему замещения реального источника.

ТЕМА 2  ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

  - Содержание темы

Комплексное и векторное представление гармонического сигнала. Понятие комплексной амплитуды. Элементы цепи переменного тока – Катушка индуктивности и конденсатор.  Параметры и характеристики элементов цепи переменного тока, понятие комплексного и реактивного сопротивлений. Законы Ома и Кирхгофа в комплексной форме. Расчет цепей переменного тока методом комплексных амплитуд. Последовательные и параллельные смешанные цепи как двухполюсники. Векторные диаграммы. Смешанная цепь как четырехполюсник. Основные характеристики четырехполюсников. Понятие АЧХ и ФЧХ электрической цепи.

  - Методические указания

Необходимо уяснить комплексное и векторное представление гармонического сигнала, понятие комплексной амплитуды. Необходимо знать свойства и характеристики элементов цепи переменного тока, способы их комплексного представления, возможности преобразования для упрощения расчетов.  Необходимо знание метода комплексных амплитуд как основного метода расчета электрических цепей переменного тока в установившемся режиме.

  - Контрольные вопросы

- Запишите равнение гармонического сигнала в комплексной форме и прокомментируй его.

- Запишите уравнение, связывающее ток и напряжение для конденсатора.

- Запишите уравнение, связывающее ток и напряжение для катушки индуктивности.

- Запишите уравнения Законов Ома и Кирхгофа в комплексной форме.

- Запишите уравнение в комплексной форме для цепи, состоящей из последовательно соединенных резистора и конденсатора.

- Запишите уравнение в комплексной форме для параллельно соединенных резистора и катушки индуктивности.

ТЕМА 3      МАГНИТОСВЯЗАННЫЕ  ЦЕПИ

  - Содержание темы

Понятие магнитосвязанных цепей. Характер распределения магнитных потоков и соотношения между ними. Понятие взаимной индукции и коэффициента магнитной связи. Уравнение для магнитосвязанной цепи при гармоническом воздействии. Трансформатор.

  - Методические указания

При изучении этой темы необходимо хорошо представлять связь между магнитными потоками и токами, создающими их. Необходимо уметь представлять соотношения в магнитосвязанной цепи в комплексной форме. Необходимо знание понятий коэффициентов передачи в трансформаторе и уравнений, описывающих соотношения в нем.

  - Контрольные вопросы

- Запишите уравнение для магнитных потоков в цепи.

- Поясните понятие взаимного сопротивления.

- Что такое коэффициент трансформации?

- Чему равен коэффициент трансформации сопротивления?

- Как соотносятся напряжения и токи в первичной и вторичной обмотках трансформатора?

ТЕМА 4.  ТРЕХФАЗНЫЕ  ЦЕПИ

  - Содержание темы

Понятие многофазных и трехфазных электрических цепей.  Схемы соединения источников и нагрузок в трехфазной цепи.  Линейные и фазные напряжения и токи. Векторные диаграммы для трехфазных электрических цепей. Мощности в трехфазных цепях. Коэффициент мощности.

  - Методические указания

При изучении трехфазных электрических цепей необходимо знать соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями для условия соединения источников и нагрузки «звездой» или «треугольником».  Уметь строить векторные диаграммы для токов и напряжения для этих схем соединения при активной и реактивной нагрузке.  Знать какие изменения в распределении токов и напряжении произойдут при асимметрии нагрузки.  Знать понятия активной, реактивной и полной мощности в трехфазной цепи.

  - Контрольные вопросы

- Чему равняется сдвиг фаз напряжений в трехфазной цепи?

- Что такое – соединение источников звездой?

- Что такое – соединение источников треугольником?

- Дайте сравнительную характеристику двух схем соединений.

- Почему не ставится предохранитель в общий провод?

- Если нагрузка имеет индуктивный характер, то как можно повысить коэффициент мощности?

ТЕМА 5.  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ  ПРИБОРЫ

  - Содержание темы

Полупроводниковый переход и его свойства.  Диоды и их характеристики. Основные схемы применения диодов.  Тиристоры.  Биполярные и полевые транзисторы.

  - Методические указания

При изучении этой темы необходимо хорошо представлять работу полупроводникового перехода при прямом и обратном смещении, его воль- амперные характеристики.  Необходимо знать основные параметры и характеристики выпрямительных диодов, стабилитронов, варикапов, светодиодов и фотодиодов, управляемых и неуправляемых тиристоров,  транзисторов. Знать основные схемы применения этих полупроводниковых приборов и основные соотношения для них.

  - Контрольные вопросы

- Что такое прямое и обратное смещение перехода?

- В каких режимах может работать транзистор?

- Что такое предельные параметры транзисторов?

- Что представляет собой однополупериодный выпрямитель?

- Что такое нагрузочная прямая и рабочая точка для транзистора?

- Перечислите основные усилительные параметры транзистора.

- Изобразите и поясните работу параметрического стабилизатора.

ТЕМА 6.  ЭЛЕКТРОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ

  - Содержание темы

Понятие электронного усилителя и его обобщенная структурная схема. Основные параметры и характеристики усилителей.  Схема усилительного каскада, назначение элементов и их влияние на характеристики усилителя. Дифференциальный и операционный усилители.

  - Методические указания

При изучении этой темы необходимо знать основные параметры электронного усилителя и его характеристики.   Необходимо хорошо представлять себе влияние на режим работы параметры каскада элементов.  Необходимо знать параметры и характеристики операционных усилителей и их применение для усиления, суммирования, интегрирования и дифференцирования сигналов.

  - Контрольные вопросы

- Что такое  АЧХ усилителя и как по ней определить полосу усиления?

- Что такое – амплитудная характеристика усилителя и его динамический диапазон?

- Чему равен коэффициент усиления каскада?

- Что означает инвертирующий и не инвертирующий входы операционного усилителя?

- Как на операционном усилителе реализовать компаратор?

- Чем отличаются АЧХ обычного усилителя и УПТ?

ТЕМА 7.  ИМПУЛЬСНЫЕ УСТРОЙСТВА

  - Содержание темы

Электронный ключ.  Транзисторный ключ. Импульсные сигналы. Схемы формирования импульсных сигналов – мультивибраторы и генераторы линейных сигналов.

  - Методические указания

При изучении этой темы необходимо хорошо представлять основные соотношения для идеального электронного ключа и принцип работы транзисторного ключа. Необходимо знать основные параметры прямоугольного импульсного сигнала и линейно- изменяющегося импульсного сигнала. Необходимо знать работу ждущего и автоколебательного мультивибраторов и генератора линейных сигналов.

  - Контрольные вопросы

- Поясните режим работы открытого транзисторного ключа.

- Каковы условия выбора параметров элементов транзисторного ключа?

- Чем отличаются параметры выходного сигнала реального и идеального ключей?

- Что определяет быстродействие транзисторного ключа?

- Что влияет на параметры выходного сигнала ждущего мультивибратора?

- В чем разница между ждущим и автоколебательным режимами работы?

ТЕМА 8. ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА

8.1 Содержание темы

Основы алгебры логики. Базовые логические элементы.  Комбинационные схемы.  Цифровые автоматы с памятью.  Микропроцессорный комплект.

  - Методические указания

При изучении этого раздела необходимо хорошо знать основные логические операции и законы алгебры логики. Необходимо знать как реализуются основные логические операции и сравнительную характеристику  ДТЛ, ТТЛ и КМОП  логических элементов. Назначение и принцип действия шифраторов и дешифраторов, мультиплексоров и демультиплексоров, сумматоров и компараторов, АЛУ.  Принцип действия различных типов триггеров и устройств на их основе – счетчиков и регистров.  Построение, назначение и работу микропроцессорного комплекта.

  - Контрольные вопросы

- Что такое логическое сложение, умножение и отрицание?

- Заполните таблицу истинности для основных логических операций.

- Дайте сравнительную характеристику ТТЛ и КМОП.

- Как обозначаются на схемах по ЕСКД дешифраторы и компараторы?

- Поясните назначение выводов АЛУ.

- В чем разница между параллельным и последовательным регистрами?

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ

- Новожилов О. П. Электротехника и электроника : учеб. для бакалавров / О. П. Новожилов ; Моск. гос. индустр. ун-т (МГИУ). - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 652 с.

- Жаворонков М. А. Электротехника и электроника : учеб. пособие для студентов техн. отд-ний гуманит. вузов и вузов неэлектротехн. профиля / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 393с.-[2005, 2014].

- Демирчан К.С., Нейман Л.Р. Теоретические основы электротехники. – С. Петербург.: Машиностроение, 2003.

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2001.

- Кучумов А.И. Электроника и схемотехника. – М.: Высшая школа, 2004.

6.   Бойт К. Цифровая электроника. -  Москва: Техносфера, 2007. – 472 с.

Контрольная работа

Задача 1- Расчет сложной электрической цепи постоянного тока.

В электрической цепи приведенной на рисунке 1 найти:

1) Токи во всех ветвях.

2) Потенциалы всех узлов.

3) Провести проверку расчёта методом баланса мощностей.

Параметры электрической цепи для различных вариантов приведены в таблице1.

Таблица 1.  Варианты для расчёта электрической цепи

| Номер варианта | Е1 В | Е2 В | Е3 В | R1 Ом | R2 Ом | R3 Ом | R4 Ом | R5 Ом | R6 Ом | R7 Ом | R8 Ом | R9 Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 50 | 30 | 1 | 5 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 |
| 2 | 120 | 40 | 30 | 2 | 2 | 40 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | 80 | 80 | 40 | 5 | 3 | 30 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 100 | 30 | 30 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 5 | 60 | 20 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 6 | 60 | 20 | 20 | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 7 | 50 | 20 | 50 | 5 | 3 | 40 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| 8 | 100 | 30 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 120 | 40 | 50 | 1 | 5 | 30 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 120 | 50 | 40 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 |

Рис.1- Схема для расчета задачи 1.

Задача 2 - Расчет цепи переменного тока

Задание:

Для электрической цепи переменного тока приведенной на рисунке 2 при заданных параметрах:

- определить входное сопротивление цепи на заданной частоте входного сигнала;

- построить график АЧХ цепи;

- определить значение коэффициента пульсаций на выходе цепи.

Параметры входного сигнала и элементов цепи заданы в таблице 2.

Таблица 2. Варианты для решения задачи 2.

| Номер варианта | Е0 В | Um В | F0 гЦ | R1 кОм | R2 кОм | R3 кОм | C1 мкФ | C2 мкФ | C3 мкФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 1 | 300 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | 2 | 400 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4 |
| 3 | 8 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 |
| 4 | 12 | 2 | 400 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 5 | 6 | 0.5 | 200 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 |
| 6 | 4 | 1 | 200 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 7 | 15 | 2 | 300 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 8 | 12 | 0.5 | 400 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 10 | 0.5 | 100 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 9 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |

Рис.2 - Схема для расчета задачи 2.

Задача 3 – Расчет усилительного каскада на транзисторе

Провести расчёт элементов схемы транзисторного усилителя гармонических сигналов приведенного  на рисунке 3 при  условиях, заданных в таблице 3. Транзистор, применяемый в усилителе  VT – KT315(характеристики взять из справочника).

Таблица 3.  Варианты для расчёта

| Номер варианта | Епит В | Uг mB | Rг кОм | Fн Гц | Fв кГц | R5 кОм | C4 пФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 10 | 1 | 40 | 20 | 2 | 20 |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 60 | 10 | 2 | 40 |
| 3 | 9 | 20 | 1 | 80 | 12 | 1 | 20 |
| 4 | 12 | 20 | 1 | 40 | 16 | 5 | 10 |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 40 | 18 | 6 | 10 |
| 6 | 10 | 10 | 1 | 60 | 20 | 5 | 20 |
| 7 | 6 | 10 | 1 | 60 | 18 | 1 | 20 |
| 8 | 10 | 5 | 3 | 80 | 18 | 2 | 10 |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 40 | 12 | 2 | 5 |
| 10 | 12 | 5 | 1 | 40 | 10 | 1 | 20 |

Рис.3 - Схема усилительного каскада для расчета задачи

Задача 4 – Расчет мостового преобразователя сопротивления резистивного датчика температуры.

Электрический термометр реализованный по схеме, приведенной на рисунке 4, измеряет  температуру в диапазоне t= 0…50 С°.

Преобразование температуры в напряжение U(t) осуществление мостовым преобразователем, в одно из плеч которого включен пленочный терморезистивный датчик R(t). Значение температурного коэффициента сопротивления (ТКС) никелевого или пластиковых датчиков составляют

λ = 5,4 * 0,001 и λ= 3,9 * 0,001 1/град, соответственно.

Остальные сопротивления плеч одинаковы и равны Rо. При питании моста от источника постоянного напряжения Uо= 15В ток через терморезистор  ограничивается сопротивлением Rд.

Определить: Значение сопротивления  Rд, построить характеристику преобразования мостового преобразователя Uм (t) и сравнить ее с линейной Uл = Кt.

Определить требуемое усиление Ко, если на вольтметре должно быть напряжение Uв =1В и R1= 10 кОм.

Максимальный ток через терморезистор определяется при Т=0оС по мощности рассеяния термометра Ррасс. при которой погрешность от саморазогрева ∆Т = Р/Е не превышает допустимого значения.

Коэффициент самонагрева Е мвт\град задан в таблице.

Определить параметры ФНЧ – Rф и Сф из условий δR= Rф/Rv=0.01; Сф=τ/Rф;    τ=1/2Пfо

Для четных вариантов взять пластиковые датчики, а для нечетных - никелевые. Данные для расчета приведены в таблице 4.

Таблица 4. Варианты параметров для расчета

Рис. 4- Схема для расчета задачи 4.

# Text boxes

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Т град. | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Е мвт\град. | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| Rо Ом | 100 | 200 | 100 | 500 | 100 | 200 | 100 | 100 | 500 | 200 |
| Rv кОм | 400 | 200 | 500 | 200 | 400 | 500 | 200 | 400 | 200 | 500 |
| Fо Гц | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 |

R2

Rф

Rд

R(Т)

Rо

Rо

R1

R2

Rо

ДА

Сф