Министерство науки и образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Институт электронных информационных систем

Кафедра проектирования и технологии радиоаппаратуры

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАРШРУТНЫХ КАРТ

Методические указания

по технологическому проектированию

Великий Новгород

2017

Настоящие методические указания имеют целью ознакомить студентов направления 11.03.03 с правилами оформления и комплектования технологических документов.

Указания разработаны в соответствии со стандартами Единой системы технологической документации (ЕСТД) и содержат основные правила оформления и комплектования технологических документов, а также примеры их оформления для различного вида процессов с разной степенью детализации описания.

Методические указания могут быть использованы при выполнении лабораторных работ по дисциплинам технологического цикла, курсовом и дипломном проектировании, а также при изучении раздела "Технологическая подготовка производства" дисциплины "Технология производства РЭА".

Маршрутная карта (МК) является составной и неотъемлемой частью комплекта технологических документов, разрабатываемых на технологические процессы изготовления или ремонта изделия.

Формы МК являются универсальными. Они могут применяться для разработки единичных, групповых и типовых ТП с различной степенью детализации описания.

ГОСТ З.1118-82 устанавливает место форм МК различного назначения для разных методов проектирования. Для автоматизированного метода проектирования применяют формы 5, 5а, 6. Для всех методов проектирования используют формы 1, 3, 2, 4 для первых листов документов к 1б, 3б для последующих.

Для единичных технологических процессов, выполняемых с применением различных методов обработки рекомендуются формы 1, 3, 5. Для единичных процессов сборки и типовых и групповых технологических процессов - формы 2, 4, 6.

Предусмотрены две разновидности унифицированных форм МК: с горизонтальным (формы 1, 2) и вертикальным (формы 3, 4) расположением поля подшивки. Эти разновидности форм равнозначны по своему значению и выбираются разработчиками в зависимости от удобства исполнения.

Для изложения технологических процессов в МК используют способ заполнения, при котором информацию вносят построчно несколькими типами строк. Каждому типу строки соответствует свой служебный символ. Служебные символы условно выражают состав информации, размещаемой в графах данного типа строки формы документа, и предназначены для обработки содержащейся информации средствами механизации и автоматизации.

В качестве обозначений служебных символов приняты прописные буквы русского алфавита, проставляемые перед номером соответствующей строки, например МО 1, A12 и т.д. Обозначения служебных символов даны в табл. 1.

Таблица 1.

| Обозначение служебного символа в формах | Содержание информации, вносимой в графы, расположенные по строке |
| --- | --- |
| с горизонтальным полем подшивки | с вертикальным полем подшивки |  |
| А | В Г | Номер цеха, участка, раб. места, где выполняется операция, номер операции, ход и наименование операций Обозначение документов, применяемых при выполнении операций |
| Б | Д Е | Код, наименование оборудования Информация по трудозатратам |
| К | Л Н | Информация по комплектации изделия составными частями с указанием наименования деталей, сборочных единиц Обозначение деталей, сборочных единиц, обозначений подразделений, откуда поступают комплектующие составные части, кода единицы величины, единицы нормирования, количество на изделие и нормы расхода |
| М | М | Информация о применяемом основном материале и исходной заготовке, о вспомогательных и комплектующих материалах с указанием наименования и кода материалов, обозначения подразделений, откуда поступают материалы, кода единицы величины, единицы нормирования, количества на изделия и нормы расхода |
| О | О | Содержание операции (перехода) |
| Т | Т | Информация о применяемой при выполнении операции технологической оснастке |

Последовательность заполнения информации для каждой операции:

- информация под служебными символами, указанными в формах МК, в порядке их следования сверху вниз;

- информация под служебным символом 0;

- информация под служебным символом Т.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ 0, следует руководствоваться требованиями стандартов ЕСТД устанавливающих правила записи операции и переходов. Запись информации выполняют в технологической последовательности по всей длине строки. При необходимости можно перенести информацию на последующие строки. При операционном описании технологического процесса на МК номер перехода следует проставлять в начале строки.

При заполнении информации на строках, имеющих служебный символ Т, следует руководствоваться требованиями классификаторов, стандартов на кодирование (обозначение) и наименование технологи ческой оснастки, информацию по оснастке записывают в следующей последовательности:

- приспособления;

- вспомогательный инструмент;

- режущий инструмент;

- слесарно-монтажный инструмент;

- специальный инструмент;

- средства измерения.

Запись выполняют по всей длине строки, при необходимости можно переносить на последующие строки. Разделение информации по каждому средству технологической оснастки следует выполнять через знак " ; " количество одновременно применяемых единиц технологической оснастки следует указать после кода (обозначения), заключая в скобки, например, АБВГ хххххх.хххх (2) фреза дисковая. В случае неприменения какой-либо оснастки, записывают оснастки, следующую по порядку очередности .

Графи форм следует заполнять в соответствии с табл.2. В этой же таблице даны размеры граф, исходя из шага печатающих устройств. Разделение граф производят вертикальными отрезками прямой линии длиной 0,5-1,5 мм.

При автоматизированном проектировании разделение граф по вертикали и разделение строк по горизонтали вылиняют наборами символов по ГОСТ 19769-74.

Допускается разделение граф производить не на каждой строке. При автоматизированном проектировании можно не производить разделения строк по горизонтали.

Если документы заполняют рукописным способом, то размеры граф, указанные в табл.2. округляют до ближайшего целого числа.

При разработке типовых и групповых технологических процессов в МК указывают только постоянную информацию, относящуюся ко всей группе изделий.

При применении МК для разработки технологических процессов при производстве опытного образца (опытной партии) допускается выполнять графическое изображение изделий или технологических установов непосредственно на поле документа, взамен карты эскизов. В этом случае всем строкам, занятым графическим изображением, будет присваиваться служебный символ 0.

В целях сокращения общего состава применяемых видов технологических документов форму МК допускается использовать взамен ВО, КК, КТП, КТТП, КТИ, ОК. В этом случае в блоке Б6 основной надписи следует указывать через дробь условное обозначение того вида документа, который выполнен на МК. Например: МК/ВО; МК/КТП; МК/КТИ; МК/ОК.

Формы МК и примеры их оформления для различных видов ТП даны в приложении.

Таблица 2.

| Номер графы | Формы МК | Наименов. (усл. обозн.) графы | Обознач. служебного символа | Содержание информации | Размер графы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1, 1а, 1б, 2 3, 3а, 3б, 4 5, 5а,6 | ─ | ─ | Обозначение служебного символа и порядковый номер строки | 13,0 |
| 2 | 1, 5 3 | ─ | МО 1 МО 1 | Наименование, сортамент, размер и марка материала, обозначение стан-дарта, технических условий | 231,4 169,0 |
| 3 | 1, 3, 5 | Код | МО 2 | Код материала по классификатору | 33,8 |
| 4 | 1, 3, 5 1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4 | ЕВ | МО 2 К, М НМ | Код единицы величины детали, заготовки, материала | 10,4 13,0 13,0 |
| 5 | 1, 3, 5 | МД | МО 2 | Масса детали по конструкторскому документу | 18,2 |
| 6 | 1, 3, 5 1,5 1а, 1б, 2 5а, 6 3 3а, 3б, 4 | ЕН | МО 2 Б Б, К, М Е Е, Н, М | Единица нормирования, на которую устанав-ливается норма расхода материала или норма времени (1, 10, 100…) | 15,6 13,0 13,0 13,0 13,0 |
| 7 | 1, 5 3 1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4 | Н. расх. | МО 2 МО 2 К, М Н, М | Норма расхода материала | 18,2 26,0 20,8 20,8 |
| 8 | 1, 5 3 | КИМ | МО 2 МО 2 | Коэффициент использования материала | 13,0 18,2 |
| 9 | 1, 5 3 | Код заготовки | МО 2 МО 3 | Код заготовки по классификатору | 33,8 33,8 |
| 10 | 1, 5 3 | Профиль и размеры | МО 2 МО 3 | Профиль и размеры исход-ной заготовки | 54,6 54,6 |
| 11 | 1, 5 3 | КД | МО 2 МО 3 | Количество деталей изготавливаемых из одной заготовки | 15,6 15,6 |
| 12 | 1, 5 3 | МЗ | МО 2 МО 3 | Масса заготовки | 18,2 18,2 |
| 13 | 1 3 3, 3а, 3б, 4 3а, 3б, 4 5 | ─ | МО 1, МО 2 МО 2, МО 3 В, Г, Д, Е Л, Н, М МО 1, МО 2 | Графа для особых указаний | 41,6 46,8 15,6 15,6 88,4 |
| 14 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Цех | А В | Номер (код) цеха, в котором выполняется операция | 10,4 10,4 |
| 15 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Уч. | А В | Номер (код) уча-стка, конвейера, поточной линии и т.п. | 10,4 18,2 |
| 16 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | РМ | А В | Номер (код) рабочего места | 10,4 10,4 |
| 17 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Опер. | А В | Номер операции | 13,0 13,0 |
| 18 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Код, наименование операций | А А В | Код операции по технологическому классификатору, наименование операции | 75,4 122,2 101,4 |
| 19 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Обозначение документов | А Г | Обозначение документов, инструкций по охране труда, применяе-мых при выполне-нии данной операции | 153,4 153,4 |
| 20 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Код, наименование оборудования | Б В Д | Код оборудова-ния по класси- фикатору, крат- кое наименование или модель, инвентарный номер | 119,6 166,4 153,4 |
| 21 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | СМ | Б Е | Степень механи-зации (код степе-ни механизации) | 10,4 10,4 |
| 22 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Проф. | Б Е | Код профессии по классификатору | 18,2 18,2 |
| 23 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Р | Б Е | Разряд работы, необходимый для выполнения операции | 10,4 10,4 |
| 24 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | УТ | Б Е | Код условий труда и код вида нормы | 13,0 13,0 |
| 25 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | КР | Б Е | Количество ис- полнителей, занятых при выполнении операции | 10,4 10,4 |
| 26 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | КОИД | Б Е | Количество одно-временно обрабатываемых деталей (сборочных единиц) при выполнении одной операции | 13,0 13,0 |
| 27 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | ОП | Б Е | Объем производственной партии в штуках | 13,0 13,0 |
| 28 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Кшт | Б Е | Коэффициент штучного времени при многостаночном обслуживании | 13,0 13,0 |
| 29 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Тпз | Б Е | Норма подготовительно-заготовительного времени на операция | 18,2 18,2 |
| 30 | 1, 1а, 1б, 2 5, 5а, 6 3, 3а, 3б, 4 | Тшт | Б Е | Норма штучного времени на операцию | 20,8 20,8 |
| 31 | 1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4 | Наименование детали, сб. единицы или материала | К, М К, М Л, М | Наименование деталей, сборочных единиц, материалов, применяемых при выполнении операции | 119,6 166,4 153,4 |
| 32 | 1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4 | Обозначение, код | К, М | Обозначение деталей, сборочных единиц по конструкторскому документу или материалов по классификатору | 75,4 75,4 |
| 33 | 1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4 | ОПП | КМ НМ | Обозначение подразделения, откуда поступают комплектующие детали, сборочные единицы, материалы | 13,0 13,0 |
| 34 | 1а, 1б, 2 5а, 6 3а, 3б, 4 | КИ | КМ НМ | Количество деталей, сборочных единиц, применяемых при сборке изделия | 18,2 18,2 |

# 2 Список литературы

- ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД

- ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД

- ГОСТ 3.1104-81 ЕСТД

- ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД

- ГОСТ 3.1119-82 ЕСТД