ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

РАЗРАБОТКА СХЕМ СБОРКИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

# 1 Цель работы

Настоящая работа имеет целью   ознакомить   студентов с процессами анализа структуры   конструкций РЭА, их конструктивно-технологических  особенностей и методикой построения схем сборки   изделий и их составных   частей.

# 2 Основные положения теории

Проектирование технологического процесса сборки   значительно упрощается, если   проанализирована структура конструкции РЭА, её конструктивно-технологические особенности. Для этого составляют схемы сборки изделия.

Схема сборки изделия - графическое изображение в виде условных обозначений   последовательности сборки  изделия или его составных частей (ГОСТ 23887-79).

- Схемы сборки дают возможность определить взаимную связь между деталями и сборочными единицами РЭА, последовательность их соединения.

На схеме сборки могут быть приведены дополнительные надписи, определяющие содержание сборочных операций: соединение элементов (запрессовкой, пайкой, развальцовкой), фиксация (кернением, с помощью лаков, красок и компаундов), механическая обработка в процессе сборки, использование технологических деталей и т.п.  Построение таких схем практически представляет собой разработку  проекта технологического   процесса сборки, а также   позволяет оценить технологичность изделия и его составных частей.

- Элементы схем сборки   выполняют в виде   прямоугольников, в которых записывают   наименование, обозначение и количество   элементов (рис. I). Наименование и обозначение деталей и  сборочных   единиц должно   соответствовать сборочному чертежу.

| Поз. | Кол. |
| --- | --- |
| Наименование |

# Рисунок 1.

Существуют схемы сборки веерного типа и схемы сборки с базовым элементом.

- Схема сборки веерного типа   позволяет выделить этапы (ступени) сборки   изделия, которые представляют собой законченную часть   технологического   процесса сборки изделия или его   составной части (Рис. 2).

При этом изделие делят на группы,   подгруппы различного порядка и детали.

Группа - сборочная единица, непосредственно   входящая в изделие;

Подгруппа   первого порядка   - сборочная единица, входящая в группу;

Подгруппа второго порядка   - сборочная единица, входящая  в подгруппу первого порядка и т.д.;

Подгруппа последнего порядка  состоит   только из деталей.

Деталь - первичный элемент изделия.

Его характерный признак - отсутствие в нем   разъемных и неразъемных соединений.

Для обозначения групп и подгрупп   используют буквы «Сб.», перед которыми проставляют   номер ступени   сборки. Например, ЗСб.1: первая сборочная единица третьей ступени сборки.

Нижняя ступень схемы веерного типа не является сборочной, на ней располагают детали, материалы, входящие в состав РЭА. Для сложного изделия целесообразно составлять укрупненную схему сборки, характеризующую общую сборку изделия и схемы сборки составных частей изделия, соответствующих узловой сборке.

- Схемы сборки с базовым элементом, которые, как правило, строят на основе схем веерного типа, указывают последовательность технологического процесса сборки. Схема начинается с базовой детали (сборочной единицы), которая соединяется с условным обозначением изделия главной линии сборки (рис.3). К ней слева направо по ходу сборки присоединяются отдельные детали и сборочные единицы. Точки присоединения сборочных элементов строго соответствуют последовательности сборки и месту подсоединения элемента.

Базовая деталь (сборочная единица) - деталь (сборочная единица), с которой начинают сборку изделия, присоединяя к ней сборочные единицы или другие детали,

В большинстве случае в качестве базовых используют корпус, шасси, панель, плату, т.п.

- При построении схем сборки руководствуются следующими рекомендациями:

1) вначале строят схемы общей сборки изделия;

2) схемы сборки строят независимо от объема выпуска изделия;

3) сборочные единицы схем образуются, исходя из предположения,
что они могут отдельно собираться, храниться, транспортироваться,
контролироваться и т.д.;

4) минимальное количество деталей, необходимое для образования сборочной единицы низшей ступени сборки, равно двум;

5) минимальное количество деталей, необходимое для образования сборочного элемента высшей ступени, равно единице;

6) каждая последующая ступень сборки не может быть образована без наличия предыдущей ступени сборки.

# 3. ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

1)	Разработать схему сборки веерного типа.

2)	Разработать схему сборки с базовым элементом.

3)	Оформить отчет.

# 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- Получить задание у преподавателя.

- Изучить исходный сборочный чертеж, ознакомиться с назначением деталей, видами применяемых соединений.

- Определить последовательность сборки изделия и сборочных единиц.

- Оформить схемы сборки изделия.

- Определить по схемам сборки состав сборочных операций
и их последовательность.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы следует ознакомиться с общей инструкцией по технике безопасности для лабораторий кафедры.

Дополнительных требований по технике безопасности для выполнения данной работы не предусматривается.

# 6.	СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 0 РАБОТЕ

Отчет по лабораторной работе выполняется каждым студентом самостоятельно и должен содержать:

- сформулированную цель работы;

- краткое описание конструкции изделия;

- схемы сборки изделия;

- перечень основных технологических операций процесса сборки изделия.

# 7.	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Каково назначение схем сборки изделия?

- Назовите элементы схем сборки, дайте их определение.

- Каковы особенности схем сборки веерного типа?

- Каковы особенности схем сборки с базовым элементом?

- Назовите правила построения схемы сборки.

- Каким образом осуществляется расчленение конструкции
изделия на сборочные единицы?

- Входит ли схема сборки в состав комплекта документов на технологический процесс сборки?

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Бушнинскйнскй .И.П. и др. Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры: Учебник для вузов -/Под peд. А.П. Достанко и Ш.М. Чеботарова. -М.: Радио и связь, 1989.-624с.:ил.

- Сборник задач и упражнений по технологии РЭА: Учеб. Пособие / Под ред. Е.М. Парфенова. – М. Высш. Шк., 1982. -255 с., ил.

- ГОСТ 23887-79.  Сборка. Термины и определения.