Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками, принципами нормирования, методами замеров и расчётов искусственного освещения.

Производительность труда и качество выпускаемой продукции находятся в прямой зависимости от освещения.

Производственное освещение – неотъемлемый элемент условий трудовой деятельности человека.

При правильно организованном освещении рабочего места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное состояние его нервной системы, а также безопасность в процессе производства.

Свет представляет собой излучения в диапазоне длин волн от 380 до 760 нм. Каждой длине волны соответствует свой цвет от фиолетового (380. ..450 нм) до красного (620. ..760 нм). На практике приходится иметь дело со светом сложного спектрального состава, состоящим из волн различной длины.

Освещение характеризуется рядом показателей.

- Световой поток - поток лучистой энергии. оцениваемый, глазом по световому ощущению. Единица светового потока - люмен.

Распространение светового потока в окружающем пространстве обычно неравномерно. Поэтому не достаточно знать только световой поток, нужно знать ещё характеристику распределения светового потока в пространстве, которое характеризуется силой света (J).

- Сила света - пространственная плотность светового потока, измеряемая  в канделах (кд)

- Освещённость - характеризует поверхностную плотность светового потока на освещаемой поверхности. Единица измерения люкс (лк).

- Яркость - величина, равная отношению силы света, излучаемого элементом поверхности, к площади проекции этой поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению.

- Естественное освещение осуществляется за счет прямого и отраженного света неба.

- Искусственное освещение создаётся искусственными источниками света (лампами накаливания или газоразрядными лампами) и подразделяется по назначению на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Виды производственного освещения.

- Искусственное освещение подразделяется по назначению на:

- рабочее,

- аварийное,

- эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений, зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

Аварийное - используемся при отключении рабочего освещения для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ.

Эвакуационное - в местах опасных для прохода людей, в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, в числе эвакуирующихся более 50 человек.

Охранное - должно предусматриваться вдоль границ, территорий охраняемых в ночное время

По расположению в пространстве различают следующие системы освещения.

- Общее (равномерное или локализированное) - предназначено для равномерного освещения помещена или его части. Комбинированное (общее  местное).

- Местное освещение - стационарное или переносное, для освещения только рабочих поверхностей. Применение только местного освещения запрещается.

- Комбинированное – общее + местное.

Для искусственного освещения применяются лампы накаливания и газоразрядные лампы. В лампах накаливания источником света является раскаленная проволока из тугоплавкого металла (вольфрама). Эти лампы дают непрерывный спектр излучения с преобладанием желто-красных лучей по сравнению с естественным светом.

По конструкции лампы накаливания бывают вакуумные (НВ), газонаполненные (НГ), биспиральные (НБ). биспиральные с криптон – ксеноновым наполнением  (НБК). зеркальные (3).

Газоразрядные лампы бывают низкого и высокого давления. Лампы низкого давления (люминесцентные) - дневного света (ЛД), дневного света с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ), наиболее близкие к искусственному свету (ЛЕ), белого цвета (ЛБ), тепло-белого цвета (ЛТБ), холодно белого цвета (ЛХБ) и др.

Лампы высокого и сверхвысокого давления - дуговые ртутные люминесцентные (ДРЛ), с добавкой иодидов металла (ДРИ) и др.

Нормирование освещения

Нормативная освещённость (Ен) рабочих поверхностей в производственных помещениях устанавливается в зависимости от характеристики зрительной работы и регламентируется строительными нормами и правилами (СНиП 23 - 05 - 95)

Нормирование освещённости осуществляется в зависимости от разряда работы, определяемого минимальным объектом различения, фона, контраста, системы освещения.

Объект различения - рассматриваемый предмет, отдельная его часть или    дефект, которые требуется различать в процессе работы.

- Фон -  поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Характеризуется коэффициентом отражения

( =(отр /(пад

где Фотр и Фпад - соответственно световой поток, отражённый и падающий на поверхность.

Фон считается:

светлым - при коэффициенте отражения поверхности более 0,4;

средним - то же, от 0,2 до 0.4;

тёмным - то же, менее 0,2.

- Контраст объекта различения с фоном определяется отношением абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона.

К=(L(-L0) IФ,

- Контраст объекта различения с фоном считается:

большим - при К более 0,5 (объект и фон отличаются по яркости);

средним - при К от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

малым - при К менее 1,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Методы расчета искусственного освещения рабочих поверхностей

Метод светового потока – применяется при равномерном расположении светильников и при нормированной горизонтальной освещенности. С помощью этого метода рассчитывают среднюю освещенность поверхности.

Точечный метод – применяется для расчета общего равномерного и локализованного освещения помещений и открытых пространств, а также местного освещения при любом расположении освещаемых поверхностей.

Метод удельной мощности – применяется при расчете общего равномерного освещения, особенно для помещений большой площади. Значение удельной мощности зависит от: светильников, размещения их в помещениях, мощности и типа ламп, характеристики освещаемого помещения.

Основным методом расчёта общего искусственного освещения является метод коэффициента использования светового потока. При этом методе, определяется необходимый световой поток лампы (Ф,) или светильника при известном их числе (N), или наоборот определяется N при известном Фл.

Расчёт ведётся по выражению

(л=(н·S·(·(з/(·(:		(1)

где Фн, - световой поток одного светильника, лм;

Ен- нормируемая освещённость, лк;

S - площадь помещения, м2;

Z- коэффициент, учитывающий: отношение средней освещённости к минимальной.         Z = 1,1- для люминесцентных ламп; Z= 1,1,5- для ламп накаливания;

Кз - коэффициент запаса, принимаемый в зависимости от загрязнённости воздуха в помещении по таб. 1 в СНиП - 23-05-95:

N - число ламп в светильниках (обычно для расчёта задаётся число светильников по условию наивыгоднейшего расположения). Учитывается, что в светильнике может быть несколько ламп.

(- коэффициент использования светового потока (в долях единиц), определяется по светотехническим таблицам. Он зависит от КПД и кривой распределения света светильника, коэффициентов отражения потока, пола и стен, высоты подвеса светильника над расчётной поверхностью и индекса помещения, определяемого в зависимости от размеров

i=a·b/(hp·(a+b)),		(2)

где а и b - ширина и длина помещения, м;

hp - высота подвеса светильника над расчётной поверхностью, м.

Приборы и оборудование

В лабораторной работе используется люксметр Ю-116, предназначенный для измерения освещённости, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприёмника люксметра; местный светильник с изменением высоты установки.

Переносной фотоэлектрический люксметр предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -10 до +35С и относительной влажности до 80%(20(5оС). Диапазон измерений к и общий номинальный коэффициент ослабления применяемых трёх насадок приведены в таб.1 и в примечаниях к таб.1.

Шкалы прибора неравномерные, градуированные в люксах: одна шкала имеет 100 делений, вторая - 30 делений. Отметка "5" шкалы 0-30, отметка "20" шкалы 0-100, соответствующие начальным значениям диапазонов измерений, отмечены точкой.

Люксметр состоит из измерителя люксметра и отдельно фотоэлемента с насадками.

На передней панели измерителя имеются кнопки переключателя и табличка со схемой, связывающей действие кнопок и используемых насадок с диапазонами измерений, приведённых в таб.1.

На боковой панели корпуса измерителя расположена вилка для присоединения селенового фотоэлемента. Селеновый фотоэлемент находится в пластмассовом корпусе и присоединяется к измерителю шнуром с розеткой, обеспечивающей правильную полярность соединения. Длина шнура 1,5 м.

Светочувствительная поверхность элемента составляет около 30 см2. Для уменьшения косинусной погрешности используется насадка фотоэлемента, состоящая из полусферы, выполненной из белой светорассеивающей пластмассы, и непрозрачного кольца. Насадка применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трёх других насадок, имеющих обозначение М, Р, Т.

Порядок проведения работы

Задание 1. Исследование доли общего освещения в комбинированном.

- В соответствии с требованиями к комбинированному освещению доля общего должна составлять не менее 10%.

Порядок выполнения:

- Включить верхние светильники.

- Зашторить окна.

- Определить освещённость на рабочем месте.

- Включить светильник местного освещения.

- Замерить освещённость при высоте (h) лампы местного освещения 40.60.80.100.120см.

- Определить в каждом случае долю общего освещения в %.

- Полученные результаты измерений занести в табл. 2.

- Сделать заключение о достаточности доли общего освещения в комбинированном и обеспечении равномерности освещения.

Задание 2. Произвести расчет искусственного освещения в помещении конструкторского бюро методом коэффициента использования светового потока по данным табл. 3 (вариант по указанию преподавателя).

Порядок выполнения задания 2

- Вычислить площадь помещения (по данным таблицы 3).

- Определить индекс помещения i по формуле (2).

- По табл. 4 найти значение коэффициента использования светильной установки (().

- По нормам освещения (табл.5) выбрать значение Емин, соответствующее выполнению чертёжной работы для общего освещения с учётом разряда, фона и контраста.

- Значение коэффициента К найти по табл.6.

- Полученные и заданные значения подставить в формулу (1) и произвести расчёт.

- По полученному световому потоку подобрать лампу по табл.7 с соответствующим потоком Ф, мощностью, напряжением и типом светильника.

- Полученные данные записать в отчет о лабораторной работе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Диапазон измерения освещенности в люксах

с использованием 2-х шкал и 3-х насадок

| Диапазон измерений, лк |
| --- |
| основной | не основной |
| Без насадок, с открытым фотоэлементом | С насадками |
|  | КМ | КР | КТ |
| 5-30 | 50-300 | 500-3000 | 5000-30000 |
| 20-100 | 200-1000 | 2000-10000 | 20000-100000 |

Примечание: КМ, КР, КТ – условное обозначение совместно применяемых насадок для создания общего номинального коэффициента ослабления 10, 100, 1000.

Таблица 2

Расчет доли общего освещения в комбинированном

| Высота подвеса светильника, см | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность, создаваемая общим освещением |  |  |  |  |  |
| Освещенность комбинированного освещения |  |  |  |  |  |
| Доля общего освещения, % |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Варианты заданий для расчета освещения в помещениях

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применяемые светильники | УПМ-5 "Астра 1, 11, 12" | ПКР | ПО-21 | УПД | Шар | ПВЛМ-2х40; 2х80; с лампами ЛБР | ПВЛМ-1х40; 1х80; с лампами | JIПO09 | ЛПО02-4x40 | ЛПО02-4x40 |
| Длина помещения А, в м | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
| Ширина помещения В, в м | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Высота подвеса светильника hp, в м | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Общее количество светильников, N | 10 | 15 | 25 | 45 | 70 | 10 | 15 | 25 | 45 | 70 |
| Поправочный коэффициент, Z | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1.1 | 1,2 | 1,2 | 11 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |

Таблица 4

Коэффициенты использования светового потока.

Светильники с лампами накаливания

| Тип светильника | УПМ-15 "Астра-1, 11, 12" | ПКР | ПО-21 | УПД | Шар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ρп, % | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 | 70 | 70 | 50 | 30 | 0 |
| ρС,% | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 10 | 0 |
| ρР, % | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| i | η – коэффициенты использования, %∙10-2 |
| 0,5 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 18 | 17 | 10 | 9 | 3 | 24 | 23 | 20 | 17 | 11 | 28 | 27 | 23 | 20 | 19 | 16 | 15 | 13 | 8 | 3 |
| 0,6 | 34 | 32 | 26 | 23 | 21 | 23 | 21 | 16 | 13 | 5 | 30 | 28 | 25 | 20 | 14 | 36 | 34 | 28 | 25 | 24 | 20 | 19 | 16 | 12 | 7 |
| 0,7 | 42 | 39 | 34 | 30 | 29 | 25 | 23 | 18 | 15 | 6 | 35 | 31 | 29 | 25 | 17 | 40 | 38 | 33 | 29 | 28 | 24 | 23 | 20 | 16 | 10 , ~ ..' |
| 0,8 | 46 | 44 | 38 | 34 | 33 | 30 | 28 | 21 | 19 | 8 | 40 | 38 | 34 | 30 | 22 | 44 | 42 | 36 | 33 | 31 | 27 | 26 | 22 | 18 | 11 |
| 0,9 | 49 | 47 | 41 | 37 | 36 | 32 | 29 | 23 | 20 | 8 | 42 | 39 | 36 | 33 | 23 | 47 | 45 | 39 | 36 | 35 | 30 | 28 | 24 | 20 | 12 |
| 1 | 51 | 49 | 43 | 39 | 37 | 33 | 31 | 34 | 22 | 9 | 44 | 42 | 38 | 34 | 24 | 50 | 47 | 42 | 39 | 38 | 32 | 30 | 26 | 22 | 13 |
| 1,1 | 53 | 50 | 45 | 41 | 39 | 38 | 33 | 25 | 23 | 9 | 46 | 43 | 39 | 35 | 25 | 52 | 49 | 44 | 41 | 40 | 34 | 32 | 27 | 23 | 14 |
| 1,25 | 56 | 52 | 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 28 | 25 | 10 | 50 | 46 | 41 | 37 | 26 | 57 | 52 | 47 | 44 | 43 | 36 | 34 | 29 | 24 | 15 |
| 1,5 | 60 | 55 | 50 | 46 | 44 | 42 | 39 | 30 | 27 | 10 | 53 | 49 | 44 | 39 | 27 | 61 | 557 | 51 | 47 | 46 | 40 | 36 | 31 | 26 | 16 |
| 1,75 | 63 | 58 | 53 | 48 | 46 | 45 | 42 | 32 | 29 | 11 | 56 | 52 | 46 | 41 | 29 | 65 | 60 | 56 | 50 | 49 | 42 | 38 | 33 | 28 | 17 |
| 2 | 66 | 60 | 55 | 51 | 49 | 49 | 44 | 34 | 31 | 12 | 59 | 54 | 48 | 44 | 30 | 68 | 62 | 58 | 54 | 52 | 44 | 40 | 35 | 30 | 18 |
| 2,25 | 68 | 62 | 57 | 53 | 51 | 51 | 45 | 35 | 32 | 12 | 61 | 56 | 50 | 45 | 31 | 71 | 64 | 60 | 56 | 55 | 46 | 42 | 36 | 31 | 19 |
| 2,5 | 70 | 64 | 59 | 55 | 53 | 53 | 47 | 36 | 34 | 13 | 63 | 58 | 51 | 47 | 33 | 73 | 65 | 61 | 58 | 57 | 48 | 43 | 38 | 33 | 20 |
| 3 | 73 | 66 | 62 | 58 | 56 | 56 | 50 | 39 | 36 | 14 | 67 | 60 | 53 | 50 | 35 | 77 | 67 | 64 | 61 | 59 | 51 | 45 | 40 | 36 | 21 |
| 3,5 | 76 | 68 | 64 | 61 | 59 | 58 | 52 | 40 | 37 | 15 | 70 | 62 | 56 | 52 | 37 | 79 | 69 | 66 | 63 | 61 | 53 | 48 | 41 | 38 | 23 |
| 4 | 78 | 70 | 66 | 62 | 60 | 60 | 53 | 42 | 39 | 15 | 72 | 63 | 57 | 53 | 38 | 81 | 70 | 67 | 64 | 62 | 55 | 49 | 43 | 40 | 25 |
| 5 | 81 | 73 | 69 | 64 | 62 | 63 | 55 | 43 | 42 | 16 | 74 | 65 | 58 | 56 | 39 | 82 | 72 | 69 | 66 | 64 | 59 | 52 | 46 | 43 | 27 |

Таблица 5

Освещенность при различных разрядах зрительной работы для искусственного освещения (СНиП 23-05-95)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта различения с фоном | Характе-эистика фона | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Освещенность, лк |
|  |  |  |  |  |  | При комбинированном освещении | При общем освещении |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 | I | a | малый | темный | 5000-4500 |  |
|  |  |  | б | малый | средний | 4000-3500 | 1250 |
|  |  |  |  | средний | темный |  | 1000 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 2500 | 750 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный | 2000 | 600 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 1500 | 400 |
|  |  |  |  | большой | средний | 1200 | 300 |
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,3 | II | a | малый | темный | 4000-3500 |  |
|  |  |  | б | малый | средний | 3000 | 750 |
|  |  |  |  | средний | темный | 2500 | 600 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 2000 | 500 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный | 1500 | 400 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 1000 | 300 |
|  |  |  |  | большой | средний |  |  |
| Высокой точности | От 0,3 до 0,5 | III | a | малый | темный | 2000-1500 | 500-400 |
|  |  |  | б | малый | средний | 1000 | 300 |
|  |  |  |  | средний | темный | 750 | 200 |
|  |  |  | в | малый | светлый | 750 | 300 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный | 600 | 200 |
|  |  |  | г | средний | светлый | 400 | 200 |
|  |  |  |  | большой | средний |  |  |
| Средней точности | Св. 0,5 до 0,1 | IV | a | малый | темный | 750 | 300 |
|  |  |  | б | малый | средний | 500 | 200 |
|  |  |  |  | средний | темный |  |  |
|  |  |  | в | малый | светлый | 400 | 200 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный |  |  |
|  |  |  | г | средний | светлый |  | 200 |
|  |  |  |  | большой | средний |  | 200 |
| Малой точности | Св.0,1 до 5 | V | a | малый | темный | 400 | 300 |
|  |  |  | б | малый | средний |  | 200 |
|  |  |  |  | средний | темный |  |  |
|  |  |  | в | малый | светлый |  | 200 |
|  |  |  |  | средний | средний |  |  |
|  |  |  |  | большой | темный |  |  |
|  |  |  | г | средний | светлый |  | 200 |
|  |  |  |  | большой | средний |  |  |

| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 200 |
| Общее наблюдение за холодом производственного процесса: постоянное |  | VIII | а | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 200 |
| периодическое при постоянном пребывании в помещении |  |  | б | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 75 |
| периодическое при периодическом пребывании в помещении |  |  | в | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 50 |
| общее наблюдение за инженерными коммуникация-ми |  |  | г | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  | 20 |

Таблица 6

Коэффициенты запаса

| Помещения и территории | Примеры помещений | Искусственное освещение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент запаса. К, Количество чисток светильников в год |
|  |  | Эксплуатационная группа светильников по приложению Г |
|  |  | 1-4 | 5-6 | 7 |
| 1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне: а) св. 5мг/м3 пыли, дыма, | Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов | 2,0 18 | 1,7 6 | 1,6 4 |
| б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона | 1,8 6 | 1,6 4 | 1,6 2 |
| в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти | Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные | 1,5 4 | 1,4 2 | 1,4 1 |
| г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей. газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью | Цехи химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений, цехи гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролиза | 1,8 6 | 1,6 4 | 1,6 2 |
| 2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников: а) с технического этажа |  | 1,3 4 | - | - |
| б) снизу из помещения |  | 1,4 2 |  |  |

Таблица 7

Технические данные ламп накаливания

| Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм, при напряжении, В, равном |
| --- | --- | --- |
|  |  | 127 | 220 |
| НВ – 23 | 15 | 135 | 105 |
| НВ – 24 | 25 | 260 | 220 |
| НБ – 25 | 40 | 490 | 400 |
| НБК - | 40 | 520 | 460 |
| НБ -27 | 60 | 820 | 715 |
| НБ – 6 | 60 | .875 | 790 |
| НБК – 48 | 100 | 1560 | 1350 |
| НГ – 48 | 100 | 1630 | 1450 |
| НБ – 5 | 150 | 2300 | 2000 |
| НГ – 49 | 150 | – | 2100 |
| НБ – | 200 | 3200 | 2800 |
| НГ – 50 | 200 | – | 2920 |
| НГ – 51 | 300 | 4950 | 4600 |
| НГ – 53 | 500 | 9100 | 8300 |
| НГ – 54 | 750 | – | 13100 |
| НГ – 55 | 1000 | 19500 | 18600 |
| НГ – | 1500 | 29000 | 29000 |

Таблица 7а

Технические данные люминесцентных ламп

| Тип лампы | Мощность Вт | Номинальный световой поток, л/с, после 100 ч горения |
| --- | --- | --- |
| ЛБ 4-1(2) | 4 | 100 |
| ЛБ 6-1(2) | 6 | 220 |
| ЛБ 8-3 | 8 | 360 |
| ЛДЦ 15-4 | 15 | 500 |
| ЛД 15-4 |  | 590 |
| ЛХБ 15-4 |  | 675 |
| ЛТБ 15-4 |  | 700 |
| ЛБ 15-4 |  | 760 |
| ЛДЦ 20-4 | 20 | 820 |
| ЛД 20-4 |  | 920 |
| ЛХБ 20-4 |  | 935 |
| ЛТБ 20-4 |  | 975 |
| ЛБ 20-4 |  | 1180 |
| ЛДЦ 30-4 | 30 | 1450 |
| ЛД 30-4 |  | 1640 |
| ЛХБ 30-4 |  | 1720 |
| ЛТБ 30-4 |  | 1720 |
| ЛБ 3 0-4 |  | 2100 |
| ЛДЦ 40-4 | 40 | 2100 |
| ЛДЦ 40-4 |  | 2340 |
| ЛДЦ 40-4 |  | 2600 |
| ЛДЦ 40-4 |  | 2580 |
| ЛДЦ 40-4 |  | 3000 |
| ЛДЦ 40-1 |  | 2000 |
| ЛДЦ 65-4 | 63 | 3050 |
| ЛД 65-4 |  | 3570 |
| ЛХБ 65-4 |  | 3820 |
| ЛТБ 65-4 |  | 3980 |
| ЛБ 65-4 |  | 4550 |
| ЛДЦ 80-4 | 80 | 3360 |
| ЛД 80-4 |  | 4070 |
| ЛХБ 80-4 |  | 4440 |
| ЛТБ 80-4 |  | 4440 |
| ЛБ 80-4 |  | 5220 |
| ЛХБ 150 | 150 | 8000 |
| ЛБР 4 ЛБР 4-2 | 4 | 100 110 |
| ЛБР 40-1 ЛХБР 40 | 40 | 2250 2080 |
| ЛБР 80-1 ЛХБР 80 | 80 | 4160 3160 |

Список использованных источников

- Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/С.В. Белов, А.В. Ильицкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ.ред. С.В. Белова. 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2001.

- Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): Учеб. пособие  для вузов/ П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – 2 изд., испр. и доп. М.: Высш. шк. 2002 г.

- СНиП 32-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М.: Стройиздат 1996.