Приложение Б (обязательное)

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого

Кафедра «Технология машиностроения»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР

Прикладные системы

Система T-FLEX CAD

Практический курс по работе с системой

Лабораторные работы

Выполнение 2D чертежей

Простановка размеров на чертеже

Работа с параметрами и переменными

Великий Новгород

2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	141

Основные понятия	141

Лабораторная работа.  Создание 2D чертежа	143

Построение главного вида плиты.	143

Создание конического отверстия	147

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ	153

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ	153

Лабораторная работа Простановка размеров на чертеже	154

Создание линейных размеров.	154

Задание уровней отображения.	155

Нанесение текста на чертеже	155

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ	156

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ	156

Лабораторная работа.  РАБОТА С параметрами И ПЕРЕМЕННЫМИ	157

Назначение элементам чертежа переменных и выражений	157

Переменные и тексты	158

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ	160

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ	160

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	161

Использование клавиатуры	162

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	163

# ВВЕДЕНИЕ

В методическом пособии излагаются основные принципы работы в системе T-FLEX CAD, приводятся рекомендации по выполнению 2D чертежной графики для задач проектирования.

## Основные понятия

Система T-FLEX CAD использует при создании чертежа несколько типов элементов.

1. Элементы построения формируют каркас чертежа. С ними связаны элементы изображения, которые и являются  тем реальным изображением, которое мы хотим в итоге получить. К элементам построения относятся линии построения и узлы. Линии построения и узлы - основные элементы, формирующие параметрическую модель чертежа. По аналогии с черчением их можно сравнить с тонкими карандашными линиями, которые затем обводятся тушью. С помощью задания различных типов линий построения и узлов устанавливается взаимосвязь элементов построения и определяется порядок расчета их положения при параметрическом изменении чертежа. Они присутствуют только на экране и не выводятся на принтер или плоттер.

Линии построения - это прямые, окружности, эллипсы, кривые (сплайны), эквидистанты и кривые, заданные  функцией. Это базовые элементы параметрической модели в T-FLEX CAD. Они представляют собой тонкие конструкционные линии, с помощью которых вы создаете параметрический каркас вашего чертежа.

Узлы - точки пересечения линий построения. Узлы являются базовым элементом создания параметрической модели в T-FLEX CAD. Узлы напрямую участвуют в построении параметрической модели при задании типов линий построения.

“Свободный” узел - узел, положение которого определяется абсолютными координатами.

“Узел с фрагмента” - узел, который определяется положением фрагмента на чертеже.

2. Элементы изображения формируют чертеж. К элементам изображения относятся линии изображения, размеры, тексты, штриховки, допуски формы и расположения поверхностей, надписи, шероховатости. Они могут “привязываться” к элементам построения. В этом случае, при изменении положения линий построения и узлов, элементы изображения изменяют свое положение, что и является основной идеей параметризации в T-FLEX CAD. Эти элементы составляют изображение чертежа при выводе на принтер и плоттер.

Линии изображения  - отрезки, дуги окружностей, окружности, дуги эллипсов, эллипсы, кривые. Могут быть различных типов (сплошные основные, сплошные тонкие, штриховые, штрихпунктирные и т.д.). Они привязываются к узлам и линиям построения.

Штриховки, заливки, штриховки по образцу - замкнутые одноконтурные или многоконтурные области заполненные различными способами. Контуры штриховок привязываются к узлам и линиям построения. При изменении положения узлов изменяются контуры штриховок. При этом автоматически изменяется заполнение штриховок в соответствии с изменением контуров.

Тексты - однострочная и многострочная текстовая информация, задаваемая в текстовом редакторе и отображаемая на экране различными шрифтами. Положение текстов может быть задано в абсолютных координатах, то есть независимо от элементов построения. Тексты могут быть привязаны к линиям построения и узлам.

Размеры - стандартный элемент оформления чертежей. Состоит из совокупности линий и текстовой информации. Может быть построен только при наличии линий построения и узлов. Система T-FLEX CAD поддерживает простановку размеров нескольких стандартов: ЕСКД, ANSI, архитектурный ANSI. Размеры автоматически перестраиваются при параметрическом изменении чертежа.

Шероховатости - стандартный элемент оформления чертежей. Состоит из совокупности линий и текстовой информации. Шероховатость может быть привязана в абсолютных координатах, к узлу, к линии построения и к размеру.

Допуски формы и расположения поверхностей - стандартный элемент оформления чертежей. Состоит из совокупности линий и текстовой информации. Привязывается только к узлу.

Надписи  - стандартный элемент оформления чертежей. Состоит из совокупности линий и текстовой информации. Надпись может быть привязана в абсолютных координатах, к узлу, к линии построения.

К сложным элементам изображения относятся фрагменты и картинки.

Фрагменты  - чертежи системы T-FLEX CAD, которые могут использоваться в других чертежах, для получения составных (сборочных) чертежей. Фрагментом может быть любой чертеж системы T-FLEX CAD. Под параметрическим фрагментом системы T-FLEX CAD понимается чертеж, при нанесении которого на другой чертеж, вы можете задать его положение и параметры, от которых зависит его изображение. При создании параметрических фрагментов необходимо соблюдать определенные правила

Картинки - графические изображения чертежей системы T-FLEX CAD  и других систем, сохраненные в различных форматах. Картинки, как и фрагменты, можно использовать в других чертежах. При этом изображение картинок будет неизменным, вы можете только задать его положение и масштаб изображения

3. К вспомогательным элементам относятся переменные, поля, базы данных, отчеты, а также некоторые другие служебные данные.

Переменные - элементы системы, имеющие имя и значение. Значения переменных можно изменять. Основное назначение переменных - это использование их значений в качестве параметров линий построения. Например, в качестве параметра прямой, параллельной заданной и расположенной от нее на каком-то расстоянии, можно использовать не только число, но и переменную.

Базы данных - таблицы, содержащие информацию в упорядоченном  виде. Базы данных используются для хранения информации, необходимой для чертежа.

Отчеты - текстовые документы, которые создаются с помощью текстового редактора системы 
T-FLEX CAD и могут включать в себя переменные системы. Служат для создания разнообразных текстовых документов.

# Лабораторная работа. 
Создание 2D чертежа

Длительность работы – 1 час

Выполнение задания для самостоятельной работы – 1 час

При выполнении лабораторной работы необходимо использование дополнительной литературы – [3] и «СПРАВКИ» в T-FLEX CAD (<F1>)

В данном разделе описана последовательность действий, которая необходима для того, чтобы создать параметрический чертеж. В процессе создания чертежа дается представление об основных командах системы и о принципах создания чертежей в системе.

На рисунке 1 представлен чертеж, который необходимо создать. Это - плита со сквозным коническим отверстием. Чертеж будет представлен в параметрическом виде, поэтому любые модификации будут автоматически отображаться на всех проекциях.

Рис. 1

## Построение главного вида плиты.

Вначале выполним построения в тонких линиях (линиях построения), сделаем обводку линиями изображения. Далее, используя линии построения основного вида, достроим две проекции, с тем, чтобы они изменялись при изменении основного вида. Используя отношения между линиями построения, свяжем проекции между собой. Затем нанесем текст и размеры.

Начнем построения с помощью команды Line: (рис. 2).

# Построить прямую.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <L> | “Построить¦Прямую” |  |

| Рис. 2 | Рис 3 |
| --- | --- |

Выберите пиктограмму  в верхней части автоматического меню, которое расположено в левой части экрана (рис. 3). Вы увидите перемещение перекрестья при движении курсора по полю чертежа. Подведите курсор к нижней части поля чертежа около центра и нажмите .Будут созданы пересекающиеся прямые построения и узел в месте их пересечения.

Учтите, что в последствии для простановки размерных линий потребуется место по краям чертежа.

В T-FLEX CAD команда остается активной до тех пор, пока вы не дадите отмену команды или не укажете другую команду.

Рис. 4 Рис. 5

Отмена режима команды (одно нажатие ) уберет изображение перекрестья, но вы по-прежнему остаетесь в команде. После отмены режима построения двух пересекающихся прямых подведите курсор к созданной вами вертикальной линии и нажмите  (рис. 4).

Линия высветится. Это означает, что мы собираемся построить параллельную линию относительно вертикальной линии. Это очень важный аспект системы T-FLEX - задание отношений между элементами построений. Расположим новую линию слева от помеченной вертикальной линии при помощи . Это будет левая грань детали.

Одно нажатие  отменит режим построения параллельных линий, но вы по-прежнему останетесь в команде построения прямых.

Если это не так, то повторите команду Line (возможно где-то совершена ошибка).

Затем подведите курсор к горизонтальной прямой и нажмите . Выберется прямая для построения относительно нее параллельной прямой. Переместите курсор вверх и нажмите  для задания верхней грани детали (рис. 5).

Следующий шаг - скруглить угол плиты.

Для этой цели воспользуемся командой Circle:

Построить окружность.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <C> | “Построить¦Окружность” |  |

Для изображения скругления верхнего правого угла плиты построим окружность, касательную к верхней и правой прямым. Переместите курсор к верхней прямой и нажмите <L>.

| Рис. 6 | При этом появится окружность, радиус которой будет динамически изменяться вместе с изменением положения курсора, но при этом она будет касательной к выбранной прямой. Это означает, что будет построена окружность, касательная к верхней прямой. Как бы мы в дальнейшем не изменяли положение верхней прямой, окружность будет сохранять касание. Затем переместите курсор к правой прямой и снова нажмите <L>. Сейчас окружность “привязана” к двум линиям построения и сохраняет касание при перемещениях курсора. Нажатие зафиксирует текущий радиус окружности. Постройте окружность так, как показано на рис. 6. |
| --- | --- |

Если результат не совпал, то вы можете вызвать команду Undo:

Отменить изменение.

| Клавиатура Функциональная клавиша | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <U> <Alt><BackSpace> | “Изменить¦Отменить” |  |

Вызывая эту команду, вы можете последовательно возвращаться на один шаг назад в своих действиях.

Если вы ошиблись и вызвали команду Undo лишний раз, то вызовите команду REDo:

Возвратить изменение.

| Клавиатура Функциональная клавиша | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <R><E><D> <Ctrl><BackSpace> | “Изменить¦Повторить” |  |

При этом вы возвратите действие, которое было ошибочно отменено.

Удалить все линии построения и вернуться к началу создания чертежа вы можете, вызвав команду PUrge:

Удалить лишние построения.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <P><U> | “Изменить¦Удалить лишние построения” |  |

Это действие удалит все элементы построения, и можно будет повторить построения. Вы также можете удалить отдельный элемент построения, используя команду EConstruction:

Изменить построения.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <E><C> | “Изменить¦Построения” |  |

После вызова команды выберите элемент и удалите его с помощью клавиши <Delete> на клавиатуре или пиктограммы  в автоменю.

Теперь можно обвести построенную часть чертежа.

Для этого создадим линии изображения в команде Graphics:

Нанести изображение.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <G> | “Создать¦Изображение” |  |

Заметьте, что если для вызова команды вы пользуетесь пиктограммами или текстовым меню, то при этом автоматически прекращается работа предыдущей команды, то есть сокращается одно лишнее действие (очистка статусной строки, означающая выход из команды).

Начните обводку с верхнего левого угла плиты. Линии изображения автоматически привязываются к ближайшему пересечению линий построения. Поэтому достаточно переместить курсор к пересечению и нажать . Курсор при нанесении линии изображения работает по принципу “резиновой нити” (рис. 7). Требуется лишь с помощью курсора выбирать узлы или пересечения линий построения. При пересечении в одной точке более двух линий построения не рекомендуется использовать для выбора узла клавишу <Enter> или . Рекомендуется сначала создавать узлы в точках пересечения линий построения, а затем наносить изображение, используя клавишу <N>. При использовании клавиши <Enter> в режиме “свободного рисования” будет создаваться “свободный” узел (не связанный с линиями построения). Учтите вышесказанное для избежания ошибок при параметрическом изменении чертежа. Переместите курсор к точке касания верхней линии и окружности и нажмите  (рис. 8). Отметим, что система T-FLEX автоматически ставит узлы в конечные точки линий изображения, если они еще не были там созданы

Теперь мы хотим направить линию изображения вдоль окружности для построения дуги между двумя точками касания. Для этого переместите курсор к окружности и нажмите <C>. При этом выделится окружность. Направление дуги будет зависеть от того, в каком месте вы укажете мышью вблизи второй точки дуги.

Поставьте курсор чуть выше и правее второй точки касания (рис. 9).

| Рис. 7 | Рис. 8 | Рис. 9 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 10 | Рис. 11 | Затем нажмите , и линия изображения будет построена в направлении часовой стрелки до второй точки касания, как на рисунке 10. Укажите на правый нижний угол плиты, на левый нижний, и завершите построения в левом верхнем углу, с которого вы начали обводку. |

Для завершения команды нажмите . Чертеж должен выглядеть как на рисунке 11.

Если обводка не получилась, то отредактировать линии изображения можно с помощью команды EGraphics:

Изменить изображение.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <E><G> | “Изменить¦Изображение” |  |

Переместите курсор к неверно созданной линии и нажмите . При этом линия изображения выделится, и вы можете удалить ее клавишей <Delete> или пиктограммой  в автоменю. Повторите эти действия для каждой неверно созданной линии. Если неверно построена целая область, то можно воспользоваться выбором линий изображения с помощью окна. Для этого необходимо нажать левую кнопку мыши в одном из углов предполагаемого окна и, не отпуская ее, переместить в другой угол. Затем отпустить кнопку мыши. При перемещении курсора вслед за ним должен тянуться прямоугольник из точечных линий. После этого будут помечены линии изображения, попадающие в окно, и вы сможете удалить их.

Для повторного ввода линий изображения вызовите команду Graphics. Для перерисовки экрана используйте клавишу <F7> в любой момент, если не все линии полностью высвечиваются после проведенных изменений.

После получения нужного изображения, его необходимо сохранить, и перейти к следующему разделу.

Сохраняется чертеж с помощью вызова команды SAVE:

# Сохранить чертеж.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <S><A> | “Файл¦Сохранить” |  |

Сейчас на чертеже использованы 5 элементов построения, определяющих форму и размеры детали: левый край, правый край, вверх, низ и радиус скругления.

Для изменения элементов построения вызовите команду EConstruction:

Изменить построения.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <E><C> | “Изменить¦Построения” |  |

Переместите курсор к левой вертикальной прямой и нажмите . При этом прямая будет выделена цветом. Перемещая курсор слева направо, вы увидите, как вместе с курсором перемещается и выделенная прямая. Если вы укажете мышью новое положение прямой, то при этом изменится ширина плиты.

Обратите внимание! Изменение положений элементов построений влечет мгновенное изменение “привязанных” к ним линий изображения. Если вы попробуете изменить положение правой части плиты, то вся плита будет перемещаться. Это происходит потому, что левая часть детали построена относительно правой, поэтому при изменениях правой части сохраняется установленное отношение. Но левая часть может двигаться независимо от правой. Попробуйте то же с другими элементами построения, включая окружность. Вы увидите, что, перемещая элементы построения, вы меняете размеры и форму плиты, сохраняя заданные при построении отношения.

После проверки возможности модификации детали верните чертеж в приблизительно исходное состояние, показанное на рисунке 11.

## Создание конического отверстия

Перейдем к следующему элементу чертежа - коническому отверстию.

| Рис. 12 | Вызовите команду Line. Построим в центре плиты отверстие. Выберите пиктограмму в автоматическом меню, подведите курсор к правой границе плиты и выберите с помощью нажатия вертикальную прямую. После этого новая параллельная прямая будет перемещаться вместе с курсором. Зафиксируйте ее положение нажатием приблизительно посередине между правой и левой границей плиты. Нажмите для отмены режима построения параллельной прямой. |
| --- | --- |

Аналогично построим прямую, параллельную нижней границе и расположим ее также приблизительно посередине.

Для создания узла в точке пересечения новых линий подведите курсор к их пересечению и нажмите <Пробел>.

После проведения новых построений на экране вы должны получить изображение, аналогичное рис. 12.

Затем вызовите команду Circle, подведите курсор к узлу на пересечении построенных перекрестных прямых и нажмите .

Появится окружность, радиус которой будет изменяться в зависимости от положения курсора. Зафиксируйте левой клавишей мыши окружность так, чтобы ее диаметр был примерно равен половине высоты детали.

Заметьте, что после нажатия на , вы по-прежнему находитесь в команде Circle.

Нажмите на пиктограмму построения концентрической окружности  или на клавишу <О> для построения концентрической окружности.

Курсор должен быть при этом рядом с первой окружностью. Сделайте вторую окружность немного больше первой и зафиксируйте ее. Чертеж должен выглядеть как на рисунке 13.

Перейдите в команду Graphics, расположите курсор рядом с большой окружностью, которую вы только что построили, и нажмите клавишу <C>.

| Рис. 13 | Окружность будет обведена сплошной основной линией. Затем расположите курсор около меньшей окружности и вновь нажмите <C>. Обе окружности обведены. Построение второго и третьего вида не является необходимым для построения параметрического чертежа в системе T-FLEX CAD. В приводимом примере построение вида сверху и сбоку позволяет продемонстрировать дополнительные преимущества параметрического проектирования в системе T-FLEX CAD. Поскольку прямые имеют бесконечную длину, можно видеть, что другие виды уже частично созданы (боковой вид, вид сверху). |
| --- | --- |

### Установление зависимостей для создания конического отверстия.

Войдите в команду Line и переместите курсор к линии построения, соответствующей правой границе плиты. Нажмите . При этом выделится вертикальная линия построения, и новая параллельная вертикальная линия будет перемещаться за курсором. Это будет правая граница вида справа (рис.14).

| Рис. 14 Рис. 15 Рис. 16 Рис. 17 | Зафиксируйте ее в нужном месте нажатием . Эта линия построена относительно правой границы плиты, поэтому если правая граница будет передвинута, то новая линия переместится на такое же расстояние. Для переноса новой линии на другое расстояние следует воспользоваться командой редактирования линий и передвинуть линию. Но теперь вновь зафиксированное расстояние между видами будет сохраняться при изменении правой границы основного вида плиты. Отношения между элементами построения сохраняются постоянно, если только вы не захотите изменить эти отношения с помощью опции <М> (модифицировать) в команде изменения построений EConstruction. Обратите внимание, что вы по-прежнему привязаны к правому краю плиты (соответствующая линия построения выделена) (рис. 14). Нажмите один раз для возврата на шаг назад в команде Line. Переместите курсор к прямой, построенной в п. 1. Нажмите <L> или просто укажите курсором рядом. Сейчас мы хотим построить прямую, которая будет левым краем нового вида. Эта прямая будет построена относительно правой прямой вида спереди. Зафиксируйте ее нажатием . Рекомендуется использовать правый край детали как базовую линию, а остальные вертикальные линии построения строить относительно нее. При таком методе построения имеются некоторые преимущества, связанные со знаком относительного расстояния между линиями. Перейдем к созданию конического отверстия. Задача сводится к построению двух прямых, которые были бы параллельны горизонтальной прямой, проходящей через центр окружности (рис. 15). При этом они должны соответствовать размерам окружностей. Нажмите один раз для возврата на шаг назад в команде Line, поместите курсор рядом с горизонтальной прямой, проходящей через центр окружности и нажмите <L>. Прямая выделится цветом. Отведите курсор вверх к точке касания первой окружности и нажмите <C> (рис. 16), затем ко второй точке касания окружности и нажмите <C> (рис. 17). означает построение Комбинация <L>,<C> прямой, параллельной выбранной |
| --- | --- |
| Рис. 18 | Проделайте описанную последовательность команд четыре раза - для верхних и нижних точек касания каждой окружности. Теперь у нас есть нужные линии построения для обводки на боковом виде (рис.18) Воспользуйтесь командой Graphics и обведите 4 угла (рис. 19). Для этого лишь нужно подвести курсор к каждому из углов и нажать . Затем нажмите для отмены выбора узла. Далее нанесем две линии, изображающие коническое отверстие (рис. 20). |
| Рис. 19 | Рис. 20 |

Теперь вид практически закончен, за исключением штриховки

Создание штриховки во многом аналогично созданию линий изображения. Вызовите команду Hatch:

Нанести штриховку.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <H> | “Создать¦Штриховку” |  |

Затем переместите курсор к любому узлу в верхней половине вида справа и нажмите <N> или . При этом должен выделиться указанный узел. Последовательно выберите узлы по контуру верхней половины плиты, который должен быть заштрихован. Когда вы вернетесь к начальному узлу, воспользуйтесь клавишей <P> для вызова диалогового окна параметров штриховки.

Это позволит выбрать тип и масштаб штриховки. Нажмите графическую кнопку [OK] или <Enter> на клавиатуре.  При этом выделенная область будет заштрихована (рис. 21).

| Рис. 21 Рис. 22 | Если параметры штриховки были установлены ранее и вам не требуется их изменять, то воспользуйтесь клавишей <End> или пиктограммой для штриховки выделенной области. Проделайте те же действия для штриховки нижней части плиты (рис. 22). В принципе можно было создать не две отдельные штриховки, а одну, состоящую из двух контуров. Для этого нужно было задать второй контур сразу после завершения первого, а затем уже нажать <End> или пиктограмму в автоменю. После создания штриховки можно переходить к виду сверху. Вызовите команду Line. Выберите нижнюю прямую главного вида для привязки положения вида сверху к главному (рис. 23). Переместите вновь создаваемую прямую и зафиксируйте нажатием под главным видом. Это будет нижняя линия вида сверху. |
| --- | --- |
| Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25 | Для отмены режима построения параллельных линий нажмите . Поставим себе задачу создать вид сверху так, чтобы он был связан с другими видами, то есть модификации других видов приводили бы к изменениям на виде сверху. Простейший способ в проекционном черчении связать проекции - построить прямую под углом 45 градусов к граничным линиям вида слева и вида сверху. Остальные вспомогательные линии строятся относительно данной прямой. Одна из полезных комбинаций в команде Line - <L>,<L>. Когда в команде Line, где вы должны находиться сейчас, вы указываете по очереди две прямые (опция <L>), то в результате будет создана новая прямая, которая является осью симметрии двух выбранных. Если указанные прямые пересекаются, то новая прямая будет биссектрисой угла, образуемого выбранными прямыми. Если использовать эту команду для параллельных прямых, то будет создана параллельная прямая, располагающаяся посередине. Поскольку проекционные прямые вида слева и вида сверху пересекаются под прямым углом, то новая линия пройдет под требуемым углом 45 градусов. В команде Line укажите на крайнюю правую прямую вида слева и нажмите клавишу <L>. Прямая выделится. Затем сделайте то же самое для нижней прямой вида сверху. Возникнет новая прямая, которая проходит через точку пересечения под углом 45 градусов (рис. 24). Пока мы находимся в команде Line можно расставить узлы в любых точках пересечения. Для нас важны те точки пересечения линий построения, которые формируют правую границу вида справа и линию под углом 45 градусов, которую мы сейчас создали. |

Для построения узлов можно также использовать команду Node:

Построить узел.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <N> | “Построить¦Узел” |  |

| Рис. 26 | Поставьте курсор в точке пересечения и нажмите клавишу <Пробел> (рис. 25). Вы по-прежнему должны находиться в команде Line. Поставьте курсор и выберите прямую нижней границы вида сверху (рис. 26). Это позволит нам построить прямую, параллельную нижней границе. Переместите курсор к только что построенному узлу и нажмите клавишу <N>. При этом создастся прямая, параллельная выбранной и проходящая через указанный узел. Теперь вид сверху и вид справа будут параметрически связаны. |
| --- | --- |
| Рис. 27 | Для проверки этого войдите в команду редактирования линий построения EConstruction. Попробуйте поменять положение левой прямой бокового вида. Для этого выберите ее, переместите и зафиксируйте в новом положении. Заметьте, что при этом изменяется положение соответствующей прямой на виде сверху. Создание линий построения для конического отверстия на виде сверху будет происходить так же, как в п. 3 создания бокового вида. В команде Line выберите вертикальную прямую, а затем с помощью клавиши <C> постройте 4 прямых, параллельные выбранной и касательные окружностям (рис. 27). Теперь можно построить все линии изображения на виде сверху. С помощью команды Graphics обведите вид сверху по периметру (рис. 28). Необходимо нанести две штриховые линии, соответствующие коническому отверстию. В команде Graphics нажмите клавишу <P> или пиктограмму в автоматическом меню. На экране появится диалоговое окно параметров линий изображения (рис. 29). Выберите мышкой штриховую линию в меню типов линий. |
| Рис. 28 |  |
| Рис. 29 | Рис. 30 |
| Рис. 31 | Рис. 32 |

Нажмите кнопку [OK] для выхода из диалогового окна и создайте две штриховые линии конического отверстия (рис. 30).

Теперь создадим штрих-пунктирные осевые линии. Еще раз нажмите <P> в команде Graphics

Нажмите на кнопку справа от меню типов линий и выберите тип линии с названием “Осевая” (рис.31).

Тем самым вы не только зададите штрих-пунктирный тип создаваемых линий, но и установите требуемые типы начала и конца линий.

Создайте 4 осевые линии как показано на рис. 32.

Линии построения, которые до сих пор мы использовали, были бесконечными. Для удобства работы их можно “обрезать” до крайних узлов.

Для этого в команде EConsrtuction используйте опцию обрезки.

Войдите в команду EConstruction.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <E><C> | “Правка¦Построения¦Линия постр.“ |  |

- Если вы выберите одну прямую и нажмете <T> или , то обрежется только эта выбранная прямая.

- Если вы используете комбинацию , то обрежутся все прямые

- Если вы захотите вернуться обратно к бесконечной длине прямых, то вызовите команду STatus:

Задать параметры чертежа.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <S><T> | “Сервис¦Статус…” |  |

Выберите параметр “Экран|Линии построения|Длина” и задайте значение “По умолчанию в бесконечности”.

Либо можно в команде EConstruction выбрать нужные линии, нажать клавишу <P> и установить соответствующее значение.

На рисунке 33 представлен чертеж с обрезанными линиями построения. Он менее насыщен, хотя все необходимые элементы построения на нем присутствуют.

Линии построения никогда не выводятся на принтер или плоттер, независимо от их длины.

Рис. 33

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить:

В соответствии с выданным номером выполнить 1 и 2 задания из альбома [3] «Индивидуальные задания по курсу черчения» Стр. 22-36

Размеры не проставлять.

## ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

Выполненный эскиз сохранить в каталоге, указанном преподавателем, в подкаталоге со своей фамилией, название файла должно соответствовать следующему формату:

03-01СмирновАКТМ01.GRB, где:

03 - № варианта,

01 - № лаб. работы

СмирновА -фамилия и первая буква имени,

КТМ – специальность,

01 год набора,

.GRB –расширение файла, присваиваемое системой T-FLEX CAD автоматически

Файл должен храниться для последующей с ним работы в следующей лабораторной работе

# Лабораторная работа
Простановка размеров на чертеже

Длительность работы – 1 час

Выполнение задания для самостоятельной работы – 1 час

При выполнении лабораторной работы необходимо использование дополнительной литературы – [3] и «СПРАВКИ» в T-FLEX CAD (<F1>)

## Создание линейных размеров.

Вызовите команду Dimension:

Нанести размеры.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <D> | “Создать¦Размер” |  |

Теперь можно выбрать любые две линии построения для простановки линейного или углового размера. Выберите две крайние прямые линии на главном виде с помощью . Вы увидите как вместе с курсором начал перемещаться появившийся размер. Зафиксируйте его положение нажатием . В появившемся на экране диалоговом окне можно задать различные значения параметров размера. После установки нужных значений нажмите кнопку [OK], и увидите на экране размер. Размер шрифта можно поменять в команде STatus на закладке “Шрифт”. На этой закладке устанавливаются параметры шрифта, для тех элементов модели, для которых они не заданы. Создайте остальные линейные размеры.

| Рис. 34 | Рис. 35 |
| --- | --- |

Диаметры и радиусы проставляются также просто. В команде Dimension подведите курсор к нужной окружности и нажмите <C> или . Окружность выберется, и за курсором будет перемещаться изображение размера.

Клавишами <R> и <D> или соответствующими пиктограммами  и  в автоменю можно переключаться из режима простановки радиуса в режим простановки диаметра и обратно (рис. 34).

Клавишей <M> можно задать вид проставляемого размера. Клавиша <Tab> поможет вам установить выносную полку в нужном направлении.

После того, как вы укажете курсором на нужное место, нажмите , и после нажатия [OK] в диалоговом окне задания параметров размера на экране появится проставляемый размер. Проделайте эту операцию для всех размеров на окружностях (рис. 35).

После того, как все основные построения завершены, можно все элементы построения “спрятать” с помощью команды SHow:

## Задание уровней отображения.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <S><H> | “Сервис¦Уровни…” |  |

Эта команда управляет видимостью различных элементов. Видимость элемента зависит от “уровня”, на котором он находится.

| Рис. 36 Рис. 37 Рис. 38 | Легче всего представить себе уровни как прозрачные пленки, на которых нанесены изображения, и из которых складывается целостная картинка. В системе существует возможность сделать невидимыми один или несколько уровней, оставив только те, которые вы хотите видеть. Ваш чертеж может иметь 255 уровней от -126 до 127. Все элементы в системе T-FLEX CAD автоматически создаются на уровне “0”. В любой момент вы можете поменять значение уровня у любого элемента. Поскольку мы в нашем примере уровни не изменяли, все созданные элементы попали на уровень “0”. После вызова команды на экране появится диалоговое окно, в котором вы можете установить диапазон видимых уровней для каждого типа элементов модели (рис. 36). Как вы видите, в настоящий момент видимыми являются все элементы, уровень которых находится в диапазоне от 0 до 127. Установите значения нижнего уровня для линий построения и узлов в значение 1, как показано на рисунке 37. Это означает, что на чертеже будут отсутствовать линии построения и узлы, поскольку они располагаются на уровне 0. Теперь чертеж выглядит, как показано на рисунке 38. Более простым способом погасить линии построения и узлы является использование специальной команды, которая убирает или показывает все элементы построения из текущего окна. Данная команда иногда бывает более удобной еще и потому, что она гасит построения не для всего документа, а только для его текущего вида. |
| --- | --- |

Таким образом, если открыто несколько окон одного чертежа, то в одних элементы построения могут присутствовать, а в других – отсутствовать.

Вызов команды:

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <Ctrl><Shift><C> | “Вид¦Погасить построения” |  |

## Нанесение текста на чертеже

Нанесем текстовую строку с названием чертежа с команды Text: Нанести текст:

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <T> | “Создать¦Текст” |  |

Текст можно “привязать” к любому элементу построения на чертеже для того, чтобы его положение изменялось вместе с изменением положения элементов чертежа. Переместите курсор к пересечению вертикальной осевой прямой и верхней прямой на основном виде чертежа.

| Рис. 39 | Нажмите <N> для привязки текста к узлу, который находится на пересечении этих двух прямых. Переместите курсор в точку, где должен располагаться текст и нажмите . На экране появится окно текстового редактора. Набейте в нем строку текста “Пример чертежа плиты” и нажмите на кнопку [OK] (рис. 39). |
| --- | --- |

Если текст расположился не в том месте, где вы планировали, то можно легко это поправить. Войдите в команду EText:

Изменить текст.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <E><T> | “Изменить¦Текст” |  |

Укажите курсором на текст и нажмите . Теперь переместите курсор в нужную позицию и снова нажмите .

Теперь чертеж завершен. Вы сейчас можете войти в команду редактирования элементов построения EConstruction и попробовать перемещать линии построения. При этом вы можете фиксировать новое положение линий построения как с помощью нажатия , так и с помощью нажатия <P> и ввода точного значения положения линии в меню параметров. Заметьте, что весь чертеж изменяется адекватно вашим действиям, включая размеры. Изменение диаметров конического отверстия моментально отслеживается на двух других проекциях. Штриховка также изменяется вместе с изменением определяющих ее линий.

## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить:

На выполненных в предыдущей лабораторной работе эскизах проставить все заданные размеры, на чертеже, выше изображения детали нанести текст, соответствующий следующему формату:

Вариант № 1   - № варианта в соответствии с [3] «Индивидуальные задания по курсу черчения» Стр. 22-36

Лабораторная работа №1-3

Смирнов А. Н.  - фамилия и инициалы

КТМ01                - специальность и год набора

12.04.2001         - дата создания чертежа

## ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

Выполненный чертеж сохранить в каталоге, указанном преподавателем, в подкаталоге со своей фамилией, название файла должно соответствовать следующему формату:

03-01СмирновАКТМ01.GRB, где:

03 - № варианта,

01 - № лаб. работы

СмирновА -фамилия и первая буква имени,

КТМ – специальность,

01 год набора,

.GRB –расширение файла, присваиваемое системой T-FLEX CAD автоматически

Файл должен храниться для последующей с ним работы в следующей лабораторной работе

# Лабораторная работа. 
РАБОТА С параметрами И ПЕРЕМЕННЫМИ

Длительность работы – 1 час

Выполнение задания для самостоятельной работы – 1 час

При выполнении лабораторной работы необходимо использование дополнительной литературы – [3] и «СПРАВКИ» в T-FLEX CAD (<F1>)

Значения практически всех параметров в меню параметров тех или иных элементов можно задавать с использованием переменных и выражений.

Каждая переменная имеет уникальное имя и значение, которое рассчитывается в соответствии с математическим выражением. Кроме того, переменная имеет комментарий, в котором можно указать, что собственно определяет эта переменная (длину или радиус, а может быть вообще массу). Переменные  бывают двух типов: вещественные и текстовые. Тип переменной определяет, какие значения может принимать данная переменная. Значение вещественной переменной - это число. Значение текстовой переменной - строка символов. Выражение в T-FLEX CAD - это математическая формула, содержащая стандартные алгебраические действия, логические действия, условные операции, обращения к математическим функциям и функциям T-FLEX CAD. В результате вычисления выражения получается значение, соответствующее типу переменной.

В системе T-FLEX CAD переменные можно создавать разными способами, например: в редакторе переменных команды Variables; при задании и редактировании параметров линий построения; в текстовом редакторе команды Text.

Важно отметить, что прежде чем создавать элементы построения вашего чертежа, необходимо проанализировать, какие именно отношения между линиями вы хотите задать. Ведь именно от этого будут зависеть возможности вашего чертежа к параметрическим изменениям.

Переменные можно назначать параметрам чертежа, а фактически параметрам линий построения (расстояниям, диаметрам и т.д.). Это можно осуществлять и во время создания линии построения, и во время ее последующего редактирования. Затем, задавая значения переменных, можно получать новые варианты чертежа. С помощью простых математических формул в редакторе переменных переменные можно связывать между собой.

При изменении положения какого-либо элемента построения или значения какой-либо переменной система производит пересчет чертежа и его последующую перерисовку. Пересчет производится в соответствии с теми геометрическими отношениями, которые были заложены при его создании, а также, исходя из математических связей между переменными. Как правило, грамотно созданный параметрический чертеж содержит несколько ключевых (внешних) переменных, в зависимости от которых производится перерасчет остальных переменных и всего чертежа.

## Назначение элементам чертежа переменных и выражений

| Рис. 40 Рис. 41 | На конкретном примере можно увидеть, как элементы оформления могут быть связаны с параметрами чертежа и, как изменение параметров чертежа автоматически приводит к изменению соответствующих элементов оформления Войдите в команду EConstruction и выберите прямую на основном виде (см. чертеж плиты). Эта прямая будет выделена цветом так же, как и та, относительно которой она была построена (даже если линии построения спрятаны, их по-прежнему можно выбирать). Нажмите клавишу <P> или выберите пиктограмму в автоматическом меню. На экране появится диалоговое окно, которое покажет текущее значение параметра прямой (рис. 40). Поскольку мы создавали эту прямую как параллельную левой части плиты, этим параметром является расстояние между правой и левой сторонами плиты. Вместо конкретного значения можно поставить переменную. Набейте вместо значения имя переменной «W» и нажмите <Enter> или [OK] (рис. 41). |
| --- | --- |
| Рис. 42 | Появится новое диалоговое окно, в котором от вас потребуется подтвердить значение вновь создаваемой переменной (рис. 42). Необходимо отметить, что заглавные и прописные буквы не равны в имени переменной. Переменная «W» не является переменной «w» |

Следующим действием вызовите команду Variables:

Редактор переменных.

| Клавиатура | Текстовое меню | Пиктограмма |
| --- | --- | --- |
| <V> | «Параметры¦Переменные» |  |

| Рис. 43 | На экране появится окно, в котором вы увидите переменную «W» и ее значение. Измените выражение, задающее значение переменной, например на «150» и нажмите [OK] (рис. 43). Прямая переместится в новое положение, соответствующее новому значению ширины плиты. Используйте аналогичные действия для назначения переменной «H» на верхнюю линию основного вида. Войдите в команду EConstruction, выберите верхнюю линию и нажмите <P>. |
| --- | --- |

Замените конкретное числовое значение на переменную «H» и подтвердите кнопкой [OK] ее текущее значение. Снова войдите в команду Variables. Теперь в редакторе переменных уже две переменные, и вы можете, меняя их значения, наблюдать за изменением чертежа.

Попробуйте задать выражение. Войдите в команду Variables и поставьте вместо числового значения «H» выражение «W/2». Это будет означать, что значение «H» будет равняться половине значения «W». Нажмите [OK] для того, чтобы посмотреть на результат ваших действий. Теперь вы можете, меняя только значение «W», автоматически изменять значение «H»

Следующим шагом назначим переменную «R» на радиус окружности, сопрягающей верхнюю и правую линии главного вида. Для этого в команде EConstruction выберите окружность, нажмите <P> и замените конкретное значение на «R». Войдите в редактор переменных Variables и задайте для этой переменной следующее выражение:

W < 100 ? 0: 6

Это выражение означает, что если «W» меньше, чем 100, то «R» равно 0, в противном случае - 6.

Расшифруем содержимое выражения. Сначала выделим его составные части.

< - является знаком «меньше чем»

? - означает «в таком случае»

: - «в противном случае»

Полностью выражение выглядит так:

R = W < 100 ? 0: 6

Значение «R» равно 0, если «W» < 100, и равно 6, при любом другом значении «W». Таким образом, для «R» существует лишь два возможных значения - либо «0», либо «6».

Проверьте это на вашем чертеже. Задайте переменной «W» значения большие или меньшие, чем 100, и посмотрите, что произойдет. Заметьте, что когда радиус скругления равен «0», радиальный размер автоматически исчезает. Программа сама следит за этим.

## Переменные и тексты

Тексты создаются в команде Text в текстовом редакторе. Уникальной возможностью TFLEX CAD является создание переменных текстов.

Переменный текст - это текст, внутри которого вы можете использовать вещественные и текстовые переменные. После создания такого текста, если вы будете изменять значения переменных, которые включены в текст, то соответственно будет изменяться содержимое текста. Расскажем более подробно о создании таких текстов на примере чертежа.

Постройте чертеж, как показано ниже. Постройте два прямоугольника из линий изображения так, чтобы получилась как бы таблица из двух ячеек. При построении левую линию построения таблицы постройте как параллельную относительно правого края чертежа. Все остальные вертикальные линии построения таблицы постройте как параллельные относительно левой линии построения таблицы. Используя команду EDimension и опцию <P>, установите для размеров параметр “Способ нанесения” в “Нет параметров”. Затем задайте соответственно для размеров в параметре “Строки|Текст до” значение “A” и “B”, как показано на рисунке 43.

Рис. 43.

После этого войдите в команду Text, привяжите создаваемый текст к любому узлу таблицы, расположите курсор в первой строке таблицы и нажмите . Откроется окно текстового редактора, в котором введите следующий текст: А={А}. В результате на экране в тексте появится значение выражения.

###### Рис. 44.

###### Выйдите из редактора. При этом на чертеже в таблице появится текст.

Рис. 45

Таким образом, при использовании переменной в тексте необходимо задавать ее имя в фигурных скобках. После выхода из редактора текста вместо имени переменной в фигурных скобках подставится ее значение. Кроме имени переменной в фигурных скобках в тексте можно задавать выражение. В результате на экране в тексте появится значение выражения.

Аналогично создайте текст для переменной “B” и расположите его во второй строке таблицы.

###### Рис. 46

Теперь, изменяя значения переменных в Редакторе Переменных, вы можете увидеть, как будет изменяться текст в таблице. При этом следует отметить, что, привязав таблицу к правой границе чертежа и привязав тексты в таблице к узлам, вы получили полностью организованный параметрический чертеж.

###### Таким образом, используя несколько основных понятий, можно создавать разнообразные зависимости между переменными.

## ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить:

На чертежах, выполненных в предыдущих лабораторных работах, проставить параметры вместо указанных преподавателем четырех размеров, копию экрана с видом редактора переменных (см. вариант на  рис 43) сохранить c помощью системы PAINT в отдельном файле, название файла должно соответствовать следующему формату:

01СмирновАКТМ01.BMP, где:

01-№ варианта,

Лабораторная работа №1-3

СмирновА -фамилия и первая буква имени,

КТМ – специальность,

01 год набора,

.BMP –расширение файла, присваиваемое редактором PAINT при сохранении рисунка

## ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

Выполненный чертеж вместе с копией экрана редактора переменных сохранить в каталоге, указанном преподавателем, в подкаталоге со своей фамилией, название файла должно соответствовать следующему формату:

03-01СмирновАКТМ01.GRB, где:

03 - № варианта,

01 - № лаб. работы

СмирновА -фамилия и первая буква имени,

КТМ – специальность,

01 год набора,

.GRB –расширение файла, присваиваемое системой T-FLEX CAD автоматически

Файл должен храниться для последующей с ним работы в последующих лабораторных работах

Файл чертежа и копией экрана распечатать на 2х сторонах листа формата А4, и сдать преподавателю.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Дайте определение и понятие следующих элементов системы T-FLEX CAD:

Элементы построения

Линии построения

“Свободный” узел

“Узел с фрагмента”

Элементы изображения

Линии изображения

Штриховки

Тексты

Размеры

Шероховатости

Допуски формы и расположения поверхностей

Надписи

Фрагменты

Картинки

Переменные

Базы данных

Отчеты

# Использование клавиатуры

Клавиши общего назначения:

<F1> 	- вызвать помощь

<F3> 	- вызвать команду ZWindow

<F7> 	- обновить экран

<Alt><F4>	- закончить работу с программой

Макрокоманды

<Ctrl><E>, <F4> 	- Вызвать команду редактирования элемента

<Ctrl><F> 	- Переключить режим "свободного" и "связанного рисования"

<Ctrl><G> 	- Включить и выключить режим привязки к сетке

<Ctrl><N> 	- Открыть новый чертеж

<Ctrl><O> 	- Открыть чертеж

<Ctrl><P> 	- Вызвать команду печати PT

<Ctrl><R> 	- Вызвать команду импорта чертежей IMport

<Ctrl><S> 	- Сохранить чертеж

<Ctrl><W> 	- Вызвать команду экспорта чертежа EXport

<Ctrl><Y> 	- Повторить действие REDo

<Ctrl><Z> 	- Отменить действие UNdo

<Ctrl><BkSp>	- Повторить действие Redo

<Alt><BkSp> 	- Отменить действие UNdo

<Alt><F6> 	- Вызвать команду Grid

<Shift><Esc>	- Выход из всех команд с любого уровня вложенности

<Shift><Ctrl><Y>	- Повторить группу действий RGroup

<Shift><Ctrl><Z>	- Отменить группу действий UGroup

<Shift><Ctrl><Home>	- Вызвать команду Zoom All

<Shift><Ctrl><Left>	- Вызвать команду Zleft

<Shift><Ctrl><Right>	- Вызвать команду ZRight

<Shift><Ctrl><Dn>	- Вызвать команду ZDown

<Shift><Ctrl><Up>	- Вызвать команду ZUp

<Shift><Ctrl><PgDn>	- Вызвать команду ZOut

<Shift><Ctrl><PgUp>	- Вызвать команду ZIn

<Shift><Ctrl><End>	- Вызвать команду ZMax

Использование мыши

Клавиши мыши

<Левая>      	- Аналогична клавише <Enter> на клавиатуре.

<Правая>  	- Аналогична клавише <Esc> на клавиатуре.

<Средняя> - Средняя кнопка трехкнопочной мыши. При вращении колеса мыши IntelliMouse производится операция масштабирования изображения (наезд/отъезд). При нажатии средней кнопки и перемещении мыши производится сдвиг изображения.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Комплект документации к системе T-FLEX CAD

- Попов А.Г. Программное обеспечение САПР. Прикладные системы. Система T-FLEX CAD: Учебное пособие /ВолгГТУ, Волгоград, 2000. – 192 с.

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения: Учебн. пособие для учащихся техникумов. 2-е изд., испр.- М.: Высш. шк., 1994. –368 с.: ил.

- Программное обеспечение САПР. Прикладные системы. Система T-FLEX CAD. Практический курс по работе с системой.  Лабораторные работы Выполнение 3D моделей основным методом. Создание 2D чертежа из 3D модели.  Создание 3D модели на основе 2D чертежа.  Методические указания к выполнению лабораторных работ в системе  T-FLEX CAD/сост. Попов А. Г.; КТИ ВолгГТУ, Камышин 2001 г.  40 с.

- Программное обеспечение САПР. Прикладные системы. Система T-FLEX CAD. Практический курс по работе с системой.  Лабораторные работы. Работа с фрагментами . Создание сборочных чертежей на основе фрагментов. Создание кинематической модели и анимации механизмов. Методическое пособие к выполнению лабораторных работ в системе T-FLEX CAD / Бабичев С.В., Попов А.Г.; КТИ ВолгГТУ, Камышин 2001 г. 25 с.