Федеральное агентство по образованию

Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого

# Инженерно-технологический факультет

Кафедра  Автомобильный транспорт

Контрольная работа

по дисциплине

Основы правовой охраны промышленной собственности

на тему:

## "Камера сгорания поршневого двигателя"

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы 2063 зо

._______________Иванов А.Н.

Проверила:

._______________Семенова Е.А.

Великий Новгород

2004

СОДЕРЖАНИЕ

- Заявление о выдаче патента РФ на изобретение

- Описание изобретения

- Реферат

- Формула изобретения

- Чертеж

- Прототип

1

МПК F 02  B  23/00

КАМЕРА  СГОРАНИЯ ПОРШНЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к камерам сгорания (КС), разделенным на две или более частей, а также с КС, имеющим особую форму для улучшения рабочего процесса.

Известна камера сгорания двигателя (прототип), разделенная выступом в головке на две полости (RU №2164301, кл. F 02 B 23/00, 2001г.). Однако конструктивная форма этой камеры сгорания не позволяет организовать рабочий процесс двигателя с расслоенным зарядом, который имеет более высокие экономические и антидетонационные показатели.

Задачей изобретения является улучшение антидетонационных и экономических показателей поршневого двигателя за счет организации рабочего процесса с расслоенным зарядом в двухполостной КС  с двухстадийным процессом горения.

Для пояснения изобретения представлен чертеж камеры сгорания.

Камера сгорания поршневого двигателя образована поверхностью днища поршня 1 и поверхностью головки цилиндра 2, имеющей форму усеченного конуса с полусферой в вершине. КС имеет свечу зажигания 5, большой и малый впускной каналы с клапанами 3, 4 и выпускной канал с клапаном 6. Напротив большого впускного и выпускного клапанов в днище поршня выполнены выемки. Отличие КС состоит в том, что на днище поршня соосно с цилиндром выполнен цилиндрический выступ, а между конусной поверхностью и полусферой головки цилиндра выполнен цилиндрический поясок высотой h. При положении поршня вблизи верхней мертвой точки цилиндрический поясок охватывает верхнюю часть цилиндрического выступа поршня и временно разделяет КС на две

2

полости: свечную центральную полость «А» полусферической формы и бессвечную кольцевую полость «В» клиновой формы.

Камера сгорания имеет хорошо обтекаемые поверхности. При создании в процессе впуска направленного вихря его интенсивность будет сохраняться  при сжатии, в результате чего  будет иметь место расслоение заряда на богатую смесь в центре цилиндра и бедную смесь у его стенок. Это расслоение можно увеличить путем наполнения цилиндра богатой смесью через малый впускной  канал и бедной смесью через большой канал. Таким образом, к началу разделения камеры сгорания в центральной полости будет создана богатая смесь, а в кольцевой полости – бедная.

С момента зажигания от искры богатой смеси начинается первая стадия сгорания. Она протекает в центральной полусферической полости, в то время как в кольцевой полости продолжается сжатие и затем расширение без сгорания.

Вторая  стадия сгорания начинается с момента объединения полостей. Интенсивность ее будет зависеть от скорости истечения горящей богатой смеси, которая в свою очередь будет зависеть от длительности перекрытия полостей. Длительность перекрытия полостей не должна превышать величины, при которой начинается понижение давления в свечной полости и определяется высотой цилиндрического пояска h. Чем больше этот конструктивный параметр, тем больше будет перепад давлений газов между полостями к началу их объединения, тем выше будет скорость истечения горящей смеси, и тем интенсивнее будет протекать вторая стадия  сгорания. Для традиционных конструкций поршневых двигателей на режимах полных нагрузок  высота  пояска равная 1…2 мм практически обеспечит критическое отношение давлений между полстями к моменту их объединения и создаст условия закритического  истечения горящей смеси.

3

В предложенной КС можно осуществить рабочий процесс с расслоенным зарядом, сохранив его преимущества и устранив недостатки форкамерного процесса. В результате можно получить высокие экономические и антидетонационные показатели поршневого двигателя.

# Формула изобретения

Камера сгорания поршневого двигателя, образованная поверхностью днища поршня и поверхностью головки цилиндра, представляющей форму усеченного конуса с полусферой в его вершине, имеющая большой и малый каналы с клапанами, выпускной канал с клапаном и свечу зажигания, отличающаяся тем, что на днище поршня соосно с цилиндром выполнен цилиндрический выступ, а между конусной поверхностью и полусферой головки цилиндра выполнен цилиндрический поясок высотой 1…2 мм, охватывающий верхнюю часть выступа поршня при положении поршня вблизи верхней мертвой точки и временно разделяющий КС на две полости: свечную полость полусферической формы и бессвечную кольцевую полость клиновой формы.

## РЕФЕРАТ

КАМЕРА  СГОРАНИЯ  ПОРШНЕВОГО  ДВИГАТЕЛЯ

Изобретение относится к области машиностроения, в частности, к камерам сгорания (КС), разделенным на две или более частей, а также с КС, имеющих особую форму для улучшения рабочего процесса. Камера сгорания образована поверхностью днища поршня с цилиндрическим симметричным относительно оси выступом и поверхностью головки цилиндра, имеющей форму усеченного конуса с полусферой  в вершине и цилиндрическим пояском между вершиной конуса и полусферой. Цилиндрический поясок головки и выступ поршня временно разделяют КС на две полости: свечную центральную полусферической формы и бессвечную кольцевую полость клиновой формы.

В предложенной КС можно осуществить рабочий процесс с расслоенным зарядом, сохранив его преимущества и устранив недостатки форкамерного процесса. В результате можно получить высокие экономические и антидетонационные показатели поршневого двигателя.

# Камера сгорания поршневого двигателя