Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

(НовГУ)

Институт сельского хозяйства и природных ресурсов

____________________________________________________

Кафедра лесного хозяйства

ТАКСАЦИЯ

для специальности 260400(250201.65 по ОКСО) - «Лесное хозяйство»

# методическое пособие к выполнению практических занятий и лабораторных работ

Великий Новгород

2011

УДК 	630.5								Печатается по решению

РИС НовГУ

Рецензенты

доктор сельскохозяйственных наук М.В. Никонов

# Таксация: Методические пособие к выполнению практических занятий и лабораторных работ / Сост. И.А. Смирнов; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2011. –  с.

В работе приведены рекомендации для выполнения практических занятий и лабораторных работ по дисциплине «Таксация». В приложениях представлен справочно-нормативный материал, необходимый для проведения расчетов при выполнении заданий лабораторного практикума.

Методические указания составлены на основе государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальности 260400 (250201.65) «Лесное хозяйство» и предназначены для студентов дневного и заочного отделения.

# УДК 630.5

# © Новгородский государственный

# университет, 2011

© И.А. Смирнов, составление, 2011

# оглавление

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение |  |
| Практическое занятие №1 Объекты лесной таксации, лесотаксационные измерения, обработка результатов измерений................................................ |  |
| Лабораторная работа №1.............................................................................. |  |
| Практическое занятие №2 Таксация срубленного дерева............................ |  |
| Лабораторная работа №2.............................................................................. |  |
| Практическое занятие №3 Таксация прироста отдельного дерева............................ |  |
| Лабораторная работа №3................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №4 Таксация совокупности отдельных деревьев................. |  |
| Лабораторная работа №4................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №5 Таксация круглых лесоматериалов................................. |  |
| Лабораторная работа №5................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №6 Таксация дров.................................................................... |  |
| Лабораторная работа №6................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №7 Таксация насаждения........................................................ |  |
| Лабораторная работа №7................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №8 Таксация и материально-денежная оценка делянки, протаксированной методом сплошного и ленточного перечета...... |  |
| Лабораторная работа №8................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №9 Таксация и материально-денежная оценка делянки, протаксированной круговыми реласкопическими площадками................................... |  |
| Лабораторная работа №9................................................................................................ |  |
| Практическое занятие №10 Таксация лесного фонда................................................. |  |
| Лабораторная работа №10.............................................................................................. |  |
| Литература.......................................................................................................................... |  |
| Приложения........................................................................................................................ |  |

Введение

Лабораторно-практические занятия по предмету «Таксация» предусматривают приобретение студентами навыков по порядку расчета таксационных показателей для отдельных деревьев и их частей, элементов леса, насаждений и лесного фонда в целом. Также в ходе лабораторного практикума студенты выявляют основные закономерности строения насаждений, уясняют значение и особенности учета леса в лесном хозяйстве.

Практическое занятие №1 Объекты лесной таксации, лесотаксационные измерения, обработка результатов измерений (2 часа)

Содержание работы

- Перечислить объекты лесной таксации и дать им соответствующие определения;

- Привести основные таксационные показатели, определяемые для каждого объекта, указать единицы учета, степень округления при измерениях или вычислениях.

Объекты лесной таксации

Основными объектами лесной таксации являются:

отдельное дерево и его части;

совокупность отдельных деревьев;

совокупность частей отдельных деревьев;

элемент леса; ярус древостоя; насаждение;

совокупность элементов леса;

лесной фонд;

лесосечный фонд.

Отдельное дерево - это многолетнее растение с деревянистым главным стеблем, ветвями (боковыми побегами, образующими крону) и корнями. Частями отдельного дерева являются его ствол, крона и корни.

Совокупность отдельных деревьев - это множество деревьев одной породы, растущих на какой-либо территории, в своем росте не оказывающих влияния друг на друга, но объединенных в одну совокупность по одному или нескольким таксационным признакам.

Элемент леса - это множество деревьев одной породы, примерно одного возраста, одинаково возникших на одной территории, в своем, росте и развитии влияющих друг на друга.

Ярус древостоя - это сочетание элементов леса, совместно произрастающих на одной территории (участке), различие средних высот у которых не превышает 20 % .

Насаждение- это участок леса, однородный по древесной, кустарниковой растительности и живому напочвенному покрову.

Совокупность элементов леса - это множество территориально разъединенных элементов леса, включенные в одну совокупность по какому-либо одному или нескольким таксационным признакам.

Лесной фонд - совокупность лесных и нелесных земель, переданных в ведение государственных организаций или других ведомств, на которых осуществляется ведение лесного хозяйства.

Лесосечный фонд - совокупность участков леса, отведенных в рубку на ближайшие 1 или 2 года.

Основные таксационные показатели

Объекты лесной таксации, их показатели, символика, единицы измерения приведены в табл.1.

Таблица 1

Объекты таксации, их показатели, символика, единицы измерения

| № п/п | Объект лесной таксации | Таксационный показатель | Символика | Единица измерения | Степень округления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отдельное дерево | Возраст Высота Диаметр Площадь сечения Объем ствола Видовое число Коэффициент формы Класс формы Приросты Товарная структура | А h d g V f q q Zt нет обозн. | год м см м2 м3 доли 1 доли 1 доли 1 ед.Т % | 1 0,1 0,1 0,0001 0,0001 0,001 0,01 0,01 - 1 |
| 2 | Совокуп- ность отдельных деревьев | Число деревьев Запас Товарная структура | N М нет обозн. | шт. м3 % | 1 1 1 |
| 3 | Совокуп-ность частей отдельных деревьев | Число бревен (сортиментов) Объем | N V | шт. м3 | 1 0,0001 |
| 4 | Элемент леса | Средний возраст Средний диаметр Средняя высота Абсолютная полнота Запас Густота Класс товарности | А D Н G М N нет обозн. | лет см м м2/га м3/гa шт./га балл | 1 (5,10)* 0,1 (2;4) * 0,1 (0,5;1) * 0,01 1 1 1 |

Продолжение табл.1

| № п/п | Объект лесной таксации | Таксационный показатель | Символика | Единица измерения | Степень округления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Ярус древостоя | Формула состава (коэффициент) Средняя высота Абсолютная полнота Относительн. полнота Запас | К H G Р M | десятки % м м2 доли 1 м3 | 0,1 (1)* 0,1 (1)* 0,01 (0,5)* 0,01 (0,1)* 1 (5;10)* |
| 6 | Насажде-ние | Преобладающая порода Класс возраста Класс бонитета Тип леса | усл.зн. нет обозн. нет обозн. усл.зн. | класс класс | 1 1 |

* степень округления при глазомерной таксации

Лабораторная работа №1 Объекты лесной таксации, лесотаксационные измерения, обработка результатов измерений (2 часа)

Содержание работы

В ближайшем парке или лесопарке выполнить лесотаксационные измерения следующих объектов:

- отдельное дерево (толщина ствола, высота дерева);

- совокупность отдельных (не менее 5) деревьев (толщина ствола, ступень толщины, высота деревьев);

- ярус древостоя (абсолютная полнота).

Практическое занятие №2 Таксация срубленного дерева(2 часа)

Содержание задания

Привести таксационные показатели срубленного дерева, указав их символику, единицы измерения (учета) и степени округления при измерениях и вычислениях.

Изучить порядок определения формы и объема ствола, способы определения выхода основных сортиментов.

Таксационные показатели срубленного дерева

Основными показателями являются:

порода;

возраст - А, лет:

высота - Н, м;

толщина ствола на высоте 1,3 м (в коре и без коры) - d1,3, см;

абсолютный сбег ствола - d(h), см;

площадь сечения ствола на высоте 1,3м - g1,3,м2;

относительный сбег ствола - q (i/h), доли 1;

коэффициенты и классы формы ствола - q 0-3, q 2/1-3/1, доли 1;

индексы (числа) сбега ствола - Ci, доли 1;

объем ствола (в коре и без коры) - V, м3;

видовое число (старое) - f, доли 1;

видовое число (нормальное) - fN, доли 1;

приросты по высоте, толщине и объему ствола - ZT;

товарная структура ствола - %.

Порода, возраст, высота, толщина, абсолютный сбег ствола и приросты (по высоте и толщине) устанавливаются путем непосредственных измерений срубленного дерева. Остальные таксационные показатели ствола определяют путем вычислений. При этом для определения показателей формы, объема, полнодревесности и товарной структуры ствола используют показатели его абсолютного сбега dh. Абсолютный сбег ствола - это изменение толщины ствола с изменением высоты его сечения через одинаковые расстояния от комля к вершине.

Для определения перечисленных выше таксационных показателей по данным абсолютного сбега методом линейной интерполяции устанавливают: толщину ствола (dx) на высотах, где измерения ее не выполнялись; высоту (hx), где ствол имеет заданную толщину. Такие вычисления выполняют по формулам (1) и (2):

d0-d

dx =d0+------------- (hx – h0),         (1)

h0- h

h0-h

hx =h0+------------- (dx – d0),         (2)

d0- d

где d0 - диаметр ствола на высоте h0, см;

d - диаметр ствола на высоте h, см;

h0- высота сечения, расположенного ниже hx, м;

h - высота сечения, расположенного выше hx, м.

Определение показателей формы ствола

Показателями формы ствола являются его абсолютный и относительный сбег, коэффициенты и классы формы, а также индексы (числа) сбега.

Относительный сбег ствола (q) определяется делением значений абсолютного сбега на толщину ствола, измеренную на высоте 1,3 метра от шейки корня (d1,3):

q =dh /d1/3,

где h = 0, 1, 3, 5, … n, м - высота сечения (измерения толщины ствола, начиная от комля).

Часто для характеристики формы ствола ограничиваются определением относительного сбега лишь для отдельных его частей.

С этой целью вычисляют коэффициенты формы q0-3, показывающие отношения диаметров ствола в коре у шейки корня d0, на 1/4, 1/2 и 3/4 всей длины ствола к его диаметру на высоте 1,3 м:

q0 = d0 / d1,3,

q1 = d1/4 / d1,3,

q2 = d1/2 / d1,3,

q3 = d3/4 / d1,3

Коэффициенты формы ствола тесно коррелируют с высотой деревьев (с увеличением высоты они уменьшаются). Поэтому для более точной характеристики формы ствола вычисляют предложенные проф. Н.В. Третьяковым классы формы, численные значения которых практически не коррелируют с высотой деревьев. Для сравнения стволов, имеющих разные высоты, классы формы более предпочтительны.

Классы формы ствола вычисляют как частное от деления диаметров на половине и на трех четвертях высоты ствола на его диаметр, измеренный на одной четвёртой высоты:

q2/1  = d1/2 / d1/4,

q3/1 = d3/4 / d1/4

Наиболее информативными показателями являются коэффициент формы q2 и класс формы q2/1. Они характеризуют сбежистость нижней половины ствола, содержащей до 80 % его общего объема (табл. 2).

Таблица 2

Категории сбежистости стволов

| Категории сбежистости | Значения показателей |
| --- | --- |
|  | q2 | q2/1 |
| Сбежистые | 0,55 ÷ 0,60 | 0,75 |
| Среднесбежистые | 0,61 ÷ 0,70 | 0,80 |
| Малосбежистые | 0,71 и более | 0,85 и более |

При разработке лесотаксационных нормативов, например при составлении объемных, сортиментно-сортных и других таблиц, разрабатывают модели сбега стволов. В качестве основы для их разработки используют показатели относительного сбега (индексы сбега), установленные на относительных высотах ствола.

Индексы (числа) сбега (Ci) устанавливают как частное от деления диаметров ствола на 0 (пне или шейке корня), на 0,1; 0,2; 0,3; ... 0,9 высоты дерева на диаметр ствола на 0,1 высоты (d0,1).

Вычисление объема ствола срубленного дерева по сложной и простым формулам

Определение объема ствола по сложной формуле срединных сечений (по секциям)

Для определения объема ствола этим способом измеряют его общую длину h, затем ствол размечают на 10 - 12 секций одинаковой длины. На комле, на серединах секций и в верхнем торце последней секции (основание вершины) измеряют толщину ствола (di) - в коре; без коры и n лет назад.

По результатам измерений объем ствола рассчитывают по формуле

V = ∑Vi + Vв

где Vi - объемы i-тых секций, м3; Vв - объем вершины ствола, м3.

Vi = 0,785di2L/10000

Vв = 0,262dо.в.2Lв/10000

где di – диаметры на серединах секций, см;

dо.в. – диаметр основания вершины, см;

L – длина (высота) ствола, м;

Lв – длина вершины, м.

Погрешность определения объема ствола этим способом не превышает ±2÷3%.

Определение объема ствола по простой формуле срединного сечения

Объем ствола (V, м3) рассчитывают по формуле

V = g1/2h

где h - высота (длина) ствола, м;

g1/2- площадь поперечного сечения на половине высоты ствола, м2;

g = 0,785d21/2 /100000

где d21/2 - диаметр на половине длины ствола, см.

Для определения d1/2 используют формулу линейной интерполяции.

Погрешность определения объема ствола при использовании этого способа может достигать ± 10-15 %, а дли сильносбежистых стволов ± 25 % от истинного значения.

Определение объема ствола но простой формуле двух сечений

Объем ствола (V, м3) вычисляют по формуле

V = (g0,2 + g0,8)h / 2

где g0,2 и g0,8 – площади поперечного сечения соответственно на 0,2 и 0,8 длины ствола

Погрешность определения объема ствола, вычисленного по этой формуле, может достигать ± 7-10%.

Оценка результатов определения объема ствола в коре и без коры

Оценка результатов вычисления объема ствола различными способами выполняется путем сопоставления их с истинными значениями объема, т.е. с объемом, установленным наиболее точным способом (по сложной формуле срединных сечений). При этом вычисляют абсолютную (m) и относительную (р) погрешности:

m = V1 – V0

p (%) = m 100/V0

где V1 - оцениваемый результат, например, объем ствола, установленный по простой формуле срединного сечения, м3;

V0 - истинный результат, например объем ствола, вычисленный по сложной формуле срединных сечений, м3.

Определение объема коры срубленного дерева

Объем коры (Vк) вычисляют как разность между объемами ствола в коре (Vвк) и без коры (Vбк), вычисленными по сложной формуле срединных сечений:

Vк = Vвк - Vбк

Значения установленного объема коры выражают в процентах от объема ствола в коре:

Pк = Vк100/Vвк

Определение показателей полнодревесностн ствола

Полнодревесность ствола характеризуют видовыми числами. Для их определения используют следующие формулы:

- старое видовое числи f = V/(g1,3 h)

- нормальное видовое число fN= V/(g0,1 h)

где V - объем стола, м3, g1,3 и g0,1 - площади сечения соответственно на высоте 1,3 м и 0,1 высоты ствола, м2 , h - высота ствола, м.

Приближенно видовые числа можно определять по следующим эмпирическим формулам:

- Вейзе f = q22

- Кунце f = q2 – c

- Шиффеля f = 0,66q22  + 0,32/(q2h) + 0,14

- Шустова f = 0,6q2 + 1,04/(q2h)

где q2 - коэффициент формы;

с - постоянная величина, зависящая от породы (для сосны - 0,20; для ели -0,21; для лиственных пород-0,22);

h - высота ствола, м.

Определение выхода деловых сортиментов, дров и отходов из древесного ствола

Хозяйственное использование древесины срубленного дерева предусматривает раскряжевку его ствола на деловые сортименты (круглые лесоматериалы) и дрова с определением выхода деловой древесины, дров, ликвида (деловая плюс дрова) и отходов.

Толщину лесоматериалов устанавливают при измерении диаметра верхнего их торца. Наиболее распространенные сортименты и их размеры приведены в табл. 3.

Таблица 3

Сортименты, заготавливаемые из древесных стволов

| Наименование сортиментов | Длина L, м | Градация по длине m, м | Ограничения по минимальной толщине dx см (без коры) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бревна пиловочные | 4÷6,5 | 0,25 | 14 |
| Бревна строительные | 4÷6,5 | 0,5 | 14 |
| Подтоварник | 3÷7 | 0,1÷0,2 | 6 |
| Дрова | 0,25÷1 | 0,25 | 3 (в коре) |

При выполнении лабораторной работы раскряжевку ствола на круглые лесоматериалы выполняют на основании данных его абсолютного сбега. По данным сбега и ограничениям по диаметру в верхнем отрезе (dx) и величине градации (m) (см. табл. 3) методом линейной интерполяции по формуле (2), вычисляют сначала длину ликвидной части ствола - Lл, а затем длину других его частей (деловой Lд, бревенной - Lб, мелкотоварника - Lм, дров - Lдр).

После раскряжевки ствола производят вычисление объемов деловых сортиментов, дров и отходов.

Объемы деловых сортиментов устанавливают по сложной и по простой формулам срединного сечения и по таблицам ГОСТ2708-75, получившим название "кубатурник" (для этого необходимо знать диаметр в верхнем отрезе без коры и длину сортимента). Таблицы ГОСТа при определении объёма отдельных брёвен могут давать значительную ошибку, так как они составлены по среднему сбегу лесоматериалов и предназначены для определения объема большой их совокупности.

Вычисление объемов сортиментов по сложной формуле выполняют суммированием объемов целых секций и их частей, составляющих тот или иной сортимент. При определении объемов секций деловых сортиментов используют данные сбега ствола без коры, а дров - в коре.

Объем ликвидной (товарной) древесины определяют как сумму объемов деловых сортиментов и дров.

К отходам относят кору деловой части ствола и вершину. Их объем устанавливают как разность между объемом ствола в коре и объемом ликвидной его части.

В практике лесной таксации выход деловых сортиментов, дров, ликвида и отходов выражают в процентах от объема ствола в коре.

Вычисление объемов круглых лесоматериалов по простой формуле выполняют перемножением площади поперечного сечения сортимента (g1/2, м2) на его середине на длину (L, м).

V = g1/2L.

Лабораторная работа №2 Таксация срубленного дерева(2 часа)

Содержание задания

- вычислить объем ствола срубленного дерева по сложной и простым формулам;

- определить объем коры срубленного дерева;

- определить показатели полнодревесности ствола;

- определить выход деловых сортиментов, дров и отходов из древесного ствола.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №3 Таксация прироста отдельного дерева(2 часа)

Содержание задания

Изучить классификацию приростов отдельного дерева и порядок вычисления процентов прироста

Классификация приростов

Для характеристики состояния и интенсивности роста дерева изучают его приросты по различным таксационным показателям.

Прирост дерева (Z) - это увеличение его показателей за единицу времени (год, период). Различают текущий (измеряемый) и средний (вычисляемый) приросты.

Текущий прирост в свою очередь делится на годичный, периодический и общий.

Текущий годичный прирост (Zтг) - это увеличение таксационного показателя за один календарный год.

Текущий периодический прирост (Zтп) - увеличение таксационного показателя за определённый период (n лет) жизни дерева.

Zтп = Т – t

где Т - таксационный показатель в конце периода, t - таксационный показатель, установленный в начале периода наблюдения.

Текущий общий прирост (Zто)- это величина таксационного показателя в момент его наблюдения

Zто = T

Средний периодический прирост (Zсп) - это средняя скорость изменения таксационного показателя за наблюдаемый период (n, лет);

Zсп = (Т -t)/n , или Zсп = Zтп/n

Средний общий прирост (Zсо) это средняя скорость изменения таксационного показателя за весь период жизни дерева (А, лет):

Zсо =Т/А.

Вычисление процентов прироста

В практике лесного хозяйства и лесоводственно-таксационных исследований для характеристики и сопоставления роста различных деревьев, кроме абсолютных, определяются относительные показатели указанных выше приростов:

процент текущего периодического прироста -

Ртп = 100Zтп/T,

процент среднего периодического прироста -

Pтп =     200    T-t

n      T+t

процент среднего общего прироста -

Pcп =100/А

Приближенные способы определения процента среднего периодического прироста ствола по объему можно выполнить по следующим формулам:

а) по сумме процентов приростов -

Pv = Pg + Ph, или Pv = 2Pd + Ph

где Pg, Pd, Ph - проценты средних периодических приростов ствола соответственно по площади сечения ствола на высоте груди, диаметру на этой же высоте и по высоте ствола;

б) по способу Шнейдера:

Pvcп =        K

d1,3 c

где с - число годичных слоев в последнем сантиметре радиуса ствола на высоте 1,3 м;

d1,3  - диаметр на высоте 1,3 м;

К - коэффициент, определяющий интенсивность роста дерева в высоту. Изменяется в пределах от 400 до 800. Устанавливается по формуле

lgH - Igh

К = 200 (2 +   ------------ )

lgD-lgd

где Н и h - высоты ствола дерева, соответственно в конце и в начале периода наблюдения, м; D и d - диаметры ствола дерева на высоте груди соответственно в конце и начале периода наблюдения, см.

Число годичных слоев в последнем сантиметре радиуса ствола определяется непосредственным подсчётом на срезе или путём замера диаметров (D1,3) на высоте груди без коры в настоящий момент и n лет назад (d1,3):

2n

c =  ------------

D1,3- d1,3

в) по относительному диаметру R (способ Преслера)

- для растущего дерева:

200  Ry – (R-1)y

Pvcп = -----  ---------------

n     Ry + (R-1)y

где R - относительный диаметр дерева. Определяется, как частное от деления диаметра на высоте груди (1,3 м) на текущий периодический прирост по диаметру на этом же сечении:

R = D1,3/Zdтп

у – показатель степени, равный:

lgH - Igh

y = 2 +   --------------

lgD1,3-lgd1,3

где Н и D1,3 - соответственно высота (м) и диаметр (см) дерева на высоте 1,3м в настоящий момент времени;

h и d1,3 - аналогичные таксационные показатели дерева n лет назад.

- для срубленного дерева:

200  R2 – (R-1)2

Pvcп = -----  ---------------

n     R2 + (R-1)2

где R - относительный диаметр срубленного дерева на половине его длины. Определяется по формуле

R = D0,5/

где D0,5 и Zdтп - соответственно диаметр и текущий периодический прирост ствола по диаметру на половине его высоты.

Установленный приближёнными способами процент прироста, как правило, используют только при сравнении приростов отдельных деревьев.

Лабораторная работа №3 Таксация прироста отдельного дерева(2 часа)

Содержание задания

- вычислить текущий периодический прирост по диаметру;

- определить величину среднего периодического и среднего общего приростов по диаметру, площади сечения и высоте;

- установить величину среднего периодического прироста по объему по простой и сложной формулам срединного сечения;

- с помощью эмпирических формул (по сумме процентов приростов, по способу Шнейдера, по способу Преслера) рассчитать процент среднего периодического прироста по объему.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №4 Таксация совокупности отдельных деревьев (2 часа)

Содержание задания

Изучить порядок работ по таксации совокупности отдельных деревьев

Совокупность отдельных деревьев - это множество деревьев одной породы, произрастающих в различных насаждениях какого-либо лесного массива или квартала леса в самых разнообразных условиях внешней среды и в своем росте и развитии не воздействующих друг на друга, но являющихся качественно однородными по какому-либо одному или нескольким признакам. С совокупностью отдельных деревьев в практике ведения лесного хозяйства приходится иметь дело при проведении выборочных рубок главного пользования, рубок промежуточного пользования, а также и при отборе деревьев для заготовки спецсортиментов (резонансной ели, фанерной березы, мачтового леса).

Таксационными показателями совокупности отдельных деревьев являются:

- объем совокупности (число деревьев) - N, шт.;

- запас стволовой древесины М, м3;

-товарная структура запаса.

При таксации совокупности отдельных деревьев основными задачами являются определение их общего запаса и выявление товарной структуры. Для их решения, прежде всего, нужно выявить общее количество деревьев с распределением их по ступеням толщины и разрядам высот.

Выделяют следующие основные стадии работ по таксации совокупности отдельных деревьев:

1) подбор участков лесного массива по таксационным описаниям;

2) определение таксационно-лесоводственной характеристики участков, где таксируются такие деревья;

3) выбор и клеймение деревьев;

4) обмер и перечет деревьев;

5) определение их общего запаса;

6) установление товарной структуры.

В процессе перечета отобранные деревья распределяют по 4- сантиметровым ступеням толщины и по 2- или 3-метровым ступеням высот и результаты учета фиксируют в перечетной ведомости, форма и содержание которой отражены в табл.4.

Таблица 4

Пример перечетной ведомости совокупности отдельных деревьев

Запас всей совокупности отдельных деревьев определяется по формуле

m    n

М = ∑    ∑  Vij Nij

i=1    j=1

где Vij и Nij - соответственно объем одного ствола и их число в i-й ступени толщины j-гo разряда высоты.

Объем одного ствола устанавливают по массовым таблицам с двумя входами d1,3 и h или по математическим моделям указанных таблиц, которые для Северо-Запада России приведены ниже:

-сосна   V = 0,765d1,934 h-0,837 /10000

-ель     V = 0,713d1,910 h-0,898 /10000

-береза   V = 0,559d1,975 h-0,894/10000

- осина    V = 0,543d1,995 h-0,882/10000

где d - диаметр ствола на высоте груди, см (ступень толщины);

h - высоты деревьев по ступеням высоты, м.

Объем одного ствола по ступеням толщины и разрядам высоты можно также рассчитать по формуле

V = g h f

где g - площадь сечения, определяемая в м2 по величине диаметра на высоте груди (ступень толщины);

h - высота (соответствует разряду высоты), м;

f - видовое число, которое можно установить по формуле Шиффеля (см. практ.зан. №2).

Средние значения коэффициентов формы q2 составляют: для сосны - 0,65; березы - 0,66; дуба - 0,68, ели и осины 0,70.

Для установления товарной структуры совокупности отдельных деревьев применяют метод промышленной таксации - маркировку, т.е. глазомерное определение выхода сортиментов из каждого дерева с указанием их длины и диаметра в верхнем отрезе с дробностью в 2 см. Более точно выход сортиментов из запаса совокупности отдельных деревьев можно определять с помощью сортиментных таблиц.

Лабораторная работа №4 Таксация совокупности отдельных деревьев (2 часа)

Содержание задания

Составить перечетную ведомость, выполнить перечет деревьев по ступеням толщины и разрядам (ступеням) высоты. Определить запас совокупности отдельных деревьев:

- по массовым таблицам объемов стволов;

- по эмпирическим формулам.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №5 Таксация круглых лесоматериалов (2 часа)

Содержание задания

Изучить порядок работ по таксации круглых лесоматериалов.

Круглыми лесоматериалами (сортиментами) называют отдельные части ствола, сохранившие форму боковой поверхности. Ствол срубленного дерева можно разделать на части определенных размеров и качества. В зависимости от качества древесины и характера ее использования, древесина подразделяется на деловую и дровяную. Все круглые лесоматериалы, кроме дров, относятся к деловой древесине. В зависимости от назначения и обработки деловую древесину подразделяют на сортименты круглого, пиленого, колотого, тёсаного и гнутого леса. Предъявляемые к ним требования в отношении использования, древесной породы, размеров, качества древесины, характера обработки, способов учета и хранения устанавливаются государственными стандартами (ГОСТ 9462 - 88 - для хвойных пород и ГОСТ 9463 - 88 для лиственных пород). В зависимости от качества древесины лесоматериалы заготавливают 1, 2 и 3-го сортов. Качественную характеристику круглых лесоматериалов, т.е. сортность древесины, устанавливают по наличию пороков на поверхности и торцах сортиментов с учетом их толщины в верхнем отрезе.

По назначению круглые лесоматериалы делятся на:

1) лесоматериалы для распиловки;

2) лесоматериалы для лущения и строгания;

3) лесоматериалы для выработки целлюлозы и древесной массы (балансы);

4) лесоматериалы для использования в круглом виде.

На основании требований ГОСТ установлены три категории крупности деловой древесины (табл. 5).

Таблица 5

Группы деловых лесоматериалов по толщине

| Группы лесоматериалов | Толщина в верхнем отрезе без коры, см | Градация по толщине, см |
| --- | --- | --- |
| Мелкие | 5,5÷13,4 | 1 |
| Средние | 13,5÷ 25 | 2 |
| Крупные | 25,1 и более | 2 |

Мелкие по толщине лесоматериалы учитывают по сантиметровым ступеням толщины, средние и крупные лесоматериалы - по 2-сантиметровым ступеням. При таксации отдельных круглых лесоматериалов их толщину вычисляют как среднее арифметическое значение результатов измерений двух взаимно перпендикулярных диаметров в верхнем торце без коры.

Для партий лесоматериалов в 100 и более единиц допускается определение толщины измерением одного диаметра при обязательном измерении диаметров всех бревен в одном направлении.

У лесоматериалов толщиной до 18 см, независимо от числа единиц в партии, допускается измерение диаметра только в одном направлении.

Длину круглых лесоматериалов измеряют по наименьшему расстоянию между торцами в метрах с округлением до 1 см. При определении длины лесоматериалов припуски по длине сортиментов в расчет не принимаются.

На лесных складах круглые лесоматериалы хранятся в штабелях. В отдельный штабель обычно укладывают бревна одинаковой длины. Обмер и учет бревен в штабелях производится вдвоем: мерщик обмеряет мерной скобой диаметры бревен в верхнем отрезе, отмечая их мелом и называя размеры, а учетчик отмечает их точкованием в соответствующих графах перечетной ведомости.

Пользуясь таблицей объемов круглых лесоматериалов по длине и диаметру в верхнем отрезе, находят объем одного сортимента, перемножая который на их количество получают объем той или другой ступени толщины. Суммируя полученные произведения, получают объем сортиментов по ступеням толщины и длины.

Лабораторная работа №5 Таксация круглых лесоматериалов (2 часа)

Содержание задания

Составить перечетную ведомость и выполнить перечет сортиментов круглого леса по ступеням толщины (2 или 1 см) и длине лесоматериалов.

Определить объем круглых лесоматериалов. Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №6 Таксация дров (2 часа)

Содержание задания

Изучить порядок работ по укладке, учету и таксации дров.

Общая характеристика дров

Дрова - это неделовая часть ствола толщиной в верхнем отрезе 3 см и более в коре. Их заготовляют в круглом и колотом виде. Дрова из колотых поленьев называют плашником, из неколотых - кругляком.

Размер поленьев дров обуславливается размером топок и стандартом. В настоящее время согласно ГОСТ 3243-88 отопительные дрова заготавливают длиной 0,25; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 и 2,0 м. Дрова длиной 0,25 и 0,35 м называют швырком, а более 2 м - дровяным долготьем. Отклонения дров по длине, от указанных в нормативах, не должны превышать ±2 см.

В соответствии с ГОСТ 3243-88 выделяют дрова тонкие - толщиной от 3 до 10 см (средний диаметр 8 см), средней толщины - от 11 до 15 см (средний диаметр 13 см) и толстые - 15 см и более (средний диаметр 18 см).

Дрова толщиной от 3 до 14 см заготавливают в круглом виде, при толщине от 15 до 25 см они должны быть расколоты на две части, от 26 до 40 см - на четыре части, а при толщине более 40 см примерно на столько частей, чтобы их наибольшая линия раскола не превышала 20 см. Объем круглых поленьев толщиной от 3÷6 см не должен превышать 20 % от общего объема дров в поленнице.

По составу различают дрова хвойные (сосна, ель, лиственница), лиственные (береза, осина) и смесь (40 % хвойных и 60 % лиственных).

По влажности дрова делят на воздушно-сухие (с содержанием влаги до 25%), полусухие (от 25 до 50%) и сырые (более 50% влаги).

Укладка дров

Дрова и короткие лесоматериалы длиной до 2 м при заготовке и хранении на складах укладываются в поленницы прямоугольной формы. При укладке дрова должны быть рассортированы по назначению (углежжение, отопление, сухая перегонка), влажности и длине поленьев. Поленницы должны быть уложены на подкладки на ровных местах. Концы поленниц укрепляют двумя-четырьмя кольями с подпорками или клетками из поленьев. Высота поленниц на складах в соответствии со стандартами на дрова должна быть 1; 1,5; 2,0; 2,5 и 3 м. На складах для экономии площади и удешевления погрузки в вагоны дрова укладывают сдвоенными поленницами (штабелями) с оставлением проходов между ними не менее 0,8 м. Поленницы высотой более 1 м через каждые 10 м протяжения закрепляют выкладыванием клеток из поленьев. Лицевую сторону поленницы выравнивают так, чтобы торцы поленьев по возможности были в одной вертикальной плоскости. Поленья укладывают как можно плотнее. Для этого толстые поленья кладут внизу поленницы, а сильно сбежистые - комлями в разные стороны. Поленья кривые и неправильной формы укладываются сверху поленницы, а промежутки между толстыми поленьями заполняются тонкими. При укладке сырых дров в лесу на их усушку и усадку даётся надбавка (опушка) к высоте поленницы 8 %, а для сухих дров - 4 %. На лесных складах, а также при погрузке дров в вагоны и суда для дров влажностью более 20 % дают припуск в 3 %.

Учет дров

Дрова и короткие лесоматериалы учитывают в складочных мерах с последующим их переводом в плотную кубатуру. Для определения объема поленницы дров в складочных кубометрах измеряют её длину (L), ширину (b) и высоту (h) в метрах, c округлением до 1 см, и результаты перемножают:

Vскл = Lbh

Обмер дров производят с соблюдением следующих правил;

а) длину поленницы устанавливают на середине ее ширины;

б) длину клеток уменьшают, в зависимости от длины поленьев: в клетках с поленьями длиной 0,5 м на 10 %; в клетках с поленьями длиной 0,75 м - на 15%, а при длине поленьев I м - на 20 %;

в) высоту поленницы устанавливают как среднее арифметическое из трёх измерений, проведенных в разных местах (по выбору приемщика), при этом не учитывают толщину подкладок и надбавки на усушку и усадку;

г) ширину поленниц принимают по стандартной длине дров (без учета допускаемых стандартом отклонений поленьев по длине ± 2 см).

При учете дров их объем в отдельных поленницах округляют до 0,1 м3, а при массовом учете - до 1 м3

Объем дров длиной более 2 м определяют по таблицам объемов круглых лесоматериалов (ГОСТ 2708-75). Для определения объема плотной древесной массы в поленницах используют коэффициент полнодревесности (k) - отношение объема поленницы в плотных м3 (Vпл) к её складочному объему (Vскл):

k = Vпл / Vскл

Значения коэффициентов полнодревесносги для разных пород (хвойных и лиственных) при разных сочетаниях формы, длины и толщины поленьев приведены в ГОСТ 3243-88 , или определяются опытным путем. При массовой приемке дров (свыше 1000 скл.м3) применяют средние коэффициенты полнодревесности, значения которых при длине поленьев 1 м: для хвойных пород - 0,70 и лиственных - 0,68, а для дров длиной от 1,25 до 2м ; для хвойных – 0,72 и лиственных - 0,69.

Опытным путем коэффициент полнодревесности поленницы дров определяют методом диагонали. Для этого на лицевой стороне поленницы мелом вычерчивают прямоугольник высотой, равной высоте поленницы, и длиной, равной длине поленницы. В прямоугольнике проводят мелом диагональ. Затем рулеткой измеряют длину всей диагонали (d) с округлением до 1см, а также суммарную длину отрезков на этой диагонали, ограниченных торцами поленьев (s). Делением суммарной длины отрезков на длину диагонали устанавливают относительную величину (меньшую 1,0)

k = s / d

Это отношение является коэффициентом полнодревесности таксируемой поленницы.

При распиловке длинных поленьев на более короткие и укладке их в поленницу, полнодревесность кладки увеличивается, так как короткие поленья можно уложить более плотно, чем длинные. Уплотнение кладки в данном случае вызывает потерю объема в складочных кубометрах. Эту потерю в практике называют упилом дров.

Если в поленнице из толстых дров поленья расколоть и снова уложить, то объем новой поленницы в складочных кубометрах увеличится, а полнодревесность кладки дров уменьшится. Это увеличение складочного объема в практике называют приколом дров.

Упил и прикол не изменяют действительного количества древесины в поленнице, они только меняют складочный объем дров.

Лабораторная работа №6 Таксация дров (2 часа)

Содержание задания

Сделать перевод дров из складочной кубатуры в плотную, используя нормативы ГОСТа и средние переводные коэффициенты.

Определить величину упила и прикола дров в поленницах.

Рассчитать объем дров, заготовленных на делянке.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №7 Таксация насаждения (2 часа)

Содержание задания

Изучить порядок работ по таксации насаждения на пробной площади.

Пробная площадь - это участок леса, выбранный в зависимости от поставленных целей изучения насаждения, отграниченный в натуре и являющийся образцом изучаемого объекта.

Пробные площади закладывают в однородном участке леса, типичном для изучаемого насаждения. На пробной площади определяют таксационные показатели древостоя по элементам леса и ярусам, характеристику компонентов леса (подрост, подлесок, живой напочвенный покров, почва) и насаждения в целом.

Таксационными показателями элементов леса являются: средние возраст, диаметр и высота, а также абсолютная полнота, запас, класс товарности и густота.

Таксационными показателями яруса древостоя являются: формула состава древостоя, его средняя высота, абсолютная и относительная полноты и запас яруса.

Для насаждения в целом определяют: преобладающую породу, класс возраста, класс бонитета и тип леса.

Определение таксационных показателей насаждения пробной площади выполняют по результатам сплошной перечислительной таксации, проведение которой предусматривает:

- глазомерное определение таксационной характеристики древостоя по элементам леса и ярусам, характеристики компонентов леса и насаждения в целом;

- сплошной перечет деревьев древостоя по элементам леса, ступеням толщины стволов и категориям их технической годности;

- выборочные измерения диаметров и высот деревьев по элементам леса;

- при необходимости, отбор и рубку учетных или средних модельных деревьев с их таксацией;

Основными полевыми документами сплошной перечислительной таксации насаждения пробной площади являются:

- перечетная ведомость;

- ведомость выборочных измерений диаметров и высот деревьев;

- ведомость результатов таксации срубленных учетных деревьев.

Если при проведении таксационных работ предусматривается рубка и обмер учетных деревьев для основного элемента леса, то выборочные измерения диаметров и высот деревьев этого элемента леса не производят. Отбор учетных деревьев выполняют методом случайной выборки, поэтому в результате их обмеров получают репрезентативную информацию для составления ведомости выборочных измерений диаметров и высот деревьев по этому элементу леса и дополнительные замеры диаметров и высот растущих деревьев не обязательны.

На каждом из перечисленных выше документов указывают шифр (номер) пробы, ее адрес (лесхоз, лесничество, квартал, таксационный выдел) и размер в гектарах. На нерабочей стороне перечетной ведомости вычерчивают абрис пробной площади с привязкой ее к геодезической основе и дают глазомерную таксационную характеристику насаждения. На каждом документе указывают число, месяц и год проведения полевых работ и фамилию исполнителя.

Сплошной перечет деревьев по элементам леса, ступеням толщины и категориям технической годности стволов

Учет деревьев выполняется по всей площади пробы. При этом по элементам леса у каждого дерева устанавливают ступень толщины и категорию технической годности. Эти данные фиксируются в перечетной ведомости.

В лесу перечет деревьев выполняют одной мерной вилкой, имеющей шкалу 1, 2 или 4 см. Ступень толщины при перечете устанавливают с учетом определенного ранее (при глазомерной таксации) среднего диаметра основного элемента леса в древостое:

- если средний диаметр основного элемента леса (dm), установленный при глазомерной таксации, больше или равен 16 см, то перечет деревьев необходимо выполнять по 4-сантиметровым ступеням толщины;

-если dm составляет 8÷16 см - перечет выполняют по 2-сантиметровым ступеням толщины;

- при dm меньше 8 см перечет выполняют по ступеням толщины 1 см.

После выполнения перечета, в перечетной ведомости подсчитывают по ступеням толщины общее количество деревьев по элементам леса, а также число деловых, полуделовых и дровяных стволов.

Ведомость выборочных измерений диаметров и высот деревьев составляют по элементам леса. При проведении полевых работ она заполняется в лесу. Общее количество включенных в выборку деревьев должно составлять не менее 12-15 с учетом того, чтобы они были отобраны из всех ступеней толщины согласно перечетной ведомости. В составляемую ведомость по элементам леса и ступеням толщины выписывают диаметры и высоты деревьев.

Срубленные учетные деревья распределяют по ступеням толщины, при этом для каждой ступени вычисляют средние: диаметр, площадь сечения и объем ствола. Кроме того, вычисляют объем всех учетных деревьев, а также суммарный объем крупной, средней и мелкой деловой древесины и объем дров.

Определение средних диаметров, высот, абсолютной полноты, товарности и густоты древостоя элементов леса

Средний диаметр элемента леса (dm, см) вычисляют по данным сплошного перечета стволов по ступеням толщины (di). При этом их число по каждой ступени (ni,) определяют как сумму деловых, полуделовых и дровяных.

∑di2 ni

dm =  √   ----------

N

где di - ступени толщины, см;

ni - число стволов по ступеням толщины, шт.;

N - общее количество деревьев по перечету, шт.

Среднюю высоту элемента леса устанавливают по модели кривой высот. Исходной информацией для построения кривой высот служат данные из ведомости выборочных измерений диаметров и высот деревьев. При определении средней высоты по графику последнюю берут по ординате, ограниченной кривой высот и средним диаметром (dm), взятым на оси абсцисс (рис. 1).

Рис.1 Кривая высот

Абсолютную полноту - сумму площадей сечений всех деревьев элемента леса (на высоте 1,3 м) на площади 1 га (G, м2/гa) вычисляют по формуле

G = (0,785 dm2N) / 10000 S

где N - общее число стволов элемента леса по перечету на пробной площади, шт.; S - площадь пробы, га.

Класс товарности элемента леса можно устанавливать по проценту выхода деловой древесины из его запаса или по проценту деловых стволов (Рдел), вычисленному по данным их сплошного перечета:

Pдел = (N1 + 0,5N2) 100 / N

где N1- число деловых стволов по перечету, шт.;

N2 - число полуделовых стволов по перечету, шт.;

N - общее число стволов элемента леса на пробной площади, шт.

При установлении класса товарности используют следующие нормативы по группам пород (табл. 6).

Таблица 6

Классы товарности древостоев

| Класс товарности | Хвойные породы, кроме лиственницы | Лиственные породы и лиственница |
| --- | --- | --- |
|  | % деловой древесины | % деловых стволов | % деловой древесины | % деловых стволов |
| 1 | 81 и более | 91 и более | 71 и более | 91 и более |
| 2 | 61 ÷ 80 | 71 ÷ 90 | 51 ÷ 70 | 66 ÷ 90 |
| 3 | 60 и менее | 70 и менее | 31 ÷ 50 | 41 ÷ 65 |
| 4 | - | - | 30 и менее | 40 и менее |

Определение запаса по элементам леса

Запас стволовой древесины элемента леса на 1 га (М, м3) при таксации пробной площади устанавливают следующими способами:

- по данным сплошного перечета стволов и таксации срубленных учетных деревьев элемента леса;

- по данным сплошного перечета стволов и таксации срубленных модельных деревьев элемента леса;

- по данным сплошного перечета стволов и таксации срубленных учетных деревьев с использованием кривой и прямой объемов;

- по данным сплошного перечета стволов и результатам выборочных измерений диаметров и высот растущих деревьев с использованием объемных таблиц по разрядам высот древостоев.

Запас элемента леса по данным сплошного перечета и таксации срубленных учетных деревьев вычисляют по формуле:

M = G ∑Vуч / ∑gуч

где  Vуч - объемы срубленных на пробе учетных деревьев, м3;

gуч - площади поперечного сечения учетных деревьев, м2;

G – абсолютная полнота древостоя, м2 / га.

При применении этого метода и числе учетных деревьев 20÷25 штук, запас основного элемента леса определяют с погрешностью, не превышающей ±2÷3%.

Запас элемента леса по данным сплошного перечета и таксации срубленных модельных деревьев вычисляют по формуле

M = G ∑Vмод / ∑gмод

где  Vмод - объемы срубленных на пробе модельных деревьев, м3;

gмод - площади поперечного сечения модельных деревьев, м2;

G – абсолютная полнота древостоя элемента леса, м2 / га.

Выбор модельных деревьев осуществляют на основании установленных средних высот и диаметров элементов леса. К средним модельным деревьям элемента леса относят такие, у которых толщина (dмод) и высота (hмод):

dm-2< dмод<dm+2, и hm-2< hмод<hm+2

Запас при применении этого метода может быть установлен с погрешностью ±2÷3%, но при неудачном выборе моделей ошибки могут достигнуть ±10÷15%.

Запас элемента леса по результатам сплошного перечета и таксации срубленных бессистемно 10-15 деревьев элемента леса по ступеням толщины определяют по кривой объемов Шпейделя или по прямой объемов Копецкого (рис.2 и рис.3).

Рис.2 Кривая объемов

Вычисления выполняют по формуле:

M = (∑Vi ni) / S

где Vi – средние объемы стволов i-х ступеней толщины, установленные по кривой объемов или прямой объемов.

Рис.3 Прямая объемов

При выполнении лабораторной работы в качестве исходной информации необходимо использовать данные таксации учетных деревьев.

Метод определения запаса элемента леса по данным сплошного перечета стволов и выборочных измерений диаметров и высот растущих деревьев предусматривает использование

Определение таксационной характеристики древостоя по ярусам

Древостой по форме разделяют на простые - одноярусные и сложные - двух и более ярусные. Признаком наличия нескольких ярусов в древостое является различие средних высот элементов леса. Если средние высоты i-х элементов леса (hmi) отличаются от средней высоты основного элемента леса (hmo) no абсолютной величине на 20 и более %, то указанные элементы леса выделяют в отдельный ярус. К основному, относят элемент леса, имеющий в древостое наибольший запас.

Для каждого яруса древостоя на пробной площади устанавливают запас, формулу состава, среднюю высоту, абсолютную и относительные полноты. Эти показатели вычисляют на основе таксационной характеристики элементов леса.

Лабораторная работа №7 Таксация насаждения (2 часа)

Содержание задания

Дать определение понятию пробная площадь. Привести основные таксационные показатели насаждения пробной площади, их символику, единицы учета и степень округления.

Выполнить сплошной перечет деревьев по элементам леса, ступеням толщины стволов и категориям их технической годности.

Составить ведомость выборочных измерений диаметров и высот деревьев по элементам леса и ведомость таксации - учетных деревьев основного элемента леса.

Вычислить средние диаметры и высоты, а также абсолютные полноты и густоту элементов леса и установить разряды товарности.

Определить запас основного элемента леса пятью способами (по учетным деревьям, по модельным деревьям, по прямой и кривой объемов, по таблицам объемов), для других элементов леса - по таблицам

объемов стволов.

Выполнить товаризацию запаса основного элемента по данным сортиментации учетных деревьев.

Установить форму и таксационную характеристику древостоя по ярусам.

Установить таксационную характеристику насаждения в целом.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №8 Таксация и материально-денежная оценка делянки, протаксированной методом сплошного и ленточного перечета (2 часа)

Содержание задания

Изучить порядок работ по таксации и материально-денежной оценке делянки, протаксированной методом сплошного и ленточного перечета.

Таксация делянки методой сплошного перечета

Перечет деревьев производят на всей площади делянки. В перечет не включают семенники и другие деревья, не назначаемые в рубку. Выборочные измерения диаметров и высот выполняют: - для преобладающей породы у трех деревьев каждой ступени толщины, установленной при сплошном перечете; - для других элементов леса - по одному дереву на ступень толшины, но не менее 5 деревьев.

В результате проведения таксационных работ составляются: абрис делянки, перечетная ведомость и ведомость выборочных измерений диаметров и высот деревьев элементов леса.

Таксация делянки методом ленточного перечета

Метод ленточного перечёта - это тот же сплошной перечет, но выполняется он не на всей площади, а только на лентах, закладываемых вдоль граничных линий и внутренних визиров. Количество лент и их размеры зависят от ширины лесосеки (табл.7).

Таблица 7

Число лент перечёта и их ширина

| Ширина лесосеки (делянки), м | Число лент перечета | Ширина лент, м |
| --- | --- | --- |
|  | на граничных линиях | на внутренних визирах | на граничных линиях | на внутренних визирах |
| до 200 | 2 | - | 10 | - |
| 201÷400 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 401÷500 | 2 | 2 | 10 | 15 |

Суммарная площадь ленточных перечетов должна составить не менее 8% общей площади лесосеки (делянки).

На лентах производится перечёт, замер диаметров и высот деревьев.

Материально-денежная оценка делянки

При материальной оценке древостоя делянки определяют ее: общую (So) и эксплуатационную (Sэ) площадь в гектарах; средние диаметры, средние высоты и разряды высот элементов леса; по породам и разрядам высот подбирают соответствующие сортиментные таблицы, с помощью которых определяют запас предназначенных к рубке деревьев и выход из них деловой древесины (по категориям крупности), запас дров и отходов и запас древесины оставляемых на делянке семенников; средний объем хлыста на делянке.

Товаризацию древостоя делянки выполняют отдельно по элементам леса (породам) путем составления ведомости материально-денежной оценки. В соответствующих графах ведомости приводят по ступеням толщины данные выхода крупной, средней и мелкой деловой древесины из общего запаса древесины деловых стволов.

Выход деловых сортиментов по ступеням толщины (Mi) устанавливают по формуле

Mi = ViNiPi/100

где Vi – объем одного ствола в коре (м3), Ni  - число деловых стволов i-й ступени толщины, Pi – процент выхода деловой древесины (из сортиментных таблиц).

Выход дров из деловых стволов по ступеням толщины (Mдрi1) устанавливают по формуле

Mдрi1 = ViNiPдрi/100

где Pдрi – процент выхода дров из деловых стволов i-й ступени толщины, определяемый из установленной ранее сортиментной таблицы.

Выход дров из дровяных стволов по ступеням толщины (Mдрi2) вычисляют по формуле

Mдрi2 = 0,9ViNi

Объем отходов устанавливают как разность между общим запасом древесины деревьев, подлежащих вырубке и ликвидным запасом.

Денежную оценку делянки производят после ее материальной оценки, руководствуясь минимальными ставками за1м3 древесины на корню.

Лабораторная работа №8 Таксация и материально-денежная оценка делянки, протаксированной методом сплошного и ленточного перечета (2 часа)

Содержание задания

Установить материальную и денежную оценку делянки, протаксированной методом сплошного и ленточного перечета.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №9 Таксация и материально-денежная оценка делянки, протаксированной круговыми реласкопическими площадками

Содержание задания

Изучить порядок работ по таксации и материально-денежной оценке делянки, протаксированной круговыми реласкопическими площадками.

Таксация лесосек методом закладки круговых реласкопических площадок

Таксация лесосек методом закладки круговых реласкопических площадок производится в древостоях, где нет густого подроста и подлеска, препятствующего применению нолнотомеров или призм. Количество круговых площадок устанавливается в зависимости от площади лесосеки (делянки), однородности древостоя и его полноты (табл.8).

Таблица 8

Количество полных круговых реласкопических площадок, необходимое для определения запаса с точностью ±10%

| Категория древостоя | Полнота | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3÷5 | 6÷10 | 11÷15 | 16÷25 | >26 |
| Древостой одноярусные, чистые по составу и однородные по полноте | 0,9÷-1,0 0,6÷-0,8 0,3-÷0,5 | 7 9 11 | 9 12 15 | 11 15 19 | 13 18 24 | 16 22 29 |
| Древостой одноярусные смешанные, относительно однородные по составу и полноте | 0,9÷-1,0 0,6÷-0,8 0,3-÷0,5 | 9 11 14 | 11 14 18 | 14 18 23 | 17 22 29 | 21 27 35 |
| Древостой многоярусные, разновозрастные, с неоднородным составом и полнотой | 0,9÷-1,0 0,6÷-0,8 0,3-÷0,5 | 11 14 18 | 14 18 23 | 18 23 29 | 22 28 35 | 27 34 42 |

Примечание Две половинные площадки принимают за одну полную

Площадки закладывают равномерно по площади лесосеки (делянки) на продольных граничных линиях и внутренних визирах. Число визиров и их размещение принимается в зависимости от ширины лесосеки (делянки) так же, как и для лент перечета.

На граничных линиях закладываются не полные, а только половинные площадки. Среднее расстояние между центрами площадок предварительно определяется по абрису делением протяженности граничных линий и внутренних визиров на число приходящихся на них площадок с округлением до 10 м. Центры площадок отмечаются колышками высотой 0,5-0,7 м над землей. На верхней части колышка пишется номер круговой площадки.

Для определения процента выхода деловой древесины по породам учет деревьев на реласколических площадках производится с разделением их по категориям технической годности, а для определения среднего диаметра измеряется диаметр на высоте груди одного среднего для каждой породы дерева (выбираемого на глаз) на каждой нечетной площадке. Для определения средних высот производится измерение диаметров на высоте груди и высоты деревьев так же, как и при сплошном перечете.

Материальная и денежная оценка лесосеки, протаксированной круговыми реласкопнческимн площадками

При материальной оценке лесосеки, протаксированной по методу Биттерлиха, расчеты существенно упрощаются. В ведомость переносят суммы площадей сечений деловых и дровяных стволов (при этом абсолютная полнота полуделовых стволов распределяется пополам между деловыми и дровяными). Также выписываются значения среднего диаметра и средней высоты.

Из стандартной таблицы полнот и запасов по породе и ее средней высоте находят значение видовой высоты (HF).

Запас деловой древесины на делянке рассчитывают по формуле:

M = Gд HF S

где S – эксплуатационная площадь делянки, га;

Gд  - сумма площадей поперечных сечений деловых стволов.

Запас семенников устанавливается только для сосны по проценту запаса, приходящегося на семенные деревья (в среднем 8% от запаса деловой древесины).

Объем деловой древесины к рубке - это разница между запасами деловой древесины на делянке и семенников.

Запас дровяных стволов на делянке определяется по формуле:

Mдр = Gдр HF S

где S – эксплуатационная площадь делянки, га;

Gдр - сумма площадей поперечных сечений дровяных стволов.

По товарным таблицам для соответствующего класса товарности, диаметра и высоты отыскивают проценты выхода деловой древесины по категориям крупности. Согласно этим процентам общий запас на лесосеке распределяется по классам крупности.

Определение стоимости леса на корню производится так же, как и при сплошном перечёте.

Лабораторная работа №9 Таксация и материально-денежная оценка делянки, протаксированной протаксированной круговыми реласкопнческимн площадками (2 часа)

Содержание задания

Установить материальную и денежную оценку делянки, протаксированной протаксированной круговыми реласкопнческимн площадками.

Заполнить бланк лабораторной работы.

Практическое занятие №10 Таксация лесного фонда (1 час)

Содержание задания

Изучить порядок работ по таксации лесного фонда.

Составление фотоабриса квартала

При проведении лесоинвентаризационных работ в качестве технической основы используются материалы аэрофотосъемки. Аэрофотосъемка проводится, как правило, за год до начала лесоустроительных работ. В объектах интенсивного ведения лесного хозяйства допускается использование аэрофотоснимков, выполненных, сроком не более трех лет назад, а в объектах с экстенсивным ведением лесного хозяйства - не более пяти лет.

В зависимости от разрядов лесоустройства устанавливаются следующие масштабы аэроснимков: I-II разряд- 1:10000; III разряд – 1:15000.

Аэроснимки используют для:

- составления фотоабрисов, опознавания границ, просек, ходовых линий, топографической ситуации и четкого ориентирования в лесу;

- контурного и лесотаксационного дешифрирования.

До выхода в лес таксатор составляет на каждый квартал фотоабрис. На лицевой стороне фотоабриса в границах рабочей площади снимка наносят просеки, визиры, границы, контуры таксационных выделов, номера кварталов. На обратной стороне фотоабриса наносят проколы твёрдо опознанных ориентиров и контурных точек с точностью ± 0,2 мм. Их обводят кружком и указывают привязки к ним. Также наносят просеки и визиры с указанием длины (в горизонтальном проложении) и направления промера, отметки пересечения четких границ выделов с просеками и визирами, масштаб аэроснимка.

Использование в качестве фотоабриса АФС исключает необходимость инструментальной съемки границ кварталов и внутренней ситуации.

При описании в натуре каждый выдел изучают по АФС. Определяют число и местоположение пунктов таксации, после чего приступают к натурной таксации на каждом из них. Пункты таксации на снимке отмечают проколом и номером. На обратной стороне стрелками указывают направление хода от выдела к выделу.

Результаты описаний на каждом пункте заносят в карточку таксации.

Заполнение карточки таксации

Карточка таксации является основным полевым документом и используется в дальнейшем при обработке на ЭВМ для составления выходных документов лесоустройства (таксационные описания, сведений о лесном фонде, ведомость проектируемых лесохозяйственных мероприятий и др.).

Над рабочим полем указывается номер квартала, лесничества, пункта таксации, название и направление хода, а также привязка.

Затем по каждому пункту таксации в выделе записывают результаты измерений по элементам леса. Рабочее поле карточки состоит из отдельных блоков и обозначается буквами, данные вносятся в зашифрованном виде.

Лабораторная работа №10 Таксация лесного фонда (2 часа)

Содержание задания

Ознакомление с материалами АФС, составление фотоабриса квартала, знакомство с карточкой таксации КТ-95.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анучин Н.П. Лесная таксация. М.,1977.

2. Яновский Л.Н., Мошкалев А.Г., Никифорчин И.В., Ветров Л.С.., Минаев В.Н. Лесная таксация: Учебное пособие по лабораторным работам для студентов дневного отделения (специальности 260400, 260100). Спб, 1998.

3.  ГОСТ 9462-88 Лесоматериалы круглые лиственных пород. М., 1988.

4.  ГОСТ 9463-88 Лесоматериалы круглые хвойных пород. М., 1988.

5.  ГОСТ 2292-88 Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приёмка. М., I988.

Приложения

1 Распределение насаждений семенного происхождения по классам бонитета

(по М.М. Орлову).

| Возраст, лет | Классы бонитета по высоте (м) преобладающей породы |
| --- | --- |
|  | 1-а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5-а | 5-б |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 6-5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 15 | 9-8 | 7-6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 20 | 12-10 | 9-8 | 7-6 | 5 | 4-3 | 2 | 1 |  |
| 25 | 14-12 | 11-10 | 9-8 | 7-6 | 5-4 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | 14-12 | 11-10 | 9-8 | 7-6 | 5-4 | 3 | 2 | 1 |
| 35 | 18-16 | 15-13 | 12-11 | 10-9 | 8-7 | 6-4 | 3-2 | 1 |
| 40 | 20-18 | 17-15 | 14-13 | 12-10 | 9-8 | 7-5 | 4-3 | 2-1 |
| 45 | 22-20 | 19-16 | 15-14 | 13-11 | 10-8 | 7-6 | 5-3 | 2-1 |
| 50 | 24-21 | 20-18 | 17-15 | 14-12 | 11-9 | 8-6 | 5-4 | 3-2 |
| 55 | 26-23 | 22-19 | 18-16 | 15-13 | 12-10 | 9-7 | 6-4 | 3-2 |
| 60 | 28-24 | 23-20 | 19-17 | 16-14 | 13-11 | 10-8 | 7-5 | 4-2 |
| 65 | 29-25 | 24-24 | 20-18 | 17-15 | 14-11 | 10-8 | 7-5 | 4-3 |
| 70 | 30-26 | 25-22 | 21-19 | 18-16 | 15-12 | 11-9 | 8-6 | 5-3 |
| 75 | 31-27 | 26-23 | 22-20 | 19-17 | 16-13 | 12-10 | 9-7 | 6-4 |
| 80 | 32-28 | 27-24 | 23-21 | 20-17 | 16-14 | 13-11 | 10-7 | 6-4 |
| 85 | 33-29 | 28-25 | 24-22 | 21-18 | 17-14 | 13-11 | 10-8 | 7-5 |
| 90 | 34-30 | 29-26 | 25-23 | 22-19 | 18-15 | 14-12 | 11-8 | 7-5 |
| 100 | 35-31 | 30-27 | 26-24 | 23-20 | 19-16 | 15-13 | 12-9 | 8-6 |
| 110 | 36-32 | 31-29 | 28-25 | 24-21 | 20-17 | 16-13 | 12-10 | 9-6 |
| 120 | 38-34 | 33-30 | 29-26 | 25-22 | 21-18 | 17-14 | 13-10 | 9-6 |
| 130 | 38-34 | 33-30 | 29-26 | 25-22 | 21-18 | 17-14 | 13-10 | 9-6 |
| 140 | 39-35 | 34-31 | 30-27 | 26-23 | 22-19 | 18-14 | 13-10 | 9-6 |
| 150 | 39-35 | 34-31 | 30-27 | 26-23 | 22-19 | 18-14 | 13-10 | 9-6 |
| 160 | 40-36 | 34-31 | 30-27 | 26-23 | 22-19 | 18-14 | 13-10 | 9-6 |

Распределение насаждений порослевого происхождения по классам бонитета

(по М.М. Орлову)

| Возраст, лет | Классы бонитета по высоте (м) преобладающей породы |
| --- | --- |
|  | 1-а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5-а | 5-б |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 10 | 9-7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  |
| 15 | 13-11 | 10-9 | 8-7 | 6 | 5 | 4-3 | 2 | 1 |
| 20 | 16-14 | 13-12 | 11-10 | 9-8 | 7-6 | 5-4 | 3-2 | 1 |
| 25 | 19-16 | 15-13 | 12-11 | 10-9 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2 |
| 30 | 21-18 | 17-16 | 15-13 | 12-11 | 10-8 | 7-6 | 5-4 | 3-2 |
| 35 | 23-20 | 19-17 | 16-14 | 13-12 | 11-10 | 9-7 | 6-5 | 4-2 |
| 40 | 24-21 | 20-19 | 18-16 | 15-13 | 12-11 | 10-8 | 7-5 | 4-3 |
| 45 | 26-23 | 22-20 | 19-17 | 16-14 | 13-12 | 11-9 | 8-6 | 5-3 |
| 50 | 27-25 | 24-21 | 20-18 | 17-15 | 14-12 | 11-9 | 8-6 | 5-4 |
| 55 | 28-26 | 25-23 | 22-19 | 18-16 | 15-13 | 12-9 | 8-6 | 5-4 |
| 60 | 30-27 | 26-24 | 23-20 | 19-17 | 16-14 | 13-10 | 9-7 | 6-4 |
| 65 | 31-28 | 27-25 | 24-21 | 20-17 | 16-14 | 13-10 | 9-7 | 6-4 |
| 70 | 32-29 | 28-25 | 24-22 | 21-18 | 17-14 | 13-11 | 10-8 | 7-5 |
| 75 | 32-29 | 28-26 | 25-22 | 21-19 | 18-15 | 14-11 | 10-8 | 7-5 |
| 80 | 33-30 | 29-26 | 25-23 | 22-19 | 18-15 | 14-12 | 11-9 | 8-5 |
| 85 | 34-31 | 30-27 | 26-24 | 23-20 | 19-16 | 15-13 | 12-9 | 8-5 |
| 90 | 34-31 | 30-27 | 26-24 | 23-20 | 19-16 | 15-13 | 12-9 | 8-5 |
| 100 | 35-31 | 30-28 | 27-24 | 23-21 | 20-16 | 15-13 | 12-9 | 8-5 |
| 110 | 36-32 | 31-29 | 28-25 | 24-21 | 20-17 | 16-14 | 13-9 | 8-5 |
| 120 | 36-32 | 32-29 | 28-26 | 25-22 | 21-18 | 17-14 | 13-9 | 8-5 |

Порода - ель

|  | Ia | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | V | h | V | h | V | h | V | h | V | h | V |
| 8 | 12 | 0,031 | 11 | 0,029 | 9 | 0,026 | 8 | 0,024 | 7 | 0,021 | 6 | 0,019 |
| 12 | 17 | 0,095 | 15 | 0,086 | 14 | 0,080 | 13 | 0,074 | 11 | 0,068 | 10 | 0,062 |
| 16 | 21 | 0,208 | 19 | 0,190 | 18 | 0,178 | 16 | 0162 | 14 | 0,147 | 13 | 0,133 |
| 20 | 25 | 0,365 | 23 | 0,343 | 21 | 0,320 | 19 | 0,294 | 17 | 0,268 | 15 | 0,238 |
| 24 | 27 | 0,581 | 25 | 0,544 | 23 | 0,503 | 21 | 0,464 | 19 | 0,425 | 17 | 0,385 |
| 28 | 30 | 0,854 | 28 | 0,792 | 25 | 0,741 | 23 | 0,684 | 21 | 0,624 | 19 | 0,564 |
| 32 | 31 | 1,170 | 29 | 1,094 | 27 | 1,023 | 25 | 0,944 | 22 | 0,864 | 20 | 0,782 |
| 36 | 33 | 1,533 | 31 | 1,452 | 28 | 1,353 | 26 | 1,253 | 24 | 1,143 | 21 | 1,033 |
| 40 | 34 | 1,954 | 32 | 1,843 | 29 | 1,723 | 27 | 1,601 | 25 | 1,460 | 22 | 1,322 |
| 44 | 35 | 2,424 | 33 | 2,284 | 30 | 2,140 | 28 | 1,993 | 25 | 1,820 |  |  |
| 48 | 35 | 2,941 | 33 | 2,774 | 31 | 2,603 | 29 | 2,422 | 26 | 2,215 |  |  |
| 52 | 36 | 3,494 | 34 | 3,294 | 32 | 3,093 | 29 | 2,904 | 27 | 2,653 |  |  |
| 56 | 36 | 4,082 | 34 | 3,864 | 32 | 3,638 | 30 | 3,413 |  |  |  |  |
| 60 | 37 | 4,723 | 35 | 4,481 | 32 | 4,221 | 30 | 3,974 |  |  |  |  |
| 64 | 37 | 5,412 | 35 | 5,144 | 33 | 4,832 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 37 | 6,138 | 35 | 5,854 | 33 | 5,509 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 37 | 6,920 | 35 | 6,604 | 33 | 6,211 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 37 | 7,752 | 35 | 7,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 37 | 8,593 | 36 | 8,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Суммы площадей сечений (G) при относительной полноте 1.0, видовые числа (F), видовые высоты (HF) и запасы (M) древостоев (ЦНИИЛХ, Н.В. Третьяков)

| Н,м | Сосна, лиственница кедр | Ель, пихта, сибирская | Береза | Осина, ольха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | G,м2 | F | HF | М,м3 | G,м2 | F | HF | М,м3 | G,м2 | F | HF | М,м3 | G,м2 | F | HF | М,м3 |
| 10 | 27,1 | 0,520 | 5,20 | 141 | 22 | 0,541 | 5,41 | 119 | 16,1 | 0,516 | 5,16 | 83 | 19,3 | 0,513 | 5,13 | 99 |
| 11 | 28 | 0,510 | 5,61 | 157 | 23,3 | 0,531 | 5,84 | 136 | 17,1 | 0,500 | 5,50 | 94 | 20,4 | 0,504 | 5,54 | 113 |
| 12 | 29 | 0,497 | 5,97 | 173 | 24,5 | 0,520 | 6,24 | 153 | 18 | 0,491 | 5,89 | 106 | 21,5 | 0,496 | 5,95 | 128 |
| 13 | 29,9 | 0,489 | 6,35 | 190 | 25,6 | 0,514 | 6,68 | 171 | 19,1 | 0,483 | 6,28 | 120 | 22,6 | 0,487 | 6,33 | 143 |
| 14 | 30,6 | 0,481 | 6,73 | 206 | 26,7 | 0,506 | 7,08 | 189 | 20 | 0,479 | 6,70 | 134 | 23,7 | 0,482 | 6,75 | 160 |
| 15 | 31,5 | 0,472 | 7,08 | 223 | 27,8 | 0,501 | 7,52 | 209 | 21 | 0,470 | 7,05 | 148 | 24,8 | 0,473 | 7,10 | 176 |
| 16 | 32,2 | 0,466 | 7,45 | 240 | 28,9 | 0,495 | 7,92 | 229 | 22 | 0,463 | 7,41 | 163 | 25,8 | 0,468 | 7,48 | 193 |
| 17 | 32,7 | 0,464 | 7,89 | 258 | 30 | 0,490 | 8,33 | 250 | 22,9 | 0,457 | 7,77 | 178 | 27 | 0,464 | 7,89 | 213 |
| 18 | 33,3 | 0,459 | 8,26 | 275 | 31 | 0,487 | 8,77 | 272 | 23,9 | 0,453 | 8,16 | 195 | 28 | 0,462 | 8,32 | 233 |
| 19 | 33,8 | 0,458 | 8,70 | 294 | 32 | 0,484 | 9,19 | 294 | 24,9 | 0,448 | 8,51 | 212 | 29,1 | 0,459 | 873 | 254 |
| 20 | 34,3 | 0,455 | 9,10 | 312 | 33 | 0,480 | 9,61 | 317 | 25,7 | 0,444 | 8,87 | 228 | 30,3 | 0,457 | 9,14 | 277 |
| 21 | 34,7 | 0,453 | 9,51 | 330 | 34 | 0,478 | 10,03 | 341 | 26,6 | 0,444 | 9,32 | 248 | 31,4 | 0,455 | 9,55 | 300 |
| 22 | 35,1 | 0,451 | 9,91 | 348 | 34,9 | 0,474 | 10,43 | 364 | 27,5 | 0,441 | 9,71 | 267 | 32,4 | 0,456 | 10,03 | 325 |
| 23 | 35,6 | 0,447 | 10,28 | 366 | 35,9 | 0,472 | 10,86 | 390 | 28,3 | 0,439 | 10,11 | 286 | 33,5 | 0,452 | 10,39 | 348 |
| 24 | 36 | 0,444 | 10,67 | 384 | 36,8 | 0,470 | 11,28 | 415 | 29,2 | 0,435 | 10,45 | 305 | 34,7 | 0,447 | 10,72 | 372 |
| 25 | 36,4 | 0,442 | 11,04 | 402 | 37,8 | 0,468 | 11,69 | 442 | 30 | 0,433 | 10,83 | 325 | 35,7 | 0,446 | 11,15 | 398 |