§ 30. Организация и оформление отпуска леса

Отпуск леса занимает центральное место в лесохозяйствен-ной деятельности лесхозов, так как в конечном счете лесные ресурсы воспроизводятся для их эксплуатации. Отпуск древесины в лесах  определяется и регулируется государственными планами и правилами отпуска леса. Количество древесины, ежегодно назначаемое к рубке в лесах государственного значения, образует лесосечный фонд, который складывается из древесины от рубок главного пользования, рубок ухода за лесом, санитарных рубок и лесовосстановительных рубок в лесах первой группы.

Лесосечный фонд планируется при разработке перспективных и щдовых планов. Основанием для определения размера лесосечного фонда служат расчетные лесосеки, заявки потребителей, балансы производства и потребления древесины, составляемые для области или экономического района. По каждому лесхозу расчетная лесосека определяется при лесоустройстве или в порядке периодически проводимых управлениями лесного хозяйства пересчетов пользования древесиной на перспективный период. Расчетная лесосека рассматривается как норматив возможного среднегодового отпуска древесины при правильном ведении лесного хозяйства в течение определенного длительного времени.

Один из ответственных и трудоемких видов работ по организации отпуска древесины — подготовка лесосечного фонда, т. е. отвод лесосек. Отвод лесосек производится за 2 года до рубки по главному пользованию и за 1 год по рубкам ухода и прочим рубкам. Подготовка лесосечного фонда должна быть завершена к 1 августа предшествующего рубке года. В работы по подготовке и реализации лесосечного фонда входят: составление плана отвода лесосечного фонда, комплектование бригад по отводу лесосек (4—5 чел.), отвод лесосек в натуре, материально-денежная оценка лесосек, передача лесосечного фонда лесозаготовителям, контроль за использованием лесосечного фонда, приемка лесосек от лесозаготовителей и оформление документации по учету отпуска леса.

План отвода лесосечного фонда составляется на основе организационно-хозяйственного плана лесоустройства, данные которого  корректируются  в  лесхозе  и  лесничествах  с  целью выявления неиспользованных лесосек прошлых лет, участков, требующих срочной рубки, и участков, нуждающихся в рубках ухода и санитарных рубках. При размещении лесосечного фонда, особенно рубок ухода, необходимо учитывать запросы местных потребителей и возможности реализации продукции.

Право на отпуск леса оформляется выдачей лесхозам наряда вышестоящей организации. После получения наряда лесничества приводят отведенный лесосечный фонд в соответствие с установленным планом отпуска на текущий год путем дбот-вода или закрытия части отведенной лесосеки и производят предварительную передачу лесосечного фонда лесозаготовителю по специально составляемому акту. Лесозаготовитель подробно изучает данные отвода, материально-денежной оценки и до получения лесорубочного билета на право рубки может заявить свои претензии в случаях обнаружения ошибок в от* воде и оценке лесосек. Если лесозаготовитель согласен с данными о принимаемой лесосеке, ему выписывается лесорубочный билет.

Лесорубочный б и л е т — единственный документ, юридически оформляющий факт передачи лесосечного фонда лесозаготовителю и дающий право на рубку леса в государственных лесах. Всякая рубка без лесорубочного билета считается незаконной. Лесорубочный билет выписывается лесхозом на основании наряда на отпуск леса, данных материально-денежной оценки лесосечного фонда и технологической карты на разработку лесосеки. Мелкий отпуск леса на корню оформляется сводным лесорубочным билетом на имя лесничего. На основании лесорубочного билета лесничий выписывает каждому лесозаготовителю о р д е р.

Отпуск леса на корню регламентируется особыми правилами, утвержденными Советом Министров. Правила содержат общие положения о лесосечном фонде, порядок проведения подготовительных работ, сроки заготовки и вывозки древесины, порядок получения отсрочек, сроки взноса платежей и ответственность лесозаготовителей за нарушение правил по использованию лесосечного фонда. Соблюдение правил обязательно как для органов лесного хозяйства, так и для всех лесозаготовителей. Правилами отпуска леса в лесах предусмотрены права лесхозов по контролю за деятельностью лесозаготовителей в процессе использования лесосечного фонда с целью предупреждения возможных отклонений и нарушения правил.

По истечении сроков .рубки и вывозки древесины, указанных в лесорубочных билетах, лесничество производит освидетельствование лесосек (в течение 20 дней после окончания срока, установленного для вывозки древесины) и их приемку от лесозаготовителей. Отпуск леса на корню учитывается в особой книге по отпуску леса. Кроме того, отметки об отпуске леса делаются в таксационных описаниях и на планшетах.

§ 31. Организация работ по рубкам ухода за лесом и санитарным рубкам

Рубки ухода за лесом, санитарные рубки и очистка насаждений от захламленности относятся к важнейшим работам лесохозяйственного производства, направленным на выращивание высококачественных и здоровых насаждений. Такие работы проводятся периодически в течение всей жизни древостоя до главной рубки. Вследствие этого рубки ухода представляют собой систему мероприятий, направленных на формирование породного состава, что достигается осветлениями и прочистками насаждений, формирование полнодревесности ствола —■ прореживаниями и, наконец, формирование наибольшего прироста насаждений — проведением проходных рубок. Санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений.

В период выращивания повторяемость рубок ухода дифференцирована по их видам. Так, осветление и прочистки повторяются через 2—5 лет, прореживание через 5—10 лет, проходные рубки через 10—15 лет. Эти работы, требующие правильного технического подхода к их проведению, выполняются силами и средствами лесхоза. Исключение составляют сплошные санитарные рубки, которые могут передаваться для разработок лесозаготовителям.

Рубки ухода, особенно в молодняках, крайне трудоемки, так как лесохозяйственные требования к их выполнению ограничивают и затрудняют применение механизмов. В связи с этим одно из главных средств снижения трудоемкости, а следовательно и затрат труда — это механизация основных производственных операций. При ручных и механизированных рубках ухода решающее значение имеют: правильная организация работ, составление календарного плана и графика работ; выбор наиболее рационального метода работ, расчет и формирование бригады; составление наряда на работу и инструктаж бригады; подготовка рабочего места и организация материально-технического обслуживания; учет и приемка работ.

Основанием для выполнения работ по рубкам ухода служит наряд, который выписывается бригаде до начала работ на месяц. В наряде указывается конкретное задание, составляемое с учетом производительности используемых механизмов и принятых рабочим коллективом обязательств по социалистическому соревнованию. При определении объема задания для бригады рекомендуется использовать формулу <3 = НвырпДПт/100, где С} — объем задания бригады, м3; НВыр — норма выработки на чел.-день, м3; п — количество рабочих в бригаде; Д—-число рабочих дней в периоде, на который дается наряд; Пт — производительность труда, %. В лесохозяйственном производстве, в мобильных условиях, при работе по технически обоснованным нормам разрешается выдавать задание без учета роста достигнутой производительности труда.

Один из важных моментов организации проведения рубок ухода — подготовка рабочего места, которая заключается в определении мест укладки заготовляемых лесоматериалов с учетом подъездных путей. В целях экономии затрат труда на выноску хвороста при уходе в молодняках на больших участках целесообразно намечать через каждые 100—125 м от просеки коридоры шириной до 4 м для укладки на них заготовленного хвороста. Такие коридоры сокращают расстояние выноса лесоматериалов в 8—10 раз и уменьшают затраты труда.

Обычно лесозаготовительный процесс при рубках ухода в лесхозах заканчивается заготовкой древесины с реализацией ее франко-лесосека. Объединение заготовки, трелевки (в некоторых случаях и вывозки) в один комплексный поточный процесс дает значительное преимущество и уменьшает общие затраты труда за счет выпадения ряда промежуточных операций и увеличения оперативного времени.

Рубки ухода проводятся специально организованными комплексными бригадами с использованием бензиномоторных пил, трелевочных тракторов, а также агрегатов «Секор» и «Арум» и ручных инструментов. При рубках ухода за лесом деревья вырубают выборочно, в связи с чем затрудняется трелевка, особенно ее механизация. Трелевка тракторами с приспособленными к ним лебедками для подтягивания лесоматериалов успешно может применяться при проходных и санитарных рубках в старовозрастных насаждениях, но затруднительна в молодняках.

В зависимости от вида рубок ухода технологический процесс организуется по-разному. При осветлении и прочистке насаждений он заключается в рубке деревьев, обрубке сучьев и вершин, в сборе и складывании хвороста и деловых сортиментов. Производственный процесс при прореживании, проходных и санитарных рубках, помимо указанных выше операций, включает раскряжевку хлыстов на сортименты, окучивание деловых сортиментов, расколку дров и укладку их в поленницы, трелевку к местам погрузки и штабелевку.

Если в квартале насчитывается множество (до 30 и более) таксационных выделов с незначительной площадью (до 5 га каждый), подбор участков и отвод лесосек для проведения отдельных видов рубок осложняются. В таких случаях целесообразен все шире применяющийся поквартальный метод рубок ухода. Его сущность заключается в том, что все виды рубок ухода проводятся одновременно на всей площади квартала. Для этого квартал делят пересекающимися визирами на несколько равных по площади делянок, что создает удобства для отвода деревьев в рубку и последующего проведения лесосечных работ. При поквартальном методе рубок ухода во многом упрощается и удешевляется отвод деревьев в рубку, сокращаются затраты времени на остолбление, промер визиров и т. д. Концентрация работ по рубкам ухода упрощает при этом контроль за их проведением, учетом и отпуском лесопродукции. Повышается также производительность труда на заготовках, снижается себестоимость древесины от рубок ухода.

Материально-техническое обслуживание на рубках ухода в основном сводится к обеспечению машин и механизмов горючесмазочными материалами, уходу за ними, а также к обеспечению рабочих бригад инструментом. Рубки ухода за лесом — важный и сложный технический процесс, поэтому их проведение должно осуществляться под руководством инженерно-технических работников лесничества и лесхоза. Техническое руководство и контроль наиболее необходимы при работах по осветлению и прочисткам, при которых не делаются предварительные отметки вырубаемых стволов.

После окончания работ по рубкам ухода лесничий, помощник лесничего или по их поручению техник принимает выполненные работы, о которых судят по подготовленным к погрузке или погруженным лесоматериалам. При этом обязательно присутствие лесника обхода, в котором проводились работы, так как принятая древесина сдается ему на хранение. Качество работ определяется при проверке комиссией мест рубки и составлением акта освидетельствования, который прилагается к лесорубочному билету. Современные требования по всемерному улучшению качественных показателей обусловливают необходимость оценивать качество работ по рубкам ухода не только по тому, как они выполнены, но и по тому, насколько это обеспечит повышение продуктивности насаждений в будущем, т. е. насколько качественная цифра по приросту после проведения рубок ухода окажется выше, чем до их проведения.

§ 32. Организация работ по воспроизводству леса

Воспроизводство леса, обладающего высокой продуктивностью,— одна из главных задач лесохозяйственного производства. Под воспроизводством леса понимается комплекс процессов, связанных с возобновлением и разведением леса. В возобновлении леса (или лесовосстановлении) производственная деятельность лесхоза направлена на проведение работ по содействию естественному возобновлению, искусственному лесо-восстановлению, а также на мероприятия по реконструкции малоценных и низкопродуктивных насаждений. При разведении леса выполняются работы по созданию защитных лесонасаждений на полях колхозов и совхозов* насаждений на землях, не используемых в сельском хозяйстве.

Работы по возобновлению леса планируются с перспективой на 5—10 лет. При этом определяются объемы работ по содействию естественному возобновлению, подготовке почвы, посеву и посадке леса, уходу за лесными культурами, заготовке семян и выращиванию посадочного материала. Кроме того, на каждый  конкретный  участок,  подлежащий  искусственному  возобновлению леса, составляется производственно-технический проект лесокультурных работ (проект лесных культур), в соответствии с которым они и выполняются. Указанные материалы служат основой для правильной организации работ по воспроизводству леса.

Отличительная особенность леса как объекта хозяйственной деятельности в лесном хозяйстве заключается в способности его к самовоспроизводству. Значительная часть вырубленных лесов возобновляется естественным путем. Однако всегда нужно учитывать, что лесосеки могут возобновляться малоценными породами, хотя лесорастительные условия позволяют выращивать на них более ценные в хозяйственном отношении насаждения. Создание насаждений желаемого породного состава достигается специальными мероприятиями по содействию естественному возобновлению: сохранением подроста и молодняка при лесоэксплуатации; оставлением деревьев-семенников и семенных куртин; рыхлением и минерализацией почвы под пологом леса и на лесосеках; очисткой лесосек, поступающих в рубку, и вырубок; уходом за подростом и самосевом хозяйственно ценных пород на вырубках.

Для получения надежного естественного возобновления прежде всего выделяются участки, на которых лесорастительные условия способствуют успешному возобновлению. Эти участки обследуются, по особой шкале оценивается состояние естественного возобновления. Затем принимается решение о проведении тех или иных хозяйственных мероприятий. При организации работ по содействию естественному возобновлению необходимо правильно выбирать методы и способы их проведения с учетом экономических и естественноисторических условий участка леса. Должны преимущественно использоваться те способы, которые дают возможность получить наибольший эффект с наименьшими затратами денежных средств и труда. Учет выполненных работ по каждому участку ведется в «Книге по учету площадей с проведенными мерами содействия естественному возобновлению».

Во всех случаях, когда на естественное возобновление рассчитывать нельзя или этот процесс протекает слишком медленно и экономически невыгоден, лесовосстановление проводится посевом или посадкой леса. Выполнение этих работ прежде всего зависит от обеспеченности посевным и посадочным материалом. Семена заготавливаются в зависимости от потребности в них, которая определяется с учетом необходимого расхода семян для посева культур весны следующего года, посева в питомниках и посева семян при содействии естественному возобновлению.

Организация работ по заготовке семян начинается с определения мест сбора семян, составления плана-графика заготовки семян, формирования бригад сборщиков семян, подготовки  тары,  оборудования  и   инвентаря,  организации  пунктов приема и переработки плодов и семян. С работниками лесной охраны, бригадирами и звеньями производится инструктаж, изучаются план заготовки семян и правила по технике безопасности,   -

Семена заготавливают в первую очередь в лесосеменных участках лесхоза. При приемке собранных семян руководствуются требованиями ГОСТ на посевные качества семян. Учет семян ведется в «Книге учета лесных семян» по паспортам, их качеству и расходу в хозяйстве. Важно не только собрать семена, но и организовать их хранение в зимнее время, чтобы сохранить необходимое качество семян к посеву, т. е. их кондиционность.

Для этого семена следует хранить в специально организованных, приспособленных для этой цели местах, отвечающих условиям хранения семян каждой породы (в семянохранили-щах). Семена должны находиться под постоянным наблюдением. Необходимы своевременные мероприятия по их стратификации и подготовке к посеву.

Создание лесных культур не всегда возможно посевом семян. Вследствие этого в лесхозах организуются специализированные питомнические хозяйства по выращиванию посадочного материала. Следует отметить, что в современных условиях организация таких хозяйств экономически целесообразна путем создания базисных питомников в расчете на обеспечение посадочным материалом нескольких смежных лесхозов. При этом достигается высокая концентрация работ, что позволяет в наибольшей степени механизировать производственные процессы, повысить качество посадочного материала, выход с единицы площади и снизить себестоимость его выращивания. Площадь посева в питомниках устанавливается в зависимости от потребности в посадочном материале по каждой породе. Такая потребность определяется перспективным планом лесовоспроизвод-ства и нормативного выхода посадочного материала с 1 м2 полезной площади.

Работы в питомнике осуществляются в соответствии с организационно-хозяйственным планом, включающим следующие показатели: площадь посева с уходом и орошением; закладка школы с уходом; уход за посевами и школами прошлых лет; выкопка посадочного материала. Все работы в питомниках проводят постоянные лесокультурные бригады, численность которых зависит от объема производимых работ. Эти бригады выполняют полный комплекс работ на питомнике в течение всего лесокультурного сезона, начиная от посева семян и кончая выкопкой посадочного материала. В конце сезона определяется качество работы бригад по выходу стандартного посадочного материала с закрепленной площади. В лесничествах ведется «Книга лесных питомников», где регистрируются посевы, уход за ними и результаты по объему выращенного посадочного материала.

Лесокультурные работы в лесхозе производятся в соответствии с перспективным планом, составлению которого предшествует выявление площадей в составе лесного фонда, подлежащих закультивированию. Эти площади и составляют лесокультур-ный фонд, в который включаются также площади, нуждающиеся в содействии естественному возобновлению, и площади с низкополнотными насаждениями. За основу организации ле-сокультурных работ берутся данные проектов лесных культур, в которых устанавливаются способы подготовки почвы, посадки и посева леса, делаются расчеты потребности семян, посадочного материала, рабочей силы, определяются необходимые затраты, тракторо- и машино-смены. Перед началом работ бригадам выдается наряд-задание на выполнение работ. При организации работ по подготовке почвы должно обеспечиваться максимальное и эффективное использование тракторов с прицепными и навесными орудиями, своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с принятой агротехникой.

Аналогично должны быть организованы работы по посеву и посадке леса. Посев и посадка леса —- еще более сложный и ответственный процесс, требующий четкой организации работ и материально-технической обеспеченности бригад и их звеньев, так как от его выполнения во многом зависит качество создаваемых лесных культур. Важную роль при этом играет также организация и проведение работ по уходу за лесными культурами. Наилучшим образом это достигается при создании постоянных лесокультурных бригад из квалифицированных рабочих, за которыми закрепляются участки на длительный период. На этих участках рабочие выполняют весь комплекс работ от подготовки почвы до смыкания крон и передачи культур в лесной фонд.

После посева или посадки леса на каждом участке производится техническая приемка лесных культур. Качественная оценка работы бригады в целом производится по данным осенней инвентаризации. Для учета создаваемых лесных культур и ухода за ними в лесничествах ведется «Книга учета лесных культур», где регистрируются все участки лесных посадок, содержание произведенных работ с указанием времени их проведения, затраченных материалов, денежных средств, машино-смен и рабочих дней.

Воспроизводство леса непосредственно связано с реконструкцией насаждений, цель которой — создание высокополнот-ных насаждений. Она осуществляется посевом и посадкой в из-реженных насаждениях, заменой малоценных пород более продуктивными, соответствующими условиям местопроизрастания и дающими наибольший прирост. Насаждения реконструируются в соответствии с разработанными проектами. Главная задача— обоснование экономической целесообразности мероприятий по реконструкции, так как эти работы трудоемкие, требующие значительных затрат труда и денежных средств.

Увеличение покрытых лесом площадей, рост продуктивности насаждений связаны и с осушением заболоченных площадей лесного фонда. Осушение складывается из трассировки, т. е. устройства осушительной сети и трассоподготовительных работ. Последние включают расчистку трасс, раскорчевку и разрубку просек, уборку и сжигание остатков древесины или их вывозку.

Защитное лесоразведение — составная часть воспроизводства леса, заключающаяся в создании искусственных насаждений с защитными свойствами. В зависимости от целей оно подразделяется на полезащитное лесоразведение, лесоразведение на песках и создание противоэрозионных насаждений. Работы по защитному лесоразведению проводятся по специально разрабатываемым проектам. На землях колхозов работы выполняются лесхозом на договорных началах за счет средств колхозов, в совхозах — за счет государственных средств.

§ 33. Организация охраны и защиты леса

Охрана и защита леса относятся к функциям управления лесами и осуществляются аппаратом Государственной лесной охраны. В пожароопасный период для охраны леса привлекаются также временные пожарные сторожа, самолеты, вертолеты противопожарного патрулирования, парашютно-пожарные и химические команды.

Организация охраны леса от пожаров — одно из важнейших мероприятий в лесохозяйственном производстве. Необходимость ее улучшения вызывается преобладанием в наших лесах хвойных древостоев, где пожары могут легко возникать и быстро распространяться. По видам охраны различают наземную и авиационную охрану и авиапатрулирование. В целях предупреждения возникновения пожаров утверждены «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», Их выполнение обязательно для всех организаций и предприятий при проведении лесозаготовительных и других работ в лесу, для всех граждан, находящихся в лесу. В дополнение к Правилам местные органы власти, исходя из особенностей местных условий, устанавливают своими постановлениями требования пожарной безопасности в лесах и ответственность за их нарушение.

В лесхозе составляется перспективный план противопожарного устройства территории, в котором приводятся организация лесхоза в противопожарном отношении и мероприятия, подлежащие выполнению в качестве предупредительных мер борьбы с пожарами. В масштабах области и края планы противопожарного устройства лесов составляются управлениями лесного хозяйства.

Предупредительные меры включают устройство противопожарных разрывов, минерализованных полос и противопожарных барьеров в насаждениях, а также вокруг предприятий, населенных пунктов и т. д. Для проведения этих работ организуются специальные комплексные звенья или бригады на базе тракторов и прицепных орудий. На основе перспективного плана в лесхозе составляются ежегодные оперативные планы противопожарных мероприятий, в которых предусматриваются предупредительные мероприятия и организация тушения возможных лесных пожаров.

В многолесных и слабонаселенных районах Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока широко применяется авиационная охрана леса, которую выполняют территориальные базы лесной авиации. В пожароопасное время года они осуществляют регулярное авиапатрулирование над лесными массивами. Пожары тушат специальные пожарно-десантные команды. В лесхозах с насаждениями высокой горимости создаются пожарно-хими-ческие станции, на которые возлагается не только ликвидация Лесных пожаров, но и проведение мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса.

Важную роль в организации охраны леса от пожаров играет Закон об охране природы. На основе действия этого закона образованы общества охраны природы, выделены общественные инспектора охраны леса, организованы кружки любителей природы в школах и на предприятиях, деятельность которых направлена на охрану лесных богатств страны. Организация защиты леса от вредителей осуществляется в соответствии с «Правилами санитарного минимума в лесах». В Правилах отражается комплекс мероприятий, направленных на содержание лесов в хорошем санитарном состоянии, предупреждение развития вредных насекомых и болезней леса.

Лесозащитные работы относятся к числу сложных работ ле-сохозяйственного производства, что обусловлено многообразием вредных насекомых и болезней, разнообразием методов и способов борьбы. В этих условиях большое значение придается организации действенного надзора за появлением и распространением вредителей, осуществляемого работниками Государственной лесной охраны. Наряду с этим в лесхозах проводятся лесопатологичеекие обследования. В соответствии с требованиями Правил санитарного минимума и на основании прогнозов о возможном распространении вредителей и заболеваний в лесхозах разрабатываются ежегодные планы лесозащитных мероприятий в целях организации наилучшей защиты леса. В этих планах все лесозащитные работы подразделяются на профилактические, цель которых — предупреждение массового распространения вредителей и болезней леса, и истребительные, направленные на борьбу с вредителями и болезнями леса биологическими, механическими и химическими способами. За контроль и своевременную сигнализацию о появлении вредителей леса или очаговых заболеваний ответственны лесники и участковые техники или мастера леса.

Ответственность за лесонарушения. Борьба с лесонарушите-лями ведется в соответствии с Инструкцией о порядке привлечения к ответственности за лесонарушения. К лесонарушениям, влекущим материальную ответственность за ущерб, причиненный лесному хозяйству, относятся: рубка растущего леса на участках, не переданных для рубки; рубка растущего леса без лесорубочного билета или ордера; рубка леса по билету, но не в указанном участке или не в том количестве, как указано в билете; повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста; самовольная разработка буреломных и ветровальных деревьев, а также рубка сухостойных деревьев; уничтожение или. повреждение леса в результате поджога или небрежного обращения с огнем; повреждение леса промышленными отходами и химикатами; самовольная раскорчевка и распашка лесных участков и возведение построек; повреждение лесных культур, плантаций; самовольное сенокошение и пастьба скота; самовольный сбор орехов и плодов на участках, где допускается сбор только по билетам и др.

Виновные лица или организации и учреждения за допущенные лесонарушения привлекаются к ответственности. Работниками Государственной лесной охраны на каждое лесонарушение составляется акт о лесонарушении с указанием вида и характера лесонарушения, виновных лиц, места и времени лесонарушения. Арест на незаконно добытую продукцию накладывается в присутствии представителя сельсовета (поссовета). С виновных в лесонарушении взыскивается ущерб, причиненный лесному хозяйству, и штраф. При отказе лесонарушителя добровольно возместить ущерб в установленный срок акт о лесонарушении с исковым заявлением направляется лесхозом: в народный суд, если лесонарушение совершено колхозом или гражданами; в вышестоящую организацию лесонарушителя, если лесонарушителем является государственная организация (предприятие) и сумма иска не превышает 100 р.; в государственный арбитраж, если лесонарушителем является организация (предприятие) и сумма иска превышает 100 р. Во всех случаях, когда лесонарушение влечет за собой уголовную ответственность, дело передается в органы милиции, если административную ответственность —в административную комиссию при исполнительном комитете местного Совета народных депутатов. Должностные лица, по вине которых допущены лесонарушения, привлекаются к административному штрафу независимо ■ от предъявления исков к организации. При лесонарушении, допущенном самим лесхозом, акт составляется работниками государственной организации или финансовыми органами.

Суммы взысканных штрафов, неустоек и ущерба, причиненного лесному хозяйству, зачисляются в бюджет союзной республики как лесной доход. Представители Государственной лесной охраны лесхозов и лесничеств обязаны следить за прохождением дел о лесонарушениях в органах милиции с тем, чтобы по ним были приняты решения в соответствии с действующим законодательством и предъявляемым иском.

Ревизии обходов. Осуществляются с целью укрепления дисциплины и повышения ответственности работников Государственной лесной охраны за состояние охраны леса от незаконных порубок и других лесонарушений. Проводятся плановые, контрольные и внезапные ревизии обходов. При ревизии обязательно присутствие лесника ревизуемого обхода.

Плановые ревизии проводятся в лесах первой и второй групп во всех обходах каждого лесничества 2 раза в год — весной, после таяния снега, с окончанием до 15 июня, осенью — до выпадения снега, но не позднее 1 ноября; в лесах третьей группы — 1 раз в год, до выпадения снега. Плановые ревизии проводятся лесничими или по их поручению помощниками лесничих. При плановой ревизии берут на учет и клеймят незак-лейменные ранее пни самовольных порубок, выявляют незаак-тированные лесонарушения, проверяют состояние насаждений и выполнение в обходе работ, предусмотренных планом, а также наличие и состояние имущества, хозяйственных построек, межевых знаков, аншлагов в обходе и т. д.

Контрольные ревизии проводятся в обходах, наиболее подверженных лесонарушениям. Их цель проверить качество и правильность проведения плановых ревизий с охватом не менее 50 % всех обходов в лесах первой группы, 25 % в лесах второй группы и 10 % в лесах третьей группы. Контрольные ревизии проводятся инженером по охране и защите леса, главным лесничим и директором лесхоза. По поручению директора лесхоза их могут проводить лесничие. При контрольной ревизии все учтенные и вновь выявленные пни незаконно срубленных деревьев клеймятся контрольным клеймом, закрепленным за инженером по охране и защите леса или за лесничим, проверяется состояние имущества хозяйственных построек и т. д.

Внезапные ревизии обходов проводятся в случае необходимости проверки поступающих сигналов о неудовлетворительной работе лесника, а также сигналов о слабом оперативном контроле со стороны мастера леса. Эти ревизии по заданию директора лесхоза проводятся лесничим, инженером по охране и защите леса, главным лесничим. Внезапная ревизия проводится в порядке, установленном для плановых ревизий, однако, ей может быть охвачена только часть обхода или отдельные моменты работы лесника, что обусловливается обстоятельствами и целевым назначением этой ревизии.

После окончания ревизии обхода, независимо от ее вида, обязательно составляется акт ревизии, в котором отражаются данные о лесонарушениях, вскрытых при ревизии. По результатам ревизии обхода лесничий или другое ревизующее лицо дает свое заключение о работе лесника. Акты ревизий обходов регистрируются в контрольной книге лесника и в книге учета лесонарушений. Лесники за обнаруженные ревизиями упущения привлекаются к дисциплинарной, в отдельных случаях — к имущественной ответственности.

§ 34. Организация побочных пользований в лесу

Задача организации побочных пользований заключается в том, чтобы способствовать повышению общей продуктивности лесного хозяйства, наиболее полно и всесторонне удовлетворять потребность общества в продуктах леса. Побочные пользования должны организовываться в соответствии с действующими правилами, при строгом соблюдении их положений и требований. Наилучшая организация побочных пользований достигается при проведении их силами лесхоза, а не передачей побочного пользования в ведение отдельных пользователей.

Организация побочного пользования включает следующие основные элементы: выявление сырьевой базы по каждому виду пользования с определением ее продуктивности; плановое распределение и закрепление сырьевой базы за предприятиями или отдельными пользователями; сдача сырьевой базы и заключение договора на ее эксплуатацию с соблюдением правил, обеспечивающих ее воспроизводство; контроль за использованием сырьевой базы. Выявленные через лесхозы и управления лесного хозяйства данные о сырьевых базах побочного пользования поступают в планирующие органы. Сырьевые базы распределяются между производственными предприятиями и отдельными пользователями. Виды пользований, не имеющие промышленного и промыслового значения в условиях данного предприятия, используются для удовлетворения нужд местного населения. Для регистрации и учета побочных пользований в лесничествах и в лесхозе ведется «Книга лесных побочных пользований».

Многие побочные пользования в лесу допускаются бесплатно, что затрудняет правильную их организацию, приводит к нерациональному использованию, снижает продуктивность и наносит ущерб лесному хозяйству. На все платные побочные пользования (например, на заготовку гравия, песка, глины, мха и т. д.) пользователю выписывается лесной билет. Выписывается он и на некоторые бесплатные побочные пользования (например, на пастьбу скота, сенокошение).

Пастьба скота относится к числу самых распространенных видов побочных пользований. Продуктивность естественных лесных пастбищ составляет 0,3—3 т зеленой массы на 1 га в сезон. При осуществлении мероприятий, направленных на их

улучшение, продуктивность может быть доведена до 8 т. Пастьба скота в лесу без ущерба для лесного хозяйства возможна лишь при условии правильной ее организации. Основные элементы правильной организации выпаса скота в лесу: выбор участка для выпаса; определение норм и сроков выпаса в сезоне; разработка графиков чередования кварталов, поступающих под выпас; подготовка участков к выпасу и уход за травяным покровом.

Для правильного определения нагрузки пастьбы скота по числу допустимых к выпасу голов пользуются формулой

8пл = пД/П,

где 5пл *— количество гектаров выпаса на одну голову крупного рогатого скота в сезон; п — норма зеленого корма для прокорма одной головы в день, кг; Д — продолжительность периода выпаса, дни; Я —продуктивность 1 га выпаса, кг зеленой массы съедобных трав в сезон.

Места выпаса закрепляются с учетом дальности расстояния. Предельными расстояниями считаются 10—15 км. При расстоянии свыше 25—30 км пастбища могут быть использованы только при организации отгонного выпаса с возведением на местах отгона временных летних помещений. Во избежание излишнего уплотнения почвы и для полного использования зеленой массы площади выпаса целесообразно разбивать на че-тыре-шесть загонов и устанавливать очередность использования.

Другой важный вид побочного пользования — сенокошение, связанное с развитием животноводства, Сенокосы гос-лесфонда подразделяются на временные, постоянные и мелиоративного фонда, Временное сенокошение характеризуется тем, что оно осуществляется обычно по всему лесному массиву, на участках с необходимым травостоем. При недостатке этого вида сенокошения не гарантируется сохранение самосева и подроста. Основной вид сенокосов в лесу — постоянные сенокосы, участки под которые отводятся сроком на 10 лет при лесоустройстве. Преимущества постоянных сенокосов заключаются в том, что они организуются на площадях с богатым травостоем и их можно систематически улучшать и использовать, применяя средства механизации. Сенокосы мелиоративного фонда организуются на заболоченных и покрытых древесной и кустарниковой растительностью площадях, чем объясняется трудность их использования.

Пользование сенокосами повышается в результате проведения мероприятий по их улучшению. К таким мероприятиям относятся: осушение земель, корчевка пней, удаление кустарника, мелколесья, кочек, обработка почвы и создание лугов. С успехом могут применяться химические методы, а также посев смеси семян кормовых трав.

Использование земель лесного фонда под сельскохозяйственное производство организуется в виде постоянного и временного пользования. К категории земель постоянного сельскохозяйственного пользования относятся участки, которые по плану хозяйства не предназначены для создания на них леса, но которые пригодны в течение длительного времени для выращивания сельскохозяйственных культур или для сенокошения. Использование этих площадей должно проводиться с соблюдением правил и требований агротехники. Земли временного сельскохозяйственного пользования образуются из площадей, предназначенных к облесению в последующие годы; из междурядий в созданных культурах до смыкания крон; из земель мелиоративного фонда.

Существует определенный порядок распределения фонда площадей сельскохозяйственного пользования среди пользователей. В первую очередь выделяются служебные наделы работникам лесной охраны и площади для подсобного хозяйства лесхоза, остальная часть фонда передается к распределению местным планирующим органам. Из этой части фонда выделяется площадь, требующаяся для обеспечения рабочих и служащих лесхозов и лесозаготовительных организаций коллективными огородами и сенокосами.

Пчеловодство тесно связано с лесом. Его значение не исчерпывается только получением меда, оно приносит огромную пользу лесному и сельскому хозяйству, так как пчелы проводят перекрестное опыление лесных, луговых, полевых и других растений.

Лесхозы отводят участки под пасеки по заявкам колхозов, совхозов, государственных и общественных организаций, а также отдельных граждан по согласованию с исполкомами районных Советов народных депутатов. Пользователям разрешается создавать на отведенных участках временные и постоянные сторожевые постройки, расчищать площадки, распахивать и сеять на них огородные и медоносные культуры.

Организация других видов побочного пользования лесом включает: использование дикорастущих орехоносных и плодово-ягодных насаждений, заготовку семян, плодов, грибов, ягод, хмеля, лоха, лекарственного и технического сырья, камыша, лесной подстилки, добычу торфа и разработку месторождений полезных ископаемых, организацию любительской охоты и др. Деятельность лесхоза в этом отношении направлена на решение организационных вопросов: установление сырьевых баз по каждому виду пользования, определение их продуктивности и установление мест пользования. Сырьевые базы, не осваиваемые лесхозом, с целью их полного и рационального использования планирующие органы распределяют и закрепляют за отдельными организациями, колхозами и населенными пунктами. Закрепление целесообразно проводить на длительный   период   (5—10 лет),  чтобы  пользователи  осуществляли мероприятия   по  улучшению  участков   и  повышению   их  продуктивности.

Леса составляют основную часть охотничьих угодий, в которых охотничье хозяйство организуется на научных основах планового использования промысловой фауны с учетом необходимого увеличения ее поголовья. Организацией охотничьего хозяйства в ведают специальные управления при советах министров союзных республик. Работы по воспроизводству фауны должны проводиться лесхозами совместно с охотничьими хозяйствами, сама охота — спортивными охотничьими обществами. Промысловая охота, проводимая промысловыми колхозами  и  артелями,  к  побочным  пользованиям  не  относится.

Лесхозы и лесничества должны нести полную ответственность за правильное использование всех полезностей леса и содействовать организации производств, обеспечивающих получение продукции в наибольшем количестве с наименьшими затратами средств труда. Правильная организация побочных пользований — одно из важнейших средств комплексного и рационального использования лесных богатств. В перспективе' различные пользования перейдут в специальные отрасли хозяйства. Этот закономерный процесс будет означать стремление к улучшению использования каждого гектара лесных земель и повышению рентабельности лесного хозяйства. В этой связи необходимо расширять сферу участия населения в использовании и воспроизводстве лесных богатств посредством создания специализированных «Домов отдыха и труда», организации «Добровольного общества грибников» и т. п.

§ 35. Организация лесозаготовительного производства

Современные предприятия лесного хозяйства развиваются в направлении углубления и совершенствования комплексного ведения хозяйства, основанном на сочетании лесохозяйствен-ного и промышленного производства в одном предприятии. В связи с этим процесс лесозаготовок в комплексном лесном предприятии следует рассматривать ни как вид работ, а как лесозаготовительное промышленное производство, непосредственно связанное с решением задач по обеспечению рационального использования и воспроизводства лесных ресурсов. Несмотря на значительное различие объемов лесозаготовок, предприятия лесного хозяйства применяют обычно установившиеся типовые технологические процессы. В частности, при незначительных объемах лесозаготовок (25—75 тыс. м3) применяется технология «Вывозка сортиментов», включающая валку леса, обрубку сучьев, трелевку, раскряжевку на сортименты в условиях верхнего склада, погрузку и вывозку. При наличии нижнего склада (вывозка 75 тыс. м3 и более) применяется технология «Вывозка хлыстов», включающая валку леса, обрубку сучьев, трелевку, погрузку, вывозку, раскряжевку на нижнем складе, сортировку и штабелевку.

Таким образом, выбор технологического процесса на лесозаготовках зависит от состояния лесосырьевых ресурсов, планируемых объемов производства и технической оснащенности предприятия. Внедрение новых технологических средств приводит к необходимости изменения технологического процесса и наоборот — внедрение новой технологии требует разрешения вопросов, связанных с механизацией и автоматизацией процессов лесозаготовительного производства.

Для правильной организации лесозаготовок производится всесторонняя и тщательная подготовка, которая включает разработку технической, технологической и планово-организационной документации, подготовительные работы на лесосеках и верхних складах.

Оптимальной технологией, особенно в лесах третьей группы, считается организация работ укрупненными бригадами, до 9— 13 человек. Такая бригада способна выполнить комплекс взаимосвязанных операций по скользящему графику, что увеличивает коэффициент сменности работы, обеспечивает наиболее полную загрузку машин и механизмов и тем самым значительно повышает эффективность их использования и производительность бригады в целом. Прогрессивна бестрелевочная вывозка деревьев с кронами, когда обрубка и раскряжевка сучьев производится на нижнем складе. При такой технологии применяется принципиально новая техника, специальная система машин. Затраты труда на 1000 м3 заготовленного леса при этом сокращаются почти в 4 раза. Наиболее производительные способы обрубки сучьев и раскряжевки могут применяться лишь в условиях значительной концентрации лесопродукции, что наилучшим образом достигается на нижнем складе.

Тракторы применяются на трелевке при равнинном или слабохолмистом рельефе в сухих местах. Лебедка используется при относительно больших уклонах, на заболоченных грунтах и при значительной концентрации запаса на единице площади. В пересеченной местности при сухих грунтах и крупномерных древостоях на трелевке применяются тракторы Т-80 и Т-100, в тонкомерных и средних по диаметру насаждениях на'равнинной местности —тракторы ТДТ-40М, ТДТ-55, ТДТ-60, ТДТ-75 и др. В горных условиях используются лебедки ВТУ-1,5 и ВТУ-3. Применение на трелевке тракторов и механизмов различных марок зависит от условий, которые должны учитываться при выборе средств механизации для достижения высокой производительности труда и снижения себестоимости лесопродукции.

Погрузочные площадки и верхние склады располагаются обычно на усах и ветках лесовозных дорог, а также на магистралях. Устройство площадок зависит от характера лесовозной дороги (автомобильной, тракторной) или железнодорожного пути, от способа трелевки (лебедочной, тракторной или гужевой)   и   типа   лесоматериалов    (сортименты,   хлысты,   деревья с кроной). Погрузка лесоматериалов на подвижной состав лесовозных дорог производится лебедками, автомобильными, железнодорожными и тракторными погрузочными кранами, тракторными челюстными погрузчиками и погрузочными эстакадами. Челюстные погрузчики позволяют отделить трелевку заготовленного леса от погрузки его на лесовозный транспорт, что обеспечивает рост комплексной выработки на лесозаготовках.

В зависимости от организации производственного процесса на лесозаготовках изменяется продолжительность операций и перерывов в работе. Правильно организованным производственным процессом считается такой, при котором совокупность времени операций и перерывов в работе будет наименьшей, т. е. сокращена продолжительность производственного цикла. На лесозаготовках обычно применяют три формы организации производственного процесса: сквозную, комплексную и параллельную (пооперационную).

При сквозной форме все операции выполняются последовательно. Продолжительность рабочего периода при этой форме складывается из суммы времени исполнения каждой операции. Рабочий период при сквозной работе наиболее длительный. Комплексная форма характеризуется тем* что операции в пределах отдельных частей (фаз) производственного процесса осуществляются последовательно, а все фазы процесса выполняются одновременно. Например, лесовозные работы, транспорт леса и лесозаготовительные работы на нижнем складе составляют три фазы, выполняемые одновременно, а в пределах каждой фазы операции выполняются последовательно. Рабочий период при этой форме короче, определяется он по продолжительности времени одного ведущего комплекса операций. При параллельной форме организации производственного процесса на лесозаготовках каждая операция выполняется на отдельном рабочем месте, но все операции осуществляются одновременно, т. е. параллельно. Рабочий период при такой организации самый короткий и измеряется продолжительностью одной ведущей операции. Эта форма организации производственного процесса означает, что возможен выпуск продукции в виде потока через короткие промежутки времени.

Вследствие изменчивости условий работы и действия иных факторов при параллельной форме организации производственного процесса происходят многочисленные межоперационные перерывы. При рациональной организации производства эти перерывы ликвидируются. В связи с этим при современном уровне техники, внедряемой системе машин и технологии лесозаготовок основной формой организации является комплексная, при которой сокращаются рабочий период и межоперационные перерывы.

Организация лесозаготовительных работ может осуществляться по режиму прерывной и непрерывной недели, по режиму многосменной и односменной работы. Непрерывная неделя позволяет увеличить фонд рабочего времени, поднять объем производства и снизить себестоимость продукции. Но такая организация может применяться не всегда и не всюду, преимущественно— на лесотранспорте при благоприятных условиях сезона и на погрузке заготовленного леса в вагоны, так как железнодорожный транспорт работает непрерывно. Односменная работа вводится на лесосечных работах, двухсменная на лесном транспорте и нижнем складе.

Одна из важнейших задач организации лесозаготовительного производства в лесхозе— равномерный выпуск лесопродук-ции и высокопроизводительная работа. На лесозаготовках это достигается применением рациональной системы машин, внедрением внутрибригадного хозяйственного расчета. Равномерный выпуск продукции во многом зависит от состава и подготовленности кадров рабочих и создания нормальных условий для работы на лесозаготовках. Специфика работы на лесозаготовках, отдаленность объектов работы от мест жительства требуют четкой организации рабочих, организации питания, материально-технического и культурного обслуживания.